建设项目环境影响报告表

（公示版）

项 目 名 称： 静乐县百通石业有限公司

年生产片麻岩1.2万立方米加工项目

建设单位(盖章)：静乐县百通石业有限公司

编制日期：二O一九年六月

| 项目东侧 | 项目南侧 |
| --- | --- |
| 项目西侧 | 项目北侧 |

静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目

环境影响报告表修改说明

2019年5月11日，忻州市生态环境局静乐分局在静乐县主持召开了“静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目环境影响报告表技术审查会”，专家对 《静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目环境影响报告表》进行了审查，并提出了技术审查意见。2019年6月2日，评审专家对修改后的报告表进行复核审查，并出具复核审查意见。我单位根据审查意见对报告表进行了修改，修改情况如下：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步细化项目区概况介绍，特别是周边环境概况； 完善项目加工工艺流程及产污环节分析 | 已补充、细化项目区（周边区域）的环境概况介绍。 细化完善工艺流程的描述及产污环节分析内容。 | P10-P14 P21-P22 |
| 2 | 依据实际情况项目区噪声环境质量标准可执行1类标准，并进行相应的环境质量现状评价 | 区域环境质量执行1类标准限值，按照1类标准进行声环境质量现状评价 | P16 P19 |
| 3 | 落实沉泥晾晒淋控方式，要求淋控水回流于循环水池，落实其备用处置场所；补充边角料备用处置场所 | 循环水池东侧设沉泥晾晒池，地面硬化，设置围堰，淋控水经导流槽进入循环水池回用于生产，不外排。沉泥外销不畅时，运至备用渣场堆存。 边角料外售不畅时，作为建筑垃圾运至环卫部门制定场所堆存。 | P35-P36 P34 |
| 4 | 完善、量化项目防治措施及治理效果一览表，特别是环保设施的量化参数 | 已补充完善项目防治措施及治理效果一览表中相关内容，补充环保工程相关参数 | P46—P47 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 静乐县百通石业有限公司 |
| 法人代表 | 郑希 | 联系人 | 郑希 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市静乐县康家会镇木要村 |
| 联系电话 | 13675088585 | 传真 | - | 邮政编码 | 035100 |
| 建设地点 | 静乐县康家会镇木要村 |
| 立项审批 部门 | 静乐县发展和改革局 | 批准文号 | 静发改备案（2019）5号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类型 及代码 | C3032 建筑用石加工 |
| 占地面积 (平方米) | 9900 | 绿化面积 (平方米) | 400 |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保 投资(万元) | 139 | 环保投资占总投资比例（%） | 6.95% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019.11 |
| 工程内容及规模： 评价任务由来 为满足市场对建筑石材的需求，静乐县百通石业有限公司拟投资2000万元在山西省忻州市静乐县康家会镇木要村建设“石材加工项目”，生产片麻岩1.2万立方米。项目不进行原料的开采，所需原料均外购。2019年1月25日静乐县发展和改革局以静发改备案【2019】5号文对项目进行了备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目编制环境影响报告表。为此，静乐县百通石业有限公司于2019年4月1日正式委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行现场踏勘，对工程所在区域自然环境和工程建设情况进行调查了解和实地踏勘。按照国家及山西省环境影响评价技术的有关规定，对该项目的规模、内容进行了详细的了解，对项目相关污染问题进行了认真地分析。另外，还对评价区域及其周围的自然环境特征及主要环境污染问题进行了调研。环评人员根据评价技术导则、国家的法律法规要求和调查结果开展了各专题工作，编制了《静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目环境影响报告表》（报审本），现提交建设单位，由建设单位报请环境保护主管部门进行技术审查。 2019年5月11日，专家对《静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目环境影响报告表》（报审本）进行技术审查，提出了技术审查意见。我公司根据修改意见，对报告进行了认真修改。现编制完成了《静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目环境影响报告表》（报批版），提交建设单位报忻州市生态环境局静乐分局审批。 本项目占地租赁木要村村委建设用地，租赁协议见附件，占地性质为建设用地。项目四周均为山体。根据现场踏勘，本项目尚未开工建设。 二、项目可行性判定 1、产业政策符合性分析 本项目为石材加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年修订本）》（征求意见稿），本项目不属于目录中限制类和淘汰类，为允许类，2019年1月25日静乐县发展和改革局以静发改备案【2019】5号文对项目进行了备案。本项目符合地方产业政策要求。 2、“三线一单”的控制要求符合性分析 1）与生态红线相符性分析 本项目建设厂址位于静乐县康家会镇木要村，项目厂房租赁木要村建设用地，与木要村村委签订租赁协议；静乐县生态保护红线正在划定中，本项目厂址不属于国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区域，不属于水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等重点生态功能区，不属于水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等生态敏感/脆弱区； 本项目所在位置属于ⅢC婆娑乡营养物质保持生态功能小区。该生态功能小区的主要生态环境问题是：1、农村居民环保意识淡薄，对生态环境重视不够，造成生态环境的退化和生物物种资源的减少；2、区域内道路的开挖和人类活动对该区域生态环境产生了一定的破坏。本项目建设完成后厂区硬化，并进行绿化，相对于原有环境现状，本项目建设会改善当地环境，因此本项目不逾越自然生态保护红线区。 2）环境质量利用底线符合性分析 根据引用的大气监测资料，静乐县2017年度除PM2.5超标外，其余各项均无超标现象，其余监测因子质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM2.5出现超标主要是因为北方气候干燥，扬尘天气较多所致。 同时本项目运营期排放的大气污染物主要为：石材初锯、打磨、切割产生的粉尘；初锯、打磨、切割工序均采用湿法作业，且车间全封闭，粉尘产生量极小，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 本项目排放的大气污染物较少，且能够达标排放，对评价区环境空气质量影响较小；因此本项目符合环境质量利用底线的要求。 3）资源利用上线符合性分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于目录中限制类和淘汰类，因此本项目符合国家产业政策要求。2019年1月25日静乐县发展和改革局以静发改备案【2019】5号文对项目进行了备案，本项目符合地方产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》、行业准入条件、环境质量利用底线、资源利用上线及生态保护的要求，项目建设可行。 三、项目概况 1、项目名称 静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目 2、建设性质 新建 3、建设单位 静乐县百通石业有限公司 4、建设地点 项目所用场地租赁木要村建设用地。项目位于静乐县康家会镇木要村。项目中心地理坐标为：北纬38°21'28.8"，东经112°14'41.8"。 项目交通位置见附图1，地理位置图见附图2 ，四邻关系图见附图3。 5、工作制度及劳动定员 本项目全年生产天数250天，每天工作8小时，本项目劳动定员20人。 6、总投资 本工程总投资2000万元，资金全部由企业自筹解决。 建设周期 项目建设周期为2019年7月--2019年11月 8、主要建设规模及内容 本项目主要由大切生产车间、综合加工车间、原料库、及办公生活辅助设施组成，项目年生产规模为1.2万立方米片麻岩。 本项目主要建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 类别 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 大切生产车间 建筑面积672m2（42m×16m×7.5m），全封闭钢结构，内设大锯区，设备主要为4台大锯机 新建，未建 综合加工车间 建筑面积约1728m2（72m×24m×8m），全封闭钢结构，内设打磨区、切割区、包装区、成品区，设备主要为全自动磨光机、红外线切边机、手摇切边机 储运工程 原料库 建筑面积约500m2，全封闭钢结构，主要对原料（片麻岩荒料）进行堆存 新建，未建 循环水池 大锯车间东侧循环水池共3个，大小相同，总尺寸：（42m×5m×4.5m）；综合加工车间西侧循环水池：共6个大小相同，总尺寸：（2.6m×5m×3.5m） 新建，未建 辅助工程 办公用房 砖瓦结构1F，建筑面积200m2 新建，未建 宿舍 砖瓦结构1F，建筑面积100m2，仅为厂内领导提供休息住宿 新建，未建 门卫室 砖瓦结构1F，建筑面积20m2 新建，未建 公用工程 给水 本项目用水引自木要村，厂区东北侧建设1座200m3蓄水池，用于生活用水及生产用水 新建，未建 排水 项目生活污水经生活污水沉淀池处理后回用于厂区洒水绿化，厂区建设旱厕，定期清掏 新建，未建 供电 厂内建设变压器，电源引自婆娑变电站 新建，未建 采暖 项目生产无需采暖，办公采暖使用空调 新建，未建 环保工程 大锯机初锯过程粉尘 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 新建，未建 打磨、切割过程产生的粉尘 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 新建，未建 道路运输扬尘 道路硬化、洒水，汽车限速行驶，加盖篷布 新建，未建 原料及产品堆场扬尘 全封闭原料库及产品库，地面硬化，定期清扫洒水 新建，未建 噪声 设置于室内、基础减震，并且定期维修，保持设备的稳定运营 新建，未建 职工日常生活污水 生活污水部分经沉淀（沉淀池5m3）后用于洒水外，其余进入旱厕，定期清掏沤肥用于周边村庄 新建，未建 生产废水 经循环水池（容积990.5m3）沉淀后，循环使用，定期补充 新建，未建 雨水 经雨水池（100m3）沉淀后，回用于洒水抑尘 新建，未建 生活垃圾 集中收集后运至环卫部门制定地点，交环卫部门统一处置 新建，未建 边角料、不合格产品 在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积60m2，定期外售，外售不畅时，运至当地指定的建筑垃圾处理厂合理处置。 新建，未建 循环水池污泥 经晾晒池（50m2）晾晒后后，在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积30m2，定期外售，外售不畅时，运至备用渣场处置。 新建，未建 废润滑油、废机油 暂存于危废间（占地面积10m2）危废间做防渗处理，最终交由有资质单位处理处置。 新建，未建 9、项目产品方案 本项目产品为片麻岩，本项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 名称 单位 数量 备注 片麻岩 万立方米/年 1.2 密度约为2.5g/cm3 10、项目原辅材料及性质 （1）原材料消耗情况 本项目所用的原料主要为片麻岩荒料、钢锯片等。 项目原辅材料见表 3。 表3 原辅材料一览表 序号 原料 用量 运输方式 来源 1 片麻岩荒料 2.26万m³/a 汽运 合法手续企业购入 2 钢锯片 10副/a 汽运 合法手续企业购入 3 润滑油、机油 1t/a - - 表4 物料平衡一览表 物料输入 物料输出 名称 量（万m3/a） 名称 量（万m3/a） 片麻岩荒料 2.26 片麻岩 1.2 不合格品、边角料 0.72 污泥 0.34 11、项目主要生产设备 本项目主要设备一览表见表5。 表5 本次项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 大锯机 台 4 1600mm-1800mm 2 红外线切边机 台 4 - 3 全自动磨光机 台 1 - 4 手摇切边机 台 2 - 5 7.5T叉车 台 1 - 根据国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本2013年修正版）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本次建设项目没有使用国家淘汰类原料、产品、设备及工艺。 12、主要经济技术指标 项目主要技术经济指标见表6。 表 6 主要技术经济指标 序号 项目名称 单 位 数 量 一 建筑情况 1 厂区占地面积 m2 9900 2 建筑物占地 m2 3720 3 厂区绿地面积 m2 400 二 年操作日 天 300 三 工程项目总投资 万元 2000 四 环保投资 万元 41 五 环保投资比例 % 2.05 四、公用工程 1、给排水工程 （1）给水工程 水源：本项目用水引自木要村，厂区东北侧建设1座200m3蓄水池，可完全满足项目生活用水及生产用水要求。 用水量：本项目用水主要为生产用水、工人生活用水、场地洒水和绿化用水。 ①生产用水 本项目大锯机、全自动磨光机、切割机均配备自动喷水装置，采用湿法作业，用水量约为1000m3/a，循环用水量约600m3/a，每天补充新鲜用水1.3m3/d。 ②生活用水 本项目劳动定员20人，其中管理人员3人，其余为生产操作人员。生活用水主要为员工日常盥洗用水，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），厂区工人日常生活用水按照60L/人·天计算，日常生活用水量为1.2m3/d。 ③场地洒水 本项目场区为水泥路面，按非采暖季每天洒水2次，地面洒水面积约2000m2，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），每次洒水标准以0.5L/（m2·次）计，每天浇洒用水为2.0m3/d（非采暖期）。采暖期每天洒水1次，每天浇洒用水为1.0m3/d（采暖期）。 ④绿化用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015）中浇洒草坪、绿化用水定额中冷季型指标，用水定额按0.28m3/m2·a，站区绿化面积约400m2，则绿化洒水用水量为112m3/a，按200d（非采暖期）计算，则日用水量为0.56m3/d。 （2）排水工程 项目生活污水经厂区沉淀池沉淀后回用于厂区洒水，厂内建设旱厕，定期清掏。 本项目用水量估算表见下表7，水平衡图见下图。 表 7 本项目用水量估算表 用水单元 用水指标 用水量 （m3/d） 消耗量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 生产用水 - 1.3 1.3 0 生活用水 60L/人·天 1.2 0.2 1.0 回用于厂区洒水 地面洒水 2000m2 0.5L/（m2·次） 2.0 2.0 0 非采暖期 1.0 1.0 0 采暖期 绿化用水 200m2 0.28m3/m2·a 0.56 0.56 0 非采暖期 合计 4.06 4.06 0 非采暖期 2.5 2.5 0 采暖期 图1 本项目非采暖期水平衡图（m3/d） 图2 本项目采暖期水平衡图（m3/d） 2、采暖 本项目年生产制度为250天，冬季生产过程无需采暖，办公室采用空调采暖。 3、供电 厂内建设变压器，电源引自婆娑变电站。 三、总平面布置 本项目占地面积为9900m2，其中厂区北侧布置办公区和宿舍，南侧从东至西依次布置大切生产车间、综合加工车间、循环水池、门卫。蓄水池位于厂区东北侧。原料库位于厂区中部。 整个厂区总体布局特点是充分利用地形，功能分区明确，工艺流程顺畅，路线短截，减少能耗。 项目的厂区平面布置见附图4。 |
| 本项目有关的原有污染情况及环境问题： 本项目为新建项目，项目所用场地租木要村的建设用地。根据现场踏勘，本项目不存在原有污染情况问题。 |
| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 略。 |

环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据敏感因素的界定原则，项目区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区尚未发现重点保护文物、古迹，同时项目所在地未有植被及动物分布。项目区环境保护目标主要为周围村庄，具体保护目标及保护要求见表8，保护目标见附图2，厂区四邻关系见附图3。 表10 主要环境保护目标一览表 序号 类别 保护目标 与项目相对位置 控制目标 主要保 护时期 方位 距离（km) 1 环境空气 李货郎沟村 N 1.4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 运营期 木要村 W 0.8 悬钟村 S 1.6 庄上村 NS 2.5 2 地表水 东碾河 W 1.0 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 运营期 3 地下水 区域地下水 - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 运营期 婆娑集中式饮用水源地 7.5 4 声环境 厂界四周 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 运营期 保护级别为： 1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； 3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准； 4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气： 本项目选址位于静乐县康家会镇木要村，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区分类的规定，所在区域为大气环境功能二类区，颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 相关数值见下表。 表11 环境空气质量评价标准 类别 适用标准 级别 标准值（mg/m3） 环 境 空 气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 污染物 TSP SO2 PM10 NO2 PM2.5 CO （mg/m3） O3 年平均 0.20 0.06 0.07 0.04 0.35 - - 日平均 0.30 0.15 0.15 0.08 0.75 4 - 小时平均 - 0.50 - 0.2 - 10 0.2 二、地表水： 本项目所在地地表水为东碾河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）要求，项目所在区域地表水属汾河水系东碾河（源头～汾河入口段），水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 具体数值摘录见下表。 表 12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物 pH（无量纲） 阴离子表面活性剂 石油类 总磷 硫化物 砷 标准值 6-9 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.05 污染物 氨氮 粪大肠菌群 BOD5 COD 氟化物 汞 标准值 ≤1.0 ≤10000个/L ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤0.0001 三、地下水 项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。具体数据见下表。 表13 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 污染物 标准值（III类） 序号 污染物 标准值（III类） 1 pH 6.5-8.5 12 挥发性酚类 ≤0.002 2 总硬度 ≤450 13 氰化物 ≤0.05 3 氨氮 ≤0.5 14 氯化物 ≤250 4 NO3-N ≤20 15 砷 ≤0.01 5 NO2-N ≤1 16 汞 ≤0.001 6 硫酸盐 ≤250 17 铬(六价) ≤0.05 7 氟化物 ≤1.0 18 铅 ≤0.01 8 耗氧量 ≤3.0 19 镉 ≤0.005 9 溶解性总固体 ≤1000 20 铁 ≤0.3 10 菌落总数，（CFU/mL) ≤100 21 锰 ≤0.1 11 总大肠菌群（CFU/100mL) ≤3.0 22 石油类 ≤0.05 四、声环境 本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，具体数据见表14。 表14 噪声标准值 标准类别 昼间Leq（dB[A]） 夜间Leq（dB[A]） 1类 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目运营期生产过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 具体数据见下表。 表15 大气污染物排放标准 类别 标准名称及级（类）别 标准限值 污染因子 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 无组织排放浓度监控限值 颗粒物 1.0mg/m3 2、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；标准限值见下表。 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 污染类型 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 3、固体废物 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般固体废弃物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单要求； （2）危险废物 项目运营期产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目需申请总量： 本项目生产过程中生产废气主要为粉尘，为无组织排放，因此本项目不需要申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期建设内容为生产厂房、办公区的建设，以及设备的安装。主要包括基础工程、主体工程和设备安装过程。基础工程为场地平整，挖方基本可满足填方要求，不存在大量取土、弃土工序，工艺流程如下。 图4 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要从事片麻岩加工，从矿山购买的原料片麻岩在原料堆场内存储，片麻岩荒料进厂后，用叉车将原料从原料库运至大切生产车间，经大锯机初锯后，用叉车运至综合加工车间，经磨光机进行磨光(边)、修整，即成为平整、光滑、厚度不等的工程板材，打磨后按照产品不同规格进行切割，切割后包装如成品库储存，待售。 在上述的切割、研磨工序中，为降低石材表面温度以及为减少粉尘的产生量，采用自带喷水装置的生产设备，喷射冷却，湿法作业。生产车间内布置导流渠，喷射产生的废水经导流渠流入沉淀池，经沉淀后由泵再送回喷淋，不断循环使用。 项目运营期工艺流程见图4。 图5 运营期工艺流程及产物环节示意图 主要污染工序： 运营期污染影响因素分析 1、大气 （1）初锯粉尘； （2）打磨、切割粉尘； （3）厂区道路扬尘； （4）原料及产品堆场扬尘； 2、废水 （1）职工生活污水； （2）生产废水； 3、噪声 厂区电锯、全自动磨光机、切割机以及进出厂区的车辆的噪声； 4、固体废物 （1）生活垃圾； （2）废料及边角料； （3）污泥； （4）废润滑油、机油；

工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 大锯机初锯过程粉尘 | 粉尘 | 1.5t/a | 0.15t/a（无组织） | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 打磨、切割过程产生的粉尘 | 粉尘 | 1.5t/a | 0.15t/a（无组织） |  |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 3.27t/a | 0.50t/a（无组织） |  |
|  | 原料及产品堆场扬尘 | 粉尘 | 2.23t/a | 0.45t/a（无组织） |  |
| 水污染物 | 职工日常生活 | 生活污水 | 1.0m3/d | 0 | 生活污水部分经沉淀（沉淀池5m3）后用于洒水外，其余进入旱厕，定期清掏沤肥用于周边村庄 |
|  | 生产废水 | SS | -- | -- | 经循环水池（容积990.5m3）沉淀后，循环使用，定期补充 |
|  | 雨水 | SS | -- | -- | 经雨水池（100m3）沉淀后，回用于洒水抑尘 |
| 固体 废物 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 | 集中收集后运至环卫部门制定地点，交环卫部门统一处置 |
|  | 边角料、不合格产品 | -- | 18500t/a | 0 | 在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积60m2，定期外售，外售不畅时，运至当地指定的建筑垃圾处理厂合理处置。 |
|  | 循环水池 | 污泥 | 8500t/a | 0 | 经晾晒池（50m2）晾晒后后，在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积30m2，定期外售，外售不畅时，运至备用渣场处置。 |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 0.5t/a | 0 | 暂存于危废间（占地面积10m2）危废间做防渗处理，最终交由有资质单位处理处置 |
| 噪 声 | 大锯机、全自动磨光机、切边机 | 噪声 | 70～90dB（A） | 50～60dB（A） | 设置于室内、基础减震，并且定期维修，保持设备的稳定运营 |
| 其他 | - | - |
| 主要生态影响： 本项目施工过程中会造成短暂的水土流失等影响，此影响为暂时性影响，由于工程量较小且施工时间短，随着主体工程竣工且采取有效的防护措施，因工程施工而引起的生态环境影响会逐年减少。项目建设完成后加大绿化，会减轻对生态环境的影响。 |

施工期环境影响

施工期环境影响分析 施工期间产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和汽车运输时所排放的尾气。 一、施工期大气环境影响分析及防治措施 （1）污染源 施工期场地清理及土方挖掘填埋、材料运输等工序产尘量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。运输扬尘主要为路面尘土被汽车排气吹起和车轮高速旋转所引起的扬尘，及运输过程中造成扬起和洒落，受车速、路况、地面湿润度的影响。 （2）施工扬尘防治措施 施工期间产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和汽车运输时所排放的尾气。扬尘主要产生于施工材料的运输和堆放以及土方开挖回填等工序，针对项目施工期的特点，评价要求参照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/393-2007)和山西省环境保护厅《关于对扬尘污染源进行综合整治的通知》（晋环发〔2014〕8号）建筑工地扬尘控制措施及达标要求加以规范： ①施工现场周围要设置统一围挡，高度不低于2.5m，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； ②土方工程防尘措施:土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。同时作业处覆以防尘网和围挡。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘布苫盖。多尘物料应使用防尘布苫或帆布覆盖，采用封闭的运输车进行运输。 ④施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 ⑤对于地基处理时的挖方、填方及剩余方的暂存场，对暂存场进行洒水抑尘，同时对物料进行覆盖；采取防尘布苫盖。 ⑥施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气每天洒水二至六次，扬尘严重时增加洒水次数；裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施完好率须在90%以上；覆盖措施可采取防尘网、抑尘剂等。 另外，本项目混凝土采用商品混凝土施工，不得现场搅拌。 （3）运输扬尘防治措施 ①施工场地内100%以上道路必须硬化，道路清扫时须采取洒水措施。 ②施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地时，应清洗轮胎和底盘，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座、废水收集沉淀池等，洗车污水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa。 ③进出工地的物料、渣土运输车辆应尽可能采取密闭车斗，保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、渣土装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车辆应用篷布遮盖严实。篷布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土不露出。 （4）施工机械燃油废气及运输车辆产生的汽车尾气 本项目施工期间施工机械尾气主要来源于施工机械、运输车辆排放的尾气，施工机械燃油废气和运输车辆汽车尾气均属间断性无组织排放，主要污染物为NO2、CO废气，且排放量较小，经大气稀释扩散后，可得到有效控制。 采取以上防治措施之后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响较小。。 二、施工期水环境影响分析及防治措施 施工阶段产生的废水主要为施工废水和生活废水。 ①施工废水 施工废水主要高悬浮物废水，拟设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后全部回用于施工场地洒水抑尘。 ②生活污水 项目区不设施工营地，施工期不设食堂，工人依托周边饭馆。施工人员生活污水进入沉淀池处理，处理后洒水抑尘，减小对环境的影响。 总之，施工期废水产生量较小，且水质不复杂，在采取上述措施后能有效地控制施工期对水环境的污染。而且随着施工期的结束，环境影响也将随之消失。 三、施工期固体废弃物影响分析及防治措施 施工期产生的固废主要为地基开挖弃土方、施工建筑垃圾、生活垃圾。 （1）地基开挖弃土方 剩余土方优先作为厂区绿化用土和进厂道路平整用土。进行综合利用，不能利用的送至静乐县建筑垃圾填埋场处置，不得随意丢弃。 （2）施工建筑垃圾 施工过程中的混凝上废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定的建筑垃圾填埋场；施工生产废料首先应考虑废料的回收利用。 （3）生活垃圾 施工人员产生的少量生活垃圾在施工现场集中收集，定期交由当地环卫部门集中处置，禁止乱堆乱放。 四、施工期声环境影晌分析及防治措施 施工期将使用施工机械，施工机械运行时的突发性非稳态噪声可能对施工人员和周围人群产生不利影响。采取以下噪声防治措施： ① 施工单位合理安排施工作业时间，晚间（19:00-22:00）严禁高噪设备施工，晚间（22:00-6:00）禁止一切施工活动，有高产噪设备运行的施工时间应尽量安排在日间。 ② 施工机械应选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制。 ③ 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ④ 要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的运行状态，减轻因设备运行状态不良而造成的噪声污染。 ⑤ 在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥ 尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ⑦ 对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 ⑧ 利用边界围挡降低施工噪声对周围环境保护目标的影响。 施工噪声是间歌的、暂时的，随施工期结束影响也随之结束。 严格执行上述噪声防治措施后，施工噪声对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析 一、 环境空气影响分析 本项目运营期污染物主要为初锯、打磨、切割粉尘；厂区道路运输扬尘；原料及产品堆场扬尘。 1、初锯、打磨、切割粉尘 类比同类型项目，初锯、打磨、切割工序粉尘产生量约为加工总量的2%，本项目石材加工量为1.2万m3，密度约为2.5g/cm3，即3万t，粉尘产生量为600t/a。 初锯、打磨、切割工序均采用湿法作业，采用的设备大锯机、全自动磨光机、切割机均自带喷淋设施，对工作面进行喷水，因此，生产过程中粉尘产生量较小，约为3t/a ，为本次评价要求大切车间和综合加工车间均设置排风扇，强制通风，加强室内空气流通，抑尘效率为90%，排放量0.3t/a。 2、厂区道路扬尘 运输采用汽车，汽车在厂内运输过程中会产生道路扬尘，项目年总运输量按6万t/a计，其扬尘产生量采用下述经验公式计算： 式中： ：运输起尘量，kg/km·辆； ：运输途中起尘总量，kg/a； ：车辆行驶速度，km/h，取15km/h； ：车辆载重量，t/辆，30t/辆； ：路面灰尘覆盖率，kg/m2，0.8kg/m2； ：运输距离，km，1km； ：运输量，t/a，6万t/a。 经计算，石料运输在场内行驶过程中汽车起尘量为3.27t/a。为减缓和预防运输过程的扬尘现象，建设单位严禁汽车超载，汽车运输煤炭出厂前进行喷淋，已对全厂路面进行了硬化，并定期进行洒水抑尘；运输车辆合理控制车速，进场运输扬尘能够得到有效控制，对周围环境影响较小。采取以上措施，抑尘效率可达到85%，汽车运输石料进场、场内行驶过程中的扬尘可降至0.5t/a。 3、原料及产品堆场扬尘 本项目原料堆场扬尘主要来源于毛坯石料附着的泥沙，产品堆场扬尘主要来源于切割、打磨粉尘在有水的情况下附着在石料板上。原料和产品在堆放、搬运过程中相互摩擦撞击形成的粉尘和碎屑，再经过车辆碾压形成的粉末，遇大风天气会产生扬尘。根据相关资料，本项目原料及产品堆场扬尘产生量约为2.23t/a。 本项目原料及产品均在全封闭车间内存储，地面硬化，同时设专人定期对原料及产品堆场地面进行清扫，洒水扬尘控制效率可达80%，则原料堆场和产品堆场粉尘排放量为0.45t/a。 4、大气环境影响预测 本次评价主要对粉尘排放情况进行预测，粉尘排放速率为：1.25t/a、0.20kg/h。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表17 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表18 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表19 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 矩形面源 112.238422 38.357763 1545.0 77.23 96.36 10.0 TSP 0.20 kg/h 3项目参数 估算模式所用参数见表。 表20 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 35.0 °C 最低环境温度 -15.0 °C 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表21 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 TSP 900.0 76.0 8.0 / 表22 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 矩形面源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 50.0 64.0 7.0 100.01 75.0 8.0 200.0 61.0 7.0 300.0 54.0 6.0 400.0 49.0 5.0 500.0 44.0 5.0 600.0 40.0 4.0 700.0 37.0 4.0 800.0 34.0 4.0 900.0 32.0 4.0 1000.0 31.0 3.0 下风向最大浓度 76.0 8.0 下风向最大浓度出现距离 90.0 90.0 D10%最远距离 / / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为8.0%，Cmax为76.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 二级评价项目需设置以厂界位置为中心，边长为5km的矩形作为大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价，不需设置大气环境防护距离，并适当简化环境监测计划。 表23 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与 范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km( 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（ PM10 ） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量 现状调差数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（PM10、SO2、NOx、烟尘） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测 ( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（）t/a VOCs：（ ）t/a 注：“□”为勾选项，填“(”；“（ ）”为内容填写项。 二、 地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为设备湿法作业产生的生产废水，生活污水。 （1）生产废水 本项目运营期生产废水主要来自车间初锯、打磨、切割工序产生的冷却废水，根据项目工程分析，年总用水量1000 t/a，生产循环用水量约600t/a，年补充新鲜用水400 t/a。本项目生产车间内设置排水沟，在大锯车间东侧建设3座规格相同的的循环水池（总尺寸：42m×5m×4.5m），大锯车间产生的生产废水经排水沟排至大锯车间东侧循环水池，在综合加工车间西侧建设6座规格相同的循环水池（总尺寸：2.6m×5m×3.5m），综合加工车间产生的生产废水经排水沟排至综合加工车间西侧循环水池。生产废水经循环水池沉淀后循环使用，不外排。 （2）生活污水 本项目职工均为附近村民，厂区内不设洗浴设施，厕所使用防渗旱厕。生活用水主要为职工盥洗用水，厂区宿舍仅为管理人员提供住宿，本项目劳动定员20人，其中管理人员3人，其余为生产操作人员。生活用水主要为员工日常盥洗用水，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），厂区工人日常生活用水按照60L/人·天计算，日常生活用水量为1.2m3/d，生活污水产生量为1.0m3/d。本次评价要求厂内建设一座5m3生活污水沉淀池，生活污水经沉淀后回用于厂区洒水。厂区建设旱厕，定期清掏。 （3）初期雨水收集 本项目初期雨水收集池主要收集厂区范围内的初期雨水，本次评价要求厂区设置导流渠，雨水经导流渠进入雨水池，平时处于清空状态。 初期雨水即为前15分钟的雨水，评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式（原平）对本项目生产区应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下： 其中： Q——15分钟降雨量（m3） q——暴雨强度（L/s·公顷） φ——径流系数（取0.6） f——汇水面积 T——重现期（2年） t——收集时间（15分钟） 采用上述公式对本项目生产区应设置的初期雨水收集池容积进行了计算。计算得前15分钟的雨量为100m3，因此工业场地应设置初期雨水收集沉淀池1个，容积为100m3。 建设单位拟在场地西侧地势较低处设置一个100m3初期雨水收集池，厂区雨水由导流渠收集后，集中排入雨水收集池，平时处于清空状态。收集初期雨水经沉淀后用于原料库洒水及道路洒水。 三、 声环境影响分析 1、噪声源强分析 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有大锯机、全自动磨光机、切边机等机械动力设备，其声压等级为75-85dB(A)。环评要求产噪设备采取基础减振等措施，降低15～20dB(A)，减少对周围环境的影响。 主要产噪设备及采取措施见下表24。 表24 项目运营期主要产噪设备一览表 序号 污染源 运行规律 治理前噪声级[dB(A)] 主要治理措施 治理后噪声级[dB(A)] 1 大锯机 间歇运行 75 基础减震 55 2 全自动磨光机 间歇运行 75 基础减震 55 3 切边机 间歇运行 80 基础减震，铺设橡胶垫 60 4 叉车 间歇运行 70 - 60 5 运输车辆 间断 70 限制车速，禁止鸣笛等 50 2、噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式进行预测，建设项目声源在预测点声级的计算见以下公式： （1）建设项目声源在预测点声级的计算 1）噪声贡献值计算 式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； T--预测计算的时间段，ｓ； LＡi--第i个室外声源在预测点产生的Ａ声级，dB(A)； ti--在T时间内i声源工作的时间，ｓ； LＡj--第j个等效室外声源在预测点产生的Ａ声级，dB(A)； tj--在T时间内j声源工作的时间，ｓ； N--室外声源个数； M--等效室外声源个数。 2）预测点的预测等效声级 式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb--预测点的背景值，dB(A)。 3、预测结果 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，项目厂界噪声是否达标以贡献值来判定。 本项目运营期运行制度为每天工作8小时，夜间不生产，全年运行250d。项目厂界噪声昼间贡献值见表22。 表25 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 时段 预测点 贡献值 标准 达标情况 昼间 项目厂界北侧 50.10 60 达标 项目厂界东侧 52.26 60 达标 项目厂界南侧 51.86 60 达标 项目厂界西侧 49.35 60 达标 从表可知，本项目厂界噪声昼贡献值为49.35-52.26dB（A）之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、声环境污染防治措施 环评要求建设单位还应该采取以下措施，确保项目噪声对周围环境及工作人员影响降至最低程度。 1）采用低噪声设备，降低设备噪声强度。 2）地面总平面布置，单元之间留一定距离空间；种植树木花草，最大限度的利用距离空间的衰减效应和植物吸噪限噪作用达到降噪目的。 3）应定期对设备进行检修、清理，使其保持最佳的运行状态以降低噪声。 通过采取上述措施后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相关标准限值的要求。 四、固体废物环境影响分析 1、固废种类及源强分析 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按G=K·N计算 式中：G—生活垃圾产生量（kg/d），N—人口数（人），K—人均排放系数（kg/d），依据生活污染物排放系数，取0.5kg/人·d。 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量约10kg/d，年工作250天，年生活垃圾产生量约2.5t/a。生活垃圾运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响。旱厕需定期清掏，运至周围村庄做堆肥使用。 （2）边角料、不合格产品 本项目运营期不合格产品和边角料产生量约为原料使用量的32%，则边角料和不合格产品产生量为0.74万m3，约1.85万t/a。收集后在原料库内分区堆放，暂存区占地面积为60m2，定期作为资源外售。外售不畅时，运至当地指定的建筑垃圾处理厂合理处置。 （3）循环水池污泥 循环水池45天清掏一次，每次清掏完均向池子加满水以供循环使用，类比调查，污泥产生量约为原料使用量的15%，则污泥产生量为0.85万t/a，清掏后的污泥在循环池东侧设晾晒池，尺寸为10m×5m，晾晒池水泥硬化并设围堰，斜坡布置，淋控水自留回循环池，回用于生产，不外排。晾晒后的沉泥在原料库内分区暂存，暂存区占地面积为30m2，作为资源定期外售。外销不畅时，运至备用渣场处置。 备用渣场位于厂址南侧350m处的废弃矿山采坑内，委托有资质的设计单位进行设计，严格按照设计施工建设。弃渣不得随意乱堆乱放。 边角料、不合格品、沉泥在原料库分区暂存可行性分析：原料库占地面积500m2，高10m，容积为5000m3。由前文物料平衡表分析知，原料用量2.26万m3/a ，边角料及不合格品量为0.72万m3/a，沉泥量为0.34万m3/a，本项目年运行250天，则每天堆存量为132.8m3，原料库容积为5000m3，可存放约37天的量，一般满足10天即满足容量要求，因此，本项目边角料、不合格品、沉泥在原料库分区暂存措施可行。 （4）废润滑油、废机油 ①产生情况 为了维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂。本项目产生的废机油、废润滑油等废油脂约0.5t/a。按《国家危险废物名录》，产生的废机油、废润滑油等废油脂属于危险废物。 ②危险废物处置 环评要求建设单位与有资质的单位签署危废处置协议，由其负责进行危险废物运输、处置等工作。 ③危险废物场内暂存 环评要求建设单位建设1座10m2全封闭危险废物暂存间，危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求，生产车间地面进行硬化，防渗措施为防渗性能为P8的混凝土，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 本次环境影响评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 五、环境风险评价 本项目环境风险评价将根据建设项目的工程特点参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行评价依据、环境敏感目标概况、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求、结论等内容分析。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定本项目不涉及危险物质。风险自查表如下。 表26 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 存在总量/t 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 5000 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ☐ F2  F3 ☐ 环境敏感目标分级 S1 ☐ S2  S3 ☐ 地下水 地下水功能敏感性 G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ 包气带防污性能 D1 ☐ D2 ☐ D3 ☐ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1  1≤Q<10 ☐ 10≤Q<100 ☐ Q>100 ☐ M值 M1 ☐ M2 ☐ M3  M4 ☐ P值 P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ 环境敏感程度 大气 E1 ☐ E2  E3 ☐ 地表水 E1 ☐ E2  E3 ☐ 地下水 E1 ☐ E2  E3 ☐ 环境风险潜势 Ⅳ+ ☐ Ⅳ ☐ Ⅲ ☐ Ⅱ ☐ Ⅰ  评价等级 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级  风险识别 物质危险性 有毒有害 ☐ 易燃易爆 ☐ 环境风险 类型 泄露 ☐ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☐ 影响途径 大气 ☐ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ☐ 经验估计法 ☐ 其他估算法 ☐ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB ☐ AFTOX ☐ 其他 ☐ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范 措施 评价结果与建议 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。

环保投资估算 本项目总投资为2000万元，环保投资为139万元，占总投资的6.95%。本项目污染防治措施及环保投资汇总见表27。 表27 环保投资估算一览表 类别 排放源 污染物名称 防治措施 投资 （万元） 废气 大锯机初锯过程粉尘 粉尘 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 30 打磨、切割过程产生的粉尘 粉尘 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 30 道路运输扬尘 粉尘 道路硬化、洒水，汽车限速行驶，加盖篷布 10 原料及产品堆场扬尘 粉尘 全封闭原料库及产品库，地面硬化，定期清扫洒水 30 废水 生活污水 SS、COD 生活污水部分经沉淀（沉淀池5m3）后用于洒水外，其余进入旱厕，定期清掏沤肥用于周边村庄 0.5 生产废水 SS 经循环水池（容积990.5m3）沉淀后，循环使用，定期补充 20 雨水 SS 经雨水池（100m3）沉淀后，回用于洒水抑尘 10 噪声 大锯机、全自动磨光机、切边机 噪声 设置于室内、基础减震，并且定期维修，保持设备的稳定运营 3 固废 职工日常生活 生活垃圾 集中收集后运至环卫部门制定地点，交环卫部门统一处置 0.5 边角料、不合格产品 -- 在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积60m2，定期外售，外售不畅时，运至当地指定的建筑垃圾处理厂合理处置。 -- 循环水池 污泥 经晾晒池（50m2）晾晒后后，在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积30m2，定期外售，外售不畅时，运至备用渣场处置。 2 生产车间 危险废物 暂存于危废间（占地面积10m2）危废间做防渗处理，最终交由有资质单位处理处置 2 绿化 绿化面积200m2 1 合计 / 139

污染物排放清单

本项目污染物排放清单及环境管理情况见表28。

表28   项目污染物排放清单及环境管理一览表

| 时段 | 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 工程采取的环保措施 | 排放情况 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程组成 | 本项目主要由大锯生产车间、综合加工车间、原料库等组成，年产片麻岩1.2万立方米项目 |
| 运营期 | 废气 | 大锯机初锯过程粉尘 | 粉尘 | 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 | 0.15t/a | -- | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 打磨、切割过程产生的粉尘 | 粉尘 | 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 | 0.15t/a |  |  |
|  |  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 道路硬化、洒水，汽车限速行驶，加盖篷布 | 0.5t/a |  |  |
|  |  | 原料及产品堆场扬尘 | 粉尘 | 全封闭原料库及产品库，地面硬化，定期清扫洒水 | 0.45t/a |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | SS、COD | 生活污水部分经沉淀（沉淀池5m3）后用于洒水外，其余进入旱厕，定期清掏沤肥用于周边村庄 | 1.0m3/d | -- | 不外排 |
|  |  | 生产废水 | SS | 经循环水池（容积990.5m3）沉淀后，循环使用，定期补充 | -- | -- | 不外排 |
|  |  | 雨水 | SS | 经雨水池（100m3）沉淀后，回用于洒水抑尘 | -- | -- | 不外排 |
|  | 噪声 | 大锯机、全自动磨光机、切边机 | 噪声 | 设置于室内、基础减震，并且定期维修，保持设备的稳定运营 | ≤55dB(A) | 60dB(A)（昼间）；50dB(A)（夜间）； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准 |
|  | 固废 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门制定地点，交环卫部门统一处置 | - | 合理处置 |
|  |  | 边角料、不合格产品 | -- | 在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积60m2，定期外售，外售不畅时，运至当地指定的建筑垃圾处理厂合理处置。 | - | 合理处置 |
|  |  | 循环水池 | 污泥 | 经晾晒池（50m2）晾晒后后，在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积30m2，定期外售，外售不畅时，运至备用渣场处置。 | - | 合理处置 |
|  |  | 生产车间 | 危险废物 | 暂存于危废间（占地面积10m2）危废间做防渗处理，最终交由有资质单位处理处置 | - | 合理处置 |
|  | 绿化 | 绿化面积400m2 | - | - |

环境管理及监测计划 一、环境管理计划 根据项目实际情况，建设单位应对本企业的环境管理设置相应的责任制，并有专人负责生产中环保工作，统筹全厂的环境管理工作。环境管理工作要与安全生产工作紧密结合。该机构应由企业厂长亲自负责，担负企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯穿落实。 1、管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境和生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护的要求，做好工程项目环境污染防治和生态环境保护工作。 （2）结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。 （3）做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果，建立并管理好环保设施的档案资料。 （4）负责建立和健全企业内部环境保护目标职责制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。 （5）督促企业的污染治理和固体废物的综合利用工作。 （6）有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律法规知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环保法制的观念。 2、环境管理行动计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如施工整改阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督等各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本项目环境管理工作计划见表29。 表29 本项目主要环境管理计划表 环境问题 防治措施 经费 实施时间 项目占用土地 加强绿化工作，规划出厂区绿化带，增加绿化面积。充分利用地形地势进行植树种草，以弥补工程占用土地所带来的绿化破坏 列入环保经费中 施工阶段 废气排放 定期进行生产知识强化、提高操作人员文化素质及环保意识 列入环保经费中 生产期 原料或产品公路运输过程，要求车辆减速慢行，减轻公路运输给附近村民带来的扬尘污染 计入成本 工程投 产后 选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植 列入环保经费中 建设期 废水排放 严格清污分流管理，保证污废水不外排 -- 生产期 固体废物 合理利用与处置固体废物，加设管理，生活垃圾及时清运 列入环保资金 施工期 生产期 噪声 对高噪声等设备设置封闭装置，其它噪声设备设置常用降噪措施 列入环保资金 生产期 其他 加强安全生产管理，预防火灾、供电等事故和环境污染事故，制定应急措施 -- 生产期 二、排污口规范化管理 项目从以下几个方面进行排污口规范化管理： 1、项目应完成废气、噪声排放源、危险废物暂存库的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995），见表30。 表30 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称 噪声排放源 一般固体废物 危险固体废物 提示图形符号 功能 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场所 表示危险废物贮存、处置场 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色；警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 2、建设单位应在噪声排放源、一般工业固废临时堆放点处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 三、监测计划 1、环境监测的必要性 环境监测是环境保护工作的组成部分，是了解全厂排污状况和排污趋势的手段，是一项生产监督活动。监测结果是进行环境管理和污染防治的依据，通过环境监测结果及时掌握本项目排污状况，对其进行监督，掌握区域环境质量及其变化趋势，为区域污染防治提供科学依据。 2、环境监测实施 环保科工作人员具体负责监测工作，本项目建设单位不具备监测条件，因此需委托专业人员按照规定的监测点位、监测项目、监测频次进行监测。 建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。 3、环境监测计划 本项目环境监测为厂区内污染源监测，污染源监测计划见表31。 表31 污染源监测计划表 类 别 污染源 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界无组织粉尘 下风向4个点位 颗粒物 委托监测机构每年监测一次，每次监测2天 噪声 设备噪声 厂区四界 Leq、L10、L50、L90 每季度监测一次，每次一天

建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 大锯机初锯过程粉尘 | 粉尘 | 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 | 达标排放 |
|  | 打磨、切割过程产生的粉尘 | 粉尘 | 采用湿法作业，位于全封闭生产车间内，车间强制通风 | 达标排放 |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 道路硬化、洒水，汽车限速行驶，加盖篷布 | 达标排放 |
|  | 原料及产品堆场扬尘 | 粉尘 | 全封闭原料库及产品库，地面硬化，定期清扫洒水 | 达标排放 |
| 废水 | 职工日常生活 | 生活污水 | 生活污水部分经沉淀（沉淀池5m3）后用于洒水外，其余进入旱厕，定期清掏沤肥用于周边村庄 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经循环水池（容积990.5m3）沉淀后，循环使用，定期补充 | 不外排 |
|  | 雨水 | SS | 经雨水池（100m3）沉淀后，回用于洒水抑尘 | 不外排 |
| 噪声 | 大锯机、全自动磨光机、切边机 | 噪声 | 基础减震，定期维修 | 达标排放 |
| 固废 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门制定地点，交环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 边角料、不合格产品 | -- | 在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积60m2，定期外售，外售不畅时，运至当地指定的建筑垃圾处理厂合理处置。 |  |
|  | 循环水池 | 污泥 | 经晾晒池（50m2）晾晒后后，在原料库（500m2）内分区暂存，暂存区占地面积30m2，定期外售，外售不畅时，运至备用渣场处置。 |  |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 暂存于危废间（占地面积10m2）危废间做防渗处理，最终交由有资质单位处理处置 |  |
| 绿化 | 绿化面积400m2 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本工程正常生产后的排污不会对生态环境产生明显影响，但为保护环境，环评要求： 1）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，尽量将污染物排放降至最低限度。 2）加强管理，注重设备维护保养，要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 通过以上措施后可以使生态环境得到保护，并使工程运行排放的污染物对环境的破坏得到进一步的恢复。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目位于静乐县康家会镇木要村。项目中心地理坐标为：北纬38°21'28.8"，东经112°14'41.8"。 本项目主要由大切生产车间、综合加工车间、原料库等组成，项目建设规模年生产片麻岩1.2万立方米项目。 本项目投资为2000万元。 2、环境质量现状 1、大气环境 本项目地处农村地区，周边无工矿企业，无明显的大气污染源。为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价收集了静乐县2018年各污染物的年均值，数据分析可知，项目所在地区域各污染物质量浓度除PM10超标外，其余各项均无超标现象，其余监测因子质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM10出现超标主要是因为北方气候干燥，扬尘天气较多所致。应按照静乐县政府区域消减方案进行消减。 2、地表水环境 距离本项目最近的河流为项目西侧1.0km处的东碾河，东碾河属汾河水系东碾河（源头～汾河入口段），水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据201 9 年 1 月山西省地表水环境质量报告，汾河水质重度污染。监测的 11 个断面中（小店桥因道路施工未监测）， Ⅰ ~Ⅲ类水质断面占 36.4%， 主要污染指标是氨氮、 五日生化需氧量、 总磷和化学需氧量。 本项目所有废水不外排，不会对地表水造成影响。 3、地下水环境 根据调查了解，地下水水质较好，能达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）的Ⅲ类水质标准要求。 4、声环境 静乐县百通石业有限公司委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年5月20日对本项目进行了噪声现状监测。 监测结果全部达到《声环境质量标准》（GB3838-2002）中1类标准限值，项目所在地声环境质量现状良好。 3、污染物排放情况及环境影响和采取的环保措施 1、大气污染物 本项目原料在大锯机初锯、全自动磨光机打磨、红外线切边机切割和手摇切边机切割过程中，均在全封闭生产车间内进行湿法作业，产生粉尘量少，生产车间强制通风，保证空气流通。运输道路硬化、洒水，汽车限速行驶，加盖篷布，全封闭原料库及产品库地面硬化，定期清扫洒水。无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 2、地表水环境影响 本项目运营期废水主要为生产废水、生活污水和雨水，生产废水经厂内循环水池沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水产生量为1.0m3/d，项目生活污水部分经沉淀后沉淀后，回用于场地洒水抑尘，其余进入旱厕，定期清掏沤肥用于周边村庄。 3、声环境 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有大锯机、全自动磨光机、切边机等机械动力设备，其声压等级为75-85dB(A)。环评要求产噪设备采取基础减振、安装消声器等措施，降低15～20dB(A)。经预测，本项目厂界四周噪声昼贡献值为49.35-52.26dB（A）之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量约10kg/d，年生活垃圾产生量约3t/a。生活垃圾运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响。旱厕需定期清掏，运至周围村庄做堆肥使用。 （2）边角料、不合格产品 本项目运营期不合格产品和边角料产生量约为原料使用量的32%，则边角料和不合格产品产生量为0.74万m3，约1.85万t/a。收集后在原料库内分区堆放，定期作为资源外售。 （3）循环水池污泥 循环水池45天清掏一次，每次清掏完均向池子加满水以供循环使用，类比调查，污泥产生量约为原料使用量的15%，则污泥产生量为0.85万t/a，清掏后的污泥在厂区东侧晾晒后，在原料库内分区暂存，作为资源定期外售。 （4）废润滑油、废机油 为了维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂。本项目产生的废机油、废润滑油等废油脂约0.5t/a。 产生的废机油、废润滑油等废油脂属于危险废物，需暂存于危废暂存间，由有资质的危废处理单位处置。 4、总量控制 本项目生产过程中生产废气主要为粉尘，粉尘经无组织排放。 本项目生活污水经沉淀后回用，部分进入旱厕，定期清掏沤肥；生产废水循环使用，不外排。 因此，本项目不需要申请总量控制指标。 5、环境影响经济损益分析 本项目总投资为2000万元，环保投资为139万元，占总投资的6.95%。本项目达设计生产能力后，具有良好的经济效益。 6、管理与监测计划 本项目环境管理计划要从全厂总管理，实施“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”制度，落实到企业的每个职工。为严格落实本评价提出的各项环境保护措施，建设单位应切实加强该项目在运行期间的环境污染治理能力，强化环境管理，业主应定期委托有监测能力和资质的环境监测部门进行环境监测，以反馈环境污染治理情况，从而促进污染治理措施的改进和完善。 综上所述，静乐县百通石业有限公司年生产片麻岩1.2万立方米加工项目符合国家产业政策，污染物可做到达标排放，可有效减少环境污染，符合清洁生产要求，对区域环境质量影响较小，项目选址可行。项目在认真落实环评提出的各项污染防治措施前提下，从环保角度认为项目建设可行。 二、建议 1、加强厂内的环境管理、监督工作，派专人进行负责； 2、按要求进行污染源的监测。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 营业执照 附件4 土地租赁合同 附件5 监测报告 附图1 项目交通位置图 附图2 项目地理位置图及环保目标图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目地表水系图 附图6 项目与水源地关系图 附图7 静乐生态功能区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.56

新鲜水

生产用水

生活用水

地面洒水

绿化用水

1.3

600

1.3

1.2

0.2

1.0

1.0

2.0

0.56

4.06

新鲜水

生产用水

生活用水

地面洒水

1.3

600

1.3

1.2

0.2

1.0

2.5

1.0

荒料石材

大切机切锯

磨光

切边

成品

冷却水

冷却水

冷却水

- N、

W、S

G、N、

W、S

G、N、

W、S

注：

G：废气

N：噪声

W：废水

S：固废