建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：      静乐县愣子洗煤有限公司

年入洗原煤120万吨技改项目

建设单位（盖章）：   静乐县愣子洗煤有限公司

编制日期：二〇一九年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3行业类别——按国标填写。

4总投资——指项目投资总额。

5主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 静乐县愣子洗煤有限公司年入洗原煤120万吨技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 静乐县愣子洗煤有限公司 |
| 法人代表 | 司慧兰 | 联系人 | 司慧兰 |
| 通讯地址 | 静乐县段家寨乡石茄沟 |
| 联系电话 | 13509709797 | 传真 |  | 邮政 编码 | 035100 |
| 建设地点 | 静乐县段家寨乡石茄沟 |
| 立项审批部门 | 静乐县工业和信息化局 | 批准文号 | 静工信备案 【2019】1号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改√ | 行业类别及代码 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选 |
| 占地面积（m2） | 13000 | 绿化面积（m2） | 1950 |
| 总投资（万元） | 2649.16 | 其中：环保投资（万元） | 178 | 环保投资占总投资比例 | 6.72% |
| 评价经费（元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 我国是世界第一大煤炭生产与消费国，煤炭在为国民经济作出巨大贡献的同时，其开发利用过程也产生了严重的污染。因此，发展洁净煤技术是提高我国能源效率、减少环境污染的重要途径。我国的产业政策和煤炭工业历次规划中，都强调要加大洁净煤技术研究开发力度，扩大洁净煤领域的对外开放，推进洁净煤技术的产业化。另外，由于煤炭市场竞争激烈，随着采煤机械化程度的提高和开采程度的加深，优质煤源逐步枯竭，原煤煤质出现明显下降趋势，表现在原煤灰分提高，末煤及粉煤含量增加，水分提高。为了有效降低原煤中的杂质，同时把煤炭按质量规格分成各种产品，以适应不同用户对煤炭质量的要求，就必须对煤炭进行机械加工，科学有效合理的利用煤炭资源，减少燃煤污染，保证国民经济持续快速健康协调发展。洗煤是实现上述目的的重要手段，是煤炭工业重要的生产环节，也是经济结构调整的一条可行的途径。 随着国际、国内对环境保护要求的日趋严格，相关法律、法规的建立和健全，国内外煤炭市场对煤炭产品的要求也日趋严格。原煤经过冼选，将对提高质量、增加品质、改善产品结构、减少污染及综合利用煤矸石等起到十分重要的作用。 静乐县愣子洗煤有限公司成立于2005年9月26日。2005年6月29日，静乐县发展和改革局以“静发改字【2005】32号”文对静乐县愣子洗煤有限公司新建40万吨/年洗煤厂项目进行了备案。2006年5月18日，忻州市环境保护局以“忻环开函字【2006】第58号”文对《静乐县愣子洗煤有限公司入洗原煤40万吨/年新建项目环境影响报告书》进行了批复，并于2008年12月31日以环验【2008】39号文对该工程竣工环境保护验收进行了批复。 为提升煤炭洗选比例，加强环保措施，实现煤炭源头化清洁生产，满足污染物减排要求，静乐县愣子洗煤有限公司决定进行技改，通过技术改造把洗煤厂建设成工艺先进、节能环保、运行可靠、设备精良、配套合理、管理高效、综合效益好的洗煤厂。技改后洗选规模达到120万吨/年。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类项目三煤炭中的第2条“120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设”，本项目年入洗原煤120万吨，满足以上政策的要求。静乐县工业和信息化局以静工信备案【2019】1号文对本项目予以立项。 本项目为技改项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价，为此静乐县愣子洗煤有限公司委托河北德源环保科技有限公司为该项目进行环境影响评价。 接受委托后，我单位立即组织持证参评人员熟悉工程有关内容，并赴现场对厂址所处区域自然、社会环境状况以及工程建设情况进行实地踏勘和调研，搜集了相关资料，在此基础上，依据环境影响评价技术导则相关要求编制完成了本项目环境影响报告表。 忻州市生态环境保护局静乐分局于2019年5月11日在静乐县组织召开了《静乐县愣子洗煤有限公司年入洗原煤120万吨技改项目环境影响报告表》技术审查会，与会代表和专家对报告表进行了充分的讨论和评审，形成了报告表技术审查意见。根据专家意见，我单位对报告表进行了补充和修改，完成了《静乐县愣子洗煤有限公司年入洗原煤120万吨技改项目环境影响报告表》（报批本）。 2、分析判定项目建设可行性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单。 （1）与生态保护红线的符合性分析 本项目厂址位于静乐县段家寨乡石茄沟，静乐县愣子洗煤厂2005年租用段家寨村石茄沟河滩地20亩建设洗煤厂，租用期限30年（协议见附件），静乐县国土资源局在2012年6月4日以静国土函【2012】18号文对该用地情况作出说明，该用地属于建设用地（见附件）。由此可见，本项目用地合法，本次技改工程在原有厂址内进行技术改造，不新增占地。 静乐县未制定当地生态保护红线，本项目厂址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区，项目拟选厂址不触及生态保护红线。 （2）与环境质量底线的符合性分析 本项目严格落实环评提出的各项环保措施后，各项污染物能够做到达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量造成较大的影响，不会突破区域环境质量底线。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本项目为原煤洗选项目，耗用的能源主要为电能和水，本项目煤泥水采用一级闭路循环，不外排，年耗水量很小；本项目所用设备为节能高效生产设备，不会噪声电能资源的浪费。因此，本项目建设不会超出资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策、山西省相关政策及当地规划进行说明。 ①城乡发展规划 本项目建设地点在静乐县段家寨乡石茄沟，距离静乐县城约12km，不在静乐县城市规划范围内。 ②产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类项目三煤炭中的第2条“120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设”，本项目年入洗原煤120万吨，满足以上政策的要求。因此，本项目符合当前国家产业政策。 ③与晋环环评函【2017】102号文件的符合性分析 根据山西省环境保护厅晋环环评函【2017】102文件《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》，本项目属于洗煤厂建设项目，工程建设内容与该技术规范符合性分析见表1。 表1 项目建设与技术规范符合性分析 依据 内容 技术规范要求 项目建设情况 符合性 晋环环评函【2017】102号 选址 原则 严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别 护的环境敏感区范围内建设各类煤场。 本项目不在自然 护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区、泉域重点保护区范围内。 符合 在城镇规划区边界2公里以内，城镇常年主导风上风 ，居民聚集区、旅游区和其他严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业周边1公里以内，原则上不得建设各类煤场。 本项目在原址进行技术升级改造，不新增占地，没有新的选址要求。本项目位于静乐县段家寨乡石茄沟，厂址周边1公里范围内没有居民聚集区、旅游区和其他严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业。 项目原有的煤炭堆放采取露天堆放，厂界设挡风抑尘网的形式。为了改善周边环境，本次技改将对煤场进行提标升级改造，原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥均采用全封闭式煤库储存，并设置洒水装置，通过以上措施可 效的改善原有煤场扬尘量较大的问题，有利于周边环境的改善。 符合 在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类煤场。 本项目不在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内。 符合 污染控制技术要求 煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优 使用中水，并实现闭路循 。 本项目在洗煤厂出口设置洗车平台，对出厂运输车辆进行清洗，洗车水闭路循环使用。 符合 储煤场应建设筒仓或其他密闭形式，现有露天储煤场应限期改造。 对于因地形、地质条件等原因不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2米的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 本项目原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥均采用全封闭式煤库储存。 符合 煤泥临时堆放场应采取防渗、防尘、防治雨水冲刷等措施，渗滤液应收集、处理。 本项目煤泥采用全封闭式煤库，地面进行硬化、防渗，设置煤泥水收集地沟和淋控水池，返回浓缩池中处理。在厂区地势最低处建设1座200m3初期雨水收集池。 符合 场内输煤采用密闭式 煤廊道。 本项目场内输煤采用全封闭皮带走廊，转载点设洒水喷雾装置。 符合 煤炭装卸应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 原煤采用汽车运至全封闭原煤库卸车，由推土机推入受煤坑中，由全封闭皮带走廊输送至筛分车间。原煤库内设置洒水装置防治扬尘污染。 符合 煤炭运输应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。 运输车辆采用全封闭厢式车。 符合 煤场应当采取有效防燃措施，防治大气污染。 煤库设置喷淋洒水措施并设置移动洒水车。 符合 由上表可知，本项目实际建设情况与晋环环评函【2017】102号文相关要求均符合。 综上所述，本项目在原有厂址进行技术升级改造，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）中“三线一单”的要求。 2、工程概况 （1）建设项目基本情况 本项目基本情况具体见表2。 表2 本项目基本情况表 序号 项目 基本情况 1 项目名称 静乐县愣子洗煤有限公司年入洗原煤120万吨技改项目 建设单 静乐县愣子洗煤有限公司 3 建设性质 技改 4 建设规模 年入洗原煤120万吨 5 建设类型 群矿型洗煤厂 6 建 地点 本项目建设地点位于静乐县段家寨乡石茄沟，在现有厂址进行技术改造，厂区中心地理坐标为北纬38°27′44″，东经111°57′57″。厂址北侧为山体，南侧为荒沟，西侧和东侧为空地。 （2）主要建设内容 本项目为技改项目，主要是在现有厂区内进行技术改造，将拆除现有40万吨/年洗煤生产线的主要全部设备，新建设一条120万吨/年跳汰洗煤生产线并进行相关配套及公用工程的改造建设。建设内容包括全封闭原煤库、全封闭产品库、筛分破碎车间、主厂房、浓缩池、循环水池、事故水池、输煤皮带走廊、地磅房、办公生活设施等。 技改工程建设内容一览表见表3。 |

表3 技改工程与现有工程衔接关系一览表 工程类别 现有工程概况（40万吨/年） 技改后工程概况（120万吨/年） 与现有工程的关系 技改工程 建设进度 储运工程 原煤库 露天堆存，地面硬化，厂界四 设6m高挡风抑尘网 建设一座全封闭式钢结构原煤库，长度100m，宽度60m，高度12m，占地面积6000m2，储量15000t，可满足4.1d的原煤储量。内设喷淋洒水设施、移动洒水车。原煤储煤场内设置受煤坑，由铲车进行受煤，经由入筛皮带走廊进入破碎筛分车间内 改建 未建 精煤库、中煤库、矸石库、煤泥库 露天堆存，地面硬化，厂界四周设6m高挡风抑尘网 建设一座全封闭式钢结构产品库，长度85m，宽度60m，高度12m，占地面积5100m2。精煤、中煤、矸石、煤泥在库房内分区堆放，库内设淋控水池，四周建设集水渠，收集后的淋控水直接返回浓缩池沉淀后用于生产。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 改建 未建 输煤皮带走廊 封闭式输煤皮带走廊 拆除现有皮带走廊，新建原煤库至筛分破碎车间皮带走廊、筛分破碎车间至主厂房皮带走廊、主厂房至产品库皮带走廊，皮带走廊及转载点均为全封闭，转载点设喷水装置 改建 未建 主体工程 筛分破碎车间 设有1台原煤分级筛和1台破碎机 拆除现有筛分破碎设备，新建筛分破碎车间，新设原煤分级筛和破碎机，并新设一套集尘罩和布袋除尘器 改建 未建 主厂房 采用钢筋混凝土结构 对现有的主厂房进行改建，长35m，宽30m，对生产设备进行更换，主厂房集跳汰洗选、浮选、压滤为一体，洗选设备为一台16m2的跳汰机 改建 未建 浓缩池 1台Φ18m普通浓缩机 拆除现有的Φ18m普通浓缩机，并新设1台Φ30m普通浓缩机 改建 未建 循环水池 容积100m3 容积增建至200m3 改建 未建 辅助工程 锅炉房 无采暖设施 新建锅炉房，新设1台0.7MW电锅炉 改建 未建 泵房 建筑面积30m2 利用现有 利旧 利旧 地磅房 建筑面积20m2 利用现有 利旧 利旧 公用 工程 供水 自备水井供应，出水量28m3/h 利用现有供水系统 利旧 利旧 供电 引自当地电网，设有2路10kV电压接入系统 设两台SCB11-800/10KVA变压器 改建 未建 供 无 新建锅炉房，新设1台0.7MW电锅炉 改建 未建 办公生活 办公楼 两层，建筑面积560m2 利用现有 利旧 利旧 宿舍 建筑面积300m2 利用现有 利旧 利旧 环保工程 废气 储煤扬尘 厂界四周设6m高挡风抑尘网 原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥均采用全封闭式煤库进行储存 改建 未建 输送转载 封闭式皮带走廊 皮带走廊及转载 均全封闭，转载点设喷水装置 改建 利旧及改建 筛分破碎车间 封闭式车间 封闭式车间，新设一套集尘罩和布袋除尘器 新建 未建 运输扬 运输车辆加盖篷布 在厂门口处设置洗车平台，对出厂运输车辆进行冲洗；运输车辆采用全封闭厢式车，限制超载、超速；及时清扫路面、洒水 新建 未建 锅炉 无 新设1台0.7MW电锅炉 改建 未建 废水 生活污水 用于场地抑尘洒水 新建1个20m3生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排 新建 未建 煤泥水 煤泥水采取“浓缩+压滤”工艺，一级闭路循环不外排，设有1台直径为18m的普通浓缩机，1台120m2厢式尾煤压滤机 采取“浓缩+压滤”工艺，一级闭路循环不外排，新设1台直径30m的普通浓缩机，2台350m2厢式尾煤压滤机 改建 未建 跑、冒、滴、漏水 无 在主厂房设置1个20m3的废水集中水池，经暗涵收集后返回煤泥水系统进行处理 新建 未建 事故水系统 无 新建1个2000m3的事故池 新建 未建 初期雨水收集 无 新建1个200m3初期雨水收集池 新建 未建 固体废物 矸石 送至厂址西北约150m处的矸石场填埋处置 外售至静乐县杜家村兴盛砖厂用于制砖，外售不畅时，送至厂址西北约150m处的备用矸石 填埋处置 利旧 利旧 废油 无 厂区设置一个20m2的危废暂存间，产生的废油存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置 新建 未建 生活垃圾 集中收集后由当地环卫部门统一处置 集中收集后由当地环卫部门统一处置 利旧 利旧 噪声 各类噪声设备 选用低噪声设备，采取室内布置、隔声、基础减震等措施 新增设备选用低噪声设备，采取室内布置、隔声、基础减震等措施 新建 未建 生态 绿化 厂内道路全部硬化，空地进行绿化 厂内道路全部硬化，对厂区空地进行绿化，绿化率15% 改建 未建

（3）选煤工艺及主要设备 本项目采用跳汰洗煤工艺，技改工程将淘汰现有设备，新设一条120万吨/年洗煤生产线。包括原料预处理系统、主选系统、浮选系统、浓缩系统以及压滤系统。 本项目主要工艺设备选型见表4。 表4 拟建工程主要设备一览表 序号 设 备 名 称 设备型号 单位 数量 备注 一、原煤及主洗系统 1 分级筛 Y2030 台 1 新增 2 破碎机 台 1 新增 3 皮带布料机 B2700 台 1 新增 4 矸石斗提机 T40100 台 1 新增 5 中煤斗提机 T4060 台 1 新增 6 中煤斗提机 T3260 台 1 新增 7 跳 机 SKT- 6-3 台 1 新增 8 弧形筛 B2700 台 1 新增 9 精煤脱水筛 ZK3052 台 1 新增 10 煤泥筛 ZK2040 台 6 新增 11 旋流器 350 台 18 新增 12 离心机 TLL1400 台 1 新增 13 刮板机 B800 台 35 新增 14 风机 128m3 台 1 新增 15 空压机 10m3 台 1 新增 16 风包 10m3 台 1 新增 17 清水泵 650m3，H30m 台 1 新增 18 旋流器入料泵 650m3，H28m 台 1 新增 二 浮选设备 19 浮选入料泵 650m3/h=24m 台 1 新增 20 矿浆预处理器 XY-3 台 1 新增 21 浮选机 XJM-S20m3 台 1 新增 22 精煤压滤机 300m2 台 3 新增 23 压滤机入料泵 100/42B/h=70m 台 2 新增 三、煤泥水系统 24 压滤机入料泵 100 42B/h=70m 台 2 新增 25 尾煤压滤机 350m2 台 2 新增 26 絮凝剂搅拌桶 1.2米 台 2 新增 27 浓缩机 NG-30，φ=30m，h=4m 沉淀面积707㎡； 台 1 新增 四、环保设备 布袋除尘器 处理风量为8000m³/h 过滤面积166.7m2 台 1 新增 本项目选用F=16m2型跳汰洗煤机，根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）的规定，跳汰机(不分级入选)单位面积处理能力为13～18t/m2﹒h，本项目入选煤种为中等可选煤，单位面积处理能力取中间值，按15 t/m2﹒h计算，则跳汰机处理能力为240t/h，本项目小时处理原煤227.27t/h，小于跳汰机的处理能力，故本项目选用F=16m2的跳汰机可以满足洗煤规模要求。 （4）产品方案 本项目生产规模为年入洗原煤120万吨，日处理原煤3636.36t/d，小时处理原煤227.27t/h。年产精煤80.51万吨、中煤12.22万吨、矸石19.62万吨、煤泥7.66万吨。 根据市场分析，结合煤质特点，制定洗煤厂产品方案见表5。 表5 本项目产品平衡一览表 产品名称 数量指标 质量指标 产率r% t/h t/d 万t/a 灰分% 水分% 原煤 100 27.27 3636.36 120 25.87 7.5 精煤 67.09 152.48 2439.64 80.51 12.00 12. 0 中煤 10.18 23.14 370.18 12.22 35.21 16.00 矸石 16.35 37.15 594.54 19.62 67.34 21.00 煤泥 6.38 14.50 232.00 7.66 50.58 22.50 备注：1、洗煤生产线工作时间为：330d×16h，合计5280h/a （5）原煤来源 本项目选煤厂设计入洗能力为120万吨/年，所洗原煤来自当地合法煤矿开采的5号原煤，本厂与原煤企业已签订了供煤协议（协议见附件），原煤来源比较稳定。需要特别指出的是，评价要求其全部原煤必须购于环保手续齐全的合法企业，严禁购买无正规手续、私挖滥采的原煤。 （6）煤的可选性 ①煤质指标 表6 原煤煤质指标分析 分析项目 灰分% 硫份% 含水率% 挥发分% 热值（MJ/kg） 指标 25.87～30 0.6～1 6～7.5% 15～16.74 33.58MJ/kg ②原煤筛分特性分析 本项目原煤大筛分实验结果见表7，原煤50～0mm综合级筛分实验结果见,8。 由表6可以看出，原煤灰分为25.87～30％，属中灰分煤。其中＋50mm级含量为15.45％，灰分为35.26％。可见矸含量为4.56％，属低含矸量煤。 由表7可以看出，随粒级减小，灰分呈降低的趋势，说明矸石较硬，不易破碎，而煤质较脆、易破碎。-0.5mm综合级原生煤泥含量较高，产率为15.95%，灰分为13.21%。 表7 原煤大筛分试验结果 粒度级 mm 产物名称 数量指标 质量指标 占全样（%） 筛上累计（%） Ad（%） ＞100 煤 2.27 10.61 夹 煤 矸石 0.43 84.58 硫化铁 小计 2.70 22.36 100～50 煤 8.34 14.08 夹矸煤 矸石 4.13 85.03 硫化铁 0.28 57.19 小计 12.75 38.00 ＞50mm合计 15.45 15.45 35.26 50～25 煤 8.15 23.60 34.09 25～13 煤 13.46 37.06 33.52 13～6 煤 12.66 49.72 26.77 6～3 煤 14.17 63. 9 19.09 3～0.5 煤 22.66 86.56 13.19 -0.50 煤 13.44 100.00 12.48 50-0合计 84.55 2 . 5 毛煤总计 100.00 25.87 原煤总计（去矸硫） 95.17 20.46 表8 原煤筛分资料综合表 粒度级 mm 自然级 破碎级 综合级 占本级 % 占全样 % 灰分 % 占本级 % 占全样 % 灰分 % 占全样 % 灰分 % 5 -25 9.64 8.15 34.09 8.46 1.31 45.36 .46 35.23 25-13 15.92 13.46 33.52 17.02 2.63 41.26 16.09 24.79 13-6 14.97 12. 6 2 . 7 2 .38 3. 0 39.52 15.96 29.41 6-3 16.76 14.17 19.09 20.00 3.09 37.22 17.26 22.34 3-0.5 26.81 22.66 13.19 16.93 2.62 35.35 25.28 15.48 -0.5 15.90 13.44 12.48 16.21 2.50 17.12 15.95 13.21 合计 100.00 84.55 21.35 100.00 15.45 35.26 100.00 23.50 ③原煤沉浮资料分析 原煤50～0.5mm沉浮组成表见表9；原煤可选性评定表见表10。 表9 原煤50～0.5mm沉浮组成表 密 度 级 Kg/l 50-0.5mm 浮物累计 沉物累计 ±0.1含量 占本级% 占全样% 灰分 % 产率 % 灰分 % 产率 % 灰分 % 密度 Kg/l 产率 % -1.30 5.47 4.42 3.89 5.47 3.89 100.00 25.72 1.3 45.89 1.30-1.40 40.42 32.66 7.56 45.89 7.12 94.53 26.98 1. 5 .52 1.40- .50 13.29 10.74 18.01 59.18 9.57 54.11 41.49 1.50 18.72 1.50-1.60 5.43 4.39 28.03 64.61 11.12 40.82 49.13 1.50 7.17 1.60-1.70 3.55 2.87 36.21 68.16 12.43 35.39 52.37 1.70 20.63 1.70-1.80 17.08 13.80 38.17 85.24 17.58 31.84 54.17 1.80 18.02 1.80-2.00 1.87 1.51 54.29 87.11 18.37 14.76 72.69 1.90 1.87 +2.00 12.89 10.41 75.36 100.00 25.72 12.89 75.36 2.00 13.83 合计 100.00 80.79 25.72 煤泥 3.88 3.26 18.85 总计 100.00 84.05 25.45 表10 原煤可选性评定表 精煤灰分 分选密度 理论产率 邻近比重物含量 可选性 % Kg/l % % 10.00 1.54 52.34 25.32 较难选 11.50 1.61 58.96 18.26 中等可选 12.00 1.68 60.32 13.56 中等可选 由表9可以看出，低密度物含量较大，煤的内在灰分不高，其中-1.50kg/l密度级含量为59.18，累计灰分为9.57％。1.50-1.80kg/l密度级含量为26.06％，灰分为35.79％，中间物含量较高。+1.80kg/l密度级含量为14.76％，灰分为72.69％，说明矸石含量中等。浮沉煤泥含量不高，为3.88％，灰分为18.85％，说明原煤有少量泥化。 从表10可以看出，当精煤灰分为10.00％时，理论分选密度为1.54kg/l，临近密度物含量为25.32％，属较难选煤；当精煤灰分为11.5％时，理论分选密度为1.61kg/l，临近密度物含量为18.26％，属中等可选煤；当精煤灰分为12.00％时，理论分选密度为1.68kg/l，临近密度物含量为13.56％，属中等可选煤。 综上所述，该原煤的浮沉特性较好，轻产物含量较高，灰分较低。 ④选煤方法 综上所述：根据煤质特性、产品的用途及原煤的可选性等特征，本选煤厂采用跳汰分选—煤泥水浓缩压滤选煤，同时配套浮选生产工艺。该工艺技术成熟、系统简单、完备、可靠。洗选设备选用技术先进、性能可靠的节能型设备。煤泥水系统采用浓缩机和压滤机回收煤泥，实现煤泥厂内回收，煤泥水闭路循环。 （7）劳动定员与工作制度 本项目设计劳动定员46人，其中生产管理人员6人。工作制度为一年330天，每天两班生产一班检修，日工作时间为16小时。 （8）项目总投资 本项目总投资2649.16万元，资金全部由企业自筹。 （9）公用工程 ①给、排水 本项目用水利用现有的自备水井供应，出水量28m3/h，包括洗煤系统补水、堆场洒水、道路洒水、转载点喷洒用水，绿化用水、生活用水。其中： 生产用水：本项目洗煤过程中进入系统的总水量为615.29m3/h。其中原煤带入18.43m3/h，新鲜水补加量20.86m3/h，循环水量为576m3/h。选煤系统带出的水量为39.29m3/h，其中洗精煤带走20.79m3/h，中煤带走4.41m3/h，煤泥带走4.21m3/h，矸石带走9.88m3/h。 生活用水：本项目不设置宿舍、食堂和洗浴，厕所采用旱厕，生活用水主要为饮用水和洗手用水，用水量较少，每人每天的用水约30L，则每天总用水量为1.38m3/d（455.4m3/a）。 绿化用水：非采暖期用水量为3.90m3/d； 抑尘洒水：用水量为25.00m3/d； 道路洒水：用水量为4.00m3/d； 车轮清洗水：用水量为10.80m3/d。洗煤系统水平衡表见表11。 表11 洗煤系统水量平衡表 入方 出方 新鲜水补加量（m3/h） 20.86 精煤带走水量（m3/h） 20.79 原煤带入水量（m3/h） 18.43 中煤带走水量（m3/h） 4.41 / / 矸石带走水量（m3/h） 9.88 / / 煤泥带走水量（m3/h） 4.21 合计（m3/h） 39.29 39.29 根据《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012），全厂用水量计算见表12。 表12 全厂用水量表 序号 名称 规模 用水标准 用水量（m3/d） 备注 采暖期 非采暖期 1 日常生 用水 46人 30L/人·d 1.38 1.38 2 洗煤补水 / / 333.76 333.76 3 锅炉补水 1台0.7MW 循环水量的2% 8.08 / 每天16h 4 绿化用水 1950m2 2L/m2·d / 3.90 绿化面积15% 5 抑尘洒水 / / 25.00 (新水22.66) 25.00 (新水23.83) 6 道路洒水 8000m2 0.5L/m2·次，每天两次 8.00 8.00 7 车轮清洗水 180辆/天 60L/辆·次 10.80 (新水2.16) 10.80 (新水2.16) 合计 376.04 373.03 新鲜水 ②排水 洗煤水闭路循环不外排；生活污水经生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排。 全厂水平衡图见图1和图2。 图1 洗煤厂采暖期水平衡图（m3/d） 图2 洗煤厂非采暖期水平衡图（m3/d） ③供热 本项目采暖期热负荷计算表见表13。 表13 建筑物采暖耗热量计算表（室外计算温度tw=-13℃） 序号 建筑物名称 室内计算温度（℃） 建筑物体积（m3） 体积热指标（W/m3·℃） 室内外温度差（℃） 采暖耗热量（kW） 1 受煤坑至筛分破碎车间走廊 8 450 3.3 21 31.19 2 筛分破碎车间 16 840 1.4 29 34.10 3 筛分破碎车间至主厂房走廊 8 480 3.3 21 33.26 4 主厂房 16 1260 1.0 29 365.40 5 精煤皮带走廊 8 540 3.3 21 37.42 6 办公楼 18 1880 1.8 31 104.90 合计 606.28 经估算，本项目洗煤厂采暖期总热负荷为0.606MW，考虑到管网损失，乘以10%的富裕系数后，总热负荷为0.66MW。本项目供热选用1台0.7MW电锅炉，能够满足本项目的用热需求。 ④供电 引自当地电网，设有2路10kV电压接入系统，厂内设两台SCB11-800/10KVA变压器。 （10）主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量见表14。 表14 项目主要原、辅材料 序号 名称 规格 用量t/a 存贮方式 1 原煤 120万 封闭原煤库内 2 水 135150.46 / 3 浮选药剂 600 桶装、原料库 4 机油 0.05 空压机等 （11）主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表15。 表15 工程主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标 1 处理能力 万t/a 120 2 工作制度 二班制 3 年工作天数 d 330 4 日工作小时 h 16 5 煤的可选性 中等可选 6 选煤方法 跳汰+浮选 7 选煤厂类型 群矿型选煤厂 8 选后产品年产量 8.1 （1）精煤 万t/a 80.51 8.2 （2）中煤 万t/a 12.22 8.3 （3）矸石 万t/a 19.62 8.4 （4）煤泥 万t/a 7.67 9 选煤厂设计生产 力 9.1 年 10kt/a 120 9.2 日 t/d 3636.36 9.3 小时 t/h 227.27 10 劳动定员 人 46 11 占地面积 m2 13000 12 洗选 吨煤电耗 kWh 3.89 13 吨煤水 m3/t 0.092 （10）总平面布置 本项目在现有厂区内进行技术改造，根据国家《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规范规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确。此外为方便生产和管理，尽量减少人流、物流的交叉干扰，以满足厂区洁净要求和安全要求。 厂区总体呈东——西走向，地势西高东低。全封闭原煤库布置在厂区西北处，其南侧布置有筛分破碎车间、主厂房、浓缩池和事故水池，全封闭产品库布置在厂区东南侧，厂区东侧设置一道大门，厂区距离215省道950m，便于原煤及产品的运输。办公生活区布置在厂区的东北侧，旁边布置生活污水收集池。 厂区平面布置详见附图3。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为技改项目，在现有厂区内进行技术改造。现有工程为一条40万吨/年跳汰洗煤生产线，本次技改工程将拆除主要生产设备，重新建设一条120万吨/年跳汰洗煤生产线并进行相关配套及公用工程的改造建设。 1、现有工程概况 （1）现有工程基本情况 静乐县愣子洗煤有限公司现有洗煤厂规模为年入洗原煤40万吨，洗煤工艺为跳汰洗选工艺，厂址位于静乐县段家寨乡石茄沟。现有工程项目组成一览表见表16。 表16 现有工程项目组成一览表 项目名称 工程内容 主体工程 原煤堆场、精煤堆场、矸石堆场、中煤堆场、煤泥堆场、筛分破碎车间、主厂房、输煤皮带走廊、浓缩池等 辅助工程 （含环保工程） 泵房、地磅房等 公用工程 给排水 1、厂区内自备水井，给水系统采用生产、生活及消防联合给水系统 2、洗煤废水闭路循环不外排；生活污水量较少，排入旱厕 供电 引自当地电网 供热 无 行政福利工程 办公生活楼 （2）现有工程工艺流程及设备情况 本项目为技改工程，现有工程采用跳汰洗选工艺，现有工程工艺流程图见图3。 图3 现有工程工艺流程图 现有工程主要生产设备见表17。 表17 现有工程主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 台 设备去向 1 给煤机 GMW，Q=75t/h 3 淘汰 2 破碎机 2PGC450*500 1 淘汰 3 原煤分级筛 ZDM1224 1 淘汰 4 跳汰机 12m2 1 淘汰 5 精煤脱水筛 ZDM1556 1 淘汰 6 精煤回收筛 ZSM1556A 1 淘汰 7 浮选机 XJX-6，三室 1 淘汰 8 浓缩机 直径18m普通浓缩机 1 淘汰 9 真空过滤机 PG58-6Q 1 淘汰 10 尾煤压滤机 XMZ120/1000U 1 淘汰 2、现有工程污染情况及主要环境问题 本项目为技改工程，在现有厂区内进行技术改造建设，现有工程污染情况和主要环境问题如下： （1）大气污染物 现有工程的大气污染源主要有储煤场的煤尘、原煤皮带输送和转载跌落等处的煤尘、破碎筛分过程的煤尘。 ①储煤场煤尘污染 洗煤厂现有原煤堆场、精煤堆场、中煤堆场、矸石堆场、煤泥堆场露天堆放，堆场四周安装6m高挡风抑尘网，抑尘效率较低。 ②原煤皮带输送和转载跌落等处的煤尘 原煤皮带输送及转载跌落等过程中都会逸散一定量的煤尘，其产尘量约为输运量的0.001%，因此原煤在输送转运过程产生的粉尘量约为4.0t/a。经现场观察：现有工程皮带输运走廊全封闭，转载点设置有喷水装置。 ③破碎筛分过程的煤尘 原煤在入洗前先经分级筛分级，筛上块煤经检查性手选出杂物后破碎，再与分级筛的筛下物进入洗选系统，经现场观察，筛分破碎车间为封闭车间，设有喷淋装置，未设除尘设施。 （2）水污染物 ①生产废水 现有洗煤生产线煤泥水处理采用“浓缩+压滤”处理工艺，设有浓缩机、尾煤压滤机和事故水池，煤泥水闭路循环不外排。 ②生活污水 生活污水主要来自职工洗涮用水，产生量较少，排入厂内旱厕。 （3）固体废物 ①矸石 现有工程矸石产生量约为5万t/a，全部外售。 ②生活垃圾 生活垃圾产生量约为4.95t/a，收集后送至当地环卫部门指定场所处置。 （4）噪声 主要产噪设备有破碎机、分级筛、跳汰机、空压机、压滤机、风机以及各类泵等，声级范围在80-105dB（A）之间，多为连续排放。经现场观察，各类设备均置于厂房内，居中布置，距离厂界较远，厂界处建有围墙，通过距离衰减等因素，厂界噪声可达标排放。 现有工程排污情况详见表18。 表18 现有工程污染物排放情况 污染源 污染物 产生量 治理措施 排放量 废气 煤场 粉尘 无组织，100t/a 煤场周围安装6m高挡风抑尘网 无组织，20t/a 皮带输运 粉尘 无组织，4.0t/a 走廊全封闭，转载点设喷水装置 无组织，0.4t/a 破碎筛分 粉尘 60t/a 封闭车间，设有喷淋装置 6t/a 废水 生产废水 煤泥水 — 闭路循环 0 生活污水 SS、COD、BOD5、NH3-N 1.2m3/d 排入旱厕 0 固废 矸石 5万t/a 外售 生活垃圾 4.95t/a 送环卫部门指定地点处置 噪声 设备噪声 80-105dB（A） 厂房隔声、基础减振 70-80dB（A） 现有工程存在的主要环境问题有： （1）煤场四周安装有6m高挡风抑尘网，挡风抑尘网破损严重； （2）筛分破碎车间未对产生的粉尘采取有效除尘措施，粉尘无组织排放； （3）场内未设初期雨水收集池； （4）未设集水池，未对跑、冒、滴、漏、淋控水有效收集； （5）未设事故水池； （6）未设置洗车平台； （7）厂区绿化率较低。

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 静乐县位于晋西北黄土高原，汾河上游，距省城太原市约180公里，其地理坐标位于东经110°43′-112°20′、北纬38°08′-38°40′。东临忻州，西交岚县，北与宁武毗邻，南与娄烦接壤。南北长约50km、东西宽约45km，全县的总面积2058km2。 本项目建设地点位于静乐县段家寨乡石茄沟，在现有厂址进行技术改造，厂区中心地理坐标为北纬38°27′44″，东经111°57′57″。具体地理位置见附图1和附图2。 2、地形地貌 静乐县地处山西台地北部，境内褶皱强烈，断层发育，造成前马宗组地层在境内重复出现。境内地貌大体上属陆地山地型地貌。就其形态而言，可分为山地区、丘陵区、河川区三种类型。山地区一般海拔在1600-2200m之间，主要包括东北支中山系以及西北部芦芽山系的土石山区，其面积为1517432亩，丘陵区海拔在1300-1600m之间，面积约为1137853亩，占总面积的37%；河川区海拔在1100-1300m之间，面积为432086亩，占总面积的14%。 本项目厂区地势较为平坦，无不良地质构造，适合本项目的建设。 3、气象条件 静乐县地处山西黄土高原之中北部，属大陆性气候，气候干燥。春、夏、秋、冬四季分明，昼夜温差大，冬季长而寒冷，夏季短而炎热，气温多变。据山西省静乐县气象部门观测资料，年平均气温6～7℃，最高是7月份，平均约20.7℃，最低为1月份，平均约-9℃。气温极端值：最高37℃，最低-29℃。年平均降水量为472.5mm，但主要集中在7～8月份，其降水量为217～248mm，占年降水量的60%；降水量最少是一月份约为15mm，仅占年降水量的3%左右。年平均蒸发量为1749.4mm，5～6月份蒸发量最大，约占全年的30%，最小是1月份，仅为全年蒸发量的0.5%。全年蒸发量是降水量的3.7倍，所以该区气候干旱。无霜期为135～145天。冻结期为11月中旬至次年的3月中旬，冻结深度一般在1m左右，最大冻土深度为1.5m。风向一般多为西北风及西风，而东南和南风较少。平均风速2.7m/s，最大风速为28m/s。 4、地表水 汾河是县境内主要的河流之一，发源于宁武管涔山麓雷鸣寺，入境之后从北向南流经段家寨、城关、西坡崖、神峪沟、丰润5个乡镇39.6公里，流域面积1784平方公里，占全县总面积的86.7%，东碾河、西碾河、大鸣河、岔上河、万辉河、扶头会河、双路河均属于汾河支流。本项目所在区域的河流主要是汾河，位于本项目东侧约1.5km处。地表水系图见附图5。 5、地下水 据县境岩性组合特征及埋藏条件，将区域含水岩组分为碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组，碎屑盐夹碳酸盐类裂隙含水岩组、碎屑盐类裂隙含水岩组、松散岩类孔隙含水岩组、二叠系泥岩隔水岩组及太原组底部隔水岩组。 （1）碳酸盐类岩组溶裂隙含水岩组：包括奥陶系中、下统和寒武系中、上统，地层厚度在1000m以上，以奥陶系中统厚层状石灰岩为主要含水层，岩溶裂隙发育不均一，赋存岩溶裂隙承压水，宁静向斜两翼有岩溶泉出露。水质类型多为HCO3·SO4—Ca·Mg型。 （2）碎屑盐夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组：主要由石炭系上统太原组地层组成，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩、石灰岩等。含水岩性主要以砂岩及石灰岩为主，含砂岩及石灰岩裂隙水。裂隙局部较发育，赋存裂隙承压水，富水性弱，水质类型为HCO3—Ca·Na型。 （3）碎屑盐类裂隙含水岩组：包括二叠系上、下统，三叠系，侏罗系，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩等，含裂隙承压水及潜水，有泉水出露，流量一般在0.26L/s左右。 （4）松散岩类孔隙含水岩组：为第四系全新统冲洪积层，主要分布于河谷中，岩性主要为沙砾石层，厚度为几米到几十米之间，赋存孔隙潜水，水位埋深一般0-10m，局部富水性较强，水质类型多为HCO3—Ca型，矿化度为420mg/L左右。 （5）二叠系泥岩隔水岩组 主要由具塑性的泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。 （6）太原组底部隔水岩组。 主要由铝质泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。 区域地下水主要接受大气降水补给，径流排泄受构造控制。地下水在向斜两翼露头处接受大气降水补给或沿倾向向宁静向斜轴部径流，在宁静向斜轴部向南径流，于汾河河谷排泄，或直接向南径流，于汾河支流河谷中排泄。 6、段家寨乡水源地 （1）水源地基本情况 段家寨乡水源地位于段家寨村西350m处，行政区划属静乐县段家寨乡，地理坐标：东经111°58′35.5″，北纬38°28′22.1″。水源地属中山区地貌，沟谷纵横深切，汾河从水源地东边通过，为常年有水河流。 井口标高1273.9m，井深60m，1.5m×1.5m，静水位埋深25m ，动水位埋深32m，单井出水量20m3 /h，年开采量为6.57万m3，供水人口1800 余人。 水源地位于汾河支流冲洪积区，属汾河补给区，地下水类型为侏罗系砂岩裂隙水承压水型。 （2）水源保护区划分 ①保护区范围及边界坐标（用于保护区立标） 一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R为60m的圆形区域为边界，边界点坐标为： A：111°58′32.43″，38°28′22.83″ B：111°58′34.87″，38°28′24.35″ C：111°58′37.31″，38°28′22.25″ D：111°58′34.78″，38°28′20.46″ 保护区面积与周长计算（用于保护区围栏围网建设）： 面积A1=3.14×（0.06km）2=0.011km2 周长S1=2πR=2×3.14×60m=377m 依据规范承压水不划分二级保护区。 本项目距离段家寨乡水源井约1.5km，不在水源井一级保护区范围内。段家寨集中供水水源保护区划分结果图见附图6。 7、矿产资源 静乐县矿产资源主要有煤、铁、锰、铝矾土等，其中煤系宁武煤田，储量260亿t，可开采量为60-70亿t。全县14个乡镇，除堂尔上乡、赤泥洼乡、娑婆乡和石壑子镇表层无煤外，其余乡镇都有埋深不同的煤层。 8、自然生态环境 （1）土壤 静乐县土壤分褐土、棕壤、草甸土三大类，9个亚类、48个土属。评价区域属于河川区域，评价区内的土壤类型属于山地褐土。本项目所在地土壤类型为山地褐土。 （2）植物 静乐县按典型的植被群落可分为： 木本植物群落：由针叶、阔叶木本绿色植物组成。主要分布于县境东北、西北部海拔1800m以上的高中山区，多为针、阔叶混交林，树种主要有油松、华北落叶松、桦、山杨、侧柏、云杉、椴、山杏等构成，植被覆盖度好。 草灌植物群落：在该地区低山区多有分布，覆盖度较好。 草甸植物群落：主要由喜温草甸绿色植物组成，分布于河川沟谷和山前洼地、河漫滩，面积不大且零星分布。主要植物为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、水草等。 评价区主要有蒲草、蒲公英等植物。区内未见国家保护的植物分布。农作物以玉米、谷子、筱麦、胡麻、豆类、薯类为主，经济作物以蔬菜为主。本项目场址周围植被主要为农田植物和田间地头野草。 （3）动物 静乐县动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、两栖与爬行纲、昆虫纲等。野兽主要有：野猪、狍羊、獾、野兔、狼、狐等；禽类主要有：鹰、燕、鸽、黄鹂、喜鹊、乌鸦、麻雀等；鼠类主要有黄鼠、家鼠等；其它野生动物还有蛇、青蛙、鱼类、蝙蝠等；昆虫类名目较多，除蝇、野蜂外，此外还有多种农业害虫。 本项目所在区域内受人为干扰较多，无国家重点保护野生动物分布，均为常见物种。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目地处农村地区，周边无工矿企业，无明显的大气污染源。为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价收集了静乐县2018年各污染物的年均值，相关数值见下表。 表19 2018年度静乐县大气污染物年均值 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/Nm3） 标准值/（μg/Nm3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 31 60 51.67 达标 NO2 21 40 52.50 达标 PM10 81 70 115.71 超标 PM2.5 33 35 94.29 达标 CO-95per 1.2mg/Nm3 4.0mg/Nm3 30.00 达标 O3-8h-90per 154 160 96.25 达标 由上表统计数据分析可知，项目所在地区域各污染物质量浓度除PM10超标外，其余各项均无超标现象，其余监测因子质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM10出现超标主要是因为北方气候干燥，扬尘天气较多所致。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为项目东侧1.5km处的汾河，属汾河（雷鸣寺～汾河干流河岔段），水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目所有废水不外排，不会对地表水造成影响。 本次评价利用主要利用2019年3月山西省地表水环境质量报告中汾河雷鸣寺断面监测数据作为本次地表水环境质量现状评价的依据，监测数据见表20。 表20 地表水环境质量现状监测统计结果 断面 监测项目 标准值 2019年3月 汾河雷鸣寺断面 COD ≤30 5 氨氮 ≤0.05 0.02 从监测结果可以看出，汾河雷鸣寺监测断面监测数据中COD和氨氮均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，说明当地地表水环境较好。 3、地下水环境质量现状 为了了解项目所在区的地下水质量现状，建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年5月20日对本项目周围地下水质量进行了现状监测，监测点位布置见表21，地下水质量现状监测及评价结果见表22。 表21 地下水监测点位布置情况表 监测点位 监测项目 监测频次及要求 石茄沟村3# pH、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。同时测定井深、水位标高、水温。 监测1天 每天1次 段家寨村5# 贺丰村6# 杨梁上村1# 井深、水位标高、水温 化林湾村2# 张湾村4# 监测结果显示：各点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求，可见当地地下水水质较好。 4、声环境质量现状 本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年4月16日对本项目进行了声环境质量现状监测。根据工程特点及具体环境现状，本次噪声现状监测在厂界四周各布设1个监测点，共监测一天，分昼、夜两次进行。 监测结果见表23。 表23 噪声现状监测结果 监测 点位 监测 位置 监测 时间 昼间等效声级dB（A） 夜间等效声级d （A） L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 1#西侧 厂界四周 4月16日 54.6 51.8 50.8 52.9 43.9 41.6 40.1 41.8 2#北侧 4月16日 53.0 52.0 51.0 52.2 44.6 41.1 38.1 42.2 3#东侧 4月16日 52.3 49.6 48.9 50.6 42.7 41.4 39.7 41.7 4#南侧 4月16日 53.9 52.0 50.6 52.8 41.4 39.6 38.4 40.0 从表23可以看出，厂区四周1#-4#点昼间噪声监测值在50.6-52.9dB（A）之间，夜间噪声监测值在40.0-42.2dB（A）之间，昼间、夜间均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，可见当地声环境质量良好。

表22 地下水质量现状监测及评价结果表 单位：mg/L，pH无量纲 点位 项目 pH （无量纲） 总硬度 溶解性总固体 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 氯化物 硫酸盐 氰化物 铁 锰 3# 石茄沟村水井 平均值 7.05 305 592 0.05 1.2 ND 0.4 14.5 108 ND ND ND 标准 6.5-8.5 450 1000 0.50 20 1.00 1.0 250 250 0.05 0.3 0.1 Pi 0.83 0.68 0.59 0.10 0.06 <1 0.40 0.06 0.43 <1 <1 <1 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 项目 铅 镉 砷 汞 六价铬 挥发酚 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100L) 井深(m) 水温 (℃) 水位标高(m) 监测值 0.0028 0.0036 0.0042 ND 0.005 ND 6 <2 5 12 1349 标准 0.01 0.005 0.01 0.001 0.05 0.002 100 3 Pi 0.28 0.72 0.42 <1 0.10 <1 0.06 <1 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 5# 段家寨村水井 项目 pH （无量纲） 总硬度 溶解性总固体 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 氯化物 硫酸盐 氰化物 铁 锰 监测值 7.11 220 443 0.07 0.7 ND 0.5 21.1 34 ND ND ND 标准 6.5-8.5 450 1000 0.50 20 1.00 1.0 250 250 0.05 0.3 0.1 Pi 0.88 0.49 0.44 0.14 0.04 <1 0.50 0.08 0.14 <1 <1 <1 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 项目 铅 镉 砷 汞 六价铬 挥发酚 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100L) 水位标高(m) 水温 (℃ 水深 (m) 监测值 0.003 0.0037 0.0053 ND 0.005 ND 37 <2 1284 11 5 标准 0.01 0.005 0.01 0.001 0.05 0.002 100 3 Pi 0.30 0.74 0.53 <1 0.10 <1 0.37 <1 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 6# 贺丰村水井 项目 pH （无量纲） 总硬度 溶解性总固体 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 氯化物 硫酸盐 氰化物 铁 锰 监测值 7.09 214 263 0.08 0.9 ND 0.4 14.7 34 ND 0.03 ND 标准 6.5-8.5 450 1000 0.50 20 1.00 1.0 250 250 0.05 0.3 0.1 Pi 0.83 0.48 0.26 0.16 0.05 <1 0.40 0.06 0.14 <1 0.1 <1 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 项目 铅 镉 砷 汞 六价铬 挥发酚 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100L) 水位标高(m) 水温 (℃ 水深 (m) 监测值 0.0028 0.0036 0.0048 ND 0.008 ND 35 <2 1284 11 5 标准 0.28 0.72 0.48 0.001 0.05 0.002 100 3 Pi 0.30 0.74 0.53 <1 0.16 <1 0.35 <1 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、环境敏感因素分析 通过对工程周围自然、社会环境状况的详细调查了解，根据国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》对环境敏感区的界定，评价区范围内无特殊保护地区、生态敏感区、脆弱区和社会关注区，也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 根据项目特点环境保护主要对象是厂区附近的村庄居民。主要环境保护对象详见表21。 2、保护目标和保护级别 表24 环境保护目标一览表 环 要素 保护对象 方位 距离（m） 保护级别 环境空气 段家寨村 NE 1200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二 标准 贺丰村 SE 1250 地表水 汾河 E 1500 《地表水环境质量标准》（GB/T3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 杨梁上村水井 NW 2.2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 化林湾村水井 NW 3.2 石茄沟村水井 NW 2.2 张湾村水井 NE 2.9 段家寨村水井 NE 1.2 贺丰村水井 SE 1.25 声环境 厂界 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 标准 生态环境 厂址周围耕地与动植 厂址周围 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 （1）环境空气 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）划分，本项目所在区域地表水体为汾河，属汾河的“雷鸣寺至汾河河岔段”，水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其标准限值见表25。 表25 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24h平均 150 1h平均 500 NO2 年平均 40 24h平均 0 1h平均 200 PM10 年平均 0 μg/m3 24h平均 150 TSP 年平均 200 24h平均 300 CO 24h平均 4 mg/m3 1h平均 10 O3 日最大8h平均 160 μg/m3 1h平均 200 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，其标准限值见表26。 表26 地下水质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 pH（无量纲） 总硬度 硫酸盐 氨氮 硝酸盐 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤25 ≤0.50 ≤20.0 污 物 亚硝酸盐 氟化物 耗氧量 总大肠菌群（CFU/100mL） 氯化物 标准值 ≤1.00 ≤1.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤250 污染物 砷 铁 锰 汞 挥发酚 标准值 ≤0.01 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.001 ≤0.00 污染物 溶解性总固体 六价铬 氰化物 镉 铅 标准值 ≤10 0 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.01 污染物 菌落总数（CFU/mL） 标准值 ≤100 3、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）划分，本项目所在区域地表水体为汾河，属汾河的“雷鸣寺至汾河河岔段”，水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其标准限值见表27。 表27 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 pH COD BOD5 氨氮 硫化物 石油类 挥发酚 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.005 4、声环境：厂区四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。其标准限值见表25。 表28 声环境质量标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 备注 1类 55 45 厂界四周 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：排气筒中颗粒物浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中的要求，煤炭工业作业场所污染物无组织排放限值执行表5中的无组织排放限值。 表29 煤炭工业污染物排放标准 类别 污染物 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 排气筒 颗粒物 80mg/Nm3或设备去除效率 98% 作业场所 监控点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭储存场所、 矸石堆置场 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度 值） 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 1.0 SO2 — 0.4 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，详见表30。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准限值见表31。 表30 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段 昼间dB（A） 夜间dB（A） 噪声限值 70 55 表31 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单标准的有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中危险废物贮存控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发【2015】25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目为洗煤厂项目，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017），属于“B0610烟煤和无烟煤开采洗选”。本项目总量控制的污染物为原煤筛分、破碎过程中产生的粉尘，根据计算，粉尘排放量为1.27t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、选煤工艺 （1）原煤预处理系统 原煤预处理系统包括原煤储存及筛分破碎部分。原煤经汽车运至全封闭原煤储煤场贮存，洗选时首先推入受煤坑中，受煤坑采用地下式结构，原煤进入受煤坑后，通过给料机定量均匀给入原煤皮带输送机运至筛分破碎车间。 由输送机送来的原煤首先进入振动筛预先筛分处理，大于50mm粒径的筛上块煤经手选杂物后，进入破碎机破碎，破碎后的原煤与筛下原煤混合后由皮带输送机送入主厂房洗选。 （2）跳汰洗煤系统 原煤经过预处理后直接进入选煤作业，经跳汰机分选出矸石、中煤和精煤三种产品。中煤和矸石经斗式提升机提出后分别作为中煤和矸石产品，运至产品库中煤区、矸石区。跳汰机排出的精煤随洗煤水流入精煤脱水筛，筛上块精煤经离心机脱水后运至产品库精煤区；脱水筛筛下水和离心机脱下的水再经粗精煤回收筛回收粗精煤，作为洗精煤产品运至产品库精煤区。 （3）煤泥水处理系统 粗精煤回收筛筛下水进入浮选机进一步回收末精煤，浮选出的精煤经精煤压滤机压滤脱水后掺入洗精煤产品，压滤清水直接进入循环水池。 浮选机底流煤泥水流入浓缩机并加入絮凝剂浓缩处理后，浓缩机底流用泵打到尾煤压滤机脱水，压滤后的尾煤作为最终煤泥产品。浓缩机的上层澄清液同尾煤压滤机滤液一起流入循环水池，循环水经泵送回洗选系统循环使用。 为保证洗煤厂洗煤水闭路循环，煤泥水的处理采用浓缩机处理，上清液溢流循环使用，底流经压滤后回收尾煤，系统简单可靠，可形成闭路循环。 洗煤厂生产过程中不可避免地会出现一些系统跑、冒、滴、漏、设备冲洗水等，全部由废水集中水池收集，然后送至浓缩机处理后循环使用。 为保证煤泥回收的完全彻底，洗水闭路循环，满足环保要求，设有一座容积为2000m3的事故水池。若浓缩机发生故障，系统内的煤泥水排入事故水池，事故解除后再返回浓缩机中处理。 工艺流程及产污环节详见图4，数质量平衡图见附图7。 图4 本项目工艺流程及产污环节图

主要污染工序 1、施工期污染环节 工程施工影响范围主要为厂址邻近区域，施工活动的影响主要为施工废气、废水、固体废物、噪声排放对附近区域自然、生态环境的影响。其中以施工噪声和废气对环境的影响比较显著。 （1）废气 施工期产生的废气主要是项目施工过程中产生的粉尘。 （2）废水 施工期产生的废水主要是施工人员的生活污水和设备清洗废水等。 （3）噪声 施工期产生的噪声主要是机械设备在施工过程中产生的噪声。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 2、运营期污染环节 （1）大气污染物产生环节 本项目的废气主要是破碎筛分产生的粉尘、储煤场产生的扬尘、皮带输送转载跌落产生的扬尘、汽车运输时产生的扬尘等。 （2）水污染物产生环节 ①洗煤产生的煤泥水：主要污染物为SS； ②生活污水；所含污染物主要有COD、BOD5、SS、氨氮等； ③初期雨水。 （3）固体废物产生环节 ①洗选过程中产生的矸石、中煤、煤泥； ②职工生活垃圾； ③设备检修过程中产生的废油等危险废物。 （4）噪声产生环节 ①煤炭转运及洗选过程中各种设备如泵类、风机、压滤机等机械产生的噪声； ②煤炭运输过程的交通噪声。

项目污染物产生及排放情况

|  | 污染源 （编号） | 污染物 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 筛分破碎 | 粉尘 | 3000 | 126.70t/a | 30 | 1.27t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 0.25t/a |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | —— | 7.20t/a | —— | 0.36t/a |
|  | 汽车运输 | 扬尘 | —— | 56.04t/a | —— | 11.20t/a |
| 水污染物 | 煤泥水 | SS | 9216m3/d | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 1.17m3/d | 不外排 |
| 固体废物 | 生产 | 矸石 | 19.62万t/a | 综合利用，利用不畅时填埋 |
|  |  | 中煤 | 12.22万t/a | 外售 |
|  |  | 煤泥 | 7.66万t/a | 外售 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 7.59t/a | 当地环卫部门统一处置 |
|  | 设备检修 | 废油 | 0.2t/a | 存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置 |
| 噪声 | 产生噪声的主要设备为泵类、风机、空压机、振动筛、跳汰机、压滤机等，上述设备的声压级为80-105dB(A)。经室内布置、隔声、减振后，可降低15～30dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 本项目生态影响主要是在施工期，包括土方挖掘填埋、物料运输及堆存、建筑垃圾等对生态环境都有不同程度的影响。其中绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成后会慢慢恢复，且能通过对厂区的绿化、美化等措施进行一定程度的生态补偿。本项目建设在现有厂区内进行，不新增占地，对生态环境的影响不大。在施工中建设单位应对挖方妥善堆存、并用于回填，最大限度地降低施工扬尘，使施工对生态环境的影响降至最低限度。 本项目在运营期加强污染治理，并进行厂区绿化，采取环评规定的措施后各污染物达标排放。因此，在采取环评规定的污染防治措施后，本项目投产后对周边生态环境产生的负面影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 针对施工过程中可能存在的环境问题及应采取的防治措施，本报告做如下分析。 1、施工期大气环境影响分析 （1）源项分析 工程施工建设过程中主要大气污染物为废气及扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工中土石方堆放和清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。 施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/Nm3。当有围栏维护时，同等条件下其影响距离可缩短40%。且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 （2）防治措施 为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，环评要求： ①采取湿式作业，定期对施工、作业场地及细料堆场进行洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，有效抑制扬尘。 ②选择合理的材料运输设备、装载方式及运输路线。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘布苫盖，并控制物料堆存量，缩短堆存周期，混凝土采用外购商品混凝土。 ④施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 ⑤施工工地大门出入口设置洗车平台和清洗设备，并设置沉淀池等，对出入车辆带泥轮胎进行冲洗。 ⑥谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ⑦遇四级（含四级）以上大风、扬沙天气或空气质量预警时，停止施工作业。 采取上述措施后，可将施工期间大气污染物排放对周围环境的影响程度降低至最小，随着施工期的结束这些大气污染会自动消除。 2、施工期水环境影响分析 （1）源项分析 施工过程产生的废水主要有生产废水、生活污水和场地冲洗废水。 ①施工期生产废水 施工期生产废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水，此类废水中含有一定量的油。 ②施工期生活污水 施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水等。 ③施工现场冲洗废水 施工现场冲洗废水中虽无大量有毒有害物质，但其中可能含有较多的泥土、砂石和一定量的地表油污等。 （2）防治措施 虽然施工期废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。因此环评要求： ①施工废水不可任意直接排放，应设沉淀池收集处理后用于施工场地的洒水抑尘； ②施工期间对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物尽量遮挡，应尽量减少泥水流失、散落和溢流现象。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。 在施工过程中，各种施工机械设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工机械、运输车辆等均属噪声源。现场施工机械设备噪声较高，在实际施工过程中，由于各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加作用将使噪声级进一步增高，辐射面也会增大。 为了减轻拟建项目施工期噪声的环境影响，环评要求： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业； ②施工机械应尽可能布置于对厂界外敏感区域造成影响最小地点； ③尽量压缩工区汽车数量与行车密度，尽可能减少车辆鸣笛，并适当降低车辆速度。 在采取以上措施后，再加上噪声随距离的衰减，可将施工期产生的噪声对附近村民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。 4、施工期固废污染影响分析 本项目建设挖方量约为1600m3，可全部用于回填及平整土地，无弃土、弃渣，本项目土石方平衡表见表32。 表32 本项目土石方平衡表 项目 挖方（m3） 回填方（m3） 弃方（m3） 项目场地 1600 1600 0 因此，本项目施工期产生固废主要为原有生产线拆除建筑垃圾、施工垃圾和施工人员的生活垃圾。因此，环评要求： （1）施工垃圾集中收集，主要为原料、设备包装废弃物，由废品收购站统一收购处理。 （2）原有生产线拆除建筑垃圾经渣土车运往政府指定的建筑垃圾填埋场集中处置，不得随意倾倒。 （3）厂区内设有垃圾桶，集中收集生活垃圾，由环卫部门统一处理。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 5、施工期生态环境影响分析 （1）施工扬尘对植被的影响 施工填挖、建筑材料运输和堆放将产生大量扬尘，产生的扬尘散落在植被上，将会影响植被对阳光的吸收，直接影响到其光合作用的完成。 （2）施工废水对植被的影响 施工场地石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械车辆冲洗废水，不进行防渗，施工期间的生活污水任意泼洒，其中的污染物将会通过土壤进入植被，从而影响周边植被的正常生长。 （3）水土流失 在土地平整过程中，土方的开挖会造成原地貌的剧烈破坏，同时由于开挖点、填方点土方的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，再加上区域内降水集中，加剧了水土流失的发生和发展。 针对项目施工过程中产生的生态影响，项目拟采取以下防治措施： ①施工时应严格划定施工作业范围，在施工带内施工，严格限制施工人员及施工机械活动范围。 ②控制施工扬尘的产生，保持施工场地及路面的清洁，在干燥天气，场地和路面要及时洒水抑尘。 ③加强工程用水管理，减少用水量；施工作业场地应修建沉砂池，处理后的清水可用于施工作业当地洒水降尘。 ④为减少施工期水土流失量，场地开挖工作应避开雨季。 ⑤施工中应执行土方的开挖和堆存的操作规范。 ⑥合理开挖项目涉及的地下埋设管线。 ⑦施工建设时段应及时硬化地表，建筑施工材料应堆放在指定的地点，在堆放处应设置排水沟等设施，产生的建筑垃圾应堆放于指定的地点，严禁乱丢乱弃，施工结束后及时绿化地表。 ⑧在施工场地四周建围墙，并建排水沟，在排水沟出口设沉淀池，雨水经沉淀后回用，不得外排。 6、施工期环境管理 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。 施工期环境管理内容见表30。 表30 环境监管内容一览表 时段 监管重点 监管项目 监管内容 监管时间与频率 施工期 依法 申报 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。 大气环境质量 扬尘 设置洒水车； 建筑材料及土方的苫盖防尘； 裸露地面及时硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 声环境 质量 噪声 禁止夜间施工； 合理布局，避免碰撞噪声 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 地表水 施工废水 设置废水沉淀池，设备冲洗废水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 生活污水 收集后回用，不外排 固废 包装废弃物 集中收集后，可由废品收购站统一收购处理 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 建筑垃圾 统一运至环卫指定地点倾倒 生活垃圾 由环卫部门统一处理 生态 施工场地 施工完成后进行平整、硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 综上所述，采取规定防治措施后，可大大减小施工期对周围环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 经过对生产工艺的分析，可以发现在生产过程中，存在的废气污染问题主要有储煤过程产生的扬尘、筛分破碎过程产生的粉尘、皮带输运过程产生的扬尘、产品汽车运输产生的扬尘等。 1）储煤过程产生的扬尘 本项目原煤采用一座全封闭式钢结构原煤库，场地硬化，围护墙及屋面采用轻质彩钢结构，钢支架为框架结构。原煤库长度100m，宽度60m，高度12m，占地面积6000m2，储量15000t，可满足4.1d的原煤储量。内设喷淋洒水设施、移动洒水车。 精煤、中煤、矸石、煤泥采用一座全封闭式钢结构产品库，场地硬化，围护墙及屋面采用轻质彩钢结构，钢支架为框架结构。产品库长度85m，宽度60m，高度12m，占地面积5100m2。精煤、中煤、矸石、煤泥在库房内分区堆放，库内设淋控水池，四周建设集水渠，收集后的淋控水直接返回浓缩池沉淀后用于生产。内设喷淋洒水设施、移动洒水车。 因储存方式均采用全封闭储存，储煤扬尘量较小，评价对此部分粉尘量忽略不计。 根据《煤炭工业供暖通风与空气调节设计标准》（GB/T 50466-2018）中的要求：“封闭式储煤场宜采用自然通风方式，通风量宜按换气次数不小于0.5次/h--1次/h计算。”本次评价要求企业严格按照通风换气次数进行设计、施工和运营，保证换气次数，防止煤尘爆炸风险。 2）筛分破碎过程产生的粉尘 原煤在筛分、破碎过程中会产生粉尘。环评要求建设单位在破碎机及振动筛上方各设置1个集气罩，集气效率不低于95%，废气经1台布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，除尘效率不低于99%，处理风量8000m3/h。 根据类比调查，原煤在筛分、破碎过程粉尘产生浓度为3000mg/m3，本项目年运行330天，每天16小时，则： 工业粉尘产生量=3000×330×16×8000×10-9=126.72t/a； 工业粉尘排放量=126.72×（1-99%）=1.27t/a 经布袋除尘器处理后，原煤在筛分、破碎过程粉尘有组织排放量为1.27t/a，排放速率为0.45kg/h，除尘后废气经15m高的排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的排放要求。 集气罩集气效率为95%，无组织排放的粉尘产生量为6.34t/a，封闭车间可降尘96%，则原煤在筛分、破碎过程无组织粉尘排放量为0.25t/a。 本项目原煤破碎、筛分工序粉尘产生及排放量见下表： 表33 原煤破碎、筛分粉尘产生及排放情况表 项目 产生浓度mg/m3 集气效率 产生量t/a 除尘效率 排放浓度mg/m3 有组织粉尘排放量t/a 粉尘 3000 95% 126.72 99% 30 1.27 3）皮带输运过程产生的煤尘 本项目原煤在进洗煤机之前的转运过程，均在封闭走廊内进行，可有效控制煤尘污染。类比省内洗煤厂原煤转载起尘量为0.06t/万t原煤，本项目起尘量为7.20t/a，设全封闭走廊，对于原煤转载点产生的煤尘，环评要求采用洒水装置，抑尘率可达95%，粉尘排放量为0.36t/a。 4）汽车运输产生的扬尘 本项目原煤及产品均采用汽车运输，运营期全厂年总运输量为240万t/a，运输扬尘产生量采用下述经验公式进行计算： Qnp=QP·L·Q/M 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； Qnp ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h；（取30km/h计算） M——车辆载重，t/辆；（40t/辆） P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；（0.8） L——运输距离，km；（主要为厂区内的运输距离，本次计算取0.2km） Q——运输量，t/a。(240万t/a) 计算得出：每年运输扬尘产生量Qnp=56.04t/a 汽车运输扬尘主要是沿途抛洒及道路行驶的扬尘，因此，评价提出如下要求： ①原煤和产品运输全部采用全封闭厢式车，限制汽车超载、超速，防止物料洒落； ②在厂门口设置洗车平台，运输车辆驶离厂区前清洗车轮及车身，洗车平台采用自动洗轮机，洗轮机由洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成； ③厂区内外运输道路要加强养护、修整，道路两边栽种行道树，并配备洒水车，对该路段定期进行清扫、洒水，保持路面相对湿度； ④限制车速，严格管理车辆，在经过村庄时要减速行驶。 采取以上措施后，可减少运输扬尘量的80%以上，则本项目交通运输扬尘无组织排放量为11.20t/a。 5）大气环境预测分析 （1）评价等级及评价范围的判定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi的定义见下列公式。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³。 C0i一般选用GB3095中1小时平均平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h评价质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目运行过程中正常排放的主要污染物估算参数见表34、35，根据HJ2.2-2018要求，采用估算模型AERSCREEN进行计算项目污染源的最大环境影响。本项目评价因子和评价标准表见表36，估算模型参数表见表37。 表34 点源估算模式参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气流速m/s 烟气温度/℃ 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率（g/s） X（经度） Y（纬度） PM10 G1 筛分破碎 110°43′12.93″ 35°48′55.93″ 870 15 0.4 18 25 5280 正常 0.067 表35 矩形面源估算模式参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率（g/s） X（经度） Y（纬度） TSP 01 筛分破碎 110°43′12.93″ 35°48′55.93″ 870 24 12 0 8 5280 正常 0.013 表36 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值μg /m³ 标准来源 PM10 小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 TSP 小时平均 900 表37 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） 最高环境温度/℃ 37.7 最低环境温度/℃ -21.6 土地利用类型 草地 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km 岸线方向/° 本项目的估算模型计算结果见表38、表39、表40。 表38 估算模型计算结果表 破碎筛分G1（颗粒物） 破碎筛分G1（颗粒物） 浓度 (ug/m3) 占标率(%) 距离 (m) 浓度 (ug/m3) 占标率(%) 距离 (m) 3.5141 7.80911E-001 10 7.6318 1.69596E+000 1250 5.0027 1.11171E+000 25 7.4998 1.66662E+000 1275 6.7272 1.49493E+000 50 7.3711 1.63802E+000 1300 12.467 2.77044E+000 75 7.2454 1.61009E+000 1325 13.885 3.08556E+000 100 7.1228 1.58284E+000 1350 13.452 2.98933E+000 125 7.0032 1.55627E+000 1375 17.793 3.95400E+000 150 6.8865 1.53033E+000 1400 19.049 4.23311E+000 175 6.7727 1.50504E+000 1425 19.16 4.25778E+000 187 6.6617 1.48038E+000 1450 19.043 4.23178E+000 200 6.5534 1.45631E+000 1475 18.376 4.08356E+000 225 6.4477 1.43282E+000 1500 17.495 3.88778E+000 250 6.3446 1.40991E+000 1525 17.267 3.83711E+000 275 6.2441 1.38758E+000 1550 16.795 3.73222E+000 300 6.1459 1.36576E+000 1575 16.24 3.60889E+000 325 6.0516 1.34480E+000 1600 16.147 3.58822E+000 350 6.0073 1.33496E+000 1625 15.927 3.53933E+000 375 5.9626 1.32502E+000 1650 15.621 3.47133E+000 400 5.9175 1.31500E+000 1675 15.257 3.39044E+000 425 5.8722 1.30493E+000 1700 14.857 3.30156E+000 450 5.8267 1.29482E+000 1725 14.437 3.20822E+000 475 5.781 1.28467E+000 1750 14.009 3.11311E+000 500 5.7352 1.27449E+000 1775 13.58 3.01778E+000 525 5.6894 1.26431E+000 1800 13.155 2.92333E+000 550 5.6436 1.25413E+000 1825 12.739 2.83089E+000 575 5.5979 1.24398E+000 1850 12.334 2.74089E+000 600 5.5522 1.23382E+000 1875 11.942 2.65378E+000 625 5.5067 1.22371E+000 1900 11.564 2.56978E+000 650 5.4614 1.21364E+000 1925 11.307 2.51267E+000 675 5.4162 1.20360E+000 1950 11.162 2.48044E+000 700 5.3713 1.19362E+000 1975 11.007 2.44600E+000 725 5.3266 1.18369E+000 2000 10.845 2.41000E+000 750 5.2822 1.17382E+000 2025 10.677 2.37267E+000 775 5.238 1.16400E+000 2050 10.506 2.33467E+000 800 5.1942 1.15427E+000 2075 10.333 2.29622E+000 825 5.1507 1.14460E+000 2100 10.158 2.25733E+000 850 5.1075 1.13500E+000 2125 9.9832 2.21849E+000 875 5.0646 1.12547E+000 2150 9.809 2.17978E+000 900 5.0221 1.11602E+000 2175 9.6361 2.14136E+000 925 4.98 1.10667E+000 2200 9.4649 2.10331E+000 950 4.9382 1.09738E+000 2225 9.2958 2.06573E+000 975 4.8968 1.08818E+000 2250 9.1292 2.02871E+000 1000 4.8558 1.07907E+000 2275 8.9653 1.99229E+000 1025 4.8152 1.07004E+000 2300 8.8044 1.95653E+000 1050 4.775 1.06111E+000 2325 8.6464 1.92142E+000 1075 4.7352 1.05227E+000 2350 8.4917 1.88704E+000 1100 4.6957 1.04349E+000 2375 8.3401 1.85336E+000 1125 4.6567 1.03482E+000 2400 8.1919 1.82042E+000 1150 4.6181 1.02624E+000 2425 8.0469 1.78820E+000 1175 4.5798 1.01773E+000 2450 7.9053 1.75673E+000 1200 4.5438 1.00973E+000 2475 7.7669 1.72598E+000 1225 4.5364 1.00809E+000 2500 图5 占标率趋势图 图6 浓度趋势图 表39 点源估算结果汇总 污染源 最大浓度落地点（m） 最大落地浓度μg/m³ 占标率% D10% 推荐评价等级 评价范围 破碎筛分G1 187 19.16 4.26 0 二 边长取5km 表40 面源估算结果汇总 面源名称 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 初始排放高度 评价因子源强 源强 g/s 最大落地浓度 μg/m³ 距离 推荐评价等级 破碎筛分 24 12 0 8 粉尘 0.013 80.096 23 二 6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，从评价结果来看，本项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目产生的废气，采取环评要求的各项环保措施，筛分车间点源工业粉尘最大落地浓度为19.16μg/m³，最大落地距离为187m，在厂界范围内，最大占标率为4.26%；筛分车间无组织工业粉尘最大落地浓度为80.096μg/m³，最大落地距离为23m，在厂界范围内。故本项目废气排放对周围环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 1）生产废水 本项目生产废水主要是煤泥水，同时还有生产系统跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水、淋控水等。煤泥水中含有大量的煤泥悬浮物，该废水全部闭路循环使用，不外排。本项目煤泥水处理采用“浓缩+压滤”处理工艺，主要煤泥水处理设备为1台直径30m浓缩机和2台350m2尾煤压滤机，在正常生产时可以保证洗煤水闭路循环不外排。 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中规定洗煤厂必须设置事故煤泥水处理环节，评价要求技改工程建设一个2000m3（18m×12m×10m）的事故水池，可以满足技改后事故排水的需求，且要求事故水池平时不得存水，并设返回工作浓缩机的管道和泵，以保证出现事故时可容纳浓缩机及整个系统的煤泥水量，事故解除后煤泥水再返回工作浓缩机处理。 同时，本项目主厂房内设置一个容积为20m3的废水集中水池用于收集生产系统跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水，经暗涵收集，而后转排至浓缩机进行处理。 处理工艺流程图见图5，煤泥水闭路循环可靠性分析详见专题分析报告。 为了防止废水下渗对地下水污染，各水池要按相关防渗标准设计，做到严格防渗，确保不对地下水造成污染。 采取上述治理措施后本工程无生产废水排放，不会对当地水环境造成影响。 图7 煤泥水闭路循环系统处理工艺流程图 （2）生活污水 本项目生活污水产生量为1.38m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。评价要求生活污水经1个10m3的生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排。 （3）初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，评价按下列公式计算： 式中：q——设计暴雨强度（L/s·公顷）； F——汇水面积（公顷，取生产区汇水面积0.8公顷）； φ——径流系数（0.4-0.9，取0.7）； t——收水时间（s，取15min，即900s）。 暴雨强度q采用原平市暴雨强度公式： 式中：T——设计重现期，取1年； t——设计降雨历时，取15min。 经计算，本厂初期雨水量约为144m3，评价要求建设1个200m3的初期雨水收集池，布置在厂区的东侧，为厂区地势最低处，收集后的雨水经沉淀后，用于抑尘洒水，做到初期雨水不外排。 （4）浮选药剂储存、使用、废弃物处置 本项目在洗选过程中每年消耗浮选药剂约600t，浮选药剂储存于完好无损的高密度聚乙烯桶内，整齐储存在库房内，容器上应贴上浮选药剂种类的相应标签，使用时应由专业工人搬运，使用完后的药剂桶定期交由有资质单位进行合理处置。 3、固体废物影响分析 （1）矸石 根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），煤炭开发项目（包括洗煤厂项目）的项目核准申请报告中资源开发及综合利用分析篇章中须包括煤矸石综合利用和治理方案，明确煤矸石综合利用途径和处置方式；新建（改扩建）煤矿及洗煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）。确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。 本项目矸石产生量约为19.62万t/a，根据协议，矸石外售给静乐县杜家村兴盛砖厂用于制砖，该公司位于静乐县杜家村镇李家湾村西侧250m处，距离本项目厂址约22km，可保障矸石的运输和综合利用。该公司建设有年产9000万标块煤矸石烧结砖项目，于2017年11月27日经静乐县环境保护局以静环函【2017】65号文批复了项目的环评。目前砖厂年产9000万标块煤矸石烧结砖，原料采用以下配比：煤矸石︰粘土=70︰30（重量比），按每标块产品3.0kg，产品损失率10%计，则原料混合料用量为30万t/a，其中煤矸石用量为21万t/a。本项目洗煤厂排矸19.62万t/a，因此该砖厂可以全部容纳本项目的矸石。 为了避免在缺少矸石综合利用的情况下，出现乱堆乱弃、污染环境的现象，本项目矸石在综合利用不畅时，通过汽车运至备用矸石场进行处置。备用矸石场位于厂址西北约150m处，距离最近村庄段家寨村约1.35km，已签订有矸石场占地协议。该沟长约200米，宽约50米，深约30米，计算可堆存矸石约54万吨。洗煤厂技改完成投产后，洗选矸石排放量为19.62万t/a，已选矸石场可满足洗煤厂2.75a排矸要求（按全部不综合利用算），能够满足《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）不超过3年储矸量设计要求。矸石场配备一台推土机，随时将排弃的矸石摊平压实、覆盖黄土。 该沟为西北——东南走向，地形西北高东南低，两侧为较陡的山坡。无断层分布。经现场踏勘，该矸石沟沟底及两侧黄土覆盖，沟内主要为杂草、灌木，植被覆盖率较低，汇水面积较小，约0.8hm2，适宜矸石堆放。本评价不负责矸石场设计工作，若确需堆放，应委托资质单位进行设计后，再堆放。 为保证矸石堆存不产生对环境的明显影响，评价提出以下环境保护措施： ①安全性措施：在矸石场下游修建拦矸坝，底部修建排洪涵洞。沟口随矸石堆存高度修筑护坡；分层堆存、压实处理。在堆存前要委托有资质单位进行规划和设计，以做到合理安全使用。 ②防尘措施：为减小矸石扬尘污染影响，在矸石沟两侧坡顶及沟口设置绿化林隔离带，宽度应不小于10m，树种应选择当地适宜生长的植物，并应注意高、矮间错。矸石堆满后要覆土、覆垦、绿化。 ③防渗措施：本工程排放的矸石属于I类一般性固体废物，处置场没有防渗要求，只需对沟底推平、压实即可。 ④水污染防治措施：矸石堆存要分层压实，矸石场周围山坡设置截水沟，将雨水导流至矸石场下游，防止雨水进入矸石场。 ⑤防自燃措施：矸石通过汽车拉入矸石场，用推土机将矸石推平，并通过推土机往返对矸石进行压实。矸石应逐层进行堆放压实，并经黄土层的隔绝，矸石层厚度以2m为宜，黄土层厚度0.3m。 ⑥工程措施：主要包括筑坝工程、绿化工程、涵洞修筑工程及矸石处置（分层、压实及覆土）等内容。 ⑦道路措施：道路要经常清扫洒水，保持路面干净，并在道路两侧要种植绿化带。 ⑧管理措施：企业需指定专人负责矸石堆存及有关事宜；为防止企业生产过程中矸石堆存的随意性，当地环境管理部门应进行定期检查，对有关不符合要求的状况要及时指出，并要求整改。 （2）中煤、煤泥 本项目中煤产生量为12.22万吨/年，煤泥产生量为7.66万吨/年，产生的中煤和煤泥全部外售，不外排。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为职工日常生活中抛弃的各类废弃物，如废纸、废塑料等。按每人每天产0.5kg生活垃圾计算，生活垃圾产生量为7.59t/a。评价要求厂区内设立一定数量的垃圾收集点，及时将生活垃圾运往当地生活垃圾指定存放地点，由环卫部门统一处置。外运途中，也将采取有效的密闭或覆盖措施，避免二次污染。 （4）危险废物（废油） 本项目机械设备在运转过程中润滑油需要半年更换一次，产生的废油约为0.2t/a，属于危险废物（危废编号“HW08”）。废油储存于完好无损的高密度聚乙烯桶，容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签，存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置。 依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物产生情况见下表： 表41 工程分析中危险废物汇总样表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 废油 HW08 900-217-08 0.2 设备养护、更换 半固态 废矿物油 C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等 30天 T、I 集中收集至危废暂存间，由有资质单位进行处置 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 最大贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废油 HW08 900-217-08 主厂房东北侧单独库房 20m2 存放至高密度聚乙烯桶中 2t 小于一年 评价要求本项目在厂区内设危废暂存间，危废暂存间大小为20m2，最大贮存能力2t。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017第43号）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本次环评对项目产生危险废物贮存、管理提出以下要求： 一、贮存要求 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，贮存间按照以下要求进行设置： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑦建危险废物贮存专用库房。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 二、危险废物的运输 危险废物的运输采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 三、委托处置 环评要求建设单位与危废处置单位签订处置协议，将危险废物定期交由有资质单位合理处置。 4、声环境影响分析 （1）运营期主要噪声源参数 本项目运营期主要产噪设备情况见表43。 表43 主要噪声源治理措施及排放特征一览表 序号 产噪设备 治理前声级dB（A） 治理措施 治理后声级dB（A） 1 原煤分级筛 85-95 厂房隔声、基础减振 70 2 破碎机 90-100 75 3 跳汰机 85-95 70 4 空压机 95-105 75 5 精煤脱水筛 80-95 70 6 离心脱水机 80-95 70 7 粗精煤回收筛 80-95 70 8 精煤压滤机 80-95 70 9 尾煤压滤机 80-95 70 10 泵类 80-105 75 11 运输车辆 65-75 加强管理、减速、限行 60 （2）运营期噪声防治措施 由于本工程选用的设备中有部分高噪声设备，因此，噪声防治应予以特别重视。评价对本工程噪声控制措施提出如下要求： ①设备选型时，主要设备在满足工艺技术要求的前提下，尽量选用低噪声和符合国家噪声标准要求的设备。 ②设备安装时应根据其噪声声频特性，对各个产生噪声点采取行之有效的隔声、消声、减振措施。 ③对于运输溜槽，设计在布置上尽量降低落差，并且在所有溜槽内均衬高分子塑料缓冲材料，来降低撞击噪声。 ④从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如泵类、风机等设备置于隔声间，安装隔声门窗，利用建筑物隔声。 ⑤在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。 ⑥运营期应加强调度管理，尽量减少夜间运输，严格运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间，路过村庄时应限速行驶、严禁鸣笛。 本项目运煤车辆对村庄居民生活会造成一定影响，对于运输过程产生的噪声，采取严格管理措施，运输时间避开居民休息时间（22:00---06:00和12:00---14:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。 通过采取以上措施，可有效降低噪声值，将设备噪声控制在80dB（A）以下，并可有效遏制交通噪声污染，有利于改善厂区的声环境，大大降低噪声对厂界的影响，使厂界噪声达标排放并可减轻交通噪声对运输线路沿线村庄的环境影响。 （3）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的公式，噪声预测模式如下： ①声波随距离衰减的计算公式为： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——参考位置（rO）处的A声级，dB（A）； ——倍频带衰减； ——几何发散引起的倍频带衰减； ——大气吸收引起的倍频带衰减； ——地面效应引起的倍频带衰减； ——声屏障引起的倍频带衰减； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减。 其中：， 式中：——预测点距声源的距离（m）； ——参考位置距离（m）； ——大气吸收衰减系数（dB/km）。 ②建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； ——预测计算的时间段，s； ——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级计算公式： 式中： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 （4）噪声预测结果与评价 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的影响值，再叠加现状监测值即为预测值。本项目环境噪声预测结果见表44。 表44 本项目环境噪声预测结果【单位dB（A）】 预测点位 昼间(Leq) 夜间(Leq) 执行标准 达标情况 现状值 贡献值 预测值 现状值 贡献值 预测值 1#西厂界 52.9 40.2 50.1 41.8 40.2 41.1 昼间60 夜间50 达标 2#北厂界 52.2 46.2 50.2 42.2 46.2 44.7 达标 3#东厂界 50.6 39.1 48.9 41.7 39.1 40.6 达标 4#南厂界 52.8 41.5 50.1 40.0 41.5 40.8 达标 1#-4#点均为厂界噪声监测点，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，由上表可以看出，厂界各监测点噪声预测值均未出现超标现象。 预测结果显示，本项目在落实了环评提出的降噪措施后，对声环境的贡献值较小，表明技改工程建设对周围环境影响较小。 5、生态影响分析 本工程生产过程中排放的粉尘进入大气后，随大气扩散，并在一定距离内沉降，降落至地面后参与理化变化，部分被植物叶片截留后，堵塞植物叶片气孔，降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物正常生长。 项目建成后，随着营运期的不断延长，项目周边的生境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目场地使陆生动物的栖息地环境丧失，污染物排放影响会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有改善的可能性。 为进一步改善区域生态环境，要求项目对厂区内空地进行绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。 6、运输过程污染防治措施 本项目主要通过215省道进行运输，215省道与厂址之间有约950m的乡村道路，道路沿线敏感目标主要是3户居民，运输过程中引起的道路扬尘、运输噪声会对沿运输道路两侧的居民产生影响，针对这些问题拟采取的措施如下： ①运输车辆采用全封闭厢式车，并严禁超载，防止煤渣沿途洒落。 ②在厂门口设置洗车平台，运输车辆驶离厂区前清洗车轮及车身，洗车平台采用自动洗轮机，洗轮机由洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。 ③车辆从厂区出来后经过950m的乡村公路至215省道，每天用洒水车洒水至少4次，同时进行清扫，以减少道路扬尘的产生。 ④生产运营后禁止夜间运输，同时避开居民休息时间（22:00---06:00和12:00---14:00），经过环境敏感目标时减速行驶，途径村庄的路段限速20km/小时，同时所有语音报警器在该路段禁用，从而减少道路运输噪声对居民的影响。 采取以上措施后，可有效降低运输过程中产生的道路扬尘、运输噪声等对环境敏感目标的影响。 7、环境风险评价 1）风险调查 （1）风险源调查 根据对本项目原、辅材料、生产工艺等进行分析，确定风险源为本项目机械设备在运转过程中润滑油需要半年更换一次，产生的废油约为0.2t/a，属于危险废物，（危废编号“HW08”）废油储存于完好无损的高密度聚乙烯桶。 （2）环境敏感目标调查 本项目危险物质为废油，风险类型主要为泄漏。 本项目风险物质泄漏后，不会对大气环境产生影响，由于本项目危废暂存间储存区设置有围堰，故废油泄漏后流出危废暂存间，进入地表水体的可能性很小。危废暂存间由防渗的材料建造，本项目风险物质泄漏后对地下水的影响很小。 2）环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018），环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 表45 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ ①危险物质数量与临界量比值Q 表46 危险物质数量与临界量比值统计表 危险源 危险物质 本工程最大储量（t） 危险物质临界量（t） 危险物质数量与临界量比值Q 废油储存桶 废油 0.2 2500 8×10-5 根据表47可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为8×10-5＜1，判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3）环境风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。 表47 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评级工作等级 一 二 三 简要分析 本项目环境风险潜势为Ⅲ级，对照表47，确定本项目环境风险评价等级为简要分析即可。 （1）环境风险评价级别判定 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故 (一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度节提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最小化。 评价工作重点：把场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 建设单位原辅料、中间产品、产品以及生产过程中不使用有毒、有害和危险性物质；不设排矸场；区域内无《建设项目环境保护分类管理目录》中确定的其它环境敏感区域；项目运行期间无易燃易爆、有毒有害物质的泄漏。 评价工作级别，按照 《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018）中的划分依据和原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为三级。 （2）风险识别 根据煤炭生产特点，结合选煤厂实际，可能出现的环境风险主要为煤泥水外泄。 本环境影响报告表环境风险分析主要针对地面环境风险事故的环境影响进行，重点提出防治煤泥水外泄的防治措施。 （3）煤泥水及跑冒滴漏水外泄及防治措施 选煤厂煤泥水事故排放有以下三种情况：一是煤泥水处理设备出现故障；二是洗煤设备发生故障或设备检修，停电；三是管理不善造成清水不平衡。 ①煤泥水处理设备出现故障 尾煤浓缩机故障：煤泥浓缩机是洗煤厂最主要的煤泥水处理设备，本次技改项目要求建设一座2000m3的事故水池，当工作浓缩机发生故障时，可以排入事故水池，保证煤泥水闭路循环，不外排。 压滤机故障：本工程选用2台处理面积350m2的尾煤压滤机。当压滤机发生故障时，可将压滤机进料阀门并闭，然后检修压滤机。压滤机修复后，再正常工作。由于检修时间不长，对洗煤厂洗选效果影响不大。 ②设备故障检修及停电事故 当设备发生故障、检修及停电事故时，系统内循环水可全部进入事故水池，不会发生煤泥水外排，待设备检修或事故排除后，再正常生产。另外，应加强对设备或设施的维护管理，尽量避免设备故障，一旦发现要及时检修。 ③因管理不善造成清水量加大，致使系统内水量不平衡造成煤泥水外排，解决办法是加强清水用量管理，使系统内处于平衡状态，即可杜绝事故发生。 （4）环境风险应急预案 项目投产运行期，应按照规定编制应急预案，报环保主管部门备案。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 建设单位应设置专门环保机构，并配备专职的环保管理人员和1～2 名环保措施维护工人，负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法律和法规； ②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； ③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； ④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； ⑤制定相应的企业环境保护制度，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 （2）监测计划 项目生产运营过程应保证环保设施设备的长期正常运转，建设单位应委托有资质的环境监测单位定期进行监测，具体监测计划见表48。 表48 环境监测计划 污染类别 监测点位 监测项目 监测频次 备注 废气 有组织 筛分破碎除尘器出口 颗粒物 每年一次 委托环境监测机构 无组织 厂界上、下风向 颗粒物 每年一次 委托环境监测机构 噪声 厂界四周 Leq 每季度一次 （每日昼夜各1次） 委托环境监测机构 固体废物 贮存、处置 — 每天统计一次 公司环保管理人员 环境资料整理归档 相关档案资料的齐备情况 — — 9、“以新带老”和技改前后“三本帐”计算 本工程“以新带老”措施一览表见表49。 表49 “以新带老”措施一览表 工程内容 已建措施 以新带老措施 治理效果 原煤库 露天堆存，地面硬化，厂界设6m高挡风抑尘网 建设一座全封闭式钢结构原煤库，长度100m，宽度60m，高度12m，占地面积6000m2，储量15000t。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 全封闭 精煤库、中煤库、矸石库、煤泥库 露天堆存，地面硬化，厂界设6m高挡风抑尘网 建设一座全封闭式钢结构产品库，长度85m，宽度90m，高度12m，占地面积5100m2。精煤、中煤、矸石、煤泥在库房内分区堆放，库内设淋控水池，四周建设集水渠，收集后的淋控水直接返回浓缩池沉淀后用于生产。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 全封闭 筛分破碎车间 封闭式车间，无组织排放 新建一套集尘罩和脉冲布袋除尘器，排气筒高度15m 除尘效率99% 供热 无 采用1台0.7MW电锅炉 不产生污染物 跑、冒、滴、漏水 无 在主厂房设置1个20m3的废水集中水池，经暗涵收集后返回煤泥水系统进行处理 确保煤泥水闭路循环不外排 事故水 无 新建一座2000m3的事故池 确保煤泥水闭路循环不外排 初期雨水收集 无 新建一座200m3初期雨水收集池 初期雨水不外排 洗车平台 无 在洗煤厂出口设置洗车平台，对出厂运输车辆进行清洗，洗车水闭路循环使用 确保运输车辆不得带泥上路 本项目技改前后“三本帐”计算见表50。 表50 项目技改前后“三本帐”计算 “三废”污染物类别与名称 现有工程污染物排放量（t/a） 技改工程污染物排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 技改后最终污染物排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 工业废气 粉尘 6 1.27 6 1.27 -4.73 废水 废水量 0 0 0 0 0 固体废物 0 0 0 0 0 注：上表工业粉尘为点源，不包含无组织粉尘。 10、环保投资及概算 本项目总投资2649.16万元，其中环保投资178万元，占总投资的6.72%。本项目环保措施汇总及环保投资情况见表51。 本项目污染物排放清单一览表见表52。

表51 本项目环保措施汇总及环保投资一览表 类别 污染源 污染物 环保措施 数量 投资（万元） 大 气 污 染 物 原煤库 扬尘 建设一座全封闭式钢结构原煤库，长度100m，宽度60m，高度12m，占地面积6000m2，储量15000t。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 1座 工程投资，不计入 精煤库、中煤库、矸石库、煤泥库 扬尘 建设一座全封闭式钢结构产品库，长度85m，宽度60m，高度12m，占地面积5100m2。精煤、中煤、矸石、煤泥在库房内分区堆放，库内设淋控水池，四周建设集水渠，收集后的淋控水直接返回浓缩池沉淀后用于生产。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 1座 工程投资，不计入 筛分破碎 粉尘 一套集尘罩和脉冲布袋除尘器，排气筒高度15m 1台 15 皮带输送 扬尘 全封闭皮带走廊，落料口上方设洒水喷淋 / 5 运输车辆 扬尘 厂门口设置1个洗车平台，采用全封闭厢式车、严禁超载超速、定时洒水、清洗车轮、道路硬化、经过村庄限速行驶 / 10 水污 染物 煤泥水 SS 采用“浓缩+压滤”工艺，设1台直径30m浓缩机和2台350m2尾煤压滤机，并设1个2000m3的事故池，执行一级闭路循环，无论正常和事故状态下均不外排 / 工程投资，不计入 跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水 SS 在主厂房设置1个20m3的废水集中水池，经暗涵收集后返回煤泥水系统进行处理 1座 5 生活污水 CODcr、BOD5、氨氮 1个20m3生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排 1座 10 初期雨水 SS 1个容积为200m3的初期雨水收集池收集后用于抑尘洒水，不外排 1座 15 固体 废物 生产 矸石 外售至静乐县杜家村兴盛砖厂用于制砖，利用不畅时，送至厂址西北约150m处的备用矸石场填埋处置，分层堆放、压实覆土绿化 / 35 中煤 全部外售 / / 煤泥 全部外售 / / 生活 生活垃圾 厂内设垃圾桶，集中收集后送环卫部门指定地处理 / 1 危险废物 废油 厂内设1个20m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置 / 10 噪声 设备噪声 噪声 设备置于室内，采用低噪声设备，密闭、基础减振、定期检修维护等 / 30 运输车辆 噪声 加强管理、车辆减速慢行、限制鸣笛 / 2 生态 场内地面全部硬化，空地进行绿化，绿化率15% / 40 合计 178 表52 本项目污染物排放清单一览表 污染 类别 污染源 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 排放标准 排污口设置 浓度（mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 废气 原煤库 扬尘 -- -- 建设一座全封闭式钢结构原煤库，长度60m，宽度60m，高度12m，占地面积6000m2，储量15000t。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 -- -- 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中的无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3） 无组织 精煤库、中煤库、矸石库、煤泥库 扬尘 -- -- 建设一座全封闭式钢结构产品库，长度85m，宽度60m，高度12m，占地面积5100m2。精煤、中煤、矸石、煤泥在库房内分区堆放，库内设淋控水池，四周建设集水渠，收集后的淋控水直接返回浓缩池沉淀后用于生产。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 -- -- 无组织 皮带输送 扬尘 -- 7.20 全封闭皮带走廊，落料口上方设洒水喷淋 -- 0.36 无组织 车辆运输 扬尘 -- 56.04 厂门口设置1个洗车平台，采用全封闭厢式车、严禁超载超速、定时洒水、清洗车轮、道路硬化、经过村庄限速行驶 -- 11.20 无组织 筛分破碎 粉尘 3000 126.72 一套集尘罩和脉冲布袋除尘器，排气筒高度15m 30 1.27 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中的排放限值（颗粒物：80mg/m3） H=15m 废水 煤泥水 SS 9216m3/d 采用“浓缩+压滤”工艺，设1台直径30m浓缩机和2台350m2尾煤压滤机，并设1个2000m3的事故池，执行一级闭路循环，无论正常和事故状态下均不外排 不外排 不外排 -- 跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水 SS -- 在主厂房设置1个20m3的废水集中水池，经暗涵收集后返回煤泥水系统进行处理 不外排 不外排 -- 生活污水 CODcr、BOD5、氨氮 1.38m3/d 1个20m3生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排 不外排 不外排 -- 初期雨水 SS -- 1个容积为200m3的初期雨水收集池收集后用于抑尘洒水，不外排 不外排 不外排 -- 固废 生产 矸石 19.62万t/a 外售至静乐县杜家村兴盛砖厂用于制砖，利用不畅时，送至厂址西北约150m处的备用矸石场填埋处置，分层堆放、压实覆土绿化 合理处置 合理处置 -- 中煤 27.49万t/a 全部外售 合理处置 合理处置 -- 煤泥 7.70万t/a 全部外售 合理处置 合理处置 -- 生活 生活垃圾 7.59t/a 厂内设垃圾桶，集中收集后送环卫部门指定地处理 合理处置 合理处置 -- 危险 废物 废油 0.2t/a 厂内设1个20m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置 合理处置 合理处置 -- 噪声 设备 噪声 噪声 80-105dB（A） 设备置于室内，采用低噪声设备，密闭、基础减振、定期检修维护等 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 -- 运输 噪声 噪声 65-75dB（A） 加强管理、车辆减速慢行、限制鸣笛 达标排放 --

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

|  | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原煤库 | 扬尘 | 建设一座全封闭式钢结构原煤库，长度100m，宽度60m，高度12m，占地面积6000m2，储量15000t。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 | 全封闭 |
|  | 精煤库、中煤库、矸石库、煤泥库 | 扬尘 | 建设一座全封闭式钢结构产品库，长度85m，宽度60m，高度12m，占地面积5100m2。精煤、中煤、矸石、煤泥在库房内分区堆放，库内设淋控水池，四周建设集水渠，收集后的淋控水直接返回浓缩池沉淀后用于生产。内设喷淋洒水设施、移动洒水车 | 全封闭 |
|  | 筛分破碎 | 粉尘 | 一套集尘罩和脉冲布袋除尘器，排气筒高度15m | 除尘效率99% |
|  | 皮带输送 | 煤尘 | 全封闭皮带走廊，落料口上方设洒水喷淋 | 全封闭 |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 厂门口设置1个洗车平台，采用全封闭厢式车、严禁超载超速、定时洒水、清洗车轮、道路硬化、经过村庄限速行驶 | 抑尘效率70% |
| 水污染物 | 煤泥水 | SS | 采用“浓缩+压滤”工艺，设1台直径30m浓缩机和2台350m2尾煤压滤机，并设1个2000m3的事故池，执行一级闭路循环，无论正常和事故状态下均不外排 | 一级闭路循环不外排 |
|  | 跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水 | SS | 在主厂房设置1个20m3的废水集中水池，经暗涵收集后返回煤泥水系统进行处理 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮 | 1个20m3生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 1个容积为200m3的初期雨水收集池收集后用于抑尘洒水，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 生产 | 矸石 | 外售至静乐县杜家村兴盛砖厂用于制砖，利用不畅时，送至厂址西北约150m处的备用矸石场填埋处置，分层堆放、压实覆土绿化 | 合理处置 |
|  |  | 中煤 | 全部外售 | 合理处置 |
|  |  | 煤泥 | 全部外售 | 合理处置 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 厂内设垃圾桶，集中收集后送环卫部门指定地处理 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 废油 | 厂内设1个20m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 设备置于室内，采用低噪声设备，密闭、基础减振、消声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 加强管理、车辆减速慢行、限制鸣笛 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本次评价提出充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染，种植抑尘效果好的树种。对厂区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 |

结论与建议

1、结论 （1）项目概况 静乐县愣子洗煤有限公司年入洗原煤120万吨技改项目厂址位于静乐县段家寨乡石茄沟，在现有厂址内进行技术升级改造；项目总投资为2649.16万元，全部由企业自筹解决，其中环保投资178万元，占总投资的6.72%；本项目厂区总占地面积为13000m2，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，厂址不在国家或地方设立的自然保护区、风景名胜区及水源保护区等敏感目标保护范围内；项目区内人为开发活动频繁，项目周围没有野生动、植物等敏感生态区域。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类项目三煤炭中的第2条“120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设”，本项目年入洗原煤120万吨，满足以上政策的要求。 （2）环境质量现状 ①环境空气质量现状 本项目地处农村地区，周边无工矿企业，无明显的大气污染源。为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价收集了静乐县2017年各污染物的年均值，数据分析可知，项目所在地区域各污染物质量浓度除PM10超标外，其余各项均无超标现象，其余监测因子质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM10出现超标主要是因为北方气候干燥，扬尘天气较多所致。 ②地下水环境 根据本次地下水质量现状监测数据，各点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求，可见当地地下水水质较好。 ③地表水环境 距离本项目最近的河流为项目东侧1.5km处的汾河，水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目所有废水不外排，不会对地表水造成影响。 ④声环境质量现状 本次环评对厂界噪声进行了噪声监测，根据噪声监测数据，厂界昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。由此可见，本项目所在区域声环境质量良好。 （3）环境保护措施及污染物排放情况 ①大气污染物：本项目原煤、精煤、中煤、矸石和煤泥采用全封闭煤库储存，因储存方式均采用全封闭储存，储煤扬尘量可忽略不计。 筛分破碎粉尘设有一套集尘罩和布袋除尘器，除尘效率99%，处理后通过一根15m高排气筒排放。 皮带输送采用全封闭皮带走廊，落料口上方设洒水喷淋，可抑尘95%。 运输车辆采取厂门口设置洗车平台，采用厢式车、严禁超载超速、定时洒水、清洗车轮、道路硬化、经过村庄限速行驶等措施，可抑尘70%。 ②水污染物：本项目煤泥水采用浓缩、压滤的处理工艺进行处理，执行一级闭路循环不外排；对生产过程中的一些跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水和淋控水，经暗涵和集中水池收集后转排至浓缩机，经浓缩、压滤处理后循环使用，不外排；生活污水经生活污水收集池沉淀处理后用于煤场抑尘洒水，不外排；初期雨水经一座容积为200m3的初期雨水收集池收集后用于抑尘洒水，不外排。 ③固体废物：本项目固体废物包括矸石、中煤、煤泥、生活垃圾和危险废物。矸石全部外售至静乐县杜家村兴盛砖厂用于制砖，外售不畅时，送至厂址西北约150m处的备用矸石场处置，分层堆放、压实覆土绿化；中煤和煤泥全部外售；生活垃圾经厂内垃圾桶收集后送环卫部门指定地点；危险废物存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置。固体废物均得到合理处置，不会造成固废污染。 ④噪声：本项目噪声源通过采取密闭、隔声及基础减震等措施后，厂界声环境可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对区域声环境质量影响较小。 （4）主要环境影响 采取环评规定的污染防治措施后，本项目粉尘有组织和无组织排放均能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）的要求；煤泥水、初期雨水和生活污水均不外排；矸石进行外售；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置；危险废物存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置；厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 因此，本项目运营期主要环境影响为对大气环境的影响，采取环保措施后污染物排放得到了有效控制，对区域环境质量影响较小。 （5）环境影响经济损益 本项目运营期间不可避免地会对周围的环境造成一定的影响。本项目总投资2649.16万元，环保投资178万元，占比6.72%，直接投资为环保设施的建设与维护，间接经济效益为环保设施带来的社会效益，包括环境污染损失的减少，控制污染物达标排放免交或少交的排污费、罚款和赔偿费等。 （6）环境管理与监测计划 建设单位应按照评价要求设置环保管理人员，严格履行环保规章制度，有效落实各项环保措施的运行状态，保证环保设施设备的长期正常运转，定期委托监测机构进行污染源监测，及时发现问题，解决问题。 （7）对区域环境质量的影响 项目排放的污染物在采取评价提出的污染防治对策后，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 综上所述，本项目采取环评规定的环保措施后，污染物排放量大大降低，可以做到达标排放，对区域环境空气、水环境、声环境、土壤、生态环境均不会产生明显的影响。只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。 2、建议 （1）严格执行本次评价所提出的环境保护措施； （2）为了使环境管理有条不紊的进行，应对各排污口实行规范化管理，在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志—排放口（源）（GB15562.1-1995）中的有关规定； （3）建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使公司每位员工都能积极参与环境监督和管理； （4）通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司合法守法生产和排污形象； （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生； （6）施工期加强管理，防治水土流失和扬尘等对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目交通位置图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目敏感目标图 附图4 项目平面布置图 附图5 地表水系图 附图6 段家寨集中供水水源保护区划分结果图 附图7 数质量平衡图 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50 km□ | 边长=5km□√ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000 t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2 、CO、O3、PM2.5） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□√ | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区□√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | 2018年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□√ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区□√ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□√ 本项目非正常排放源□√ 现有污染源□√ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AEEMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型 □ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长＞50km□ | 边长5-50 km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10） | 有组织废气监测□√ 无组织废气监测□√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受□√ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ 0 ）m |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：（1.27）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填√；“（）”为内容填写项 |

# Text boxes

循环水池

生产系统

新鲜水

原煤带入水

中煤

70.56

煤泥

67.36

精煤

332.64

294.88

9549.76

9216.00

376.04

333.76

日常生活用水

1.38

0.21

1.17

矸石

158.08

车轮清洗水

2.16

2.16

生活污水沉淀池

抑尘洒水

22.66

25.00

道路洒水

8.00

8.00

收集池

8.64

1.17

锅炉用水

8.08

6.91

软水制备

7.68

0.77

0.40

1.17

2.34

循环水池

生产系统

新鲜水

原煤带入水

中煤

70.56

煤泥

67.36

精煤

332.64

294.88

9549.76

9216.00

373.03

333.76

日常生活用水

1.38

0.21

1.17

矸石

158.08

车轮清洗水

2.16

2.16

生活污水沉淀池

抑尘洒水

23.83

25.00

道路洒水

8.00

8.00

收集池

8.64

1.17

绿化用水

3.90

3.90

破碎筛分

跳汰机

矸石

中煤

精煤

脱水筛

浮选机

真空过滤机

浓缩机

尾煤

循环水

清水

原煤

压滤机

精煤回收筛

内

容

类

型

系统跑、冒、滴、漏、冲洗地坪水、淋控水

洗选系统

浮选机

精煤压滤机

尾煤浓缩机

循环水池

尾煤压滤机

事故水池

滤液

溢流

底流

滤液

内

容

类

型