建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：静乐盛兴时代商贸有限公司

华东中燃加油站建设项目

建设单位(盖章)：静乐盛兴时代商贸有限公司

编制日期：2019年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 静乐盛兴时代商贸有限公司华东中燃加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 静乐盛兴时代商贸有限公司 |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 山西省忻州市静乐县鹅城镇静汾西路228号 |
| 联系电话 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 静乐县鹅城镇西坡崖村东北20m处 |
| 立项审批部门 | 静乐县发展和改革局 | 批准文号 | 静发改备案[2019]11号 静发改备案[2019]27号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F526 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 |
| 占地面积 | 3537.96m2 | 建筑面积 | 883.62m2 |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资(万元) | 19.5 | 环保投资占 总投资比例 | 4.88% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 中国汽车产销继续保持高速增长势头，增幅在全球各大主要汽车市场中继续居于领先地位，同时，汽油等能源的需求量越来越大，加油站国内市场也日益看好。 拟建项目选址位于静乐县鹅城镇西坡崖村，东南侧为宁白线，西南侧为乡道，日均车流量有8000辆(次)左右，本条线路上6km内无加油站，拟建项目的建设即可方便途径的车辆加油，又有可观的经济效益前景，预计建设完成后年可销售油品2160t，经济效益和社会效益良好。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定及要求，拟建项目的建设应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，拟建项目应编制环境影响报告表。据此，静乐盛兴时代商贸有限公司委托山西清源环境咨询有限公司进行拟建项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织技术力量、安排人员，进行了资料收集、分析和现场踏勘，在对拟建项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明和环评技术规范要求，编制完成了《静乐盛兴时代商贸有限公司华东中燃加油站建设项目环境影响报告表》。 忻州市生态环境局静乐分局于2019年9月27日，在忻州主持召开了《静乐盛兴时代商贸有限公司华东中燃加油站建设项目环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《静乐盛兴时代商贸有限公司华东中燃加油站建设项目环境影响报告表》(报批本)，现提交建设单位报请生态环境主管部门审批。 二、判定项目建设可行性分析 1、城乡发展规划 本项目建设地点位于静乐县鹅城镇西坡崖村，根据静乐县县城总体规划，拟建项目占地规划为供应设施用地，符合规划要求。拟建项目与静乐县县城总体规划位置关系图见附图1。 2、选址符合性分析 (1)环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，拟建项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地” “饮用水水源保护区”规定的地区内；拟建项目周边分布有西坡崖村居民、移民小区居民，属于以居住、行政办公等为主要功能的区域。 根据拟建项目可行性研究报告，加油站选址满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156－2012)中规定的安全距离要求，符合加油站选址要求。 (2)生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析 目前拟建项目所在区域尚未划定生态保护红线，根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》，本项目不在具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，不在重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，拟建项目建设符合生态红线划定要求。 根据静乐县2018年度环境质量公告，环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为31μg/m3、21μg/m3、81μg/m3、33μg/m3，CO和O3-8h百分位数平均浓度分别为1.2mg/m3和154μg/m3。六项污染物除PM10以外均达到环境空气质量二级标准，超标原因可能有由于气候干燥扬尘污染所致，拟建项目所在区域为不达标区；2018年度汾河出境断面河西村断面属国控断面，全年共监测12次，监测结果各项指标均符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅱ类标准；拟建项目东南侧为宁白线，西南侧为乡道，受过往车辆交通噪声影响，区域声环境质量一般。 拟建项目投产后产生的大气污染物主要是加油站作业挥发到空气中油气污染物，储罐采用地埋式储罐，保持油罐的恒温；汽油罐车卸油、加油采用油气回收系统进行汽油油气回收，采取以上措施后污染物均能达到排放标准，拟建项目运营后不会增加项目所在区域PM10的排放量；项目运营后废水不外排；对各类噪声设备采取有效的治理措施；固体废物合理处置，对环境的影响均比较轻微，不会触及环境质量底线。 拟建项目占地为批发零售用地，符合用地规划，项目运行过程中仅消耗电能、自来水，消耗量较小，区域供电、供水系统可以满足要求，不涉及资源利用上线，符合能源利用要求。 (3)与环境准入负面清单的符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正版)》中规定的鼓励类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策；山西省商务厅2019年1月24日以晋商审[2019]21号文同意本项目的建设；静乐县发展和改革局2019年4月17日对本项目以静发改备案[2019]11号文进行了备案，符合地方产业政策。 (4)行业标准 本项目为二级站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)及其2014年局部修订版修订条文及说明的相关要求，加油站工艺设施与站外建构筑物之间防火间距标准和实际设计防火距离对比见下表。 表1 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 站外建（构）筑物 汽油设备 柴油设备 埋地汽油罐 加油机/通气管管口 埋地柴油罐 加油机/通气管管口 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 重要公共建筑物 35 无 35 无 25 无 25 无 明火地点或散发火花地点 17.5 无 12.5 无 12.5 无 10 无 民用建筑 一类保护物 14 无 11 无 6 无 6 无 二类保护物 11 无 8.5 无 6 无 6 无 三类保护物 8.5 48 7 43/45 6 48 6 43/45 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 15.5 无 12.5 无 11 无 9 无 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 11 无 10.5 无 9 无 9 无 室外变配电站 15.5 无 12.5 无 12.5 无 12.5 无 铁路 15.5 无 15.5 无 15 无 15 无 城市 快速路、主干路 5.5 20 5 20/9 3 12 3 20/9 道路 次干路、支路 5 31 5 21/24 3 31 3 21/24 架空通信线 5 无 5 无 5 无 5 无 架空电力线路 无绝缘层 1倍杆(塔)高，且不应小于6.5m 无 6.5 无 0.75倍杆(塔)高，且不应小于6.5m 无 6.5 无 有绝缘层 0.75倍杆(塔)高，且不应小于5m 无 5 无 0.5倍杆(塔)高，且不应小于5m 无 5 无 由上表可知项目工艺设施与周边设施相互距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规范要求。 综上所述，从环保角度，拟建项目选址、建设可行。 三、本项目基本情况 1、项目建设位置 拟建项目位于静乐县鹅城镇西坡崖村，本项目区域位置关系图见附图2。 拟建项目西南20m为西坡崖村、1000m为上店村、1700m为下店村，东北800m为静乐县城、980m为西崖底村，西北2200m为上高崖村，东1000m为赵王城村，东南1380m为沙会村。拟建项目地理位置及周围环保目标图见附图3。 拟建项目站区北侧依次为空地、西碾河、西山寺移民小区，东侧依次为宁白线、滨河移民小区，西侧为空地，南侧为乡道、西坡崖村。周围环境关系图见附图4。 2、本项目建设内容 拟建项目主要建设内容包括加油罩棚、站房、加油岛、油罐区等。项目建设3座单罐容积为40m3的SF双层地下直埋式汽油罐和2座单罐容积为30m3的SF双层地下直埋式柴油罐，即总容积为150m3。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定，本站为二级加油站。 表2 加油站等级划分 级别 油罐容积(m3) 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 ≤50 二级 90＜V≤150 ≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 注：表中V为油罐的总容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 表3 拟建项目建设内容一览表 工程类别 建设内容 主体工程 油罐区 3个单罐容积为40m3地下直埋式汽油罐和2个单罐容积为30m3地下直埋式柴油罐，均为SF双层地下直埋式油罐，位于罩棚下方，为车道罐 罩棚 1座，钢制网架结构，长30m，宽26m，高8.5m，投影面积390m2，位于加油站中央 加油岛 设置4台潜油泵型四枪加油机，2台潜油泵型双枪加油机，其中柴油加油枪9个，汽油加油枪11个，位于罩棚下 管道/线 工艺管线均采用无缝钢管，焊接试验压力为1.2Mpa；卸/付油管道在管沟内铺设，管沟用干砂填满；卸油管线以0.005m坡向油罐，付油管道、通气管横管及付油油汽回收管道以0.01m坡向油罐 辅助工程 站房 建筑面积493.62m2，二层砖混结构，一层内设工具间、洗手间、活动室、危险废物暂存间、备餐间、办公室、便利店、发电间、配电间、发电间专用配件库等；二层内设办公室、卫生间、值班室、会议室等 实体围墙 2.2m高砖围墙130m 公用工程 给水 区域供水管网供给 排水 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用 供暖 办公室冬季采用电供暖 供电 区域供电系统供给 环保工程 废气治理 卸油、加油 设大小呼吸阀装置，设置一次、二次油气回收系统 食堂油烟 设置灶头1个，安装油烟净化器1套，处理后经屋顶排气筒排放 备用柴油发电机 自带排气筒引至室外排放 废水治理 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用，50m3化粪池1座，1m3隔油池1座 噪声 室内布置、基础减震 固废治理 一般固废 生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理 危险废物 5m2危废暂存间1座，废油砂危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处理；油罐清理委托有资质单位进行，油罐每三年清理一次，由资质单位直接清运处置，不在站内暂存。 绿化 绿化面积22m2 3、公用工程 ①给水：区域供水管网供给。拟建项目建成运营后用水单元为职工日常生活用水、绿化用水、地面及道路洒水。 本项目用水参照《山西省用水定额》(DB14/T1049.3-2015)，确定用水指标。 表4 拟建项目用排水情况一览表 序号 名称 数量 定额 日用水量m3/d 日排水量m3/d 1 职工日常生活用水 8人 30L/人.d 0.24 0.192 2 食堂用水 20L/人.d 0 16 0.128 3 地面及道路洒水 1200m2 1.5L/(m2.d) 1.8 0 4 绿化用水 22m2 0.28m3/m2·a 0.029 0 合计 非采暖期 2.229 0.32 采暖期 0.40 0.32 ②排水： 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用。 ③供电： 由区域供电系统供给。 ④供热： 办公室电采暖。 4、劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员8人，一线加油员工为轮班工作制，每天3班，每班8h，管理人员每天工作8h，年运行365d。 5、主要生产设备 拟建项目的主要生产设备见下表。 表5 拟建项目主要设备 序号 设备名称 规格型号 数量(台/套) 1 汽油罐 40m3 3 2 柴油罐 30m3 2 3 加油机 潜油泵型加油机 6 4 柴油发电机 15kw 1 5 高液位报警仪 —— 5 6 液位检测仪 量油器(带锁) DN100 5 液位仪 液位仪 —— 1 探棒 —— 5 7 避雷针 10镀锌钢筋 若干 8 电涌保护器 TBP-400/25 1 9 静电接地设施 MEB端子级 —— 1 接地极 —— 21 连接体 —— 320m 断接卡子 —— 14 移动接地夹(带报警器) —— 1 10 防撞钢围边(加油岛) —— 4 11 禁止烟火、禁止打手机标志 —— 5 12 阻火器 DN65，ZGB-1 4 13 灭火设施 灭火器 350kg推车式干粉灭火器 —— 1 4kg手提式干粉灭火器 —— 4 8kg手提式干粉灭火器 —— 8 灭火毯 —— 5块 消防沙 —— 2m3 14 应急照明 密闭型应急灯 —— 4 应急型荧光灯 —— 1 应急灯 —— 2 五、总平面布置 加油站布局在满足规范要求的条件下，根据其功能需求，地向特点及资金情况，以站房及罩棚为核心进行总平面布置，力求组织合理的车流线路，尽可能多设置停车位，加大车辆吞吐量，方便经营，同时也考虑将来实际使用需求及资金状况，力求经济合理满足使用。 站区内西北面为站房，内设营业室、配电、办公室等，罩棚位于场地中央，罩棚下设4条加油车道，加油车道下为油罐区，设6座加油岛。具体平面布置示意图见附图5。 六、经济技术指标 本项目经济技术指标如下表所示。 表6 本项目经济技术指标一览表 序号 项目名称 数量 1 站区用地面积 3538m2 2 建筑物占地面积 603.2m2 3 总建筑面积 883.62m2 4 站房建筑面积 493.62 5 罩棚建筑面积 780/2m2 6 绿化面积 22m2 7 项目总投资 400万元 8 汽油销售量 1440t/a 9 柴油销售量 720t/a 10 年利润 80.83万元 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，目前场地为空地，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

建设项目所在地自然环境简况 1、地理位置 静乐县位于晋西北黄土高原，汾河上游，距省城太原市约180公里，其地理坐标位于东经110°43′-112°20′、北纬38°08′-38°40′。东临忻州，西交岚县，北与宁武毗邻，南与娄烦接壤。南北长约50km、东西宽约45km，全县的总面积2058km2。 拟建项目位于静乐县鹅城镇西坡崖村东北20m处，本项目区域位置关系图见附图2。 拟建项目西南20m为西坡崖村、1000m为上店村、1700m为下店村，东北800m为静乐县城、980m为西崖底村，西北2200m为上高崖村，东1000m为赵王城村，东南1380m为沙会村。拟建项目地理位置及周围环保目标图见附图3。 2、地形地貌 静乐县地处山西台地北部，境内褶皱强烈，断层发育，造成前马宗组地层在境内重复出现。境内地貌大体上属陆地山地型地貌。就其形态而言，可分为山地区、丘陵区、河川区三种类型。山地区一般海拔在1600~2200m之间，主要包括东北支中山系以及西北部芦芽山系的土石山区，其面积为1517432亩，丘陵区海拔在1300~1600m之间，面积约为1137853亩，占总面积的37%；河川区海拔在1100~1300m之间，面积为432086亩，占总面积的14%。 该项目占地位于静乐县鹅城镇西坡崖村东北20m处，地貌属河川区地貌。根据现场踏勘，站区地形平坦。 3、 水文地质 1)地表水 汾河是县境内主要的河流之一，发源于宁武管涔山麓雷鸣寺，入境之后从北向南流经段家寨、城关、西坡崖、神峪沟、丰润5个乡镇39.6公里，流域面积1784平方公里，占全县总面积的86.7%，东碾河、西碾河、大鸣河、岔上河、万辉河、扶头会河、双路河均属于汾河支流。 鸣河发源于堂尔上乡云中山下磨盘沟鉄里后，由东向西经堂尔上乡、杜家村镇，至高家村出境，在宁武县石家庄汇入汾河，全长25.8km，流域面积289km2，河床总落差550m，本河常年清水不断，流域内山间小岔均有清水出露。因河床陡、卵石多，流水清澈见底、哗哗作响，故称鸣河。正常流量0.37-2m3/s，洪峰流量375m3/s。 西碾河位于静乐县城西北方向，因与静乐县内第二大河东碾河相对而得名，亦称羊儿河、西温溪。本河发源于马坊镇乡鹿径岭下的寺庄村，由西向东流经马坊镇、王村、西坡崖三乡，在县城西南西崖底村前汇入汾河，全长27km，流域面积97km²。本河属常流河，流域平均宽度3.59km，河道平均纵坡13‰，总落差370m，年均径流量1.55m³/s。 站址东北90m处西碾河由西北向东南流过。静乐县河流水系见附图6。 2)地下水 据县境岩性组合特征及埋藏条件，将区域含水岩组分为碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组，碎屑盐夹碳酸盐类裂隙含水岩组、碎屑盐类裂隙含水岩组、松散岩类孔隙含水岩组、二叠系泥岩隔水岩组及太原组底部隔水岩组。 (1)碳酸盐类岩组溶裂隙含水岩组：包括奥陶系中、下统和寒武系中、上统，地层厚度在1000m以上，以奥陶系中统厚层状石灰岩为主要含水层，岩溶裂隙发育不均一，赋存岩溶裂隙承压水，宁静向斜两翼有岩溶泉出露。水质类型多为HCO3·SO4—Ca·Mg型。 (2)碎屑盐夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组：主要由石炭系上统太原组地层组成，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩、石灰岩等。含水岩性主要以砂岩及石灰岩为主，含砂岩及石灰岩裂隙水。裂隙局部较发育，赋存裂隙承压水，富水性弱，水质类型为HCO3—Ca·Na型。 (3)碎屑盐类裂隙含水岩组：包括二叠系上、下统，三叠系，侏罗系，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩等，含裂隙承压水及潜水，有泉水出露，流量一般在0.26L/s左右。 (4)松散岩类孔隙含水岩组：为第四系全新统冲洪积层，主要分布于河谷中，岩性主要为沙砾石层，厚度为几米到几十米之间，赋存孔隙潜水，水位埋深一般0-10m，局部富水性较强，水质类型多为HCO3—Ca型，矿化度为420mg/L左右。 (5)二叠系泥岩隔水岩组 主要由具塑性的泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。 (6)太原组底部隔水岩组。 主要由铝质泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。 区域地下水主要接受大气降水补给，径流排泄受构造控制。地下水在向斜两翼露头处接受大气降水补给或沿倾向向宁静向斜轴部径流，在宁静向斜轴部向南径流，于汾河河谷排泄，或直接向南径流，于汾河支流河谷中排泄。 4、气候气象 静乐县地处山西黄土高原之中北部，属大陆性气候，气候干燥。春、夏、秋、冬四季分明，昼夜温差大，冬季长而寒冷，夏季短而炎热，气温多变。据山西省静乐县气象部门观测资料，年平均气温6～7℃，最高是7月份，平均约20.7℃，最低为1月份，平均约-9℃。气温极端值：最高37℃，最低-29℃。年平均降水量为472.5mm，但主要集中在7～8月份，其降水量为217～248mm，占年降水量的60%；降水量最少是一月份约为15mm，仅占年降水量的3%左右。年平均蒸发量为1749.4mm，5～6月份蒸发量最大，约占全年的30%，最小是1月份，仅为全年蒸发量的0.5%。全年蒸发量是降水量的3.7倍，所以该区气候干旱。无霜期为135～145天。冻结期为11月中旬至次年的3月中旬，冻结深度一般在1m左右，最大冻土深度为1.5m。风向一般多为西北风及西风，而东南和南风较少。平均风速2.7m/s，最大风速为28m/s。 5、矿产资源 静乐县矿产资源主要有煤、铁、锰、铝矾土等，其中煤系宁武煤田，储量260亿t，可开采量为60-70亿t。全县14个乡镇，除堂尔上乡、赤泥洼乡、娑婆乡和石壑子镇表层无煤外，其余乡镇都有埋深不同的煤层。 6、地震 根据中华人民共和国标准《中国地震动峰加速度区划图》(2016年1月1日起实施)和《中华人民共和国建筑抗震设计规范》(GB50011－2010)，本区地震烈度为Ⅶ度。 7、土壤 静乐县土壤分褐土、棕壤、草甸土三大类，9个亚类、48个土属。评价区域属于河川区域，评价区内的土壤类型属于山地褐土。本项目所在地土壤类型为砂土。 8、 植被 静乐县按典型的植被群落可分为： 木本植物群落：由针叶、阔叶木本绿色植物组成。主要分布于县境东北、西北部海拔1800m以上的高中山区，多为针、阔叶混交林，树种主要有油松、华北落叶松、桦、山杨、侧柏、云杉、椴、山杏等构成，植被覆盖度好。 草灌植物群落：在该地区低山区多有分布，覆盖度较好。 草甸植物群落：主要由喜温草甸绿色植物组成，分布于河川沟谷和山前洼地、河漫滩，面积不大且零星分布。主要植物为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、水草等。 评价区主要有蒲草、蒲公英等植物。区内未见国家和山西省重点保护的植物分布。农作物以玉米、谷子、筱麦、胡麻、豆类、薯类为主，经济作物以蔬菜为主。本项目场址周围植被主要为农田植物和田间地头野草。 9、动物 静乐县动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、两栖与爬行纲、昆虫纲等。野兽主要有：野猪、狍羊、獾、野兔、狼、狐等；禽类主要有：鹰、燕、鸽、黄鹂、喜鹊、乌鸦、麻雀等；鼠类主要有黄鼠、家鼠等；其它野生动物还有蛇、青蛙、鱼类、蝙蝠等；昆虫类名目较多，除蝇、野蜂外，此外还有多种农业害虫。 本项目所在区域内受人为干扰较多，无国家和山西省重点保护野生动物分布，均为常见物种。

环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量状况 2、地表水环境质量现状 3、地下水环境质量状况 4、声环境质量状况 5、生态环境 6、土壤环境 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的界定，评价区范围内无特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区，因此确定本评价区主要保护目标为该地区的水环境、生态环境、当地的居民。本项目周围主要环境保护目标见下表。 表9 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 中心坐标 方位 距离(km) 保护要求 环境空气 西坡崖村 38°20'57.29"北 111°54'50.35"东 SW 0.02 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 上店村 38°20'30.04"北 111°54'24.50"东 SW 1.0 下店村 38°20'18.41"北 111°53'59.95"东 SW 1.7 县城 38°21'5.97"北 111°55'42.79"东 NE 0.8 西崖底村 38°21'42.16"北 111°55'25.57"东 NE 0.98 山高崖村 38°22'2.03"北 111°53'49.56"东 NW 2.2 赵王城村 38°20'45.69"北 111°55'38.39"东 E 1.0 沙会村 38°20'10.90"北 111°55'2.66"东 SE 1.38 西山寺移民小区 38°21'9.22"北 111°54'59.60"东 NE 0.112 滨河移民小区 38°21'1.01"北 111°55'0.01"东 E 0.052 地表水 西碾河 —— NE 0.09 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准 汾河 —— E 0.6 地下水 西坡崖村集中供水水井 111°54′46.29″东 38°20′49.29″北 S 0.390 《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III类标准 西崖底村集中供水水井 111°55′21.43″东 38°21′40.47″北 N 1.4 下高崖村集中供水水井 111°53′51.21″东 38°21′59.16″北 W 2.4 上店村集中供水水井 111°54′23.03″东 38°20′32.03″北 S 1.2 下店村集中供水水井 111°53′56.31″东 38°20′18.66″北 S 1.7 周边村庄水井 —— —— —— 声环境 西山寺移民小区 38°21'9.22"北 111°54'59.60"东 NE 0.112 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 滨河移民小区 38°21'1.01"北 111°55'0.01"东 E 0.052 西坡崖村 38°20'57.29"北 111°54'50.35"东 S 0.02 土壤环境 场区土壤 —— —— —— 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)》中风险筛选值标准 生态环境 项目占地范围 维持占地范围内生态环境稳定

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体标准值见下表。 表10 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 1小时平均 200µg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 PM10 年均值 70µg/m3 24小时平均 150µg/m3 PM2.5 年均值 35µg/m3 24小时平均 75µg/m3 SO2 年平均 60µg/m3 24小时平均 150µg/m3 1小时平均 500µg/m3 NO2 年平均 40µg/m3 24小时平均 80µg/m3 1小时平均 200µg/m3 非甲烷总烃质量标准参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》 (DB13/1577-2012)执行，见下表。 表11 《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012） 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 非甲烷总烃 1小时平均浓度限值 2.0 mg/Nm3 二、地表水环境质量标准 拟建项目附近的地表水体为西碾河、汾河，根据《山西省水污染防治工作方案》(晋政发[2015]59号)中《山西省地表水环境质量控制断面水质目标》，评价区地表水水环境质量目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质要求具体标准值见下表。 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物 PH COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤15 ≤3 ≤0.5 污染物 石油类 硫化物 铁 锰 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.1 三、地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类标准。 表13 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 序号 污 染 物 标准值 序号 污 染 物 标准值 1 PH 6.5～8.5 8 砷 ≤0.01 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 9 汞 ≤0.001 3 氨氮 ≤0.5 10 溶解性总固体 ≤1000 4 硝酸盐 ≤20 | 11 菌落总数(CFU/mL) ≤100 亚硝酸盐 ≤1.0 12 总大肠菌群(CFU/100mL) ≤3.0 6 硫酸盐 ≤250 13 耗氧量 ≤3.0 7 氟化物 ≤1.0 四、声环境质量标准 拟建项目场区靠近宁白线一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，其余三侧、周边村庄、居民小区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准，具体标准值见下表。 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 1类区 55 45 4a类区 70 55 五、土壤环境 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)》筛选值，标准值见下表。 表15 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg 类别 砷 镉 铬(六价) 铜 铅 汞 镍 四氯化碳 氯仿 标准值 60 65 5.7 18000 800 38 900 2.8 0.9 类别 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烯 顺1,2-二氯乙烯 反-1,2-二氯乙烯 二氯甲烷 1,2-二氯丙烷 1,1,1,2-四氯乙烷 标准值 37 9 5 66 596 54 616 5 10 类别 1,1,2,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 1,2,3-三氯丙烷 氯乙烯 苯 氯苯 标准值 6.8 53 840 2.8 2.8 0.5 0.43 4 270 类别 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 苯乙烯 甲苯 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 苯胺 标准值 560 20 28 1290 1200 570 640 76 260 类别 2-氯酚 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[a]荧蒽 苯并[k]荧蒽 䓛 二苯并[a、h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 奈 标准值 2256 15 1.5 15 151 1293 1.5 15 70 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目加油站废气污染物主要为卸油、储油、加油作业等过程产生的非甲烷总烃。本项目储油、加油油气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值，见表13；处置装置排放的油气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，见表14。 表16 加油站储油、加油油气排放标准 项目 无组织排放监控浓度限值(mg/m3 备注 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃 4.0 周界外浓度最高点 表17 处置装置排放的油气排放标准 污染源 污染物 排放浓度(g/m3) 排放口距地平面高度 处理装置 油气 25 4m 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型灶头标准，见下表。 表18 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 规模 最高允许排放浓度(mg/m3) 净化设施最低去除效率(%) 小型 2.0 60% 本项目设置一台柴油发电机作为备用电源，柴油发电机额定功率为30kW。污染物的排放参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)表2中第三阶段排放限值。具体标准值如下： 表19 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定净功率(Pmax)(kW) CO(g/kWh) HC+ NOX(g/kWh) PM(g/kWh) 第三阶段 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.20 二、噪声排放标准 运营期场界噪声：靠近宁白线一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准、其余三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 1 55 45 4 70 55 三、固体废物 本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599—2001)及2013修改单中的相关要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)及2013修改单中有关要求。 |
| 污染物总量控制 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》(晋环发[2015]25号)文件规定“实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，其他行业的建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在建设项目环境影响评价审批文件中对主要污染物防治及总量控制措施提出要求，暂不需要核定主要污染物排放总量指标”。 本项目不属于上述文件规定的39个行业类别范畴，不需要申请污染物排放总量。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） (1)汽油卸油工艺过程 (2)柴油卸油工艺过程 (3)汽油加油工艺过程 (4)柴油加油工艺过程 (5)本项目产污环节 本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 具体卸油加油工序简述如下： (1)卸油工艺 汽车槽车进站后至计量场地，检查安全设施是否安全有效后连接静电接地线，按规定备好消防器材，经计量后准备接卸。通过人工测量确认油库储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀。此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置(汽油)，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐有高液位报警功能的液位计。卸油完毕，经确认油品卸净后关好阀门，接卸卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线，并引导汽车槽车离站。 (2)加油工艺 加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油机为具备加油枪、管和二次泵的单泵双枪加油机，能够克服油气自加油枪至油罐的阻力，并使油枪回气口形成负压，使加油时邮箱口呼出的油气抽回到油罐内，即“分散式”二级油气回收装置。当车辆驶入油站时，加油员引导车辆驶入加油位置，加油车辆停稳后，将油箱盖板、油箱盖打开，将加油机泵码归零。 ①定量加油(微机加油) 根据客户要求的油品型号将对应的加油枪插入车辆油箱中，根据客户要求输入加油数量，打开加油枪进行加油。加油完毕，对照加油机显示屏的显示值确认无误后，收回油枪，拧紧油箱盖，关闭油箱盖板。 ②非定量加油 根据客户要求的油品品种将对应的加油枪插入车辆邮箱中进行加油，确认所加品种、数量及加油机显示屏的显示值无误后，收回油枪，拧紧油箱盖，关闭油箱盖板。 (3)拟建项目油罐与相关技术规范要求符合性分析 本次建设项目拟采用双层油罐，本次拟采用SF双层油罐，SF双层罐是钢制强化玻璃制双层油罐的简称。 SF双层罐的双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间留有间隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动, 不会马上溢出外界污染环境；该罐配备高级泄漏检测仪，可24h全程监控, 一旦内部产生泄漏, 检测仪会产生蜂鸣警报，保证用户在第一时间停止使用, 从根源上杜绝了安全隐患的存在。 SF双层罐的外层FRP保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源, 保护了土壤和水的生态环境。同时FRP外壳能够充分保护内部钢壳不会受到外界的腐蚀。普通单层油罐因为常年埋于地下, 受到地下水气的侵蚀而电解腐蚀, 所以使用寿命很短, 根据所处环境只有10年左右的使用年限, 并且油罐腐蚀后极易产生损裂, 导致内部物品的泄漏;而双层罐外部的玻璃纤维外壳是经过特殊工艺喷射成型, 保证了外部的完全密封, 在使用过程中不会有水气进入内部产生侵蚀, 同时玻璃纤维是绝缘体, 也不会产生电解腐蚀,可保证双层油罐在通常环境下至少可保证安全使用30年。 SF双层罐的高安全、高环保性能也间接降低了使用成本。该油罐安装便捷, 不需要建造地下储油室, 油罐可以直接埋于地下使用, 大大缩短了工期, 减少了成本投入; 对环境的有效保护, 免去了后期高额的环保费用。而一般普通单层钢制油罐每年都需要进行维修和检测, 增加了维护时间和成本。 二、产污环节及污染物 施工期 本项目施工期可能产生的环境问题主要是设备安装过程中的机械噪声污染，粉尘、污废水及固体废物等排放造成的污染。 (1)施工粉尘污染 施工期间的粉尘产生于物料堆存、运输等过程，结果是造成局部地区的大气污染，尤其是会增加降尘量。 (2)施工机械噪声污染 施工期间的噪声主要来自于设备安装等过程，所产生的噪声对施工现场周边的声环境有一定的干扰。 (3)施工废水污染 施工期废水主要为设备冲洗废水、生活污水。 (4)施工固体废物 施工期间的固体废物主要是施工期产生的建筑垃圾、废弃土方、生活垃圾等，若处理不当会造成占用土地、阻碍交通，产生粉尘等问题。 运营期 1、大气污染源及污染物 (1)卸油过程大呼吸排放的非甲烷烃类G1； (2)储油过程小呼吸排放的非甲烷烃类G2； (3)作业过程排放的非甲烷烃类G3； (4)机动车尾气G4； (5)食堂油烟G5； (6)备用柴油发电机废气G6； 2、水污染源及污染物 (1)职工生活污水W1； 3、固体废物 (1)油罐清罐油渣S1； (2)清理场地废油砂S2 (3)职工生活垃圾S3。 4、噪声 (1)设备运行噪声Z1； (2)机动车噪声Z2。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | G1储油罐大呼吸 | 非甲烷 总烃 | 2.87t/a | 0.15t/a |
|  | G2储油罐小呼吸 |  | 0.019t/a | 0.098t/a |
|  | G3作业过程 |  | 0.072t/a | 0.072t/a |
|  | G4机动车 | CO、THC、NOx | 少量 | 少量 |
|  | G5食堂 | 油烟 | 0.0036t/a，2.48mg/m3 | 0.00144t/a，0.99mg/m3 |
|  | G6备用柴油发电机 | HC、NOx | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | W1办公生活 | 生活污水 | 116.8t/a | 0 |
| 固体废物 | S1储油罐 | 油渣 | 0.03t/次 | 0 |
|  | S2场地清理 | 废油砂 | 1.0m3/a | 0 |
|  | S3职工生活 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 0 |
| 噪声 | 设备、车辆 | 噪声 | 70—90dB(A) | ≤50dB(A) |
| 主要生态影响 根据现场调查，拟建项目拟建设场地目前为空地，植被覆盖率较低，项目建成后，绿化面积22m2，道路场地硬化1200m2，可有效改善项目所在区域局部范围内生态环境，防治水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 拟建项目施工期为4个月，施工活动主要包括站房、辅助设施、油罐安装、场区绿化等。 工程施工影响范围主要为场址及邻近区域，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放以及罩棚、站房的建设对站址区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。其中以施工废气、噪声及建筑垃圾等对环境的影响及场地设施建设对区域生态环境的影响比较显著。 拟建项目施工期的污染源和污染因子识别见下表。 表21 拟建项目施工期污染源分析一览表 污染源分类 污染源 污染因子 施工期污染 大气污染源 土方开挖 扬尘 土方回填 扬尘 场地平整 扬尘 运输车辆 扬尘、NO2、CnHm等 建筑材料堆场 扬尘 水污染源 生活污水 SS、COD、BOD5等 固体废物 建筑施工 建筑垃圾 生活 生活垃圾 噪声污染源 施工机械设备 噪声 运输车辆 一、施工期空气环境影响因素分析及防治措施 1、施工期空气环境影响因素分析 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。 2、施工期空气环境污染防治措施 施工期污染防治措施综合参考《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划》(忻政办发[2019]70号)等相关规定，施工期扬尘污染防治措施具体如下： (1)施工扬尘防治措施 a、施工期间遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 b、施工过程中所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置，在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。 c、施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路进行硬化，采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等。保证任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。 d、施工期间工地内部的裸露地面均应进行覆盖：每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上，覆盖措施包括钢板、防尘网(布)、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 e、施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水沉砂池及其它防治设施。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。施工单位必须按照交通部门核准的运输路线运行，运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施；项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。对于运输过程产生的撒漏，拟建项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 (2)施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余范围环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 二、施工期声环境影响因素分析及防治措施 1、施工期噪声源强分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 2、施工期声环境污染防治措施 (1)施工场地合理布局 施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，尽可能避免高噪设备同时同地施工，若必须同时施工时应加设临时声屏障，尽可能将高噪声设备布置在场区西北侧，避免高噪声设备对周边居民产生不利影响。 (2)降低施工设备噪声 要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 (3)降低施工交通运输噪声 车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 (4)限制作业时间 拟建项目要求午休时间(12:00-14:00)和夜间(22:00-6:00)禁止施工，确因工程要求需夜间施工的，应在周围村民住宅密集区张贴告示，表明施工时段，以取得居民的谅解。 距离拟建项目站址周边最近的敏感目标西坡崖村20m，采取上述措施后，施工期间施工噪声不会对周边居民产生不利影响。 三、施工期水环境影响因素分析及防治措施 施工期产生的废水主要为设备冲洗水和施工人员生活污水。 1、施工废水 施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，经集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。 2、施工人员的生活污水 拟建项目施工期间厂区内不设施工营地，生活污水产生量较小，随即用于施工场地洒水抑尘，对周围环境产生影响较小。 四、施工期固体废物影响因素分析及防治措施 拟建项目工程施工过程中，产生的固体废物主要是施工过中产生的建筑垃圾、废弃土方以及施工人员的生活垃圾。 1、建筑垃圾 拟建项目施工期间建筑垃圾产生量约1t，施工期间产生的建筑垃圾，统一运至静乐县环卫部门指定的建筑垃圾填埋点处置，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运到指定的地方处置。 这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，污染也将消失。 2、废弃土方 拟建项目在施工期间挖方产生量约180m3，产生的土方基本能够回填用于场地平整。为防止土方堆存过程中对环境空气产生的二次扬尘污染，雨季的水土流失，环评要求在施工场地内西侧设集中的土方临时堆存场，并设防尘网或遮盖布遮盖，并定时洒水。 2、施工人员的生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾最高日约0.01t/d，施工单位应在施工区设置生活垃圾收集桶，将生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门统一处理。 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 此外油罐施工过程中对隐蔽工程要做好防渗、防溢措施。同时进行必要的环境监理。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 拟建项目年销售汽油量为1440t，汽油密度为0.74kg/L，则年进汽油量2000m3/a；年销售柴油量为720t，柴油的密度为0.84kg/L，则年进柴油量为847.1m3/a。 1.1储油罐灌注和加油作业过程产生的非甲烷总烃气体 (1)种类 ①大呼吸非甲烷总烃类 当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 参考《北京城市副中心_通州区_加油站VOCs排放清单》（黄玉虎，胡玮，李贝贝，纪旋，肖宇，任碧琪，秦建平，环境科学，2018年02期）可知，项目柴油卸油过程有机废气的排放因子为4.8mg/L，项目汽油卸油过程有机废气的排放因子为682mg/L。 ②小呼吸非甲烷总烃类 静止储存的油品，白天高温使油温升高，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了油罐的小呼吸损失。 参考《北京城市副中心通州区加油站VOCs排放清单》(黄玉虎，胡玮，李贝贝，纪旋，肖宇，任碧琪，秦建平，环境科学，2018年02期)可知，项目柴油储油过程中有机废气的排放因子为3.3mg/L，项目汽油储油过程有机废气的排放因子为8mg/L。 ③加油作业非甲烷总烃类损失 参考《北京城市副中心通州区加油站VOCs排放清单》(黄玉虎，胡玮，李贝贝，纪旋，肖宇，任碧琪，秦建平，环境科学，2018年02期)可知，项目柴油加油过程有机废气的排放因子为4.8mg/L，项目汽油加油过程有机废气的排放因子为781mg/L。 (2)措施 ①加油站紧邻城市道路，站址开阔，空气流动良好，非甲烷烃类的无组织排放会对站内局部环境空气造成一定污染影响，对于站界外环境空气影响很小； ②为减少加油机作业时由于跑、冒、滴、漏造成的非甲烷总烃损失，评价要求建设单位加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少非甲烷烃类损失； ③加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，采用干净的中性沙满填；保持了油罐的恒温，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质； ④为减少加油站卸油、储油及加油过程造成的非甲烷总烃损失，安装一次、二次油气回收系统。 (3)油气回收系统 ①工作原理： A.卸油油气回收系统 卸油密闭油气回收系统基本原理为：当油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。 采取油气回收装置后，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.04kg/(m3通过量)。 B.加油油气回收系统 二次油气回收系统基本原理：要达到将加油过程中回收的油气封存在油罐内饱压不排放的效果，加油机加油时，从油罐抽出汽油必须与回收到油罐内的油气体积交换接近于1:1。因此二次回收的原理就是在加油时，加油机从油罐中每抽出l升汽油，油罐液位下降产生的空间，需由加油机回收1升的油气，通过油气回收管道同步输送回油罐内进行填补，从而达到压力平衡。 加油站加油枪都具有一定的自封功能，在采取油气回收装置后，加油机本身带有的二次泵能够使加油时油箱口呼出的油气抽回到油罐内，加油机作业时烃类气体排放率为0.05kg/(m3通过量)。 ②根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，油气排放还需采取了以下措施： A.卸油油气排放控制 a、采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。 b、卸油和油气回收接口安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 c、连接软管采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不存留残油。 d、所有油气管线排放口按GB50156的要求设置压力/真空阀。 e、连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm。 B.加油油气排放控制 a、加油产生的油气采用了真空辅助方式密闭收集。 b、油气回收管线坡向油罐，坡度不应小于1%。 c、加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，检测了液阻。 d、加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油。 e、严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 f、当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油。 (4)非甲烷总烃产排量 项目年销售成品汽油2000m3，成品柴油847.1m3，按通过量计算非甲烷总烃类的排放量，具体见下表。 表22 加油站年排放非甲烷总烃量一览表 工序 产生量(t/a) 回收量(t/a) 无组织排放量（t/a） 柴油油气 大呼吸 0.008 / 0.008 小呼吸 0.0028 / 0.0028 作业过程 / / / 汽油油气 大呼吸 2.86 2.708 0.142 小呼吸 0.016 / 0.007 作业过程 0.072 / 0.072 合计 2.95 2.708 0.23 由上表可知，在安装油气回收装置后项目加油站非甲烷总烃年排放量为0.23t/a，属无组织排放。 1.2车辆进出加油站产生的汽车尾气 对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、HC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。 一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度均较小，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 1.3食堂油烟 加油站食堂设1个灶头，供应职工每日午餐。每日平均就餐人数按8人计。根据调查，每人每日消耗动植物油以0.04kg计，则项目食用油量为0.32kg/d，年消耗食用油0.12t/a，在炒做时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.0036t/a。 本次评价要求食堂安装一套油烟净化装置。油烟机的风机风量为2000m3/h，去除效率为60%，则最终油烟排放量约0.00144t/a，每日食品炒作时间为2h，则排放的浓度为0.99mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的油烟最高允许排放浓度2mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 1.4备用柴油发电机废气 项目配备一台15kW的柴油发电机作为备用电源，发电机房位于站房东侧。备用柴油发电机在项目所在区域停电时作为应急电源使用，正常运行时产生的污染物主要有CO、HC、NOX和PM等，发电机燃料为柴油，燃烧较为完全，污染物产生量较小，废气经自带的排气筒引至室外排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)限值要求。 1.5非甲烷总烃无组织排放大气环境影响评价 表23 项目无组织排放源污染物排放(面源)参数表 污染源名称 坐标 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 纬度 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度 (m) 矩形 面源 111.915225 38.35054 1206.0 70.0 50.0 10.0 NMHC 0.026 kg/h 表24 项目估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市农村/选项 人口数(城市人口数) 20000 最高环境温度 37°C 最低环境温度 -29.0 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表25 无组织排放(面源)估算模型计算结果表 下风向距离（m） 加油站 非甲烷总烃占标率（%） 非甲烷总烃浓度（μg/m3） 25.0 14.5390 0.7269 50.0 18.8520 0.9426 100 16.0190 0.8009 200 9.9621 0.4981 300 6.8857 0.3443 400 5.0671 0.2534 500 3.9224 0.1961 600 3.1524 0.1576 700 2.6069 0.1303 800 2.2058 0.1103 900 1.9459 0.0973 1000 1.6947 0.0847 1100 1.4947 0.0747 1200 1.3322 0.0666 1300 1.1981 0.0599 1400 1.0857 0.0543 1500 0.9904 0.0495 1600 0.9088 0.0454 1700 0.8381 0.0419 1800 0.7764 0.0388 1900 0.7222 0.0361 2000 0.6742 0.0337 2100 0.6315 0.0316 2200 0.5933 0.0297 2300 0.5589 0.0279 2400 0.5278 0.0264 2500 0.4996 0.0250 下风向最大浓度 18.8520 0.9426 下风向最大浓度出现距离 50.0 D10%最远距离 / 由估算模型计算结果可知，本项目加油站非甲烷总烃无组织排放的最大地面空气质量浓度为18.852μg/m3，占标率为0.9426%，最大浓度出现的距离为50m，未出现D10%。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作级别判定原则，本项目Pmax=0.9426%＜1%，确定本项目环境空气评价工作级别为三级。不需要进一步预测，不需要设置大气环境影响评价范围。 拟建项目所在区域为不达标区，超标因子为PM10，拟建项目运营后排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，不会增加项目所在区域PM10的排放量，项目的建设大气环境影响可以接受。 4)大气环境影响评价自查表 表26 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5） 其他污染物（NMHC） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D□ 其他标 □ 现状评价 环境功能区 一类区 二类区☑ 一类和二类区□ 评价基准年 (2018)年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调 调查内容 项目正常排放源☑ 项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AREMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短 浓度贡献值 C本项目最大占标≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年平均浓度贡献值 一 区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20％□ k＞-20％□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（NMHC） 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ / ） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气防护距离 距（ ）厂界最远（）m 污染源排放量 SO2：（ ）t/a NO2：（ ）t/ 颗粒物：（ ）t/a NMHC： （0.23）t/a 注：“□”为勾选项，填 “√”； “（）” 为内容填写项 二、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水》(HJ2.3-2018)，拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B。 拟建项目运营期产生的废水主要为员工生活污水，包括日常洗漱废水、冲厕废水、食堂废水。 拟建项目生活污水日产生量为0.32m3/d(116.8t/a)，拟建项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用，不外排。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。 如发生油品泄漏等事件，将会对地下水造成严重影响，本次评价对地下水环境影响做了专题评价，并提出了相应的防范措施(详见专题部分)，在认真落实防渗措施的前提下，项目不会对地下水环境造成影响。 为防止成品油意外泄漏对地下水造成污染，评价对建设单位提出如下要求： ①地面硬化 加油站如发生油品跑、冒、滴、漏，极容易下渗污染土壤或者地下水，加油站目前对场地全部进行了硬化，在日常运营过程中只要进一步加强管理，跑、冒、滴、漏油品不会对地下水或土壤产生不利影响。 ②储罐及输油管线防渗 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》要求，拟建项目地下储罐拟采用双层罐。 a.双层油罐采用的防渗漏措施比较成熟，双层油罐由于其有两层罐壁，在防止油罐出现渗(泄)漏方面具有双保险作用，再加上制造上要求对两层罐壁间隙实施在线监测和人工监测，无论是內层罐发生泄漏还是外层罐发生泄漏，都能在贯通间隙内被发现，从而可有效的避免渗漏油品进入环境污染土壤和地下水。 b.对输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理； c.地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 三、声环境影响分析 3.1声环境影响分析 本项目噪声主要为加油机、发电机、泵类的运行噪声以及车辆进出加油站产生的交通噪声。项目主要噪声源见下表。 表27 项目主要噪声源一览表单位：dB(A) 序号 噪声源 数量 治理前声级 治理后声级 工作情况 措施 1 加油机 6 70 70 间歇 加强维护 2 机动车 — 70—90 55—70 减速慢行，禁止鸣笛 3 发电机 1 80 60 停电应急使用 室内安装、基础减震 3.2噪声防治措施 针对噪声源，建设单位采取了以下措施降低对外环境的影响： (1)加油机：加油机为加油站主要设备，在生产运行时定期进行检查，保证设备正常运转。 (2)发电机：主要为没电的情况下使用，发电机置于室内，要求建设单位采取基础减震的措施降低噪声。 (3)加油进出车辆：在进出加油站时减速慢行；在加油站出入口设置了警示牌，禁止车辆鸣笛，可有效减少车辆鸣笛产生的瞬时高噪音对周围环境的影响。 采取以上降噪措施和管理制度后，站界四周噪声可以实现达标排放，对周围环境产生影响较小。 3.3噪声影响预测 (1)预测模式 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： i)点声源衰减模式： - ii)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 iii)预测点的预测等效声级()计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 (2)预测结果与评价 根据设备距离边界的最近距离，预测本项目的噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。噪声预测结果见下表。 表28 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 东场界 南场界 西场界 北场界 西坡崖村 滨河移民小区 西山寺移民小区 预测值 45.25 47.19 46.69 41.17 21.17 10.93 1.17 由上表预测结果可见：在采取降噪措施后，项目场界界南北西三侧噪声预测均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求；东侧噪声预测值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求；周围敏感点处预测值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的要求。说明本项目建成运营后，噪声对周围环境影响很小。 四、固体废物环境影响分析 本项目固废分为生活垃圾和危险废物。危险废物主要为油罐清理时产生的废油渣以及清理场地产生的废油砂。 (1)生活垃圾 生活垃圾量按0.5kg/人·天计，共计产生生活垃圾1.46t/a，生活垃圾一起运往政府指定地点倾倒，由环卫人员清运。 (2)危险废物 油罐在使用一段时间后，原油中的杂质就会沉积在罐底和罐壁上，使油罐有效容量减少，影响油罐的使用效率，因此油罐需要定期进行检查维修和清除罐内淤渣。油罐淤渣3年进行一次清理，每次清理出的油渣约0.03t。根据《国家危险废物名录》，油罐沉积物的危废类别为HW08废矿物油类，代码251-001-08。 油罐清理委托有资质单位进行，油罐每三年清理一次，由资质单位直接清运处置，不在站内暂存。 处理场区地面及跑冒滴漏油污产生的含油废砂量为1m3/a，根据《国家危险废物名录》，废棉纱属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 (3)危险废物处置措施： 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)的规定，建设单位目前采取了以下治理措施： 1)建危险废物贮存专用库房。 拟建项目设置一处危废暂存间，面积约5m2，位于站房一层西北侧。场地基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 2)危险废物分别装入符合标准的容器内； 3)装危险废物的容器内预留足够的空间，容器顶部与危废表面之间保留100mm以上的空间； 4)盛装危险废物的容器上粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签： 5)危险废物做记录，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年； 6)定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行了检查，发现破损，及时进行了清理更换； 7)危险废物贮存库房放置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 8)在转移危险废物前，建设单位按照国家有关规定报批危险废物转移计划； 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的危险废物名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容见下表。 表29 本项目危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 危险 特性 污染防治 措施 1 废油砂 其他废物 900-041-49 1m3/a 站区 固 — 含废油 T/In 暂存于站区危废间，定期由有资质的危废处理单位收集处置 2 清罐油渣 废矿物油与含矿物油废物 251-001-08 0.30 t/次 油罐 清理 固/液 基础油、杂质等的混合物 烷烃、多环芳烃(PAHs)、烯烃、苯系物、酚类 T，I 储油罐清洁、油渣的运输和处置工作委托有资质单位清洗和回收处置 综上所述，拟建项目产生的固体废物均得到有效处置，在日常运营过程中，只要进一步加强管理，不会对环境产生较大影响。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目土壤环境评价等级为三级。 拟建项目在评价范围为占地范围内和占地范围外0.05km范围内，占地范围外为耕地、居民区。在非正常工况下，评价范围内在采取必要措施后，可满足土壤污染防治相关管理规定的要求。本次评价对土壤环境影响做了专题评价，并提出了相应的防范措施(详见专题部分)。 六、环境风险分析 加油站工艺流程包括卸油、储油、加油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B进行物质危险性判定，拟建项目经营的汽油、柴油为可燃、易爆物质，将其定为风险评价因子。 本项目存在的主要风险为油品泄漏及火灾事件，本次评价对油品泄漏及火灾事件引起的风险做了分析，并提出了相应的防范措施(详见专题部分)，在认真落实风险防范措施、管理要求及事故应急救援预案后，可使油品泄漏及火灾事件存在的风险降到最小，风险水平是可以接受的。 另外，本次评价要求建设单位建成运营后及时编制拟建项目突发环境事件环境风险评估报告和突发环境事件应急预案。 七、环境管理和监测计划 1、环境管理制度及监测计划 1.1环境管理要求 (1)环境管理的执行标准 应执行环评报告和当地环保部门确定的各项标准。 (2)环境管理方法 环境管理水平的高低直接关系到污染的轻重程度。通过类比调查同类工程的环保管理经验和有关资料，建议采用如下方法： ①行政手段 将环境保护列入岗位责任制，纳入日常工作，以行政手段督促、检查和奖惩，促使各部门和岗位按要求完成环境保护任务。 ②技术手段 在工程设计和设备选择等工作中，把环境保护的要求考虑在内。 ③教育手段 通过环境教育，提高全体职工的环保意识和技术水平，自觉控制人为污染。 ④建立台账管理制度 (3)本项目管理计划 项目应确定1名领导主抓环保工作，配备1名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，在施工期了解环保设施的建设进度及环保措施落实情况，在运行期定期检查环保设施运转情况，确保正常运转，并建立环境管理台账。 施工期重点管理目标：施工噪声、施工固废。 营运期重点管理目标：油气、地下水、设备运行噪声、危险废物。 1.2环境监测计划 本项目监测点位、监测项目及监测频率见下表。 表30 环境监测计划 内容 监测项目 监测点 监测频次 噪声监测 等效连续A声级(Leq(A)) 站界设4个监测点 一季度一次 地下水监测 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数和总大肠菌群、石油类共22项，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。 西坡崖村北侧居民院落水井 一季度一次 废气 非甲烷总烃 周界外浓度最高点，上风向设一个参照点，下风向设3个监控点 一年一次 食堂油烟 油烟排气筒进出口 2、环保投资估算 本项目总投资400万元，环保投资19.5万元，占总投资的4.88%。 表31 本项目环保投资一览表 单位：万元 类别 污染源 治理设施 环保投资 废气 卸油 采用密闭卸油方式，建卸油油气回收系统，采用地埋式安放工艺，设立警告牌 10 储油 具有高液位报警和测漏功能的电子式液位计 加油 采用自带自封式加油枪、二次泵加油机 食堂油烟 油烟净化装置1套 0.2 废水 生活污水、食堂废水 1m3隔油池1座，50m3化粪池1座 1.5 地下水环境 储油罐 采用SF双层油罐 5 输油管线 输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理 隔油防渗层 加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层 加油站地面 做防渗处理，地表做防渗沟 固体 废物 废油砂 建设5m2危险废物暂存间，交由有资质单位处理 2 废油渣 油罐清理委托有资质单位进行，油罐每三年清理一次，由资质单位直接清运处置 生活垃圾 场区带盖垃圾桶统一收集后交由当地环卫部门处理 噪声 设备、车辆噪声 隔音、消声、减震措施 0.5 生态 绿化面积22m2 0.3 总计 19.5

八、本项目污染物排放清单

表32 拟建项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及其运行参数 | 废气量或废水量 | 排放量 t/a | 执行标准 | 排污口设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 大呼吸 | 非甲烷总烃 | 油罐均采用SF双层油罐，采用密闭卸油方式，采用地埋式安放工艺，汽油储油罐配套安装一套卸油密闭油气回收系统，设立警告牌 | —— | 0.14 | 非甲烷总烃执行《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)无组织 监控浓度限值周围外界浓度最高点4.0mg/m3 油气排放执行《加油站大气污染物 排放标准》(GB20952-2007) 非甲烷总烃油气25g/m3，排放口距地平面高度≥4 m | 无组织排放 |
|  | 小呼吸 |  | 采用地埋式储油罐，具有高液位报警和测漏功能的电子式液位计 | —— | 0.019 |  |  |
|  | 作业过程 |  | 采用自带自封式加油枪、二次油气回收系统 | —— | 0.072 |  |  |
|  | 机动车 | CO、THC、NOx | 加强管理 | —— | —— | —— |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置1套 | 2000m3/h | 0.00144t/a | 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）2.0mg/m3 | H7.4m、Φ0.2m |
|  | 备用柴油发电机 | HC、NOX | 自带排气筒引至室外排放 | —— | —— | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)表2中第三阶段排放限值 | —— |
| 废水 | 生活废水 | SS、COD、NH3-N | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用，不外排，50m3化粪池1座，1m3隔油池1座 | 0.32t/d | 0 | —— | —— |
|  | 防渗 | —— | 油罐均采用SF双层油罐；输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层；地表做防渗沟 | —— | —— | —— | —— |
| 噪声 | 车辆、加油机、备用柴油发电机 | 噪声 | 备用柴油发电机安装在站房东侧房间内，基础减震；加油机安装时基础减震；加油车辆加强引导 | —— | —— | 50dB(A) | —— |
| 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 场区带盖垃圾桶统一收集后交由当地环卫部门处理 | 0 |  | —— |
|  | 清罐 | 废油渣 | 油罐清理委托有资质单位进行，油罐每三年清理一次，由资质单位直接清运处置，不在站内暂存。 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其2013修改单 | —— |
|  | 地面清理 | 废油砂 | 5m2危废暂存间专用容器收集后交由有资质的单位处置 |  |  |  |
| 生态 | 绿化面积22m2 | —— |
| 环境管理 | 制定严格的规章制度，专人负责环保设施设备的定期维护； 项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险，应制定环境风险评估报告、突发环境事件应急预案 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 储油罐、加油 机G1、G2、 G3 | 非甲烷总烃 | 设大小呼吸阀装置减少非甲烷总烃的排放、设置1次油气回收装置，2次油气回收装置 | 达标排放 |
|  | 机动车 G4 | 尾气 | 加强管理 | 不会对周围环境产 生影响 |
|  | 食堂G5 | 油烟 | 油烟净化装置1套 | 达标排放 |
|  | 柴油发电机G6 | CO、NOX等 | 燃料为柴油，燃烧较为完全，污染物产生量较小，自带排气筒引至室外排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 办公生活W1 | 污水 | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用 | 不外排 |
| 固体 废物 | 储油罐S1 | 油渣 | 油罐清理委托有资质单位进行，油罐每三年清理一次，由资质单位直接清运处置，不在站内暂存。 | 合理处置 |
|  | 场地清理S2 | 废油砂 | 危废暂存间暂存后交由有资质单位处理 |  |
|  | 办公生活S3 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门 |  |
| 噪声 | 设备、车辆 | 噪声 | 减震、消声，加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛 | 达标排放 |
| 其他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员的安全。 |
| 防渗 | 油罐均采用SF双层油罐；输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层；地表做防渗沟 |
| 生态保护措施及预期效果 建立并实施严格的管理措施，尽量使污染物的影响达到最低程度，降低项目运营对周围环境的影响。结合场区布局，绿化面积22m2，可以改善局部生态环境。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 拟建项目位于静乐县鹅城镇西坡崖村东北20m处，中心地理坐标为东经111°54'55.22"，北纬38°21'3.21"。 拟建项目总占地面积3537.96m2，总建筑面积883.63m2，项目建设3座单罐容积为40m3的SF双层地下直埋式汽油罐和2座单罐容积为30m3的SF双层地下直埋式柴油罐，即总容积为150m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定，本站为二级加油站。 2、环境质量现状 根据静乐县2018年度环境质量公告，拟建项目所在区域为不达标区；2018年度汾河各项指标浓度均符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅱ类标准；根据地下水监测报告，区域地下水环境质量一般；根据声环境现状监测数据，声环境质量良好；本项目所在区域为空地，植被为杂草，周围植被主要为农田植被和绿化植被，生态环境一般；场区土壤环境质量良好。 3、污染物排放情况及环境保护措施 本项目采用大小呼吸阀装置减少非甲烷总烃的排放，且安装加油、卸油油气回收装置；且加油站位于道路边，站址开阔，空气流动性好，排放的烃类有害物质量小，经大气扩散后，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理后可以实现达标排放。 本项目废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池收集后定期清运作为农家肥综合利用。 本项目拟采用双层油罐，输油管线、危废暂存间、化粪池采取重点防渗措施，场地其余地面采取简单防渗措施，运营期不会对地下水产生不利影响。 本项目生活过程中产生的生活垃圾由当地环卫部门统一处理。本项目清洗油罐产生的油渣由有资质的单位清理直接带走，清理场地产生的废油砂在危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理。 本项目噪声主要为潜油泵、加油机和加油车辆产生的噪声，在采取本报告提出的加油站出入口设警示牌、禁止车辆鸣笛等措施后，靠近宁白线一侧噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值，其余三侧噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4、环境管理与监测计划 本次环评要求加油站设置环保专员，根据环保管理的工作内容和特点，明确相关环保职责，并制定环境管理制度、环境管理计划。 5、区域环境质量影响 建设单位在严格落实此次环评提出的各项措施之后，各污染物均能达标排放和合理处置，本项目的建设和运营对区域环境质量的影响较小。 综上所述，本项目选址可行，符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”的要求， 落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，加强环保管理确保污染物达标排放，对区域环境质量影响较小，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。 二、建议 建设单位在项目实施过程中，应加强环保措施，应加强生产管理与设备维护，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放；重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 1、城市总体规划位置关系图 2、区域位置图 3、地理位置及环保目标图 4、项目周围关系图项 5、目平面布置图 6、地表水系图 7、生态功能区划图 8、生态经济区划图 附件： 1、环境影响评价委托书 2、营业执照 3、项目备案文件 4、土地手续 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

日常生活

新鲜水

0.40

0.192

0.048

化粪池收集后定期清运

食堂

0.16

0.128

0.032

隔油池

0.24

图1 拟建项目采暖期水平衡图  单位：m3/d

化粪池收集后定期清运

食堂

0.16

0.128

0.032

隔油池

0.048

0.192

0.24

日常生活

2.229

1.8

新鲜水

地面及道路洒水

1.8

绿化用水

0.029

0.029

图2 拟建项目非采暖期水平衡图  单位：m3/d

油罐

胶管

接头阀门

胶管

阀门

汽油储油罐车

卸油油气回收管道

快速接头

胶管

一级油气回收系统

图3 汽油卸油工艺流程图

柴油储油罐车

油罐

胶管

接头阀门

胶管

阀门

图4 柴油卸油工艺流程图

计量器

储油罐

油气分离

油泵

二级油气回收系统

吸油管

油气回收管道

储油罐

反向同轴胶管

油枪

受油器

图5 汽油加油工艺流程图

油气分离

油泵

吸油管

储油罐

油枪

计量器

受油器

图6 柴油加油工艺流程图

G3、G4、Z2

G2

G1

Z1

小呼吸

大呼吸

机动车加油作业

储油

卸油至地下储罐

油罐车

各种规格成品油

S1、S2

W1、S3、G5

加油站员工

图7 本项目产排污示意图图