静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目

环境影响报告书

# （公示稿）

山西蓝盛益通环保科技有限公司

二○一九年十一月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 | 静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响报告书（公示稿） |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 山西坦铭环保科技静乐有限公司 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主管人员及联系电话 | 杜守忠 18834010555 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 山西蓝盛益通环保科技有限公司 |
| 社会信用代码 | 91140100566339978D |
| 法定代表人（签字） |  |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 郑俊 15234103072 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 郑俊 | HP00019048 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 郑俊 | HP00019048 | 总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环保措施及可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、评价结论 |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 山西蓝盛益通环保科技有限公司成立于2011年，注册资金1000万元，是一家为客户提供全方位专业环保服务的企业。公司位于山西省太原市小店区，拥有经验丰富、技术过硬的工程师和技术人员60余人，其中高级职称6人，中级职称20余人，环评工程师3人。公司可为客户提供从项目审批、环保工程建设及后期运营的全程专业服务，主要业务涵盖建设项目环境影响评价、竣工环境保护验收、突发事件应急预案、污染场地调查与修复、水土保持方案编制、水包验收、工程咨询、环境工程设计、施工及运营等。 |

目  录

1 概述	1

1.1 项目建设背景	1

1.1.1 项目提出的背景	1

1.1.2评价任务的由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	2

1.3.1管理政策分析	2

1.3.2选址合理性分析	3

1.3.3“三线一单”符合性分析	4

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5环境影响评价主要结论	6

2 总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价因子	10

2.3 评价标准	14

2.4 评价工作等级和评价范围	16

2.5 相关规划及环境功能区划	19

2.6 主要环境保护目标	20

3 建设项目工程分析	22

3.1 建设项目概况	22

3.2煤矸石来源及主要成分	27

3.3 填埋工艺分析	30

3.4 工程建设内容	33

3.5 公用工程	43

3.6 环境影响分析	44

3.7 污染物源强核算	47

4 环境现状调查与评价	53

4.1 自然环境现状调查	53

4.2 环境保护目标调查	56

4.3 环境质量现状调查与评价	56

5 环境影响预测与评价	58

5.1 大气环境影响预测与评价	58

5.2 地表水环境影响分析与评价	65

5.3 地下水环境影响分析与评价	70

5.4 声环境影响预测与评价	86

5.5 生态环境影响分析	89

5.6土壤环境影响分析与评价	99

6 环境风险评价	107

6.1 评价依据	107

6.2 环境风险识别	107

6.3环境风险分析及防范措施	108

6.4应急预案	112

6.5监督管理	113

6.6 环境风险评价结论	113

7 环境保护措施及其可行性论证	116

7.1 大气污染防治措施	116

7.2 水污染防治措施	117

7.3 噪声污染防治对策	118

7.4 固体废物环境保护措施	118

7.5 生态环境保护及水土保持措施	119

7.6 土壤污染防治措施	121

7.7 环境风险防范措施	121

7.8 环保设施一览表	123

8 环境影响经济损益分析	125

8.1项目投资及环保投资	125

8.2 经济损益分析	125

8.3 小结	126

9 环境管理与监测计划	127

9.1 环境管理	127

9.2 环境监测计划	134

10 环境影响评价结论	137

10.1 基本结论	137

10.2 项目建设的环境可行性	143

10.3 建议	143

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1 概述

## 1.1 项目建设背景

### 1.1.1 项目提出的背景

静乐县属大宁煤田，煤炭资源丰富、煤质优良。据统计，静乐县目前在产的涉煤企业共16家，其中有3座煤矿，13家洗煤厂；同时还有1座煤矿预计在2019年投产，项目全部投产后，静乐县年煤炭设计产能保守估计约有570万吨，年产生煤矸石约95万吨，加上13个洗煤厂产生的煤矸石，每年至少有160万吨的左右的煤矸石产生。目前，这些煤矸石主要由企业分散处理，普遍存在处置场所不规范、污染防治措施不到位等环境问题。市、县环保部门充分调研静乐县煤矸石产生及治理状况，积极贯彻《国务院关于印发土壤污染防治计划的通知》、《山西省土壤污染防治工作方案》、《山西省土壤污染防治2018年行动计划》等文件精神，在给市人民政府报告中都提到“建议引进第三方机构，规划建设2个煤矸石处置场所，对静乐县煤矸石进行集中处置、合理利用，并最终恢复为耕地，以减少土地侵占和环境污染”。煤矸石统一利用处理项目上马既响应了国家政策，又能引进外资，建设环保企业，增加地方经济收入。规划建设煤矸石统一利用项目及静乐县煤矸石产生企业分布见图1.1-1。

山西坦铭环保科技静乐有限公司积极响应政府号召，经市场调查，决定在煤矿、洗煤厂企业较为集中的杜家村和娘子神一带分别建设一处煤矸石统一利用处理项目（见图1.1-1）。本次评价对象为在娘子神一带选址的煤矸石统一利用处理项目，具体位置为娘子神乡大井沟一带、西会村以西约330m处原静乐发电厂弃渣场内。弃渣场占地10.99hm2，有效容积约125.1万m³。静乐发电厂粉煤灰建于1979年，该粉煤灰堆场取得了环保手续，并通过工程验收，根据原环保要求，填埋场建设了栏杆坝和简易排水系统，项目符合当时环保要求。但是静乐电厂堆灰过程中未进行覆土，边坡未进行绿化，不符合现行环保要求，导致场地及周边环境造成了严重的生态破坏，亟需进行生态修复。经过多方对比、论证，山西坦铭环保科技静乐有限公司拟对该弃渣场进行土地复垦，将煤矸石和粉煤灰作为填充物，边坡和平台覆低肥效土和腐熟土壤，最终将弃碴场复垦为灌草地。该项目于2019年6月取得了静乐县发展和改革局对本项目的备案文件（具体见附件二）。

### 1.1.2评价任务的由来

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应开展环境影响评价。

2019年2月，山西坦铭环保科技静乐有限公司委托我公司对静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目 进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘、污染源调查等工作，经现场调查，项目目前尚未开工建设。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为煤矸石综合利用项目，属于“环境治理业中一般工业固体废物处置及综合利用”，应编制环境影响报告书。

## 1.2环境影响评价的工作过程

接受委托后，课题组组织有关技术人员赴现场进行实地踏勘、调研和收集资料，详细调查了该项目所在区域的自然环境、生态环境等，了解项目周围居民、企事业单位分布等敏感因素相关信息，同时收集了该区域的发展规划，根据调查结果、结合项目可能对环境造成的影响进行评价因子识别和筛选，根据国家、省、市各级环保部门的有关规定，确定了本次评价级别、范围；在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性分析、环境管理与监测计划等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。评价单位按照有关技术规范编制完成了《静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目（一期工程）环境影响报告书》（报审本），现提交建设单位报请环保主管部门审批。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1管理政策分析

1）政策符合性

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）及2013修订版中的鼓励类： “三十八环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目，符合产业政策。

2）矸石综合综合利用政策符合性

项目为弃渣场生态恢复项目，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中的煤矸石综合利用途径“土地复垦”，根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），利用煤矸石进行土地复垦时，应严格按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。

### 1.3.2选址合理性分析

本项目选址位于忻州市静乐县娘子神乡西会村以西约330m处的静乐发电厂弃渣场内，静乐县属于大宁煤田，项目收集了同一矿区内霍州煤电集团汾源煤业有限公司5#煤层矸石样品的矸石淋溶试验分析及矸石成份分析数据。根据分析结果本项目拟利用的煤矸石为Ⅰ类一般工业固体废物。本项目拟利用的粉煤灰来源静乐县发电厂，根据其化学、淋溶分析报告中相关数据，粉煤灰为Ⅱ类一般工业固体废物。参照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）及其修改单中关于场址选择的环境保护要求，本项目拟建场址情况与标准中选址要求进行对比分析。具体对比分析情况见下表1.3-1。

表1-1  本项目与一般固废处置场选址符合性分析表

| 序号 | 一般固废处置场Ⅱ类场选址条件 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 项目选址不在静乐县中心城区规划用地范围内，符合总体规划要求 | 符合 |
| 2 | 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权限的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据 | 项目场界距离最近的村庄西会村330m，本项目可实现污染物达标排放，对周边环境影响轻微，项目实施后评价区环境质量可维持现状。根据预测，项目无需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 要求本项目后续设计和施工阶段应进行进一步调查，根据调查结果采取相应的工程措施，确保项目场地基础满足承载力要求 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 场地范围内未发现断裂及其他构造形迹，且项目选址不在地质断层上。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 项目选址区域为农村环境，不属于滩地、洪泛区。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 | 项目场址附近人类活动较为频繁，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域 | 符合 |
| 7 | 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。 | 项目选址不在山西省各泉域保护区，饮用水源含水层主要是裂隙水，主要补给来源于大气降水，项目区不属于区域第四系地下水的主要补给区，不会对第四系松散含水层产生直接较大影响。 | 符合 |
| 8 | 应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。 | 根据项目岩土工程勘察报告显示，项目区零星有灰岩出露，基岩天然防渗性能较差，同时勘察结果显示勘察深度内下部基岩裂隙不发育，可作为相对隔水层。库区及周边大部分有黏土或粉质性黏土分布，防渗性较好。考虑项目Ⅱ类固废填埋区采用覆土0.2m+ 0.5mm厚土工膜+覆土0.5m防渗后防渗性能将大大加强。整体防渗性能好。岩土工程勘察范围内，基础层地表距地下水水位大于1.5m。 | 符合 |

根据分析，本项目选址符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》中相关要求，项目选址合理。

### 1.3.3“三线一单”符合性分析

①生态保护红线符合性分析

静乐县及忻州市尚未制定当地生态保护红线，本项目所在区域不在《全国主体功能区规划》、《全国生态功能区划》和《全国生态脆弱区保护规划纲要》中规定的重点生态功能区和生态敏感区，也不在国家级自然保护区、国家风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。本项目占地为电厂弃渣场，区内植被覆盖度低、植被种类单一，在项目建设过程中会对地表植被有一定的破坏和干扰，但不会造成显著不良影响；同时固废填埋达到设计标高后，建设单位会对边坡、平台、取土场等区域进行植被恢复，项目完工后对周围环境有积极的正效应。综合分析，不违背生态保护的要求。

②资源利用上线符合性分析

本项目采用静乐县未得到合理处置的煤矸石和粉煤灰进行生态填充，不但能够实现沟壑生态修复，同时能消帮助煤炭采选企业和静乐发电厂合理消纳生产中产生的一般工业固废，对改善当地环境质量起到积极的作用。

本项目对煤矸石和粉煤灰进行综合治理及土地复垦，符合《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151号）“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝以及复垦回填等利用”要求。

③环境质量底线符合性分析

本项目产生的主要污染物为建设及运营期的扬尘污染、噪声污染，以及固废淋溶可能造成的土壤和地下水污染。本次评价收集了静乐县2018年环境空气质量监测数据、静乐县2018年河西村断面水质例行监测数据，自行监测了建设区噪声和土壤质量。根据收集资料和监测数据，得出以下结论：

静乐县2018年区域PM10超过环境空气二类区标准要求，其他指标SO2、NO2、PM2.5、CO、 O3均达到环境空气二类区标准要求。静乐县为环境空气质量不达标区。根据常窑沟和西会村TSP补充监测结果，TSP区域环境质量达标。

根据汾河静乐县河西村段面2018年全年逐月地表水环境监测统计结果，河西村断面河流中总氮超过地表水环境质量Ⅱ类标准要求，其他指标均能够实现稳定达标。

本次评价监测了评价区内村庄浅层供水井水质，根据监测结果，区域浅层地下水水质优良，达到地下水Ⅲ类水质要求；

建设区声环境质量优良，达到Ⅰ类区标准要求；

建设区土壤环境质量未受到污染，达到农用地质量标准要求。

根据预测，项目在建设期和运营期采取报告提出的环保措施后，不会对区域环境质量造成大的影响，不会增加区域污染，不会触及环境质量底线。

④与环境准入负面清单的对照

本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。本项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类项目。根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年第18号令），第十七条：国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复。本项目在采取了完善的污染治理措施，可实现稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，项目不违背环境准入负面清单的原则要求。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

项目建设期主要工程内容为场地平整、拦矸坝、边坡处理、排水系统、道路等工程，运行期主要为固废填埋、覆土、绿化等工程。项目建设和固废填埋过程会使地形、植被、表层土壤结构发生变化，同时还会影响径流条件；排水系统工程建设为项目区提供了抵御洪涝的保障，对于提高土地的生产力有重要的作用，但是，也会对项目区土壤水分和径流条件产生影响；道路建设对当地居民的出行会造成一定的影响，绿化工程会改变土壤的覆盖条件。

本项目为一般工业固体废物综合利用项目，也是生态修复项目，生态修复项目大都是对当地环境产生改善和促进的有利影响。

本项目的主要环境问题包括项目实施过程中以及项目完成后对环境空气、土壤、地下水和生态等要素的环境影响。

## 1.5环境影响评价主要结论

本项目符合国家产业政策，用地性质符合静乐县城市总体规划要求。项目选址位于农村地区，区域环境敏感因素制约性不大，项目实施排放的各种污染物对周围环境空气、土壤、地下水、声环境影响较小，当地环境质量基本能维持现状。

本项目严格落实本报告中提出的施工期和运行期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物排放可达标，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 任务依据

（1）山西坦铭环保科技静乐有限公司“静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目（一期工程）环境影响评价委托书”。

### 2.1.2 法律法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27修订，2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订并施行）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日审议通过，2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订并施行）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日施行）；

（12）国家环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）（2018年4月28日修正）；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

（14）《全国生态环境保护纲要》（2000年11月26日，国发[2000]38号）；

（15）国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发［2013]37号）；

（16）环保部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号（2014.4.11））。

（17）国务院《关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号）；

（18）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发［2015]17号）；

（19）国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011]35号）；

（20）《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》（2013年5月）；

（21）《国家危险废物名录》（2016年8月）；

（22）《煤矸石综合利用管理办法》（2014年第18号令）；

（23）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护规定》（国发[2005]39号，2005.12.14）；

（24）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

（25）《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（环境保护部，环办〔2010〕132号）（2010.9.26）；

（26）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部，环办〔2013〕104号）；

（27）国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发［2016]31号）；

（28）《国务院关于印发国家“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016年12月5日；

（29）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知，环发[2012]98号；

（30）环境保护部“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，环环评[2016]150号，2016年10月26日；

（31）《山西省环境保护条例》（2017年3月1日）；

（32）《山西省大气污染防治条例》（2018年11月30日修订）；

（33）《山西省土地开发整理项目管理办法（试行）》（2012年2月7日）；

（34）山西省人民政府办公厅《关于进一步加强水污染防治工作的通知》，晋政办函[2010]10号；

（35）《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，晋环发[2015]25号；

（36）山西省环境保护厅关于转发《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知，晋环发[2012]321号；

（37）山西省人民政府《山西省主体功能区规划》晋政发〔2014〕9号；

（38）《山西省环境保护厅关于转发〈关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知〉的通知》（晋环发[2012]309号）；

（39）山西省人民政府“关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知”，晋政发[2018]30号，2018年7月29日；

（40）山西省人民政府办公厅《关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]52号，2018年5月25日）；

（41）山西省人民政府办公厅《关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]55号，2018年5月24日）；

（42）山西省人民政府办公厅《关于印发山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]53号，2018年5月25日）；

（43）忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》，（忻政办发[2018]150号，2018年10月23日）；

（44）忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市大气污染防治2018年行动计划的通知》，（忻政办发[2018] 87号，2018年6月21日） ；

（45）忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市水污染防治2018年行动计划的通知》，（忻政办发[2018] 103号，2018年7月17日 ）。

### 2.1.3 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》HJ/T2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964—2018；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-2008；

（11）《开发建设项目水土流失防治标准》GB50434-2008；

（12）《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453.1-16453.6-1996；

（13）《粉煤灰与煤矸石混合生态填充技术规范》DB14/T 1217-2016；

（14）《煤矸石填埋造田技术规程》DB14/T 1114-2015。

### 2.1.4 其他依据

（1）《静乐县县城总体规划（2013-2030）》

（2）《静乐县生态功能区划》；

（3）《静乐县生态经济区划》；

## 2.2 评价因子

### 2.2.1 环境影响因素识别

本项目的实施不但能够消纳大量静乐县煤矸石和粉煤灰，解决静乐县的工业固废处置问题，减少环境污染，而且可以实现沟壑生态修复，使项目区生态环境得到明显改善。

（1）本项目的主要污染环节和生态扰动

本项目在建设和运行过程中会产生一定的环境污染和生态扰动，在一定范围内造成负面的环境影响，这是本次评价的重点关注对象。根据工程分析结果，将本项目的主要污染物产生和生态扰动情况列于表2.2-1。

表2.2-1  道路在施工期环境影响因素

| 时段 | 工程环节 | 主要影响原因和现象 | 主要影响环境要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 填埋区土石方工程 | 植被破坏、弃渣压占土地、水土流失、噪声、施工扬尘 | 生态环境、地表水环境、声环境、大气环境 |
|  | 坝体、导排系统建设 | 建筑垃圾、弃渣 | 生态环境 |
|  | 道路土石方工程 | 植被破坏、弃渣压占土地、水土流失、噪声、施工扬尘 | 生态环境、地表水环境、声环境、大气环境 |
|  | 路基、路面工程 | 噪声、扬尘、钻渣、建筑垃圾、噪声 | 地表水环境、声环境 |
| 运行期 | 固废填充 | 固废淋溶、机械噪声、施工扬尘 | 地下水环境、声环境、大气环境、土壤环境 |
|  | 工程取土 | 植被破坏、水土流失 | 生态环境 |
|  | 固废运输 | 车辆清洗废水、运输噪声 | 地表水环境、声环境 |
|  | 土地复垦 | 植被恢复 | 生态环境 |

（2）本项目对环境保护目标的影响

结合当地环境背景状况与项目的主要污染物排放及生态扰动情况，分析项目建设对评价范围内主要环境保护目标的影响。

① 环境空气

项目建设过程对原有地貌植被的破坏，固废的堆填和取土过程，均会产生扬尘，对下风向的环境空气质量造成影响；固废的运输过程也会对运输道路沿线的环境空气质量产生影响。

② 地下水环境

大气降水、上游汇水和喷洒用水等在固废中蓄积，可能会携带固废中的有毒有害微量元素进入地下水环境，影响到场址范围及周边的地下水环境安全。

③ 地面水环境

运行期降雨汇水径流和淋滤液离开场地范围时，可能会携带部分固废和其中的有毒有害微量元素对场址下游水体的地面水体环境产生影响。

④ 声环境

项目距最近的声环境敏感点西会村约330m，通过距离衰减，本项目不会对西会村的声环境造成显著影响；运输车辆从313省道的西会村西侧处进入本项目场地，运输道路不穿越村庄。

⑤土壤环境

运行期由于雨水冲刷产生的沟内地表径流会排出场外，雨水中会携带少量固废，雨水通过下渗、固废通过沉积作用会将部分有毒有害物质滞留在土壤表层，对周围土壤环境产生一定影响；同时部分雨水会下渗至固废堆场内部，通过淋溶作用携带部分固废中的重金属向下移动，逐渐进入土壤，对场内土壤环境也会产生一定的影响。

⑥ 生态环境

项目的建设会破坏原有的地貌及植被，引起水土流失、生物量减少、景观破坏等，对生态环境产生影响；弃渣场被矸石和粉煤灰堆填后进行土地复垦，边坡和平台铺设低肥效土和熟土壤，最终将弃渣场复垦为灌草地，逐步恢复场地范围内的生态和景观功能。

（3）环境影响因素识别

结合本项目实施各阶段的污染物产生和生态扰动及其对场地范围及周边环境保护目标的影响，列出环境影响因素识别矩阵，分析不同时段、不同影响性质和程度的环境影响问题。具体见表2.2-2。

表2.2-2  本项目环境影响因素识别

| 项目 阶段 | 环境影响活动 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表 水 | 地下 水 | 声环 境 | 固体 废物 | 水土 流失 | 植 被 | 土 壤 | 景 观 |
| 施工期 | 填埋区土石方工程 | -2S |  |  |  | -1S | -2 S | -3L |  | -3S |
|  | 坝体、导排系统建设 | -1S |  |  |  | -1S | -1S |  |  | -1S |
|  | 运输道路土石方工程 | -2S |  |  |  | -1S | -2 S | -3 S |  | -3S |
|  | 路基、路面工程 |  | -1S |  | -2S | -1S |  |  |  | -1S |
| 运行期 | 固废充填 | -2L | -1L | -2L | -1L |  |  |  | -2L | -1L |
|  | 取土、覆土 | -2L |  |  | -1L |  | -2L | -3L | +1L | -1L |
|  | 固废运输 | -2L |  |  | -2L |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦 | +3L | +2L |  |  |  | +3L | +3L | +1L | +3L |

注：“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，“L”表示长期影响，“ S”表示短期影响；“1”表示轻微影响，“2”表示中等影响，“3”表示显著影响。

由表2.2-2可知，项目施工期对自然环境的不利影响主要为环境空气质量下降、产生弃土弃渣，影响程度较小且均为短期影响；对生态环境的影响包括水土流失、植被、景观等多方面，影响程度较深但均为短期影响。

项目运行期不利影响主要来源于固废充填、固废运输、取土复垦及作业人员生活污染源排放过程。其中对自然环境的影响对象主要为环境空气、土壤环境、地下水环境，对生态环境的影响对象主要为植被与景观。排水系统运行对地下水环境以及土壤有减缓作用。

### 2.2.2 评价因子筛选

根据对建设项目和周围环境之间相互影响的综合分析结果，结合拟建工程的排污种类、排污强度及对环境影响程度的大小，确定本项目的评价因子。

①环境空气评价因子筛选

本项目向环境排放的主要大气污染物为TSP，综合考虑环境和工程因素，选择TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO为现状评价因子，TSP为预测因子。

② 地表水环境评价因子筛选

本项目运行期无生产废水排放，地表径流经场内导排水系统排出场外，本次评价收集静乐县河西村段面例行监测数据价，评价因子根据地表水环境质量基本项同时结合矸石淋溶管控指标进行选取，具体为： pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、石油类、汞、铜、锌、硒、砷、镉、六价铬、铅。

③ 地下水水环境评价因子筛选

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及地下水导则（HJ610-2016）确定地下水环境影响评价因子包括：

基本水质因子：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、大肠菌群共21项。同时记录井深、水位埋深。

地下水化学因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CI-、SO42-。

综合考虑本项目进场固废种类及工艺方案和废水的特性，选取锌离子作为本次评价的预测因子。

④ 生态环境评价因子筛选

考虑到项目建设大量取土、开挖等工程特点和区域存在水土流失和植被条件差的生态特征，确定评价的生态因子为水土流失和植被破坏。

⑤ 声环境评价因子筛选

控制运行期场地边界噪声影响，评价因子确定为等效连续A声级。

⑥土壤环境评价因子筛选

根据《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及土壤导则（HJ964-2018）确定土壤环境影响评价因子包括：

特征因子：总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍；共8项。

其他因子：pH、六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘。

综合考虑本项目土壤污染类型、污染途径，选取总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍作为预测因子。

## 2.3 评价标准

本项目环境影响评价执行标准如下：

### 2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

按照环境空气质量功能区分类，本项目场址处于农村地区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值见表2.3-1。

表2.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）           μg/m3

| 项目 | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均 | 200 | 70 | 35 | 60 | 40 | - |
| 24小时平均 | 300 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 |
| 1小时平均 | - | - | - | 500 | 200 | 10 |

（2）地表水

项目附近地表水体为汾河一级支流东碾河，东碾河位于项目南侧600m处，该河于静乐县城汇入汾河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），东碾河该段为源头—汾河入口河段，为地表饮用水源补给区水源保护功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。标准值见表2.3-2。

表2.3-2  地表水环境质量标准       单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | PH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 石油类 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤4 |
| 污染物 | 溶解氧 | 汞 | 铜 | 锌 | 硒 | 砷 | 镉 |
| 标准值 | ≥6 | ≤0.00005 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 |
| 污染物 | 氰化物 | 硫化物 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 六价铬 | 粪大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.1 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤2000 |
| 污染物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 | 总磷 | 挥发酚 | 铅 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准值 | ≤250 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.2 |

（3）地下水

本项目场址所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准，见表2.3-3。

表2.3-3  地下水质量标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 |
| 项目 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 |
| 项目 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.10 |
| 项目 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 |
| 项目 | 细菌总数 个/mL | 钠 |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 | ≤200 |  |  |  |

注：pH无量纲，细菌总数单位为个/mL，总大肠菌群单位为个/L，其余为mg/L

（4）声环境

场址地处农村地区，场址周边村庄声环境执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中1类标准，标准值见表2.3-4。

表2.3-4  声环境质量标准                单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

（5）土壤环境

本项目土地整理完成后用于复垦为灌草地，土壤环境质量参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值，标准值见表2.3-5。

表2.3-5  土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，监测点为周界外浓度最高点。

（2）场界噪声

本项目施工期场界施工噪声排放参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

（3）固体废物

本项目固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。

## 2.4 评价工作等级和评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

根据相关技术导则要求，结合该项目施工期和运行期具体排污特点及所在区域的环境特征，确定各环境要素环境影响评价等级如下：

（1）大气环境影响评价等级

本项目施工期和运行期主要大气污染为扬尘，污染物主要有TSP、PM10等，属无组织排放，且排放量较小。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对主要污染物进行预测分析，TSP的最大浓度出现在86m，为0.0537mg/m3，最大浓度占标率为5.97%，因此评价等级确定为二级。

（2）地表水环境影响评价等级

本项目所在区域地表水体为场址南侧约500m处的东碾河，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级划分主要依据项目影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目不产生废水，雨季场地周围客水通过涵洞、截洪沟、排水沟至消力池内，直排或者用于抑尘。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级参照三级B。

（3）地下水环境影响评价等级

①项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于U 城镇基础设施及房地产-152、工业固体废物（含污泥）集中处置，二类固废Ⅱ类。

②地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度分级原则见表2.4-1。

表2.4-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

项目区距最近的集中式饮用水源地为娘子神水源地，位于项目区上游1000m处，项目区周边分布有分散式居民饮用水水源地，无其他国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，环境敏感程度为敏感。

③评价工作等级划分

根据项目类别划分和地下水环境敏感程度分级，确定工作等级为二级。评价工作等级划分依据见表2.4-2。

表2.4-2  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目所在地为乡村区域，根据《声环境质量标准》（GB3098-2008），村庄原则上执行1类声环境功能区要求，因此本项目声环境评价等级确定为二级。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作分级依据为项目影响区域的生态敏感性和工程占地范围。本项目占地范围及影响区域属一般区域，不涉及HJ19-2011中规定的特殊与重要生态敏感区，工程占地面积0.1099km2（＜2km2），因此生态影响评价等级确定为三级。

（6）土壤环境

项目主体工程为固废填充电厂弃碴场进行土地整理的项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属“采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”类，属于Ⅱ类项目。矸石和粉煤灰填埋处置属于土壤污染影响型。

矸石处置区占地10.99hm2，占地规模依次属于中型,项目周边存在耕地，耕地属于土壤环境敏感目标，项目区周边土壤环境敏感。本项目污染影响评价工作等级为二级，判定过程见表2.4-3。

表2.4-3  污染影响型评价工作等级判定结果表

| 规模 敏感性 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | —— |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | —— | —— |

### 2.4.2 评价范围

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价评技术导则大气环境》HJ/T2.2-2018，本项目大气评价等级为二级，大气评价范围设定为以场址中心外扩2.5km的矩形区域。

（2）地下水评价范围

考虑本地区自然地形和水文地质单元特征，场地下游有东碾河，且受沟谷地形影响，不适宜公式计算法，同时也不适宜查表法。因此本次评价采用自定义法来划定地下水评价范围。

根据场地所在地水文地质条件，南侧上游以山脊线地表分水岭为界，东西两侧以东碾河支流为界，北侧下游以东碾河为界，并将河两岸的村庄水井纳入评价范围，最终确定评价范围面积28.37km2。

（3）生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

根据拟建项目对环境影响的特点，评价范围为：生态评价范围以项目所在弃渣场为主，同时考虑运输道路与取土场占地，适当关注场地建设和使用活动扰动影响较大的近距离区域。评价范围为填埋区、取土场、运输道路用地边界各外扩500m。

（4）声环境评价范围

场区边界及运输线路向外200m以内的噪声影响。

（5）土壤环境评价范围

填埋区边界外扩200m以内区域。

## 2.5 相关规划及环境功能区划

（1）环境空气

项目所在区域处于农村地区，为环境空气质量功能二类区。

（2）地表水环境

项目附近地表水体为汾河一级支流东碾河，东碾河位于项目南侧600m处，该河于静乐县城汇入汾河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），东碾河该段为源头—汾河入口河段，为地表饮用水源补给区水源保护功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。

（3）地下水环境

本项目地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属于地下水Ⅲ类区。

（4）声环境

拟建项目处于农村地区，属1类声环境功能区。

（5）生态环境

根据《静乐县生态功能区划》，拟建项目位于静乐县“Ⅲ静乐旱作农业水土保持生态功能亚区中ⅢB静乐县中部生物多样性保护生态功能小区”。根据《静乐县生态经济区划》，拟建项目位于“ⅡA中部限制开发区的ⅡA-1汾河流域农牧业发展生态经济区”。

（6）城市规划

根据《静乐县县城总体规划（2013-2030）》，静乐县县城总体规划如下：

一、发展定位

山西省特色农业发展基地、资源型经济转型示范县、生态休闲旅游目的地。

二、规划区范围

县城规划区范围以自然地形划定，城区范围西起下高崖，北至西河沟村，东达西会村，南到下店村，面积约13平方公里；城市水源地保护范围面积约为22平方公里，规划区范围总面积约35平方公里。

三、空间布局结构

县域空间组织将形成“一心、三核、两轴、三区”的城乡空间总体布局结构。

“一心”即县城所在地的鹅城镇，是县域人口集聚与城镇建设的重心，全县的综合服务和创新中心。

“三核”即分别处于县域北部、东部、南部的杜家村镇、康家会镇、丰润镇，是县域的三个重点乡镇，形成县域人口、产业与自然条件相适应的“集中与均衡”相协调的城镇空间结构与不同性质的产业集聚区。

“两轴”即以交通干线为依托形成的南北向发展主轴和东西向发展次轴。

“三区”即西部经济区、中部经济区、东部经济区。

本项目不在静乐县县城规划区用地范围内，符合总体规划要求。

## 2.6 主要环境保护目标

项目所在地为农村地区，区域环境敏感因素制约性不大。根据本项目所在地的环境功能区划，并结合项目排污特点和对环境扰动的特征，确定项目的主要环境保护目标为近距离范围内环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境和农业生态环境等。

（1）环境空气：达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。

（2）地表水环境：达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

（3）地下水环境：达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

（4）声环境：周边村庄达到《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准。

（5）土壤环境：项目及周边土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准。

本项目的主要环境保护对象和环境目标见表2.6-1和表2.6-2，保护对象分布见图2.6-1。

表2.6-1  本项目主要环境保护目标（大气、地表水、声环境、土壤环境）

| 环境要素 | 保护对象 | 相对位置 | 目标功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |  |
| 环境空气 | 西会村 | SE | 330 | 控制项目扬尘污染，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 水泉湾村 | E | 690 |  |
|  | 刘家村 | NE | 900 |  |
|  | 邢家沟 | SE | 1900 |  |
|  | 周家庙 | S | 900 |  |
|  | 周汉沟村 | SE | 2030 |  |
|  | 西峪沟村 | SE | 2130 |  |
|  | 新会村 | SW | 1150 |  |
|  | 牛家会村 | SW | 1690 |  |
|  | 东崖上 | SW | 2200 |  |
| 地表水环境 | 东碾河 | S | 600m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。 |
| 声环境 | 场址200m范围内无声环境敏感目标，新建运输专线两侧无声环境敏感点。 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准 |
| 生态环境 | 场区周围农田、自然植被 | 施工范围以外植被破坏，农作物不减产 |
| 环境要素 | 方位 | 环境特征 | 质量标准 |
| 土壤环境 | 场区周边的灌木林地、耕地、其他草地 | 东侧局部区域分布一般耕地：主要作物玉米、高粱等；西侧局部区域分布灌木林地，以沙棘、黄刺玫等低矮灌木为主；其他区域均为其他草地，以白羊草蒲公英等自然草本植物为主 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中pH＞7.5的筛选值 |

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 项目名称及建设单位、性质及建设地点

项目名称：静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目

建设单位：山西坦铭环保科技静乐有限公司

### 3.1.2建设性质及建设地点

建设性质：新建

建设地点：山西省忻州市静乐县娘子神乡西会村以西约330m处（填沟造地区中心坐标：东经111.9943，北纬38.3684°）。

分区方案：本项目一般工业固废填埋场共分为3个区。具体为：基础处理后从拦矸坝处向上填充煤矸石，在矸石填埋至1275高度时，开始分区，在沟内距离沟口约1/5沟长的位置，建设一座“    ”型隔离坝，将填埋区填埋区从南往北分为三个区域，分别是1区、2区和3区，1区和3区为Ⅰ类一般工业固废填埋区（煤矸石），2区为Ⅱ类一般工业固废填埋区（粉煤灰）。

### 3.1.3 项目建设内容及规模

该项目是静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目，利用静乐县煤矿企业采选矸石和静乐县发电厂粉煤灰对沟内进行填沟造地。拟选坑长900m，宽40~260m，高程1248m~1286m，总占地10.99hm2，其中Ⅰ类固废填埋区占地面积为9.871hm2，Ⅱ类固废填埋区占地1.119hm2。

根据设计方案，本项目设计总库容168.5万m³，其中有效库容125.1万m³，黄土体积占43.4万m3。第Ⅰ类一般工业固体废物填埋区有效库容约120.6万m3（按矸石堆容重按1.6t/m3计，折合矸石重量192.96万t）；第Ⅱ类一般工业固体废物填埋区有效库容约4.5万m3（粉煤灰堆容重按0.9t/m3计，折合粉煤灰重量4.0万t。）

静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目服务年限根据规划接收矸石量和粉煤灰量进行确定。根据静乐县矸石企业、电厂分布及产量情况，本项目计划接收矸石量为123万吨/年，粉煤灰量为1.5万吨/年，最长服务年限为2.5年。

建设项目主要内容包括拦矸坝、拦水坝、隔离坝、护坡、排水工程、运输道路及土地复垦工程等。项目组成情况见表3.1-1。

表3.1-1  工程主要建设内容表

| 项目 | 项目建设内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 1区和3区（Ⅰ类固废填埋区） | 场地平整 | 填埋区库底平整总面积为9.871hm2，平整后覆土0.5m。 |
|  |  | 坝体工程 | 拦矸坝 | 1座，位于沟口，坝底高程1248m，坝高8.2m，坝长90m，坝顶宽2.0m，坝底宽7.65m，坝面坡比1:0.20；采用M7.5水泥砂浆砌筑片石 |
|  |  |  | 拦水坝 | 1座，位于沟头，坝底高程1302m，坝高4.2m，坝长为32m，坝顶宽2.0m，坝底宽4.85m，坝面坡比1:0.2；采用M7.5水泥砂浆砌筑片石 |
|  |  | 边坡防护 | 当矸石堆放高程至达坝顶后，以坝顶为基线，按1：2.0的坡度进行削坡，每5m高程设3m宽的马道平台至1275m高程，在以1275m坡面为基线，向前延伸约200m，再按1：2.0的坡度进行放坡，每5m高程设3m宽的马道平台至1300m高程坡面作为永久性骨架护坡。永久性骨架护坡采用M7.5浆砌石方形骨架进行护坡。 |
|  |  | 排水系统 | 排洪涵洞 | 在场地底部修建排水涵洞，采用直径2.0m的钢筋混凝土圆管涵，涵洞总长度约911m。涵洞出口处设置消力池。 |
|  |  |  | 截洪沟 | 在场地周边均布设截洪沟，截洪沟采用浆砌石梯形断面形式，上宽2.0m，下宽1.5m，深1.0m，浆砌石壁厚0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，截洪沟过水面用M10水泥砂浆抹面，截洪沟长度2194m。 |
|  |  |  | 马道排水沟 | 在马道内侧设置马道排水沟，采用浆砌石矩形断面形式，宽0.4m、深0.4m、壁厚0.4m，马道排水沟与截洪沟相连。马道排水沟长度2858m。 |
|  |  |  | 消力池 | 设计在拦矸坝下游设置消力池一座，防止雨水长期冲刷水土流失，对拦矸坝基础形成威胁，消力池采用M10浆砌石砌筑，M10水泥砂浆抹面。消力池尺寸为10m×12m×1.4m。 |
|  | 2区（Ⅱ类固废填埋区） | 场地平整 | Ⅱ类填埋区库底平整总面积为1.119hm2，平整后覆土0.5m。 |
|  |  | 坝体工程 | 隔离坝 | 1座“ ”型，位于沟中部Ⅱ类填埋区；坝底标高为1275.00m，坝顶标高为1280.00m；坝高7m，坝长327m，坝顶宽1.2m，内侧边坡为1：0.5，外侧边坡为1：0.25，隔离坝底宽6.7m，基础埋深2.0m；采用浆砌石坝。分别建设，先建设隔离坝南北两部分进行分区，最后粉煤灰填埋完毕后，将隔离坝南北连接起来。 |
|  |  | 防渗工程 | 本项目在矸石填埋至1275高度时，将2区场底在已填埋的矸石压实后，覆土0.2m，平整后铺0.5mm厚土工膜，再覆土0.5m作为保护层，土工膜渗透系数可达10-11cm/s；沟壁削坡后铺膜，并在边界初封口处理；复合土工膜铺设面积为14107m2。 |
|  |  | 排水系统 | 排洪涵洞 | 在场地底部修建排水涵洞，采用直径2.0m的钢筋混凝土圆管涵（高覆土管），整个填埋场涵洞总长度约911m，2区内长度约100m。涵洞出口处设置消力池。 |
|  |  |  | 竖井 | 2区内设置Ø3m竖井1座，竖井长度为10m，下接排水涵洞（D=2.0m预应力钢筋混凝土排水管）。渗滤液通过场内的竖井-排水管系统排至场地下游的消力池。 收集的少量渗滤液经处理后利用洒水车运送至填埋区，用于洒水抑尘或直接喷洒至堆体表面蒸发。 |
|  | 复垦工程 | 复垦为灌木林地，全场复垦面积14.89hm2。采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴；林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。 |
| 配套工程 | 进场道路 | 从313省道的西会村西侧处进入本项目场地，现有入场道路为土路，需要修建路面宽6m，路基宽7.5m，长约510m左右的沥青路面，运矸道路占地0.3hm2。 |
|  | 场内道路 | 为临时道路，位于堆场作业面上，在贮矸过程中用矸石铺筑，路面宽度不小于5.0m，场内道路总长度为2815m。 |
|  | 取土场 | 本项目所需黄土43.4万m3，其中场区内取土34.4万m3，场外取土场取土9万m3。取土场位于沟口西北侧的山梁处，占地面积0.7hm2。拟选取土场土地利用现状为其他草地。 |
|  | 管理站 | 位于矸石场沟口南侧。总占地面积200m2，内设办公用房、洗车平台及配套洗车废水处理设施。 |
| 公用 工程 | 供水 | 水源来自西会村水井，主要用于场地及运输道路的洒水抑尘，由洒水车拉运。 |
|  | 供电 | 本项目仅临时办公室用电，工作时间为白天办公，用电量较小，本项目场地附近有供电线路，接入即可。 |
|  | 采暖 | 场区仅设置值班室和办公室，采用电热器采暖 |
| 环保 工程 | 扬尘 | 配1台洒水车，在填沟作业、取土时同步洒水抑尘，分层堆填，覆土压实。用水来自消力池内收集雨水，不足的从周边村庄拉运。 |
|  | 废水处理 | 本项目场地不设生活辅助设施，无生活污水产生。洗车用水经隔油、沉淀处理后全部循环使用，不外排。 上游汇水、场内雨水通过截水沟、排水沟、涵洞收集至消力池，用于填沟过程抑尘。 Ⅱ类填埋区设渗滤液收集导排设施（竖井+排水涵洞），渗滤液收集导排至消力池后进行处理（中和+沉淀），经处理达标后回用于场内洒水抑尘使用 |
|  | 噪声治理 | 项目与周边村庄的最近距离为330m，经距离衰减后，对村庄无影响 |
|  |  | 自建进场道路两侧200m范围内无声环境敏感点；依托313省道运输时，途径村庄减速慢行，禁止鸣笛，不得夜间运输。 |
|  | 固体废物 | 本项目固体废物包括场内、进场道路废弃土石方，在场内回填 |
|  | 生态治理 | 项目区复垦总面积14.89hm²，边坡和平台全部复垦为灌木林地，采用灌草混播模式，灌木选择槐树，草种选择苜蓿草。 |
|  |  | 取土场开采边坡外缘3m左右的位置布设截水沟，取土场内设置排水沟。项目采用分层取土，取土结束后及时进行恢复治理，防止水土流失。取土场采用灌草混播模式，灌木选择槐树，草种选择苜蓿草。 |

### 3.1.4 工程投资及资金来源

本项目总投资7728.02万元，全部由建设单位自筹。

### 3.1.5 劳动定员与工作制度

本项目建成后全年工作天数330天，实行8小时工作制。项目运行期劳动定员为20人，场地不设办公生活区。

### 3.1.6 总图布置

根据实测1：500库区地形图上可以看出，项目占地范围内沟底最低标高1248m，山顶最高高程1286m，设计固废最大堆高为42m。主沟呈南北向伸展，长度约900m，宽40~260m，项目总占地面积10.99hm2。本项目包括1区和3区（Ⅰ类固废填埋区）、2区（Ⅱ类固废填埋区）三部分内容。在沟内距离沟口约1/5沟长的位置，建设一座隔离坝，将填埋区从南往北分为三个区域，分别是1区、2区和3区；设计在南侧地势低处的沟口设置高8.2m的水泥砂浆拦杆坝，坝底高程1248m，坝长90m；在北侧地势高处的沟头设置高4.2m拦水坝，坝底高程1302m，坝长为32m；环场区设置截洪沟，场区底部设置排洪涵洞，在栏杆坝外侧设置一座消力池和管理站。项目外取土场位于栏杆坝西北侧山梁处。

运输道路依托313省道，在厂区南侧建设510m的沥青路面作为运矸道路，路面宽6m。

静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目固废填充达到设计标高后对边坡和马道平台进行植被恢复，植被恢复方向为灌木林地，采用灌草混播模式，灌木选择槐树，草种选择苜蓿草。

项目总平面布置详见图3.1-1总平面布置图。

### 3.1.8 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.1-2。

表3.1-2  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目概况 |  |  |  |
| 1 | 占地面积 | hm2 | 10.99 |  |
| 1.1 | 1区和3区占地面积 | hm2 | 9.871 |  |
| 1.2 | 2区占地面积 | hm2 | 1.119 |  |
| 2 | 设计总有效库容 | 万m3 | 125.1 | 设计矸石用量192.96万t，粉煤灰量4.0万t |
| 2.1 | 1区和3区 | 万m3 | 120.6 |  |
| 2.2 | 2区 | 万m3 | 4.5 |  |
| 3 | 复垦总面积 | hm2 | 14.89 |  |
| 4 | 服务最长年限 | a | 2.5 | 其中煤矸石1.5a，粉煤灰2.5a |
| 二 | 建设内容 |  |  |  |
| 1 | 坝体工程 |  |  |  |
| 1.1 | 拦矸坝 | 座 | 1 |  |
| 1.2 | 拦水坝 | 座 | 1 |  |
| 1.3 | 隔离坝 | 座 | 1 |  |
| 2 | 排水工程 |  |  |  |
| 2.1 | 排洪涵洞 | m | 911 |  |
| 2.2 | 截洪沟 | m | 2194 |  |
| 2.3 | 马道排水沟 | m | 2858 |  |
| 2.4 | 竖井 | 座 | 1 | 直径Ø3m，竖井长度为10m |
| 2.5 | 消力池 | 座 | 1 | 规格10m×12m×1.4m |
| 3 | 2区防渗 |  |  |  |
| 3.1 | 防渗面积 （覆土0.2m+ 0.5mm厚土工膜+覆土0.5m） | m2 | 14107 |  |
| 4 | 道路 |  |  |  |
| 4.1 | 进场道路 | m | 510 |  |
| 4.2 | 场内道路 | m | 2815 |  |
| 5 | 覆土量 | 万m3 | 43.4 |  |
| 51 | 场内取土量 | 万m3 | 34.4 |  |
| 5.2 | 外取土场取土量 | 万m3 | 9 | 取土场临时占地0.67hm2 |
| 三 | 项目投资 | 万元 | 7728.02 | 自筹 |

## 3.2煤矸石来源及主要成分

### 3.2.1固废来源

本项目所用主要原材料为煤矸石和粉煤灰，矸石来源为县域煤矿开采和洗选企业，粉煤灰来源为静乐县发电厂。根据静乐县摸底统计数据，县域内目前煤矿开采和洗选企业共17家，矸石产生量为253万吨/年。为规范化处置煤矸石，减少污染环境，静乐县规划建设2个煤矸石处置场所（具体见图1.1-1），对县域煤矸石进行集中处置很利用。本项目属于静乐县规划项目之列，计划接收县城南边9家煤矿开采和洗选企业煤矸石，总接收量为123万t/a。项目粉煤灰来源为静乐县发电厂，静乐县电厂粉煤灰产生量为1.5万吨/年。静乐县煤矿开采和洗选企业基本情况见表3.2-1。

此外根据沟内库容情况，本项目可接收矸石量为123万吨/年，粉煤灰量为1.5万吨/年。则根据静乐县矸石企业、电厂的煤矸石和粉煤灰产量情况，本项目最长服务年限为2.5年，其中煤矸石服务年限为1.5年，粉煤灰服务年限为2.5年。

表3.2-1  静乐县煤矸石和粉煤灰固废产生情况一览表

| 煤矸石 |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 地理位置 | 煤矸石产生量 | 计划去向 |
| 1 | 山西大远煤业有限公司 | 杜家村镇杜家村 | 40万吨/年 | 杜家村大文沟煤矸石处置场，每年处置量130万吨/年 |
| 2 | 天安煤业有限公司 | 杜家村镇任家村 | 15万吨/年 |  |
| 3 | 汾源煤业有限公司 | 杜家村镇前文明村 | 30万吨/年 |  |
| 4 | 隆盛达洗煤有限公司 | 杜家村镇舍科村 | 15万吨/年 |  |
| 5 | 晋兴洗煤厂 | 杜家村镇磨管裕村 | 10万吨/年 |  |
| 6 | 杜家村洗煤有限公司 | 杜家村镇前文明村 | 10万吨/年 |  |
| 7 | 永煜浩洗煤有限公司 | 双路乡土沟村 | 10万吨/年 |  |
| 8 | 晋北煤业有限公司 | 娘子神乡山浪村 | 10万吨/年 | 娘子神大井沟煤矸石处置场，每年处置量123万吨/年 |
| 9 | 裕达清洁能源有限公司 | 娘子神乡水泉湾村 | 20万吨/年 |  |
| 10 | 新源煤制品厂 | 娘子神乡水泉湾村 | 8万吨/年 |  |
| 11 | 恒通洗煤有限公司 | 娘子神乡西会村 | 10万吨/年 |  |
| 12 | 金能煤业有限公司（在建，计划2021年投产） | 娘子神乡曹裕村 | 30万吨/年 |  |
| 13 | 五星洗煤有限公司 | 康家会镇悬钟村 | 15万吨/年 |  |
| 14 | 兴达洗煤有限公司 | 王村乡王村 | 10万吨/年 |  |
| 15 | 愣子洗煤有限公司 | 段家寨乡石茄沟村 | 10万吨/年 |  |
| 16 | 鑫森源洗煤有限公司 | 丰润镇李家会村 | 10万吨/年 |  |
| 17 | 茂盛洗煤有限公司 | 杜家村镇杜家村 | 厂区地质灾害被迫停产已近3年。 | 不纳入统计范围 |
| 合计 |  |  | 253万吨/年 | —— |
| 粉煤灰 |
| 序号 | 企业名称 | 地理位置 | 粉煤灰产生量 | 计划去向 |
| 1 | 静乐县电厂 | 娘子神乡西会村 | 1.5 | 娘子神大井沟处置场，每年处置量1.5万吨 |

### 3.2.2固废成分及淋溶水水质

（1）煤矸石

本次煤矸石统一利用处理项目矸石成分和淋溶水水质选取有代表性的霍州煤电集团汾源煤业有限公司5#煤矸石工业、化学、淋溶分析报告中相关数据。具体见表3.2-2和3.2-3。

表3.2-2   矸石工业、化学成分分析表

| 工业分析 | 成分分析（%） |
| --- | --- |
| 全水分 Mt/% | 2.5 | 二氧化硅 SIO2 | 56.65 |
| 水分 Mvad/% | 1.69 | 三氧化二铁 Fe2O3 | 1.79 |
| 灰分 Ad/% | 79.97 | 二氧化钛 TiO2 | 0.54 |
| 挥发分 | Vva/% | 10.02 | 五氧化二磷 P2O5 | 0.06 |
|  | Vd/% | 10.19 | 氧化钙 CaO | 0.11 |
| 焦渣特征 | 1 | 氧化镁 MgO | 0.20 |
| 固定碳 FCd/% | 9.84 | 三氧化二铝 AL2O3 | 20.91 |
| 全硫 St，d/% | 0.67 | 硫 S | 0.52 |
| 高位 发热量 | Qgr，d/MJ·kg | 4.30 | 氧化钾 K2O | 0.75 |
|  | Qgr，d/卡·克-1 | 1029 | 氧化钠 NaO2 | 0.04 |
| 低位 发热量 | Qgr，d/MJ·kg | 3.89 | 二氧化锰 MnO2 | 0.001 |
|  | Qgr，d/卡·克-1 | 930 | 烧失量 | 20.41 |
| 氢 Hd% | 1.24 | 总量 | 100 |

表3.2-3   矸石淋溶浸泡液浓度值与评价标准单位：mg/l

| 序号 | 项目 | 煤矸石 | 《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》/《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.46 | ≥12.5或≤2.0 | 6-9 |
| 2 | 铍及其化合物（以总铍计） | ＜0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 3 | 总铬 | ＜0.01 | 15 | 1.5 |
| 4 | 镍及其化合物（以总镍计） | ＜0.01 | 5 | 1.0 |
| 5 | 铜及其化合物（以总铜计） | ＜0.01 | 100 | 0.5 |
| 6 | 锌及其化合物（以总锌计） | 0.013 | 100 | 2.0 |
| 7 | 镉（以总镉计） | ＜0.003 | 1 | 0.1 |
| 8 | 钡及其化合物（以总钡计） | 0.031 | 100 | —— |
| 9 | 汞及其化合物（以总汞计） | ＜0.0001 | 0.1 | 0.05 |
| 10 | 铅（以总铅计） | ＜0.05 | 5 | 1.0 |
| 11 | 无机氟化物（不包括氟化钙） | 0.60 | 100 | 10 |
| 12 | 氰化物（以CN-计） | ＜0.25 | 5 | 0.5 |
| 13 | 砷及其化合物（以总砷计） | ＜0.1 | 5 | 0.5 |

由表3.2-3可见，煤矸石浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的浓度值，表明煤矸石是无浸出毒性的固体废物，属于一般工业固体废物。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4中一级标准限值，煤矸石所有污染物浓度均小于标准中的浓度限值且pH值在6-9之间，最终确定娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目接收的煤矸石为Ⅰ类工业固废。本次评价对矸石的的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行，在本项目1区和3区内进行处置。

矸石自燃的倾向判断：由表3.2-2可知，霍州煤电集团汾源煤业有限公司5#煤矸石主要成份是SiO2、Al2O3，其成份与一般粘土岩类相近，其它的氧化物成份含量均较低；矸石工业成分全硫含量0.67%，一般不会发生煤矸石自燃现象。此外，本项目在矸石填埋过程中每堆放2m厚的矸石覆盖0.5m厚的黄土层，可有效隔绝矸石同空气的接触，自燃的可能性很小。

（2）粉煤灰

本次项目粉煤灰成分和淋溶水水质数据选取粉煤灰来源静乐县发电厂的粉煤灰化学、淋溶分析报告中相关数据。具体见表3.2-4和3.2-5。

表3.2-4   粉煤灰化学成分分析表

| 灰样化学全分析表 |
| --- |
| 25-26 | 27-28 | 30-31 |
| 项目 | 检测数据（%） | 项目 | 检测数据（%） | 项目 | 检测数据（%） |
| 烧失重 | 5.7 | 烧失重 | 6.8% | 烧失重 | 6.8% |
| SiO2 | 37.97 | SiO2 | 36.60 | SiO2 | 37.71 |
| Al2O3 | 33.83 | Al2O3 | 32.56 | Al2O3 | 32.29 |
| CaO | 15.88 | CaO | 17.06 | CaO | 17.30 |
| SO3 | 4.36 | SO3 | 5.40 | SO3 | 4.68 |
| Fe2O3 | 3.76 | Fe2O3 | 4.45 | Fe2O3 | 3.96 |
| MgO | 1.52 | MgO | 1.64 | MgO | 1.35 |
| TiO2 | 1.16 | TiO2 | 1.08 | TiO2 | 1.15 |
| K2O | 0.545 | K2O | 0.604 | K2O | 0.672 |
| P2O5 | 0.268 | P2O5 | 0.187 | P2O5 | 0.222 |
| F | 0.250 | Na2O | 0.173 | F | 0.216 |
| Na2O | 0.143 | F | 0.128 | Na2O | 0.155 |
| SrO | 0.0835 | SrO | 0.0724 | ZrO2 | 0.0673 |
| ZrO2 | 0.0694 | ZrO2 | 0.0643 | SrO | 0.0659 |
| CeO2 | 0.0242 | MnO | 0.020 | MnO | 0.0235 |
| MnO | 0.0239 | ZnO | 0.0163 | CeO2 | 0.0198 |
| V2O5 | 0.0195 | V2O5 | 0.0143 | V2O5 | 0.0179 |
| Cl | 0.0136 | CuO | 0.0072 | ZnO | 0.0161 |
| ZnO | 0.0134 | Y2O3 | 0.0068 | Nd2O3 | 0.0115 |
| Nd2O3 | 0.009 | Cr2O3 | 0.0066 | Cr2O3 | 0.0074 |
| Cr2O3 | 0.0085 | Tb4O7 | 0.0061 | CuO | 0.0070 |
| CuO | 0.0070 | NiO | 0.0060 | Cl | 0.0069 |
| Y2O3 | 0.0069 | Ga2O3 | 0.0052 | Y2O3 | 0.0066 |
| NiO | 0.0061 | PbO | 0.0048 | PbO | 0.0065 |
| Ga2O3 | 0.0050 | Cl | 0.0046 | NiO | 0.0062 |
| Nb2O5 | 0.0042 | Er2O3 | 0.0039 | Er2O3 | 0.0056 |
| Tb4O7 | 0.0041 | Nb2O5 | 0.0036 | Ga2O3 | 0.0050 |
| PbO | 0.0023 | As2O3 | 0.0030 | Tb4O7 | 0.0044 |
| Co3O4 | 0.0020 | Co3O4 | 0.0021 | Nb2O5 | 0.0040 |
| Sc2O3 | 0.0017 | Ar | 0.0019 | ThO2 | 0.0030 |
| Rb2O | 0.0013 | Rb2O | 0.0019 | Rb2O | 0.0026 |
|  |  | Sc2O3 | 0.0013 | Co3O4 | 0.0019 |
|  |  |  |  | Sc2O3 | 0.0015 |

由表3.2-4可见，粉煤灰浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的浓度值，表明粉煤灰是无浸出毒性的固体废物，属于一般工业固体废物。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4中一级标准限值，本项目粉煤灰浸出液中PH和锌含量超过标准浓度限值，最终确定娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目接收的粉煤灰为Ⅱ类工业固废。本次评价对粉煤灰的的储存、处置按照Ⅱ类一般工业固体废物的要求进行，在本项目2区内进行处置。

## 3.3 填埋工艺分析

本项目工艺流程主要包括基础处理、固废填充及覆土绿化三个阶段。

本项目在基础处理后开始从拦矸坝处向上填充煤矸石，在矸石填埋至1275高度时，开始分区，填埋区从南往北分为三个区域，分别是1区、2区和3区，1区和3区为Ⅰ类一般工业固废填埋区（煤矸石），2区为Ⅱ类一般工业固废填埋区（粉煤灰）。

1、表土剥离工程

对沟内及取土场熟土先进行表土剥离，剥离厚度0.3～0.5m，开挖的表层熟土堆放于矸石填充区，用于后期复垦用土。清基产生表土单独堆存于矸石填充区，并进行苫盖，防止水土流失。

2、场地堆固废前建设（基础处理）

本项目基础处理包括坑底和边坡整平、拦杆坝、拦水坝、涵洞、截洪沟、消力池、进场道路等土建工程。

（1）场地堆矸前建设

具体做法为：填埋库区内的场底和边坡进行必要的处理，原有场地平整、压实后，铺设0.5m厚土层；在下游修建拦矸坝，与三面山谷合围形成库区；在沟头修建拦水坝，用于雨水导流；三面边坡上修建截洪沟，严格控制地表水的进入；场地底部修建排水涵洞，涵洞出口处设置消力池，排出场内雨水；进场道路由313省道西会村段接入，沿冲沟沟底建设，充分利用地形、减少运距。

（2）场地堆粉煤灰前建设

本项目在基础处理后开始从拦矸坝处向上填充煤矸石，在矸石填埋至1275m高度时，开始分区，填埋区从南往北分为三个区域，分别是1区、2区和3区。

分区后在2区（Ⅱ类固废填埋区）内设置隔离坝一座，坝型为“   ”型，先建设隔离坝南北两部分进行分区，待2区内粉煤灰填充至最终高度1280m时，将隔离坝南北连接起来，坝的三面合围起来。

具体做法为：2区库底填埋的煤矸石平整、压实后，覆土0.2m，平整后铺0.5mm厚土工膜，再覆土0.5m作为保护层；在沟中部2区内修建隔离坝，进行分区；设置渗滤液收集导排设施（竖井+排水涵洞），收集处理渗滤液。

3、固废处置

（1）1区和3区

矸石填充作业包括矸石运输、倾倒、推平、压实、覆土等。

项目所需矸石全部采用汽车运输进场，进入场内填充区。场内采用边排放边治理的原则，矸石堆放按照“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”的排放工艺。矸石从工业场地通过汽车拉入场地内，用推土机将矸石推平，并通过推土机往返对矸石进行压实。每堆放0.3m厚的矸石层进行一次压实，压实系数为0.93。填埋过程中每堆放2m厚的矸石覆盖0.5m厚的黄土层。1248m～1275m标高内按1：2.0的坡度进行放坡，每堆高5m留设一个3m宽的马道平台；1275m～1300m高程内按1：2.0的坡度进行放坡，每堆高5m留设一个3m宽的马道平台，马道内侧修建横向排水沟。

在整个矸石处理过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水工作，使填沟作业正常运行，同时各项指标应达到填沟造地的要求。矸石从卸车平台倾卸后由推土机向下推，其推距控制在100m以内，并将矸石层分层摊铺，铺匀后用压实机进行4-6次压实。在每日填沟作业结束时在作业面撒水降尘。

场区周边设置截洪沟，根据每日充填煤矸石量填沟作业单元控制在100×100m，做到每日覆盖，不留矸石裸露面。在雨季时停止作业，上层覆盖黄土，做好雨水的导排，禁止雨水直接冲刷废渣堆体。场地内的雨水通过设置的排水沟、截洪沟、消力池导排至场外，场地周边的雨水通过截洪沟、涵洞导排。

（2）2区

粉煤灰填充作业包括粉煤灰运输、倾倒、分层摊平、分层压实、覆土等。

当项目粉煤灰全部采用汽车运输进场，倾倒入2区Ⅱ类固废填埋区，用推土机将粉煤灰分层推平，并通过推土机往返对粉煤灰进行分层压实。坝体碾压区，压实度不小于0.95，库区不小于0.9。2区内由灰场最低处开始堆灰。贮灰场内的碾压，从沟底向上进行，碾压灰坡以1：30的坡度坡向排水竖井，后期灰坝的碾压从初期坝顶开始。运灰车在指定位置卸灰后，由推土机摊铺，灰的厚度一般在0.4m左右，振动压路机平行于坝轴线方向碾压，碾压搭接宽度为0.5m以上，采用进退错距法振静结合碾压。粉煤灰填埋过程不覆土，堆到1279后覆1m厚黄土，进行Ⅱ类固废区封场。

经验证明，灰体碾压后的干容量达到0.9g/cm3时，具有一定的抗冲刷能力，在灰面坡度为1：30时，灰面不会被冲刷。由于灰面是以1：30的坡度倾向排水竖井，雨水很快形成径流，集中在竖井周围排走。雨水在灰场内停留时间是短暂的，所以入渗量很少。若降雨强度低而历时长，入渗的影响深度在2m左右，灰体的含水量提高到45%左右，而粉煤灰的最优含水量恰好在40%左右。这样，当一般降雨情况下，灰场的碾压作业不会中断。在降雨时，可以适当降低厂内调湿灰的含水量。冬季干贮灰场的碾压由于气温低，在施工中要适当选用含水量较小的粉煤灰，采用快运、快铺、快压的方法。要防止调湿灰在压实前的冻结。冬季碾压灰体经冻融后，会产生干容重减少和强度降低的现象。为此，冬季要尽量避开永久灰坡的碾压，而只进行贮灰场内的碾压作业。

在填埋过程中，要掌握碾压灰体的表面含水情况，提前洒水，在压实灰体表面形成一个保护薄壳，以抵抗大的风速，以避免灰尘飞扬污染环境。在冬季应减小洒水深度，洒水深度不宜大于2.5mm，要少洒、勤洒。

4、植被恢复

根据本项目设计的植被恢复方案，当矸石和粉煤灰堆高达到设计标高后，停止填埋，并及时进行植被恢复，根据设计方案封场顶部覆土厚度为1.0m。

项目区根据适宜性评价结果，马道平台复垦为灌木林地，复垦面积14.89hm²。采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。灌木下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。

## 3.4 工程建设内容

工程主要建设内容包括场地平整、拦矸坝、拦水坝、隔离坝、护坡、防渗系统、排水工程、运输道路及植被恢复工程等。

### 3.4.1场地平整工程

填埋库区内的场底和边坡应进行必要的处理，以为底部排水系统提供良好的建设平台和适宜的排水坡度，同时为固废堆体提供足够的承载力。根据库区底部地形条件，应尽量减少平整土方量，平整后场底纵向坡度不同，最大坡度位于靠近库尾处。

（1）场地平整时应达到以下要求：

①清除所有植被即表层耕植土。

②确保所有软土、有机土被去除。

③确保所有的裂缝和坑洞被堵塞。

④配合场底排水涵洞的布设，形成一定的排水坡度。

⑤需要挖除腐殖土、淤泥等软土，回填土方并应按有关规定分层回填夯实。

⑥对于场底原有粉煤灰应平整、压实。

⑦库底边坡应尽量平顺，不应成台阶状、反坡或突然变坡，变坡处变坡角小于20°，压实系数不小于0.93。

（2）最终形成的基础构建面应该达到下列要求：

①平整、坚实、无裂缝、无松土。

②基地表面无积水、树根及其它任何有害的杂物。

③坡面稳定，过渡平缓。

本项目整个填埋区库底平整总面积为10.99hm2，对原有场地平整、压实后，铺设0.5m厚土层作为防渗层。在矸石填埋至1275高度时，开始分区，Ⅱ类填埋区（2区总面积为1.119hm2）需再进行场地平整，将已填埋的煤矸石平整、压实后覆土。

### 3.4.2坝体工程

#### 3.4.2.1拦矸坝

1、设计标准

拦矸坝按7度（0.10g）抗震设防烈度进行设计，本设计按无不良地质情况考虑，要求地基承载力特征值按fak≥100pa，当存在不良地质情况时，应另行进行设计。

2、坝型选择

坝体的型式应按照因地制宜、就地取材的原则，根据坝体所在的地理位置、坝址地质地形条件、施工条件、运用和管理要求、工程造价等因素，经过技术经济比较，综合确定拦矸坝采用水泥砂浆砌筑。

3、坝体设计

根据项目区的地形、土地利用方式和水土保持等因素综合考虑，在场地下游建设一座8.2m高的拦矸坝，坝长90m，坝顶宽2.0m，坝底宽7.65m，坝面坡比1:0.20；坝底高程1248m，坝顶标高1256m；拦矸坝采用M7.5水泥砂浆砌筑MU40片石，采用M10水泥砂浆勾缝、抹面；墙身上布设PVC管泄水孔，孔径150mm，间距2.5m,上下墙错列设置。具体参数见下表3.4-1。栏杆坝断面示意图见图3.4-1。

表3.4-1  拦矸坝设计参数

| 项目 | 单位 | 拦矸坝 |
| --- | --- | --- |
| 坝底高程 | m | 1248 |
| 坝高 | m | 8.2 |
| 坝长 | m | 90 |
| 坝顶宽 | m | 2.0 |
| 坝底宽 | m | 7.65 |
| 坝面坡比 | m | 1:0.20 |

#### 3.4.2.2拦水坝

根据项目区的地形、土地利用方式和水土保持等因素综合考虑，在场地上游设置4.2m高拦水坝一座，将上游支流洪水引入涵洞排出场外。拦水坝坝底高程1302m，坝顶标高1306m；坝长为32m，坝顶宽2.0m，坝底宽4.85m，坝面坡比1:0.2；采用M7.5水泥砂浆砌筑MU40片石，采用M10水泥砂浆勾缝、抹面；每隔2～3米设一个泄水孔，上下墙错列设置。具体参数见下表3.4-2。栏水坝断面示意图见图3.4-1。

表3.4-2  拦水坝设计参数

| 项目 | 单位 | 拦矸坝 |
| --- | --- | --- |
| 坝底高程 | m | 1302 |
| 坝高 | m | 4.2 |
| 坝长 | m | 32 |
| 坝顶宽 | m | 2.0 |
| 坝底宽 | m | 4.85 |
| 坝面坡比 | m | 1:0.2 |

#### 3.4.2.3隔离坝

本项目在矸石填埋至1275高度时，开始分区，在2区（Ⅱ类固废填埋区）内设置隔离坝一座，坝型为“   ”型，隔离坝分期建设，先建设隔离坝南北两部分进行分区，待2区内粉煤灰填充至最终高度1280m时，将隔离坝南北连接起来，坝的三面合围起来。

隔离坝底标高为1273.00m，坝顶标高为1280.00m；坝高7m，坝长327m，坝顶宽1.2m，内侧边坡为1：0.5，外侧边坡为1：0.25，隔离坝底宽6.7m，基础埋深2.0m；采用 MU40毛石，M10水泥砂浆砌筑；变形缝宽50mm抹面，沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm。

表3.4-3  2区隔离坝设计参数

| 项目 | 单位 | 拦矸坝 |
| --- | --- | --- |
| 坝底高程 | m | 1273 |
| 坝高 | m | 7 |
| 坝长 | m | 327 |
| 坝顶宽 | m | 1.2 |
| 坝底宽 | m | 6.7 |
| 坝面坡比（内侧） | m | 1：0.5 |

### 3.4.3 护坡设计

当矸石堆放高程至达坝顶后，以坝顶为基线，按1：2.0的坡度进行削坡，每5m高程设3m宽的马道平台至1275m高程，在以1275m坡面为基线，向前延伸约200m，再按1：2.0的坡度进行放坡，每5m高程设3m宽的马道平台至1300m高程坡面作为永久性骨架护坡。

永久性骨架护坡采用M7.5浆砌石拱形骨架进行护坡，内框宽3000mm，框格高3000mm，拱高1500mm，框格内植草植树，石料强度不低于MU30，护坡每隔10～20m设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内用沥青麻筋满缝隙填塞。

### 3.4.4 防渗工程

本项目在矸石填埋至1275高度时，开始分区，在2区（Ⅱ类固废填埋区）填埋粉煤灰。依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，填埋区需采取人工防渗措施。防渗层应相当于渗透系数1×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

为了满足填埋场场底防渗要求，本项目2区场底在将已填埋的矸石压实后，覆土0.2m，平整后铺0.5mm厚土工膜，再覆土0.5m作为保护层：矸石层压实后先覆土0.2m，在土层铺设过程中，要求去除土壤中的树根、草皮、石块及其他尖锐杂物；土工膜采用0.5mm厚的PE土工膜；膜上再覆土0.5m，主要作用是保护防渗膜，避免防渗膜被损坏。库底总防渗面积为14107m2。

沟壁削坡后铺膜，并在边界初封口处理。防渗膜应分期铺设，初期施工时铺沟底及部分沟坡，后期加高时再铺设剩余部分。

库区防渗需在排水系统及初期坝完成后进行，防渗膜铺设应与初期坝反滤体的防渗膜粘接紧密，遇竖井、排水管处应打褶后再粘接在混凝土表面，打褶长度不小于0.3m。

### 3.4.5 排水系统

在排矸场底部修建排水涵洞，另外在东西两侧顶部与山体结合处新建截洪沟，顺坡面向下排至场地下游沟道，另外，在排矸场顶部及马道平台修建排水沟，与两侧截洪沟相连，将排矸场外侧汇水直接排出场外，防止地表雨水再度汇入沟内。

#### 3.4.5.1工程防洪标准和级别

根据《尾矿库安全技术规程》（中华人民共和国安全生产行业标准AQ2006-2005）和《防洪标准》（GB50201-2014），该排矸场库容小于5000000m3，坝高小于100m，排矸场为Ⅱ尾矿库，防洪标准为20年一遇设计，50年一遇校核。

#### 3.4.5.2洪峰流量计算

填埋场沟口，周围除了山坡雨水外，无其它河沟汇入，沟口以上汇水面积为1.75km2，截洪沟东侧以上汇水面积0.09km2，截洪沟西侧以上汇水面积0.13km2。洪水计算采用《山西省水文计算手册》中的计算方法。

设计暴雨量计算：iP＝KP×Hp

式中：ip－设计频率为P的1小时暴雨量（mm）；

Kp－频率为P的皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数；

Hp－最大1小时暴雨均值；

本项目在静乐县，由《山西省水文计算手册》查的最大1小时暴雨量均值为＝30.9mm，变差系数1小时Cv＝0.53；K5%=2.07；K1%=2.92；计算得出：

设计暴雨量：i5%＝K5%×＝2.07×30.9＝63.963mm

i1%＝K1%×＝2.92×30.9＝90.228mm

设计洪峰流量计算采用公式：QP＝0.278×ψ×ip×F

式中：QP－设计洪峰流量（m3/s）

ψ－径流系数，依据控制流域地表植被情况取0.15

ip－设计1小时暴雨量（mm）

F－控制流域面积（km2）。

计算结果见表3.4-4。

表3.4-4  水文计算结果

| 区域 | P | ψ | ip(mm) | F(km2) | Qp(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧区域 | 5% | 0.15 | 63.963 | 0.13 | 0.35 |
|  | 1% | 0.15 | 90.228 | 0.13 | 0.49 |
| 东侧区域 | 5% | 0.15 | 63.963 | 0.09 | 0.24 |
|  | 1% | 0.15 | 90.228 | 0.09 | 0.34 |
| 上游区域 | 5% | 0.15 | 63.963 | 1.75 | 4.66 |
|  | 1% | 0.15 | 90.228 | 1.75 | 6.58 |

#### 3.4.5.3排水涵洞

（1）排水涵洞计算

由于项目所选填埋场是一条自然冲沟，其上游约有1.75hm2的汇水面积，故需在填埋场底部修建排水涵洞，将上游可能产生的雨水进行排泄，以保证填埋场的安全和正常使用。排水涵洞计算采用如下公式：

式中：Q－通过流量（m3/s）；

ω－断面面积（m2）；

C－谢才系数，c=1/n×R1/6；

R－水力半径（m），R=ω/x；

n－糙率，光滑混凝土表面取0.013；

x－湿周；

i－排水涵洞设计纵坡，取0.076。

排洪涵管采用混凝土结构，圆形断面，采用无压流，管内水深不应超过管高的75%，初定涵管直径2.0m、现浇单节长2m。用明渠均匀流的计算公式和涵管过水流量试算及规范要求，确定涵管断面尺寸大小：涵管半径为0.75m，正常水深1.1m时可以过流量7.1m3/s，满足涵管内水深小于涵管净高的75%及检修要求。

排渣场涵管控制流域面积为1.95km2，涵管内水深不应超过管高的75%，计算得出过水流量Q‘＝7.1m3/s>Q1%=6.58 m3/s，即排渣场排水涵管排水能力满足20年一遇的洪峰流量设计排水要求。

（2）排水涵洞设计

在排矸场底部修建排水涵洞，采用直径2.0m的钢筋混凝土圆管涵，涵洞长度约911m。排水涵洞的布置见3.1-1总平面布置图。

#### 3.4.5.4截洪沟

（1）截洪沟水力计算

截洪沟采用浆砌石梯形断面，断面尺寸按明渠均匀流公式计算。

式中：Q－通过流量（m3/s）；

ω－断面面积（m2）；

C－谢才系数，c=1/n×R1/6；

R－水力半径（m），R=ω/x；

n－糙率，浆砌石表面取0.017；

x－湿周；

i—截洪沟设计纵坡，取0.076。

填埋场西侧控制流域面积为0.13km2，截洪沟排水有效水深取0.6m，截水沟底宽取1.5m，顶宽取2.0m，计算得出过水流量Q‘＝0.59m3/s>Q1%东=0.49m3/s，即排水流量满足填埋场20年一遇的洪峰流量的排水要求。考虑0.1m的安全超高，经计算满足50年一遇的校核要求。通过上述计算确定，截洪沟采用梯形断面，断面净空间底宽1500mm，顶宽2000mm，高1000mm。因为填埋场东侧控制流域面积为0.09km2<填埋场东侧控制流域面积为0.13km2，从方便施工统一规格的角度考虑，堆渣场东侧截水沟断面确定为与堆渣场西侧截水沟断面尺寸一致，其排水流量亦可满足堆渣场20年一遇的洪峰流量。

（2）截洪沟设计

截洪沟采用浆砌石梯形断面形式，上宽2.0m，下宽1.5m，深1.0m，浆砌石壁厚0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，截洪沟过水面用M10水泥砂浆抹面。则截洪沟长度2194m。

#### 3.4.5.5马道排水沟

在马道内侧设置马道排水沟，采用浆砌石矩形断面形式，宽0.4m、深0.4m、壁厚0.4m，马道排水沟与截洪沟相连。马道排水沟长度2858m。

#### 3.4.5.6消力池

（1）消力池水力计算

①陡坡段末端水深计算

根据明渠均匀流公式计算出陡坡段末端水深为0.56m。

②判断截水沟下游是否需要设消力池，跃后水深h2采用公式：

式中：h2－－消力池的跃后水深（m）

h1－－陡坡末端水深（m）    h1=0.6m

a－－流速不均匀系数（m）   a=1.0

g－－重力加速度            g=9.81（m/s2）

q－－单宽流量（m3/s.m）

跃后水深h2=1.8m。

③消力池下游沟道宽为10m，沟道平均比降为0.07，计算出下游沟道水深为0.5m。

④下游沟道水深为0.5m，小于跃后水深1.8m，陡坡末端需设消力池。

⑤消力池池深计算

采用公式：d=1.1h2-h

式中：d——消力池深（m）

h2——第二共轭水深（m），h2=1.8m

h——下游水深（m），h=0.5m

将以上有关数值代入公式计算得:

d=1.1×1.8-0.5，取池深D=1.4m

池长计算

采用公式:L2=(3～8)h2=(3～8)×1.8=5.4～14.4m，取L2=12.0m

消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=10m×12m×1.4m。

（2）消力池设计

设计在拦矸坝下游设置消力池一座，防止雨水长期冲刷水土流失，对拦矸坝基础形成威胁，消力池采用M10浆砌石砌筑，M10水泥砂浆抹面。消力池尺寸为12m×8m×1.4m。

#### 3.4.5.7 渗滤液导排及收集

①渗滤液导排

本项目建设的第Ⅱ类固废填埋区主要填埋的固废为电厂粉煤灰。固废本身的含水率低，并且固废堆体经分层压实后，具有良好的隔水性能，雨水进入堆存区后，很难经过堆体入渗。此外，场地周边设置有拦水坝、截洪沟、排洪涵洞、排水竖井等，如遇大雨可有效疏导雨水，能够使堆体与外界充分隔绝，避免雨水进入，因此粉煤灰不会被充分浸泡。根据当地的气候条件，该区域多年平均降雨量为472.5 mm，静乐县多年平均蒸发量为1749.4mm，可见该区域降雨量小于蒸发量。可见，结合该填埋场的特征和当地气候条件，雨水通过堆体入渗产生的渗滤液较少。

但是为了填埋期间少量产生的渗滤液能够很好的收集和处置，防止对环境造成影响，本项目设置的渗滤液收集导排处理系统如下：

填埋场场底布置排水涵洞，采用直径2.0m的钢筋混凝土圆管涵（高覆土管），整个填埋场涵洞总长度约911m，2区内长度约100m；2区内设置Ø3m竖井1座，竖井长度为10m，下接排水涵洞（D=2.0m预应力钢筋混凝土排水管）。渗滤液通过场内的竖井-排水管系统排至场地下游的消力池。收集的少量渗滤液经处理后利用洒水车运送至填埋区，用于洒水抑尘或直接喷洒至堆体表面蒸发。

### 3.4.6防自燃

本项目主要为矸石填沟造地，以静乐县煤矿企业和洗煤企业煤矸石为主。根据煤矸石工业成分检测数据，区域矸石硫含量为0.67%，低于1%，属不易自燃煤矸石。

环评要求场地内严禁有明火并采取防自燃措施做到每日覆盖，不留矸石裸露面。每堆高2m覆盖50cm厚的黄土压实，避免矸石内部能量积聚。矸石填埋达到设计高度后顶部覆盖1.0m黄土进行封场，并进行地面硬化、绿化。在严格按环评要求完善上述处置措施后，可有效隔绝矸石同空气的接触，可进一步降低煤矸石自燃的可能性。

### 3.4.7运输道路建设

本次煤矸石和粉煤灰场外运输主要依托项目区南侧的313省道，从西会村西侧处进入本项目场地，现有入场道路为土路，需要修建路面宽6m，路基宽7.5m，长约510m左右的沥青路面。堆场内道路为临时道路，位于堆场作业面上，可以在贮矸过程中用矸石铺筑，路面宽度不小于5.0m。车辆及碾压设备的临时道路，可以现场规划。在碾压好的灰面上，严格禁止车辆乱开，急刹车，急转弯，道路要定期清扫洒水，保持路面干净。

场外和场内道路平面布置图见图3.4-13。

### 3.4.8植被恢复

（1）土源平衡分析

在堆矸过程中，每堆放2m厚的矸石覆盖0.5m厚的黄土层，另外排矸场封场后，将排矸场顶部进行平整碾压，然后覆盖黄土，黄土厚度为1.0m，黄土覆盖量约为43.4万m3。

①取土场位置和取土量

本项目覆土土源有两部分，一部分为沟内取土，主要取土位置为沟内的小山梁及边坡削坡土方，可取土量为34.4万m3；另一部分为土源来自场外取土场，取土场位于沟口西北侧的山梁处，占地面积0.67hm2，计划取土量为9万m3。

②取土方式

本工程取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往作业面使用。矸石沟内部黄土资源丰富，运距较短。项目需根据工程的需求，制定合理的取土方量。取土过程严格执行“按需所取”，禁止多余土方堆放。取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。

矸石沟内取土前先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.35m。开挖的表层熟土要专门堆放，用于后期复垦用土。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，为下一步绿化工作提供养分基础，提高栽种植物的生存能力。填埋过程中隔层和复垦底层黄土可以在沟头西北侧的取土。

③土方临时堆存

填埋前先对荒沟内部表层土进行剥离，然后对沟两侧的山体削坡，场区内可取土34.4万m3，在场区内临时堆土场进行堆存；填埋及复垦过程中可从场外取土场进行取土。

（2）复垦要求

现场调查，项目场地在填沟造地过程中，当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。

复垦时上面覆土两层，第一层为阻隔层（靠近矸石层）覆0.7m厚的黄土，并压实，防止雨水进入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆盖0.3m厚的熟土。复垦面积14.89hm2，复垦为灌木林地。采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。

尽量做为了促进草籽快速萌芽和提高苗期抗旱性，种子浸泡24小时处理晾干后播种，播种量要适宜，播种时间选择春夏季土壤墒情好时播种。复垦后在初期采用青饲刈割，严禁恢复过渡阶段放牧，灌木林地完全恢复后，可采用分段轮牧的方式。本方案设计草种为苜蓿草。补播技术指标参见表3.4-5。

表3.4-5  播草籽技术指标表

| 播种草种 | 种子处理 | 播种量（kg/hm2） | 播种时期 | 播种方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苜蓿草 | 清选去杂 | 30 | 雨季播种 | 1：1撒播 |

另外，企业应按GB15562.2-1995环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场设置标志物，注明建设时间，以及使用该土地时应注意的事项。复垦后仍需继续维护和管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂，防止矸石滑坡。特别要观察坝体的稳定性，防止溃坝发生。

项目复垦工程见图3.4-14场区复垦平面布置图。

### 3.4.9主要设备

本项目建设及填沟作业过程专业性较强，需完成挖土、运土、铺土、推土、碾压和夯实等土方作业及洒水作业。

填沟作业过程中使用的主要设备见表3.4-6。

表3.4-6  主要机械设备列表

| 运营阶段 | 主要设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 矸石倾倒 | 重型载重车 | 10 |
| 矸石填沟作业 | 推土机 | 1 |
|  | 压实机 | 1 |
|  | 装载机 | 1 |
| 洒水 | 洒水车 | 1 |

## 3.5 公用工程

### 3.5.1 给排水

（1）给水

工程填沟及道路运输过程中会产生二次扬尘，用水主要为抑尘用水，由西会村水井供给，洒水车拉运。

（2）排水

项目运营期日常情况无废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由排水沟、排洪涵洞排出填沟造地区。

表3.5-1  项目运营期给排水情况表

| 序号 | 用水单位 | 用水指标 | 用水量 （m³/d） | 排水量 （m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填沟造地洒水 | 2L/ m2·d | 2 | 0 | 暴露面积1000m2 |
| 2 | 道路洒水 | 1.5L/ m2·d | 4.60 | 0 | 道路面积3060m2 |
| 3 | 生活用水 | 40L/人·d | 0.8 | 0.64 | 回用于喷洒抑尘 |
| 合计 | 7.4 | 0.64 | —— |

图3.5-1  本项目水平衡图（m³/d）

### 3.5.2 供电

施工期各工程建设用电，接自场地附近变电站。

### 3.5.3 供热

场区主要建筑物包括生产管理用房，采暖使用电采暖，热水使用电热水器。

## 3.6 环境影响分析

本项目利用一般工业固废进行填沟造地。施工期的主要工程包括场地平整、拦矸坝及排水系统建设等，其环境影响主要包括施工扬尘、施工噪声、施工期生活废水、植被破坏对场地范围及周边环境的影响。

施工期相对于运行期（填沟造地期）来说，影响时间相对较短，且随着施工的结束，污染也会慢慢消失。填沟造地期相对较长，主要表现在大气环境、声环境对周围环境的影响。

### 3.6.1施工期产污环节分析

（1）废气

施工期建设项目废气污染源主要有：①车辆道路运输时造成的扬尘污染；②场区建设作业扬尘。

采取的防护措施：

- 车辆道路运输扬尘

项目入场道路共计总长度为510m。运输车辆行驶过程中产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度等有关，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在垂直于道路两侧20m范围内。

- 场区建设产尘

场区建设产尘包括：a、场地内土方的挖掘、装卸、摊铺、堆弃等过程产生的扬尘污染，以及改造建设入场道路、拦矸坝、拦水坝，修建截洪沟和马道排水沟、排洪涵洞、消力池等设施建设扬尘；b、堆料扬尘，主要是指砂、白灰、水泥等建筑材料堆放造成的扬尘；c、物料装卸、摊铺、堆弃过程产生的扬尘污染。

针对废气污染源的排放特点，应采取有效防护措施防止污染源扬尘，并减少车量尾气的排放量。

（2）废水

本项目不设施工营地，施工人员就近租住在附近村庄，施工期废水主要来自砂石料加工、坝体养护等过程中产生的施工废水，主要污染物为悬浮颗粒物（SS）和油类，尤其是悬浮物，浓度最高可达5000mg/L，评价要求将其沉淀处理后，重新回用于施工现场洒水抑尘，不得随意排放。

（3）噪声

项目噪声源主要来自于施工过程中施工作业产生的机械噪声，强度在70-100dB（A）之间。现场调查填埋作业区200m范围内无声环境敏感地，距离施工区最近的声环境敏感点为场地东南侧约330m处的西会村，固废填埋作业区施工噪声经距离衰减对村庄的影响很小；且施工期施工噪声影响是短期的、可逆的，而且具有局部特性。一旦施工活动结束，施工期的噪声影响也将随之结束。

（4）固体废物

施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、施工残土，定点堆存，与煤矸石一起填沟造地，不外排。场地不设施工营地，无生活垃圾。

（5）生态环境

项目建设对生态环境的负面影响表现在施工占地破坏地表植被和扰动土壤、水土流失、景观影响等方面。由于本项目占地现状为灌草地，植被以杂草、灌木等为主，采取生态治理、水土保持等措施后，可将生态影响降至最低。

### 3.6.2营运期产污环节分析

（1）废气

项目运营期废气污染主要来自①固废在堆放过程中产生的无组织扬尘；②运输固废道路产生的扬尘；③可能发生自燃而产生的燃烧废气。

1）场地扬尘

场地粉尘来自矸石作业产生的扬尘，主要有三个环节：a、堆积固废起尘；b、汽车倾倒固废起尘；c、汽车运输起尘。

场地扬尘按照最不利情况下，即大风天气时，堆积固废起尘，汽车倾倒固废起尘及汽车运输起尘，三者同时发生时的总起尘量来考虑。

2）运输扬尘

运输扬尘主要考虑运输车辆在运输行驶中产生的道路扬尘。

3）矸石自燃废气

自燃废气：引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明，煤矸石的自燃主要取决于两个因素。一是煤矸石中存在着可燃物——硫铁矿，它是引起自燃的决定因素；二是有供氧条件，如果煤矸石在堆放过程中形成孔隙，这就为煤矸石自燃提供了供氧条件。

硫元素：煤层中全硫含量，是由硫铁矿硫、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是可燃硫，以结晶赋存于煤层及煤系地层之中，开采前处于地下隔绝空气状态。开采后由井下矸石排放至矸石处理场后，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点也较低，为290℃，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

煤矸石能否自燃还取决于煤矸石硫含量的高低。根据国内外的统计资料，在未采取任何措施采用倾倒式堆放的情况下，硫含量在1％以下不易发生煤矸石自燃现象；硫含量在2％以上煤矸石一定发生自燃；硫含量在1～2％之间煤矸石自燃有一定偶然性。

供氧条件：氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果硫铁矿始终保持在缺氧状态下，就不会发生自燃。

水分：水也是加速矸石自燃的一个重要条件，它能够促进硫铁矿氧化反应的条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。

其它因素：场地其它可燃物如煤、木材等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

从以上分析可知，防止矸石自燃有如下条件：

a、降低矸石中硫铁矿含量；

b、使矸石中的硫铁矿与空气隔绝；

c、减小进入场地的水分；

d、杜绝其它可燃物进入矸石处理场。

矸石一旦发生自燃，废气主要成为烟尘、CO、H2S、SO2以及NOX等有害气体。

依据建设单位提供资料，本项目填埋的煤矸石平均含硫量低于0.7%，在严格按照项目单位设计要求填埋作业后，发生自燃的可能性较小。

（2）废水

本项目场地不设生活辅助设施，无生活污水产生。场地作业期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，填埋场地上游及周边汇水可以通过截洪沟排出场外。

本项目所填埋的矸石和粉煤灰本身含水量很低，填沟前对沟底进行平整压实，场地周边设置有拦水坝、截洪沟、排洪涵洞、排水竖井等，如遇大雨可有效疏导雨水，能够使矸石和粉煤灰堆体与外界充分隔绝，避免雨水进入，因此矸石和粉煤灰不会被充分浸泡，淋溶水产生量很少。

（3）固废

运营期项目本身不产生固废污染，填沟造地所用固废来自洗煤厂、矿井和电厂，为固体废物处置项目，矸石填沟后用于复垦造林，改善区域生态环境。

（4）噪声

项目运营期主要为运输固废和固废堆放产生的设备噪声。

## 3.7 污染物源强核算

### 3.7.1 大气污染物源强核算

- 施工期

施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥、工程土等）、矸石及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材、矸石的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.7-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.7-1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证物料一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

2、运营期

项目运行期产生的主要大气污染物为固废倾倒扬尘、填沟作业扬尘和道路运输扬尘。

（1）固废倾倒扬尘

汽车倾卸扬尘采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式：

Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W

式中：Q—物料起尘量，mg/s；

U—气象平均风速，2.7m/s；

H—汽车装卸平均高度，1.5m；

W—固体废物含水率，10%。

经计算本工程由汽车倾卸引起的扬尘量为8.86g/s。每车卸料时间按30s计算，每天150车，则汽车倾卸引起的扬尘量为39.87kg/d。倾倒过程采取洒水抑尘，再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于60%，对外环境无组织排放量为15.95kg/d。

由上可知，运行期由汽车倾卸带来的扬尘量较少，主要是因为固废中有一定的含水率，因此对大气环境造成的影响较小。

（2）矸石填埋作业过程起尘

在项目填沟作业过程采取相应措施后，固废在正常条件下基本不会发生起尘，对场地周围的环境影响甚微。但如果管理不当，不及时洒水碾压，在大风天气时也可能产生灰尘。下面就非正常情况下灰尘飞扬的情况作出预测。

① 起尘量计算公式

场地作业区大风天气下堆积固废及覆盖黄土起尘，起尘量计算采用清华大学在霍州矿务局现场试验得出的公式：

平地矸石堆场起尘 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5w

沟谷矸石堆场起尘 Q1=KQ

式中：Q、Q1——堆体起尘强度（mg/s）；

U——地面平均风速（m/s）；

S——堆场表面积（m2）；

W——固废表面含水率。

K——沟谷与平地起尘系数。

② 起尘量计算结果

计算扬尘量时，根据本项目填沟时的日作业面积，按1600m2计算，见表3.7-2。

表3.7-2  不同风速下的起尘量

| 风速（m/s） | 起尘量（g/s） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.02835 | 低风速起尘小 |
| 2.0 | 0.14748 |  |
| 3.0 | 0.39825 |  |
| 4.0 | 0.80585 |  |
| 5.0 | 1.39214 | 高风速起尘大 |
| 6.0 | 2.1761 |  |
| 7.0 | 3.17467 |  |
| 8.0 | 4.4033 |  |
| 9.0 | 5.87627 |  |
| 10.0 | 7.6069 |  |

根据计算结果，在风速小于4m/s时的起尘量很小，达到起动风速（启动风速U=1.93×W+3.02，W为含水量）后，随着风速的增大，其起尘量会迅速增加。而起动风速与矸石表面含水量关系很大，含水量高时，扬尘启动风速大。

静乐县的常年平均风速为2.7m/s，本项目进行生产作业时，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理。洒水抑尘效率按60%计算，则起尘量为0.1593g/s。

（3）道路运输扬尘

固废的运输要采用封闭运输车辆，运输产生的扬尘主要为道路起尘。

Qi=0.0079×v×w0.85×p0.72

式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)；

V——汽车速度(km/h)；

W——汽车重量(t)；

P——道路表面粉尘量(kg/m2)，取0.2。

本工程选用25t自卸式卡车，按照汽车行驶速度15km/h、硬化路面行驶1.2km进行计算，本工程汽车道路扬尘量为0.69kg/辆，103.5kg/d。

评价要求企业在固废运输时限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；采取以上措施后，抑尘效率为60%，则扬尘排放量为41.4kg/d。

（4）推土机、装载机等机械运行时的尾气

运行期所需要的各种作业机械如推土机、压实机、运输卡车等在运行过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。由于本工程的固废不是连续的运输，作业机械间歇性的运行，且作业机械数量不多，因此机械设备尾气对环境影响较小。

### 3.7.2 水污染物源强核算

项目场地不设生活辅助设施，无生活污水产生。场地用水主要为洒水降尘，该环节不产生废水。由于固废填埋过程中露天堆放，经降雨淋溶后，固废中的可溶性元素可随雨水迁移渗出后成为淋滤液，淋滤液进入土壤和水体后，会对土壤、地表水以及地下水产生一定的影响。

影响场地淋滤液产生的因素分析如下：①项目所填埋固废为静乐县煤矿企业和洗煤企业煤矸石和电厂粉煤灰，固废本身含水量很低，不产生渗滤液，排矸区周围及场地内设置拦水坝、截洪沟、排水涵洞和竖井等，封场后马道设马道排水沟，场地周围及场地内大部分雨水均可通过排水设施排出，不会进入项目固废填埋区。②从静乐县气象资料分析，本区属干旱气候，降水量少，其年平均降水量为472.5mm，年平均蒸发量为1749.4mm，蒸发量约为降雨量的3.71倍，雨季作业期，雨水分流通过临时排水沟进入低洼处的临时消力池后回用于洒水降尘，自然蒸发。③填沟前沟底平整压实，场地上游设拦水坝，下游设拦矸坝，填沟过程中固废层间覆盖粘土压实，固废堆体与外界充分隔绝，避免雨水进入，固废不会被充分浸泡。因此本项目淋溶水产生量很少。

### 3.7.3 噪声污染源源强核算

1、施工期噪声

施工期噪声源主要为土方挖、栏杆坝建设、道路修建等产生的施工作业机械噪声；各类施工机械及车辆，其噪声声压级见下表。

表3.7-3 施工期各类机械及车辆噪声一览表

| 序号 | 施工机械及车辆 | 声压级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 78 | 离机1m处声级 |
| 2 | 挖土机 | 72 | 离机1m处声级 |
| 3 | 压路机 | 85 | 离机7m处声级 |
| 4 | 运输车辆 | 80-90 | 离机15m处声级 |

由上表可知，项目施工期各噪声源最高声压级为90dB。

- 运营期噪声

（1）机械噪声

通过参阅相关噪声源噪声值的类比资料，该项目的主要噪声源及其声学参数见表3.7-4。

表3.7-4 主要设备及设备噪声声级

| 运营阶段 | 主要噪声设备及产噪环节 | 数量 | 声功率dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石倾倒 | 自卸车、物料跌落 | 1 | 95 |
| 矸石填沟作业 | 推土机 | 1 | 85 |
|  | 压实机 | 1 | 95 |
|  | 装载机 | 1 | 85 |
| 洒水 | 洒水车 | 1 | 90 |
| 运输 | 重型载重车 | 10 | 距车辆行驶路线7.5m 处噪声为85-91dB（A） |

（2）运矸车辆噪声

运输车辆载重量大，噪声最大声压级为90dB（A），在100m外即可衰减至50dB（A）以内。固废运输经过入场道路，然后进入本项目场地，长约510m。固废运输平均每小时约18车次，相对公路车流量变化较小。项目要求运输车辆在昼间运行，并且在经过西会村、新会村等村庄路段时，限制车速，尽量减小对周围居民的影响。

### 3.7.4 固体废物源强核算

项目场地仅设简单管理站（1间为值班室和1间为办公室），运行期有少量固体废物产生，主要为生活垃圾，产生量约6.6t/a，集中收集后由当地环卫部门统一清运处置。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查

### 4.1.1 地理位置

静乐县位于山西省西北部汾河上游，忻州市域中南隅，隶属山西省忻州市。国土面积2058平方公里，辖4镇、10乡、1个居民办事处、381个行政村，地理坐标介于东经111°43′—112°20′，北纬38°08′—38°40′之间。静乐县东部与忻府区、阳曲毗邻，南接娄烦、古交，西邻岚县、岢岚，北靠宁武、原平。是太原、忻州和西北部县区联系的重要枢纽，忻黑线、宁白线、忻五线、康北线网络分布，宁静铁路、太古岚铁路穿越而过，太佳高速、忻保高速已建成通车，区位优越，交通便利。

本项目位于静乐县娘子神乡西会村以西330m处的大井沟，大井沟为静乐电厂粉煤灰堆场，项目区中心坐标为：东经111.9879°，北纬38.3658°，成南-北走向，沟长约900m，沟宽约40~260m，深约50m，占地约10.99hm2。本项目地理位置见图4.1-1。

### 4.1.2 地形地貌

静乐县地形属于土石山丘陵区，丘陵、山区占全县总面积的86%。全县东、北、西群山环绕，中部为汾河河川区，纵观全县为以汾河为轴的凹地，由中心向两翼逐渐有低变高。

全县按地貌形态可分为土石山区、黄土丘陵区和河川区，其中土石山脊黄土丘陵区土坡较陡峭、地形支离破碎、沟壑较多，河川区主要分布于沿汾河两岸的段家寨、西坡崖、城关、神峪沟、丰润五乡镇，地形平坦，水源充足。

项目区位于静乐县北部，属于侵蚀堆积黄土中海拔丘陵区，区内大部分地貌单元均为中低山区山，大部分为第四系黄土覆盖，沟谷部位零星出露基岩地层。本项目所在区域周边第四系黄土覆盖，沟内全区域堆放电厂粉煤灰，沟内现状标高1250m～1260m，整体地势较为平坦。

### 4.1.3 河流水系

静乐县属于汾河流域汾河上游区域。静乐县境内500m以上的河流（包括时令河）2370条，其中较大的河流有：汾河、东碾河、西碾河、大鸣河、岔上河、万辉河、扶头会河、双路河，属黄河流域，境内地表水多年平均径流量为1.554亿m3。汾河是县境内主要的河流之一，发源于宁武管涔山麓雷鸣寺，入境后由北向南流经段家寨、城

关、西坡崖、神峪沟、丰润5个乡镇39.6km，流域面积1784km2，占全县总面积的86.7%。东碾河、西碾河、大鸣河、岔河、万辉河、扶头会河、双路河均为汾河支流。静乐县地表水体分布情况见图4.1-2。

项目区南侧500m为东碾河，东碾河发源于娑婆乡漫岩村，由东北向西南在县城附近汇入汾河，全长58.96km，流域面积506km2，流经娑婆、康家会、娘子神、城关四个乡镇，是汾河在静乐县最大的一条支流，多年平均径流量0.54亿立方米，最大年径流量为0.946亿立方米，最小年径流量为0.328亿立方米。

### 4.1.4 气候、气象

静乐县地处山西黄土高原之中北部，属大陆性气候，气候干燥。春、夏、秋、冬四季分明，昼夜温差大，冬季长而寒冷，夏季短而炎热，气温多变。据山西省静乐县气象部门观测资料，年平均气温6～7℃，最高是7月份，平均约20.7℃，最低为1月份，平均约-9℃。气温极端值：最高37℃，最低-29℃。年平均降水量为472.5mm，但主要集中在7～8月份，其降水量为217～248mm，占年降水量的60%；降水量最少是一月份约为15mm，仅占年降水量的3%左右。年平均蒸发量为1749.4mm，5～6月份蒸发量最大，约占全年的30%，最小是1月份，仅为全年蒸发量的0.5%。全年蒸发量是降水量的3.7倍，所以该区气候干旱。无霜期为135～145天。冻结期为11月中旬至次年的3月中旬，冻结深度一般在1m左右，最大冻土深度为1.5m。风向一般多为西北风及西风，而东南和南风较少。平均风速2.7m/s，最大风速为28m/s。

### 4.1.5静乐县城市饮用水水源地情况

略

本工程与娘子神集中供水水源地一级保护区边界最近距离为4000m，不在保护区范围内。娘子神水源地一级保护区划分结果见图4.1-4。

### 4.1.6山西汾河上游省级自然保护区

山西汾河上游省级自然保护区位于娄烦县境内,分西米沟区块、东山区块、天池店区块三个块区。主要保护对象为国家重点野生动物褐马鸡、黑鹳和落叶松、油松为主的森林生态系统。该自然保护区的建设和发展,不仅庇荫了保护对象,也加快了汾河水库周围的生态环境建设,对于保持水土、涵养水源、防风固沙、调节气候、减轻库容淤泥沉积、保护汾河水库、改善省城生态环境、提高省城人民生活质量,都具有十分重要的现实意义。

东山块区位于娄烦县北部，该块区北侧边界以为县界划分，与静乐县接壤。

本项目位于静乐县县城东侧的娘子神乡西会村附近，与山西汾河上游省级自然保护区直线距离约为22km。山西汾河上游省级自然保护区划分见图4.1-5。

### 4.1.7生态环境

（1）植被分布

静乐县植被属温带森林草原植被区，植被区具有明显的华北特征，全县草原覆盖面积836平方千米，自然植被覆盖率40.7%。其中木本植被336.67平方千米，占林草覆盖面积的40.3%，草灌植被499.34平方千米，占59.7%。从成土过程影响的角度分类，大致可分为3个植物群落。

木本植物群落由针叶、阔叶木本绿色植物组成。主要分布于县境东北，西北部海拔1800m以上的高中山区，多为针、阔叶混交林。树种主要有油松、华北落叶松、桦、山杨、侧柏、云椴、山杏，山柳等乔木，混生灌木和草本有荆条、刺玫、醋柳、雾柳、柠条、胡枝子、苜蓿、白羊草等。地表覆盖有30cm左右的枯枝落叶层，土体湿润，淋溶明显，属于植被覆盖良好，水土流失较轻的地区。

草灌植被群体由草本、灌丛绿色植物组成，主要分布于海拔1450-1800m的县境中、南、西南等广大低山丘陵沟壑区。该类地区由于土地大部分开垦为农田，自然植被严重破坏，自然植被由于水域流失和土质贫瘠也较为稀疏，混生灌丛、草本植物主要有醋柳、刺玫、胡枝子、鼠曲草、地兰叶、牛筋籽、低胶、龙须草、蒿类等。土地干旱，腐殖层不明显，淋溶弱，养分含量低，植物生长缓慢。

草甸植物群体主要由喜温草甸绿色植物组成，分布于河川沟谷和山前洼地、河漫滩，面积不大且零星分布。主要植物为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、青蒿、苔草等。土体湿润，构型复杂，有独特的绣纹锈斑，肥力较高，但枯枝落叶量小，腐殖层不明显，植物生长不繁茂。

本项目位于静乐县东部区域，项目区海拔在1200m以上，项目区占地为电厂粉煤灰原有堆场，项目占地范围内无植被分布，项目区周边植被较为稀疏属灌草植被群、以草本植物为主，主要分布有刺玫、蒿类等植物。

（2）动物资源

静乐县境内无国家级和省级自然保护区，物种相对较单一，有鸟类、兽类、鼠类、两栖类、爬行类、昆虫类。鸟类主要有黑卷尾（黎鸡、鸣叫鸟）、花红燕、家燕、斑啄木鸟等；兽类主要有野山羊、斑羚。鼠类有田鼠、黄鼠、花鼠和松鼠等。虫类有蟋蟀、蜈蚣、蚯蚓、百脚、粘虫、蜘蛛、瓢虫、螳螂等。

本项目场址由于距离道路和村庄较近，受人为活动影响，没有大型哺乳类动物，只有一些常见的乌鸦、麻雀、兔子和鼠类等。

## 4.2 环境保护目标调查

（1）环境功能区划

项目所在区域处于农村地区，为环境空气质量功能二类区。项目区域地表水体为汾河一级支流东碾河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属于地下水Ⅲ类区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。项目处于农村地区，属1类声环境功能区。项目区土地整理完成后复垦为灌草地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中6.5＜pH≤7.5段风险筛选值。

（2）主要的环境敏感区

本地区不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区等，区内无重点保护动植物及濒危生物，也无文物古迹等人文景观等，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区。

（3）其他环境敏感区

与本项目相关的环境敏感要素主要为静乐县娘子神乡镇水源地、项目区周边的村庄、地表水体（东碾河）、土壤环境。具体环境保护目标见表见表2.6-1。

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1 环境空气质量现状调查与评价

#### 4.3.1.1达标区判定

娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目位于忻州市静乐县，本次评价收集到静乐县2018年环境空气质量例行监测数据，静乐县为不达标区。

#### 4.3.1.2现状补充监测

本次环境空气现状共布设了2个监测点，分别为1#刘家村和2#西会村。

根据现状监测资料统计：刘家村和西会村监测点监测数据均无超标情况，本项目排放的特征污染物现状区域环境质量达标。

### 4.3.2 地表水环境现状调查

项目区域地表水体为汾河一级支流东碾河，东碾河位于项目南侧约500m，该河于县城附近汇入汾河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段属于汾河雷鸣寺—河西村河段，水环境功能为集中式饮用水源一级保护区、重要源头水保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。本项目不排水，未对地表水环境质量进行监测。

本次评价收集了汾河静乐县河西村段面（断面编码：40900-200）2018年1月-12月主要污染物月均浓度值，统计结果见表4.3-6。

根据监测结果，汾河河西村断面河流中BOD、氨氮、总氮超过地表水环境质量Ⅱ类标准要求，其他指标均能够实现稳定达标。

### 4.3.3 地下水环境质量现状监测与评价

根据监测及评价结果，各监测点的水质指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。区域地下水环境质量现状良好。

### 4.3.4 声环境质量现状监测与评价

山西蓝标监测技术有限公司于2019年7月16日对本项目进行了声环境质量现状监测。监测项目为Leq、L10、L50、L90，监测1天，昼夜各1次。

监测点位为项目区中部。监测结果可知：昼间和夜间场界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。区域声环境质量良好。

### 4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

监测结果表明，项目区及评价范围各监测点的所有监测指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准，项目区土壤环境质量状况良好。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 大气环境影响预测与评价

### 5.1.1 施工期环境空气影响分析

项目施工期大气污染源主要为场地平整施工扬尘，施工期间场地开挖、处理必然导致大面积的裸漏地面，以及一些露天堆放的建筑材料。在不利气象条件下，便会产生扬尘进入大气环境，对环境空气造成影响。

其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/t·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

可知，扬尘量与当地气象条件及尘粒含水率相关，扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件和尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表5.1-1。

表5.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 ((m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 ((m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 ((m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5.1-1可知，尘粒的沉降速度随粒径增大而迅速增大，当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s。因此，当尘粒大于250(m时，主要影响范围为扬尘点下风向近距离范围内，而对外环境的影响则以微小尘粒为主。

施工期粉尘的影响大小关键在于施工组织和施工方式。这就要求组织施工设计时，充分考虑到工程进度、每日施工时间、机械使用和挖、填、运、存等方式可能对扬尘大小的影响，精心安排、合理组织、并适度控制。基本原则为：推进式开挖，不宜整个沟全面开工；合理安排挖、填工程，尽量做到挖、填平衡；进出场外的运输过程要严格采取封闭措施，场内运输也尽可能遮盖；施工过程减少场内倒运量；活动频繁的场所采取洒水降尘措施。

与项目施工现场最近的村庄为西会村，直线距离为500m，施工粉尘不会对其产生显著影响。

### 5.1.2 运行期环境空气影响分析

#### 5.1.2.1 评价区多年气象资料统计

静乐县地处山西黄土高原之中北部，属大陆性气候，气候干燥。春、夏、秋、冬四季分明，昼夜温差大，冬季长而寒冷，夏季短而炎热，气温多变。据山西省静乐县气象部门观测资料，年平均气温6～7℃，最高是7月份，平均约20.7℃，最低为1月份，平均约-9℃。气温极端值：最高37℃，最低-29℃。年平均降水量为472.5mm，但主要集中在7～8月份，其降水量为217～248mm，占年降水量的60%；降水量最少是一月份约为15mm，仅占年降水量的3%左右。年平均蒸发量为1749.4mm，5～6月份蒸发量最大，约占全年的30%，最小是1月份，仅为全年蒸发量的0.5%。全年蒸发量是降水量的3.7倍，所以该区气候干旱。无霜期为135～145天。冻结期为11月中旬至次年的3月中旬，冻结深度一般在1m左右，最大冻土深度为1.5m。风向一般多为西北风及西风，而东南和南风较少。平均风速2.7m/s，最大风速为28m/s。静乐县多年风玫瑰见图5.1-1。

图5.1-1  静乐县多年风玫瑰图

#### 5.1.2.2大气污染源

本项目运营期大气污染源主要考虑大井沟土地复垦区域内固废倾倒扬尘、矸石填沟作业扬尘。

（1）矸石倾倒扬尘

由工程分析可知，本工程由汽车倾卸引起的扬尘量为8.86 g/s。每车卸料时间按30s计经计算本工程由汽车倾卸引起的扬尘量为8.86g/s。每车卸料时间按30s计算，每天150车，则汽车倾卸引起的扬尘量为39.87kg/d。倾倒过程采取洒水抑尘，再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于60%，对外环境无组织排放量为15.95kg/d。

（2）填沟作业场地扬尘

根据本项目填沟时的日作业面积，按10000m2计算，本项目按风速为2.7m/s的情况进行分析，项目进行生产作业时，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理。洒水抑尘效率按60%计算，则起尘量为0.159g/s。

本次评价对复垦场地填沟作业产生的扬尘对环境的影响进行分析。采用环保部环境工程评估中心发布的估算模式进行大气影响估算，估算模式AERSCREEN是基于AERMOD内核的筛选程序，由于统一到了AERMOD这个模型上，同样条件下，筛选结果应大于AERMOD的进一步计算结果。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。

根据项目工程分析和污染源特征，确定项目填沟作业粉尘污染源计算参数如下。

表5.1-2  无组织面源大气污染源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标（m） | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/ (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| MY1 | 复垦区 | 111.9878 | 38.3656 | 1270 | 100 | 100 | 0 | 6 | 2640 | 正常 | 0.738 |

#### 5.1.2.3 预测模式及预测结果

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

模式中相关参数的选取按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。

本项目评价因子和评价标准见表5.1-3，估算模型参数见表5.1-4。

表5.1-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 1小时 | 900 | 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均浓度折算 |

表5.1-4  估算模型参数选取表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 37 |
| 最低环境温度/℃ | -29 |
| 土地利用类型 | 其他草地(0-210°)/灌木林地(210°-360°) |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

主要污染物估算模型计算结果见表5.1-5。

表5.1-5  估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | TSP | 下风向距离/m | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 50 | 0.046 | 5.06 | 1275 | 0.005 | 0.54 |
| 75 | 0.053 | 5.92 | 1300 | 0.005 | 0.53 |
| 86 | 0.053 | 5.97 | 1325 | 0.005 | 0.51 |
| 100 | 0.052 | 5.84 | 1350 | 0.04 | 0.50 |
| 125 | 0.053 | 5.89 | 1375 | 0.004 | 0.49 |
| 150 | 0.050 | 5.56 | 1400 | 0.004 | 0.47 |
| 175 | 0.046 | 5.13 | 1425 | 0.004 | 0.46 |
| 200 | 0.042 | 4.69 | 1450 | 0.004 | 0.45 |
| 225 | 0.038 | 4.28 | 1475 | 0.004 | 0.44 |
| 250 | 0.035 | 3.91 | 1500 | 0.004 | 0.43 |
| 275 | 0.032 | 3.58 | 1525 | 0.004 | 0.42 |
| 300 | 0.030 | 3.29 | 1550 | 0.004 | 0.41 |
| 325 | 0.027 | 3.02 | 1575 | 0.004 | 0.40 |
| 350 | 0.025 | 2.79 | 1600 | 0.004 | 0.40 |
| 375 | 0.023 | 2.59 | 1625 | 0.003 | 0.39 |
| 400 | 0.022 | 2.40 | 1650 | 0.003 | 0.38 |
| 425 | 0.020 | 2.24 | 1675 | 0.003 | 0.37 |
| 450 | 0.019 | 2.09 | 1700 | 0.003 | 0.36 |
| 475 | 0.018 | 1.96 | 1725 | 0.003 | 0.36 |
| 500 | 0.017 | 1.84 | 1750 | 0.003 | 0.36 |
| 525 | 0.016 | 1.73 | 1775 | 0.003 | 0.35 |
| 550 | 0.015 | 1.64 | 1800 | 0.003 | 0.34 |
| 575 | 0.014 | 1.55 | 1825 | 0.003 | 0.34 |
| 600 | 0.013 | 1.47 | 1850 | 0.003 | 0.33 |
| 625 | 0.013 | 1.39 | 1875 | 0.003 | 0.32 |
| 650 | 0.012 | 1.32 | 1900 | 0.003 | 0.32 |
| 675 | 0.011 | 1.26 | 1925 | 0.003 | 0.31 |
| 700 | 0.011 | 1.20 | 1950 | 0.003 | 0.31 |
| 725 | 0.010 | 1.15 | 1975 | 0.003 | 0.30 |
| 750 | 0.0010 | 1.10 | 2000 | 0.003 | 0.30 |
| 775 | 0.009 | 1.05 | 2025 | 0.003 | 0.29 |
| 800 | 0.009 | 1.01 | 2050 | 0.003 | 0.29 |
| 825 | 0.009 | 0.97 | 2075 | 0.003 | 0.28 |
| 850 | 0.008 | 0.93 | 2100 | 0.002 | 0.28 |
| 875 | 0.008 | 0.90 | 2125 | 0.002 | 0.27 |
| 900 | 0.008 | 0.86 | 2150 | 0.002 | 0.27 |
| 925 | 0.007 | 0.83 | 2175 | 0.002 | 0.26 |
| 950 | 0.007 | 0.80 | 2200 | 0.002 | 0.26 |
| 975 | 0.007 | 0.77 | 2225 | 0.002 | 0.25 |
| 1000 | 0.007 | 0.75 | 2250 | 0.002 | 0.25 |
| 1025 | 0.007 | 0.72 | 2275 | 0.002 | 0.25 |
| 1050 | 0.006 | 0.70 | 2300 | 0.002 | 0.24 |
| 1075 | 0.006 | 0.68 | 2325 | 0.002 | 0.24 |
| 1100 | 0.006 | 0.66 | 2350 | 0.002 | 0.24 |
| 1125 | 0.006 | 0.64 | 2375 | 0.002 | 0.23 |
| 1150 | 0.006 | 0.62 | 2400 | 0.002 | 0.23 |
| 1175 | 0.005 | 0.60 | 2425 | 0.002 | 0.23 |
| 1200 | 0.005 | 0.59 | 2450 | 0.002 | 0.22 |
| 1225 | 0.005 | 0.57 | 2475 | 0.002 | 0.22 |
| 1250 | 0.005 | 0.55 | 2500 | 0.002 | 0.22 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.0537 | 5.97 | D10%最远距离/m | / |

由估算模式计算结果可知，填沟作业区扬尘TSP预测最大落地浓度均为0.0537mg/m³，最大浓度占标率为5.97%，最大浓度出现距离为86m。主要污染物TSP的最大估算值较小，达不到标准的10%，且影响距离较小，因此填沟作业扬尘排放不会对周边大气环境造成明显的影响。

本项目填沟作业无组织排放的TSP，大气污染物无组织排放量核算表见表5.1-6。

表5.1-6  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ (μg/m3) |  |
| 1 | MY1 | 填沟作业 | TSP | 控制作业面积，及时覆土碾压，洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源颗粒物无组织排放限值 | 1000 | 7.01 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | TSP | 7.01 |

#### 5.1.2.4非正常情况下空气影响分析

本项目接收的煤矸石平均含硫量低于0.7%，在严格按照项目单位设计要求填埋作业后,发生自燃的可能性较小。排矸场在正常情况下不会发生自燃，但在管理不善时可能自燃。煤矸石自燃必须满足三个条件：煤矸石中含有能在低温氧化的物质或可燃物；煤矸石中存在氧气和水分；煤矸石中有使热量积聚的环境。煤矸石山自燃时，会产生大量的烟尘、CO、CO2、H2S、SO2以及NOX等有害气体。根据《山西焦煤科技》（2010年1月第1期）刘建明、种德雨等编写的论文《浅析煤矸石的自燃及防治措施》，煤矸石自燃时，每平方米一昼夜放出二氧化硫6.5kg，一氧化碳10.8kg，硫化氢0.05kg，氮氧化物0.55kg，同时伴有烟尘产生。这些有害气体的排放，不仅降低区域环境空气质量，对周围前文明村、任家村、杜家村等造成影响，而且会影响到矸石山周边生态环境，造成植被枯死、作物减产。矸石自燃属于非正常工况，如果严格按照环评要求采取防自燃措施，加强管理，一旦自燃采取要求的应急措施，可将自燃带来的环境空气影响降到最低。

### 5.1.3 大气环境影响评价自查表

静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目大气环境影响评价自查表见表5.1-7。

表5.1-7  大气环境影响评价自评估表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km☑ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(无) 其他污染物(TSP) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区□☑ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km □ | 边长= 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%☑ | 𝐶本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%☑ | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | 𝐶非正常占标率≤100% □ | 𝐶非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（项目）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a | NOx:（）t/a | 颗粒物:（7.01）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

## 5.2 地表水环境影响分析与评价

### 5.2.1建设期地表水环境影响分析

#### 5.2.1.1 施工废水

产生于砂石料加工、混凝土养护、车辆、设备冲洗等过程，多为间歇排放，主要污染物为悬浮颗粒物（SS）和石油类，尤其是悬浮物，浓度最高可达5000mg/L，评价要求将这些排放废水的生产设施尽可能集中布设，建设平流式沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），废水经沉淀处理后，重新用于搅拌或用作施工现场洒水抑尘，不得外排；另外，为防止雨水冲刷施工场地，评价要求施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地。

#### 5.2.1.2 施工人员的生活污水

本项目现场不设施工营地，无生活污水产生。

采取上述措施后，本项目施工废水对地表水的影响很小。

### 5.2.2运营期地表水环境影响评价

项目运行期无生活污水产生，非雨季作业时，无运行废水产生。项目运营期主要废水为洗车废水。洗车废水通过隔油池、沉淀池处理后回用于洗车用水和场地洒水降尘，洗车废水不外排。

如遇下雨天气，矸石中有毒有害元素，经降雨淋溶后，元素的可溶解部分随雨水进入土壤，对土壤、植被、水体将产生影响。根据建设单位提供的煤矸石浸出试验报告分析，煤矸石浸出液中任何一种危害成份的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4中一级标准限制，并远远低于《危险废物鉴别标准》（5085.3-2007）中的各项指标，而且矸石不在《国家危险废物名录》中，由此可判断本矿煤矸石不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物。项目厂址南侧500m为汾河一级支流东碾河河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求要求。矸石淋溶实验结果与地表水Ⅱ类水质要求对照情况见表5.2-1。根据对照结果，煤矸石浸出液中各指标均未标超出地表水Ⅱ类标准值。

表5.2-1  矸石淋溶浸泡液浓度值与地表水环境质量标准对照表    单位：mg/l

| 序号 | 项目 | 晋北煤业 煤矸石 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.46 | 6-9 |
| 2 | 铍及其化合物（以总铍计） | ＜0.005 | —— |
| 3 | 总铬 | ＜0.01 | —— |
| 4 | 镍及其化合物（以总镍计） | ＜0.01 | —— |
| 5 | 铜及其化合物（以总铜计） | ＜0.01 | 1.0 |
| 6 | 锌及其化合物（以总锌计） | 0.013 | 1.0 |
| 7 | 镉（以总镉计） | ＜0.003 | 0.005 |
| 8 | 钡及其化合物（以总钡计） | 0.031 | —— |
| 9 | 汞及其化合物（以总汞计） | ＜0.0001 | 0.00005 |
| 10 | 铅（以总铅计） | ＜0.05 | 0.01 |
| 11 | 无机氟化物（不包括氟化钙） | 0.60 | 1.0 |
| 12 | 氰化物（以CN-计） | ＜0.25 | 0.05 |
| 13 | 砷及其化合物（以总砷计） | ＜0.1 | 0.05 |

当矸石作业处于雨季时，本场地汇水面积较小，场地内的降雨汇水可以通过预先埋置的涵洞排走；周围山体汇流水通过导流渠收集，综合利用，水量大时通过溢流口排至下游冲沟；遇强暴雨时，无法收集的雨水形成场内径流流向下游，但径流过程无法形成充分浸泡状态，废水中各因子远低于淋溶水实验结果，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准限值和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值，淋溶水对地表水影响很小。

综上分析，本项目运行对区域地表水环境影响轻微。

表5.2-2  本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区√；饮用水取水√；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□； 水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ | 水温□；径流□；流域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物√；非持久性污染物□； PH值□；热污染□；富营养化□；其他 | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□； 其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期√；平水期√；枯水期√；冰封期√ 春季√；夏季√；秋季√；冬季√ | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标√ 水环境保护目标水质状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流量状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （pH、总铍、总铬、总镍、总铜、总锌、总镉、总钡、总汞、总铅、氟化钙、氰化物、总砷） |
|  | 预测时期 | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期√；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况√ 污染控制和减缓措施方案√ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值法□；解析法□；其他√ 导则推荐模式□；其他√ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□；替代消减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近海岸域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 保护措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他√ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测√； | 手动□；自动□；无监测√； |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.3 地下水环境影响分析与评价

### 5.3.1区域地质与水文地质条件地层

#### 5.3.1.1区域地质与构造

1、区域地层

区域出露地层主要是古生界以上的地层，见区域地层简表5.3-1。

表5.3-1    区域地层简表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 | 地层 符号 | 厚度 （m） | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 群 | 组 | 段 |  |  |  |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  |  |  | Q4 | 10-30 | 冲积、洪积而成的泥沙、砾石层及河谷两侧的残坡积物 |
|  |  | 上更新统 |  |  |  | Q3 | 10-40 | 广布于大小山梁及沟谷两侧，为浅黄色亚砂土，结构松散，大孔隙，垂直节理发育。 |
|  |  | 上新统 |  | 静乐组 |  | N2J | 30-185 | 广泛出露于各沟谷底部及两侧，与下伏地层不整合接触，其特征为紫红色亚粘土，下部夹有3-5层固结砾石层，砾石成分多为灰岩，少量砂岩、页岩、钙质—泥质胶结，砾石磨圆度较好。 |
| 中生界 | 三叠系 | 上统 |  | 延长组 |  | T3y | 80-120 | 以黄绿色带肉红色和黄绿色长石砂岩为主，中夹少量灰绿色含灰岩结核的砂质泥岩，交错层理发育。 |
|  |  | 中下统 |  |  |  | T1+2 | ±190 | 以红色、紫红色砂岩、泥岩组成，钙质胶结，与下伏地层呈不整合接触。 |
| 古生界 | 二叠系 | 上统 |  | 石千峰组 |  | P2sh | 87-121 | 为一套河流—湖泊相沉积。黄白、紫红色长石石英砂岩，紫红色页岩，砖红色含灰岩结核砂质泥岩，底部为含砾粗粒砂岩。 |
|  |  |  |  | 上石盒子组 |  | P2s | 131-148 | 上部黄绿、杏黄、暗紫红色泥岩、砂质泥岩，夹含砾长石石英砂岩；中部黄绿、紫红、灰白杏黄色泥岩，夹灰白、黄绿色中细粒石英砂岩长石砂岩、粉砂岩，产植物化石；下部黄绿，杏黄、紫红色泥岩，含砾砂岩、石英砂岩、泥岩中局部含锰铁矿层，产植物化石。 |
|  |  | 下统 |  | 下石盒子组 |  | P1x | 69-83 | 上部灰黄、黄绿色石英砂岩，其顶部少量杂色或紫色泥岩，产大叶大羽羊齿，羊齿等植物化石，下部黄绿、灰白、灰黄色硬砂岩、石英砂岩及长石砂岩夹黄灰色泥岩、砂质泥岩、煤线含三角织羊齿，托楔叶等。 |
|  |  |  |  | 山西组 |  | P1s | 56-107 | 灰白色细—粗粒石英砂岩、炭质泥岩、 煤层，底部为含砾、石英粗砂岩，产中国轮叶，多脉带羊齿。 |
|  | 石炭系 | 上统 |  | 太原组 |  | C3t | 79-112 | 灰、灰白色石英砂岩，灰、灰黑色砂质泥岩、泥岩、粘土岩，含炭泥岩、炭质泥岩、灰岩、煤层，底部含砾石英粗砂岩，灰岩中富含腕足类化石，泥岩中富含植物化石。 |
|  |  | 中统 |  | 本溪组 |  | C2b | 10-22 | 灰白、灰白砂质泥岩，中、粗粒砂岩、铝土矿含铁铝土岩，石灰岩，泥岩夹煤线，局部见铁矿。 |
| 下古生界 | 奥陶系 | 中统 |  | 马家沟组 |  | O2m | 171-590 | 灰白色厚层状灰岩，灰黄色泥灰岩，白云质灰岩，角砾状灰岩，产珠角石化石，底部白云质灰岩，灰岩夹角砾状泥灰岩。 |
|  |  | 下统 |  |  |  | O1 | 128-189 | 白云岩，含燧石结核或条带，底部为黄绿色泥岩产无羽笔石。 |
|  | 寒武系 |  |  |  |  | € | ＞388 | 上部薄层状灰岩，泥质条带灰岩，竹叶状灰岩夹板状灰岩、白云岩、紫色灰岩。产济男虫、方头虫，李氏王冠虫、中华蝴蝶虫；中部为鲕状灰岩、结晶灰岩、灰岩夹绿色灰岩、紫色灰岩产德化虫，叉尾虫，兰氏华雷斯虫；下部紫色砂质泥岩、页岩，石英状砂岩、白云岩，底部砂、砾岩赤铁矿。 |

2、区域构造

区域大地构造位于华北地台山西中断隆大宁台陷中的宁-静向斜之南部。区域内构造表现为褶皱和断裂两种。

（1）褶皱

矿区位于宁武-静乐向斜南部东翼，矿区内无明显的褶皱、断裂构造，呈一以走向NE-SW向、地层总体倾向300°的单斜构造，地层倾角25°。构造制约了区内地层的展布，使其由东到西依次分布为奥陶系、石炭系、二叠系地层。

（2）断裂

集中分布在万花山-刁儿沟一带，皆为走向北东、倾向北西的正断层。因此出现地层的重复，断距数十米—数百米。

3、岩浆岩

区域上岩浆岩出露于东南部堂儿村大德沟一带，一为呈岩盘侵入的大端地花岗岩，另一为呈北西-南东向脉状产出的辉绿岩。两者侵入时代均为太古-元古代。

#### 5.3.1.2区域水文地质条件

略

### 5.3.2评价区地质与水文地质条件

略

### 5.3.3渗水试验

根据地下水环评导则的要求，本次水文地质勘察工作在场地布设一组双环渗水试验。

1、试验目的及地层情况

为测试场地包气带垂直入渗系数，2019年9月2日采用双环渗水试验法测试场地的防渗性能。在场地下游布设一组双环渗水试验，进行渗水试验的地层主要为第四系黄土层。

2、试验仪器

双环（内环直径30cm，外环直径50cm，高度均为20cm）、铁锹、洛阳铲、尺子。

3、试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和30cm，高20cm。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为由内外环之间渗人的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流。试验装置包括渗水双环，两套带有刻度的烧杯、供水管及若干要填在试环底部的小砾石。

4、技术要求

①保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

②试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致。

③渗水速率稳定延续1-2小时。

④应以水层在5cm的时刻为试验结束的时刻。

5、参数计算方法和结果

双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透系数的流量。求单位注水量，试验参数按下式计算：

式中：Q——总的渗水量，单位为cm3；

A——内环的横截面积，单位为cm2；

T——试验延续时间，单位为s；

I——水力梯度。

6、渗水试验成果

渗水试验成果见表5.3-2，图5.3-3。

表5.3-2    渗水试验成果一览表

| 位置 | 参数 | K（cm/s） |
| --- | --- | --- |
|  | Q（cm3)） | A（cm2） | T（s） |  |
| 场地下游 | 1550.2 | 706.5 | 23000 | 9.54×10-5 |

图5.3-3    渗水试验渗透速度历时曲线图

### 5.3.4周边敏感目标

#### 5.3.4.1水源地

根据《忻州市静乐县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，本项目周边分布有杜家村镇集中供水水源地。

本项目不在水源地保护区范围内，场地与保护区边界最近距离为3000m。

#### 5.3.4.2村庄水井

根据周边的村庄水井调查情况，共调查第四系松散层孔隙水井10眼。

### 5.3.5地下水污染源现状调查

1、工业污染源调查

根据现场调查，厂区周边有裕达清洁能源有限公司、新源煤制品厂、恒通洗煤有限公司；上述三个企业均为煤炭洗选企业，洗煤过程中产生的煤泥水经浓缩机处理后，返回煤炭洗选系统， 能做到生产、生活废水全部回用不外排。

2、农业污染源调查

农业活动形成的污染来源有土壤中剩余的农药、肥料和动物遗体的淋溶下渗及城市工业水灌溉等。农药、化肥及农家肥的施用是重要的地下水非点状污染源，它可引起大面积的浅层潜水的水质恶化，其主要是引起浅层地下水中硝酸盐氮（NO3-N）含量的增加。

3、生活污染源调查

根据调查结果可知，评价范围内的生活污染源主要为村庄居民排放的生活污废水。村庄没有集中下水道及集水沟渠，各村单户生活污水排放量相对较小，一般随地泼洒，自然蒸发下渗。

据此分析，区域范围内生活污染源以农村居民生活污染为主，由于村庄分散，居民总人数相对较少，污水排放量较小，造成的水环境污染很小。

4、水环境污染途径分析

（1）农业污染途径

由于区域降水时空分布不均、水土流失严重等原因，农业污染呈现非点源污染特征，即集中于降水冲刷阶段造成污染影响。

在降水后，农耕施放的化肥、农药中的氮、磷化合物以固态或溶解态随降水产流运动，主要以地表径流和壤中流的形式在地表和土层中运移，对地表水体污染影响相对较大，下渗进入地下水会对地下水质造成污染影响。

（2）生活污染途径

区域生活污染源以农村居民生活污水为主，一般随意泼洒，自然蒸发下渗。降水过程会携带部分残留污水进入地表水体造成污染影响，生活污水下渗后会对地下水质有一定污染影响。

### 5.3.6对地下水环境的影响分析

#### 5.3.6.1地下水环境影响预测

本项目对地下水的影响为淋溶液下渗造成水质污染影响：项目场地内矸石堆存，降水少量下渗进入矸石区发生淋溶作用，继续下渗可能造成地下水水质污染影响。

1、基本情况

预测分区：主要以填埋区为主；

预测层位：以潜水含水层（污染物直接进入的含水层为主），不对深埋的含水层（与潜水含水层之间基本无水力联系）进行预测；

预测因子：以地下水III类水质标准为基准，选取矸石淋溶及淋溶液超标特征因子作为预测因子；

预测时段：选取可能产生地下水污染的关键时段，污染发生后100d、1000d、服务3650d（10.0a）时间点。

2、分区预测

首先将矸石淋溶实验结果与地下水Ⅲ类水质标准进行比对，筛选预测因子，在此基础上结合实验结果、地形地质与水文地质特征、气象与气候条件等预测与分析矸石堆存可能对地下水造成的污染影响。

评价利用霍州煤电集团汾源煤业有限公司5#煤矸石淋溶实验数据，矸石成分及淋溶试验结果见表5.3-4。

表5.3-4  淋溶实验结果                    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 单位 | 含量 | 《危险废物鉴别标准》 （GB5085.3-2007） | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.46 | / | 6.5～8.5 | 0.31 |
| 2 | Cu | mg/L | <0.01 | 100 | 1.0 | 0 |
| 3 | Zn | mg/L | 0.013 | 100 | 1.0 | 0.01 |
| 4 | Cd | mg/L | <0.003 | 1 | 0.005 | 0 |
| 5 | Pb | mg/L | <0.05 | 5 | 0.01 | 0 |
| 6 | Hg | mg/L | <0.0001 | 0.1 | 0.001 | 0 |
| 7 | Be | mg/L | <0.005 | 0.02 | 0.002 | 0 |
| 8 | Ba | mg/L | 0.031 | 100 | 0.7 | 0.04 |
| 9 | Ni | mg/L | <0.01 | 5 | 0.02 | 0 |
| 10 | As | mg/L | <0.1 | 5 | 0.01 | 0 |
| 11 | F- | mg/L | 0.60 | 100 | 1.0 | 0.60 |
| 12 | CN- | mg/L | <0.25 | 5 | 0.05 | 0 |

通过对比煤矸石浸出毒性标准可知，煤矸石浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的浓度值，表明煤矸石是无浸出毒性的固体废物，属于一般工业固体废物。

根据以上淋溶试验数据，对比《一般工业固废堆存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度值，确定本项目拟利用的煤矸石为一般工业固体废物中的第Ⅰ类固废。

各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。特征污染物选取占标率最大的氟化物，浓度0.60mg/L。

3、污染影响预测方法

为了揭示污染物进入地下水体后，地下水质的时空变化规律，将污染场地地下水污染物的溶质迁移问题概化为污染物连续注入的一端定浓度的一维水动力弥散问题。污染物迁移的起始位置为污染源处——坝址。

预测按最不利的情况设计情景，污水瞬时排放，直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染质浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。

由于收集及调查的水文地质资料有限，因此在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，主要原因为：地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受到物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。保守计算符合工程设计的理念。

（1）解析模型

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，整体位于中山区沟谷中，沿沟谷向下游方向径流与排泄，结合地形及污染影响的可能性，分析在极限条件下产生淋溶液对水环境的污染特征为以渗漏点为稳定污染源沿沟谷下降方向呈明显线状，因此对地下水环境影响的预测采用一维半无限长多孔介质定浓度边界模型。其如公式为：

式中：x—距注入点的距离；m；

t—时间，d；

C—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

图5.3-5  余误差函数图

（2）模型参数

溶质运移模型所涉及到的各项参数见表5.3-5。

表5.3-5  模型参数列表

| 参数 | 取值 | 备注 | 参数 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数 | 0.0824m/d | 经验参数 | 水流速度 | 0.0206m/d | 计算值 |
| 有效孔隙度 | 0.2 | 砂、砾石 含水层经验值 | 纵向弥散系数 | 0.0206m2/d | 根据弥散系数图获取 |

渗透系数：根据渗水试验结果，渗透系数为9.54×10-5cm/s（0.0824m/d）。

含水介质的有效孔隙度：根据《水文地质手册》取经验值，n=0.2。

水流速度：有效孔隙度以0.2计，水力梯度以0.05计，地下水流速度为0.0824*0.05/0.2=0.0206m/d。

弥散系数：根据弥散度与观测尺度图，设定观测尺度以101米计，选取纵向弥散度（）为10m，纵向弥散系数=0.0206m2/d。

4、水质污染影响情景设计

污染物迁移起始位置为污染源处，污染影响分析情景为淋溶液下渗。污染因子浓度一览表见表5.3-6。

表5.3-6  污染因子浓度一览表

| 场地 | 来源 | 污染因子 | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 淋溶液 | 氟化物 | 0.60 |
| 备注：将淋溶实验结果与地下水III类水质指标比对确定占比最大指标。 |

5、淋溶液下渗污染影响预测

（1）特征污染因子

本项目矸石堆放后受雨水淋溶可能对水体环境造成污染影响，根据淋溶实验资料可知区域矸石属于Ⅰ类一般工业固体废物，矸石淋溶液各项指标除全部达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，矸石淋溶液的形成与排放一般对地下水造成污染影响很小。

矸石堆存过程中，排矸场内有部分降水积存，矸石与积水相互接触过程中，矸石中矿物质成分与积水发生物理-化学反应，矸石矿化物以溶解质的形式溶于积水形成了淋溶液。本次评价选择与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准比较占比最高的氟化物作为特征因子进行预测，浓度0.60mg/L。

（2）预测淋溶液下渗后，特征污染物在排矸场下游的分布情况。将各项参数代入所建立的解析数学模型中，对模型进行试算求解，见表5.3-7。

表5.3-7  淋溶液渗漏后污染源下游地下水中氟化物浓度变化

| 序号 | 距离（m） | 峰值（mg/L） | 时间点（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.60 | 100 | 地下水Ⅲ类水质标准值 1mg/L |
| 2 | 10 | 0.46 |  |  |
| 3 | 15 | 0.39 |  |  |
| 4 | 25 | 0.19 |  |  |
| 5 | 20 | 0.27 |  |  |
| 6 | 30 | 0.12 |  |  |
| 7 | 40 | 0.04 |  |  |
| 8 | 50 | 0.01 |  |  |
| 9 | 56 | 0.00 |  |  |
| 1 | 0 | 0.60 | 1000 |  |
| 2 | 20 | 0.59 |  |  |
| 3 | 30 | 0.57 |  |  |
| 4 | 50 | 0.50 |  |  |
| 5 | 55 | 0.40 |  |  |
| 6 | 60 | 0.37 |  |  |
| 7 | 75 | 0.22 |  |  |
| 8 | 80 | 0.20 |  |  |
| 9 | 90 | 0.10 |  |  |
| 10 | 105 | 0.03 |  |  |
| 11 | 120 | 0.01 |  |  |
| 12 | 122 | 0.00 |  |  |
| 1 | 0 | 0.60 | 3650 |  |
| 2 | 50 | 0.60 |  |  |
| 3 | 100 | 0.60 |  |  |
| 4 | 150 | 0.58 |  |  |
| 5 | 200 | 0.43 |  |  |
| 6 | 250 | 0.19 |  |  |
| 7 | 300 | 0.04 |  |  |
| 8 | 310 | 0.00 |  |  |

根据计算结果可以看出，污染物沿地下水流方向向下游迁移，而且随着迁移距离的变长，污染物浓度峰值（贡献值）变小；污染物泄漏100d下游最大迁移距离约为56；泄漏1000d下游最大迁移距离约为122m；泄漏3650d下游最大迁移距离约为310m。

6、矸石淋溶液污染影响分析

（1）淋溶污染特征

项目矸石淋溶液任何一种危害成分的浓度值均未超过《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度，故矸石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类一般工业固体废物。

由淋溶实验结果可见，淋溶液各项指标全部达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，矸石淋溶液的形成与排放对地下水造成污染影响很小，据预测结果显示，长期持续稳定淋溶液下渗条件下3650d（10年）下游污染物最大迁移距离约为310m，在这个影响范围内没有村庄居民饮用水井及其他地下水环境敏感保护目标。

在本项目实施后，矸石场地表覆盖黄土层并进行绿化，堆积矸石形成的微量淋溶液达不到充分浸泡状态，自然淋溶后的浓度值会比试验值小很多，淋溶液不属于有毒有害物质，各元素在经过矸石层间黄土层及下伏岩土层时会被岩土过滤及吸附消减，下渗进入含水层后对地下水的影响会比预测结果更小。

（2）对地下水的长期污染影响分析

从水文地质条件分析，厂区所在的沟谷内全部为第四系岩土层覆盖，旱季处于无水状态，雨季接受大气降水入渗补给。受下伏基岩裂隙水含隔水层结构控制，入渗水流不易向深部渗流，大部分就近在山坡或谷底以散泉的形式排泄。当地气象资料显示区域年蒸发量远大于降水量，由于降雨量小，蒸发量大，结合矸石沟工程措施分析，排矸场设有完备的排水设施，基本不存在排矸场存水的情况，不可能出现淋溶实验固液比的情况，且不会出现长达16小时的浸泡，即矸石不会被充分浸泡，一般不会形成持续的渗滤液下渗污染影响。

#### 5.3.6.2对周边敏感目标的影响分析

1、对杜家村镇集中供水水源地的影响分析

本项目不在水源地保护区范围内，场地与保护区边界最近距离为1km。根据预测结果，污染物向下游最大迁移距离约为310m。另外水源地取用奥陶系灰岩岩溶裂隙承压水，和第四系孔隙潜水有多个隔水层相隔，不会受到污染影响，因此，本项目不会对杜家村镇集中供水水源地造成污染影响。

2、对居民饮用水源的影响分析

评价范围内共有第四系孔隙潜水井10眼。根据前文影响预测结果，矸石淋溶液下渗，运移最远距离约310m。场地下游最近的新会村水井距离1.0km，在污染影响范围内无村庄水井分布，因此本项目不会对周边居民饮用水源造成影响。

### 5.3.7地下水环境保护措施

#### 5.3.7.1保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

#### 5.3.7.2源头控制措施

本项目场地不设生活辅助设施，无生活污水产生。场地作业期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，填埋复垦场地上游及周边汇水可以通过截洪沟排出场外。

本项目所填埋的矸石本身含水量很低，填沟前对沟底进行平整压实，场地周边设置有拦水坝、截洪沟、排洪涵洞等，如遇大雨可有效疏导雨水，能够使矸石堆体与外界充分隔绝，避免雨水进入，因此矸石不会被充分浸泡，淋溶水产生量很少。

#### 5.3.7.3分区防控措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

1、防渗分区

根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为一般防渗区。

2、防渗措施

主要按照设计进行堆放和覆土，由下至上分别为：

①首先对沟底进行推平、压实处理，并在局部基岩出露位置覆盖0.5m黄土并压实，起到防渗作用，减小矸石堆放对土壤的影响；

②在煤矸石利用场外侧修建环状截水沟，在煤矸石利用场东南侧修建挡水墙，并在沟底铺设排洪沟，有效防止周边区域雨水汇入沟内，减少矸石淋溶水的产生；

③在填埋作业过程中对进入处理区的矸石进行逐层压实处理，每层矸石堆存厚度不超过2m，覆土厚度不低于0.5m。并在填埋区内部修建排水沟，减少沟内雨水对矸石冲刷、淋溶，有效防止矸石中的重金属类污染物通过地表漫流和垂直入渗方式进入土壤。

④本项目当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。

综上所述，本项目厂区防渗情况见表5.3-8~5.3-11。

表5.3-8  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.3-9  包气带防污性能分类

| 分级 | 包气带岩（土）的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7﹤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.3-10  地下水污染防治分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染物控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防治区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防治区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.3-11  防渗分区表

| 编号 | 装置（单元、设施） | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地 | 一般防渗区 | ①首先对沟底进行推平、压实处理，并在局部基岩出露位置覆盖0.5m黄土并压实，起到防渗作用，减小矸石堆放对土壤的影响； ②在煤矸石利用场外侧修建环状截水沟，在煤矸石利用场东南侧修建挡水墙，并在沟底铺设排洪沟，有效防止周边区域雨水汇入沟内，减少矸石淋溶水的产生； ③在填埋作业过程中对进入处理区的矸石进行逐层压实处理，每层矸石堆存厚度不超过2m，覆土厚度不低于0.5m。并在填埋区内部修建排水沟，减少沟内雨水对矸石冲刷、淋溶，有效防止矸石中的重金属类污染物通过地表漫流和垂直入渗方式进入土壤。 ④本项目当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。 |

#### 5.3.7.4地下水跟踪监测计划

本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护居民饮水安全，对评价区内的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

1、监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位。在本项目场地上下游设置水质水位长期监测点，以便进行长期对比监测。监测点布设见表5.3-12、图5.3-6。

表5.3-12  地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 点号 | 点位布置 | 布点原则 | 监测频次 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 1 | 刘家村 | 背景监测井 | 每年枯水期采样1次 | 第四系松散岩类孔隙水 |
| 水质 | 2 | 下游50m | 污染监控井 | 每年枯、平、丰水期各监测1次 | 第四系松散岩类孔隙水 |
| 水质 | 3 | 新会村 | 敏感点监控井 | 每年枯、平、丰水期各监测1次 | 第四系松散岩类孔隙水 |

2、监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项。

3、监测频率

每年6次，逢单月采样一次，委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

4、监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

#### 5.3.7.5应急响应

为了及时准确地掌握项目场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。加强地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

1、风险应急预案

制定事故状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5.3-7。

2、应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

3、应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

图5.3-7  地下水污染应急治理程序框图

### 5.3.8地下水环境影响评价结论

1、现状监测结果表明，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求。总体来讲，区域地下水环境质量现状良好。

2、本项目不会对周边村庄水井产生污染影响。

3、项目区划分为一般防渗区。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本建设项目对地下水环境的影响可以接受，从地下水环境保护的角度分析，本项目是可行的。

## 5.4 声环境影响预测与评价

### 5.4.1 施工期噪声影响预测

（1）施工期噪声来源

施工噪声的主要来源是高噪声的施工机械设备。施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，噪声传播较远，受影响面较大。根据有关资料主要施工机械产生的噪声状况见表5.4-1。

表5.4-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 名称 | 测量声级[dB（A）] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 72 | 距声源1米处 |
| 2 | 推土机 | 78 |  |
| 3 | 搅拌机 | 83.5 |  |
| 4 | 振捣机 | 93 |  |
| 5 | 装载机 | 80 |  |
| 6 | 自卸卡车 | 82.5 |  |

由上表可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各个噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

（2）噪声影响预测

施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，大部分施工设备均无法防护，预测其影响时可单纯考虑其扩散衰减，预测模型选用：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：r(预测点距声源的距离，m；

r0(参考位置距声源的距离，m；r0=1

LA(r)——距声源r处的A声级(dB)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级(dB)。

声源随离距离的发散衰减值见表5.4-2。

表5.4-2  主要施工机械设备的噪声声级

| 声源 | 噪声级 [dB（A）] | 距声源不同距离处的噪声值[dB（A）] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30m | 50m | 70m | 100m | 150m | 200m | 230m |  |
| 挖土机 | 72 | 42.5 | 38.0 | 35.1 | 32.0 | 28.5 | 26.0 | 24.8 | 距声源1米处 |
| 推土机 | 78 | 48.5 | 44.0 | 41.1 | 38.0 | 34.5 | 32.0 | 30.8 |  |
| 搅拌机 | 83.5 | 54.0 | 49.5 | 46.6 | 43.5 | 40.0 | 37.5 | 36.3 |  |
| 振捣机 | 93 | 63.5 | 59.0 | 56.1 | 53.0 | 49.5 | 47.0 | 45.8 |  |
| 装载机 | 80 | 50.5 | 46.0 | 43.1 | 40.0 | 36.5 | 34.0 | 32.8 |  |
| 自卸卡车 | 82.5 | 53.0 | 48.5 | 45.6 | 42.5 | 39.0 | 36.5 | 35.3 |  |

从上表可以看出，随距离的增加噪声源的噪声值有不同程度的衰减。在一般情况下若不计树木、地形等影响，根据预测结果可知，距声源100m处，各噪声源最大声值为53dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准中昼间标准（55dB(A)）；距声源230m处，各噪声源最大声值为45.8dB(A)，不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准中夜间标准（45dB(A)）。

考虑到本项目的实际情况，施工场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被和林地的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。距离场址最近的芦家垣村约230m，如将施工控制在昼间进行，则可达标，对居民影响轻微。

综上所述，施工期噪声主要影响作业人员和现场管理人员。施工期间必须严格禁止高噪声设备在夜间运行，以保障不对周围居民产生影响。

（3）施工噪声影响缓解措施

① 运输车辆从居民住宅区等敏感区域附近驶过时，要减速缓行、减少鸣笛；车辆应尽可能避开夜间运输（22:00-6:00），避免扰民现象；

② 合理安排设备位置。根据本项目施工场地周围敏感点的分布情况，合理布置施工场地；

③ 优先选用低噪声机械设备，并加强对机械设备的检查、维护和保养，严格操作规范，维持其最低噪声水平；

④ 合理安排施工时间、次序，以不影响周围居民正常作息为宜；

在采取上述措施后，再加上噪声随距离的衰减，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。

### 5.4.2 运行期噪声影响分析

（1）主要噪声源

参阅相关噪声源噪声值的类比资料，该项目的主要噪声源及其声学参数见表5.4-3。

表5.4-3  主要设备及设备噪声声级

| 作业阶段 | 主要噪声设备及产噪环节 | 数量 | 声功率dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰渣倾倒 | 自卸车、物料跌落 | 2 | 95 |
| 填沟作业 | 挖掘机 | 1 | 85 |
|  | 推土机 | 2 | 85 |
|  | 压实机 | 2 | 95 |
| 洒水 | 洒水车 | 1 | 90 |
| 运输 | 重型载重车 | 移动声源 | 距车辆行驶路线7.5m处噪声为85-91dB（A） |

（2）噪声影响分析

按各产噪设备同时运行时计算，其噪声值叠加后随距离衰减结果列于下表中。本项目运行期产噪设备为流动噪声源，随之作业位置的变化而位置发生改变，当作业位置处于场地的边界时，对边界的贡献值最大。

工程作业机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下所示：

L2＝L1-20lg（r2/r1）      （r2＞r1）

由上式可以推算出噪声随距离增加而衰减的量ΔL。

ΔL=L1-L2=20lg（r2/r1）

在运行中按各产噪设备同时运行时计算，其噪声值叠加后随距离衰减结果列于下表中。本项目运行期产噪设备为流动噪声源，随之作业位置的变化而位置发生改变，当作业位置处于场地的边界时，对边界的贡献值最大。单个设备声源噪声随距离衰减变化规律详见表5.4-4。

表5.4-4  单个设备随距离变化噪声预测值       单位：dB（A）

| 噪声 区域 | 噪声源 | 措施后源强 dB（A） | 距声源距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 填埋 场地 | 卸车 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 |
|  | 挖掘机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 |
|  | 推土机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 |
|  | 压实机 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 |
|  | 洒水车 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 |

由表5.4-4可知，昼间单个设备在100m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，夜间在300m处可以达标。因此，当场区内的设备位置距离场地边界昼间≥100m、夜间≥300m时，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，当设备位置距离某个项目边界小于以上距离时，项目该边界噪声将会超标。

考虑到本项目的实际情况，作业场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。距离场址最近的村前文明村约530m，如将作业控制在昼间进行，则可达标，对居民影响轻微。

（3）运矸道路的交通噪声影响分析

根据建设单位提供资料及现场调查结果，本项目运矸路线从“忻黑线-专用线路”，运矸专线不穿越村庄，路况较好。

运矸车辆载重量大，噪声最大声压级为94dB（A），在100m处的贡献值为49.01dB(A)，在200m处的贡献值为46.26dB(A)。本项目矸石运输相对公路车流量变化较小，运输车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，合理安排运矸时间，运矸作业不在夜间进行。

（4）生态修复后噪声环境影响分析

项目生态修复后大型的碾压覆土设备以及运输车辆都已退出场地，环境噪声将大幅度降低，并逐渐恢复到本底值。

### 5.4.3 小结

项目施工期在采取各项措施后，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。运行期采取各项噪声污染防治措施后，项目运行不会对周边村庄的声环境产生明显影响。

## 5.5 生态环境影响分析

### 5.5.1 项目概况

本项目厂址位于静乐县西会村以西约350m处（填沟造地区中心坐标：东经111.9879°，北纬38.3658°），属于粉煤灰堆存迹地。根据工程分析，本项目永久占地包括填埋区、运输道路，临时占地为取土场。本次生态影响评价范围为填埋区、运输道路、取土场边界外扩500m。项目永久占地面积10.99hm2，临时占地0.67hm2，运矸道路0.24 hm2。本项目占地范围内土地利用现状见表5.5-1。

表5.5-1  项目占地范围内土地利用现状一览表           单位：hm2

| 一级类 | 二级类 | 填埋区占地 | 取土场占地 | 运矸道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | / | / | / | / | / | / |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.22 | 2.00 | 0.10 | 14.46 | / | / |
| 04 | 草地 | 0404 | 其它草地 | 1.71 | 15.52 | 0.57 | 85.54 | / | / |
| 06 | 工矿用地 | 0601 | 工业用地 | 7.55 | 68.70 | / | / | / | / |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 交通用地 | 1003 | 公路用地 | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 1.51 | 13.74 | / | / | 0.24 | 100.00 |
| 合计 | 10.99 | 100.00 | 0.67 | 100.00 | 0.24 | 100.00 |

### 5.5.2评价方法

本项目生态现状评价采用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）附录A中的资料收集法、现场勘查法、遥感调查法相结合的方法，进行定性或定量的分析评价；生态环境影响预测采用导则附录C中的图形叠置法、类比分析法相结合的方法，进行定性或半定量预测评价。

### 5.5.3生态环境现状调查与评价

#### 5.5.3.1基础信息获取过程

1、遥感解译

本次评价遥感数据来源于GF-1号卫星2018年9月的高清影像数据，空间分辨率为2.0m。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息。

2、现场调查

2018年6月项目组对评价区内的生态环境现状进行了第1次现场调查，采取的调查方法为资料收集和现场踏勘，主要调查评价区有无生态敏感区以及当地主要农作物种类、产量；2018年10月项目组对项目区进行了第2次调查，主要根据评价等级的工作要求，对生态环境影响区进行实地踏勘，了解植被类型、种类以及生长状况。

#### 5.5.3.2生态功能区划

1、静乐县生态功能区划

根据《静乐县生态功能区划》，拟建项目位于静乐县“ⅢB静乐县中部生物多样性保护生态功能小区”。

该生态功能小区主要位于赤泥洼乡西部，神峪沟乡的东部，娘子神乡的大区域和双路乡的南部区域，总面积为395km2。

区域存在的最主要生态环境问题如下：①该区植被状况良好，但物种单一，地形复杂，水土流失现象严重，给生态系统、农业发展和人民生活带来了巨大的危害。②区域内养殖业的发展，产生了大量畜禽粪便由于得不到及时有效处理，农民居住环境和生产环境污染加剧。

该区的保护措施与发展方向如下：①大量种植人工牧草，改良天然牧草，尤其要利用退耕坡地，扩大草地面积，提高草场质量，促进草地畜牧业的稳定发展，发展特色农业、种植业和加工业，立足农产品的转化增值，扶持绿色食品加工企业；②要根据地形条件，因害设防，与生物措施相结合，配套进行工程措施建设，控制水土流失，改善农业生产条件。

静乐县生态功能区划图见图5.5-1。

本项目利用煤矸石进行土地整理，是一项环保工程，项目建设增加植被量，提高绿化率，对区域生态环境有积极作用，符合静乐县生态功能的发展方向。

2、静乐县生态经济区划

根据《静乐县生态经济区划》，拟建项目位于静乐县“ⅢB-1汾河东部循环经济发展生态经济区”。

ⅢB-1汾河东部循环经济发展生态经济区位于汾河流域东部，包括娘子神乡、鹅城镇、丰涧镇和神峪沟乡的大部分区域，占地面积463.8km2。

该区的生态环境保护要求为：①加大该区城镇规划和建设力度，加快城镇基础设施建设，建设污水处理厂，有效地改善和净化县城水生态环境，充分利用当地资源，有效地改善当地的环境质量；②合理布局区域内的工矿企业，积极推行以资源节约型、科技先导型、质量效益型和清洁生产为特征的新型工业，走循环经济的发展道路。

静乐县生态经济区划图见图5.5-2。

本项目利用煤矸石进行土地整理，是一项环保工程，项目建设增加植被量，提高绿化率，对区域生态环境有积极作用，符合静乐县生态经济的发展方向。

#### 5.5.3.3评价区土地利用现状调查

1、土地利用现状调查

根据卫星图片解析结果，结合实地调查，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）进行分类，划分了8种二级土地利用类型。评价区及占地范围内土地利用情况见表5.5-2和图5.5-3。

表5.5-2  评价区土地利用现状地类统计表             单位：hm2

| 一级类 | 二级类 | 填埋区占地 | 取土场占地 | 运矸道路 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | / | / | / | / | / | / | 22.45 | 10.33 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | / | / | / | / | / | / | 1.51 | 0.69 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.22 | 2.00 | / | / | / | / | 6.59 | 3.03 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其它草地 | 1.71 | 15.52 | 0.67 | 100 | / | / | 167.65 | 77.16 |
| 06 | 工矿用地 | 0601 | 工业用地 | 7.55 | 68.70 | / | / | / | / | 8.96 | 4.12 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | / | / | / | / | / | / | 4.34 | 1.99 |
| 10 | 交通用地 | 1003 | 公路用地 | / | / | / | / | / | / | 0.99 | 0.46 |
| 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 1.51 | 13.74 | / | / | 0.24 | 100.00 | 4.83 | 2.22 |
| 合计 | 10.99 | 100.00 | 0.67 | 100.00 | 0.24 | 100.00 | 217.32 | 100.00 |

由表5.5-2和图5.5-3可知，评价区内土地利用类型以其他草地为主，其次为耕地和工矿用地。评价区耕地面积为22.45hm2，占评价区面积总的10.33%，项目占地范围内（包括永久占地和临时占地）无耕地分布，耕地主要分布在评价区的沟谷低洼处以及分布山地坡面上，无灌溉设施，靠天然降水耕作，主要农作物有谷子、莜麦、胡麻、马铃薯等一年一熟杂粮，产量较低；评价区林地面积6.59hm2，占评价区总面积的3.03%，以灌木林均有分布；占地范围内，填埋区有少量灌木林地分布，面积为0.22hm2，占填埋区总面积的2.0%，取土场和运矸道路用地范围无林地分布；灌木林地零星分布在评价区的条形冲沟内，主要有虎榛子、刺玫、柠条、沙棘、胡枝子等。评价区草地面积167.65hm2，占评价区总面积的77.16%；填埋区内草地面积1.71hm2，占总面积的15.52%；取土场全部占用草地；运矸道路全部占用裸土地，占地面积为0.24hm2。

2、土地利用现状评价

评价区内土地利用类型以其他草地为主，其次为耕地和工矿用地。评价区植被状况较差，覆盖度较低（多为低覆盖度的其他草地），生态系统结构和功能不稳定，抗逆性较差。由于填埋区工矿用地比例较高，这也是项目区水土流失较为严重的主要原因。因此进行废弃粉煤灰堆场进行土地复垦是项目区水土流失治理的主要途径。

#### 5.5.3.4植被现状调查与评价

1、植被资源现状调查

依据《中国植被》的区域植被区划类型分类依据，本评价区的植被类型在中国植被区划中属暖温带落叶阔叶林地带。根据《山西植被》，评价区属于晋北黄土丘陵，虎榛子、沙棘等次生灌丛区。

评价区自然植被以其他草地为主，草本主要是苔草、苜蓿、白羊草、蒿类等等，广布于评价区的沟沟坎坎。林地主要以灌木林为主，主要是荆条、刺玫、柠条、沙棘、胡枝子等，乔木林多为多代天然更新的次生林，主要树种为油松和山杨。农作物以谷子、莜麦、胡麻等杂粮为主，产量较低。

（1）乔木林地：评价区内有林地的分布很少，零星分布在评价区相对平坦区域，树种主要为油松和山杨，林分组成单一。

（2）灌木林地：评价区内灌木林地分布较少、零星分布在评价区的自然沟谷中，为评价区植被覆盖较好的区域，也是区域水土流失轻微的地区。灌木主要有虎榛子、刺玫、柠条、沙棘、胡枝子等，林地郁闭度0.2~0.35，高度在0.8~1.65m，林下草本层植被稀少，盖度较低。

①虎榛子灌丛：主要分布在评价区的低洼沟谷，大鸣河支沟分布较为集中。覆盖度25~40%，一般高度0.6~1.3m，常见伴生种有刺玫、沙棘等，草本层有白羊草、铁杆蒿、羊胡子草等。

②沙棘灌丛：覆盖度30~40%，高度一般在0.8-1.5m，伴生种有荆条等，草本层有白羊草、针茅、羊胡子草等。

（3）草地

评价区草地均为其他草地，主要草种为苔草、苜蓿、白羊草、蒿类等。

①白羊草+苔草草丛：群落总盖度25~30%，分盖度20%左右，一般叶层高10~20cm。伴生有铁杆蒿、艾蒿等。

②蒿类草丛：群落总盖度为20~30%，主要建群种是铁杆蒿、艾蒿、高度一般在20~30cm。群落组成除蒿属种类外还有白羊草等草本植物。

（4）栽培植被

本区农作物由一年一熟的春播作物组成，主要粮食作物有：谷子、莜麦、胡麻、马铃薯等。

评价区植被类型见图5.5-4。

2、植被资源现状评价

评价区属温带半干旱气候区，植被区划属晋西黄土丘陵，为虎榛子、沙棘等次生灌丛区。

从评价区植被与植物资源现状来看，评价区植被类型和植物成分较简单，自然植被覆盖度较低，灌木主要分布评价区的沟谷低洼地带。草丛广布，与林地、栽培植被镶嵌分布。对照《山西省重点保护野生植物名录》，并查阅其分布现状，同时通过现场实地调查及走访当地群众，评价区内没发现国家及山西省重点保护野生植物。评价区和项目占地范围植被资源统计见表5.5-3。

表5.5-3  评价区植被资源统计表            单位：hm2

| 一级类 | 填埋区占地 | 取土场占地 | 运矸道路 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) |
| 1 | 针、阔叶林植被 | / | / | / | / | / | / | 1.51 | 0.69 |
| 2 | 灌丛植被 | 0.22 | 2.00 | / | / | / | / | 6.59 | 3.03 |
| 3 | 草丛植被 | 1.71 | 15.52 | 0.67 | 100 | / | / | 167.65 | 77.16 |
| 4 | 农作物 | / | / | / | / | / | / | 22.45 | 10.33 |
| 5 | 无植被 | 9.06 | 82.44 | / | / | 0.24 | 100 | 19.12 | 8.79 |
| 合计 | 10.99 | 100.00 | 0.67 | 100.00 | 0.24 | 100.00 | 217.32 | 100 |

#### 5.5.3.5土壤侵蚀现状调查与评价

1、土壤类型现状调查与评价

静乐县境内覆盖深厚的第三纪红土和第四纪黄土，受水力和重力侵蚀，平均每年有2-5cm表土层被侵蚀，造成土壤贫瘠，肥力下降。土壤大多呈中性土壤，有0.065%的土壤因盐渍化而呈碱性。主要土壤类型有：棕壤土、山地棕壤、生草棕壤、棕壤性土、褐壤土、淋溶性褐土、山地褐土、褐土性土、淡褐土、草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土。

生态环境影响评价区内仅有1种土壤类型，即褐土性土。褐土性土：褐土性土，发育于海拔l 250m以下的黄土丘陵区，绝大部分是农耕地，其成土母质为黄土及黄土状物质，土层深厚，土性软绵，侵蚀轻微，土壤肥力较高，表层有机质含量最高可达1.16%，主要分布在地形比较平坦的黄土残塬和河谷阶地。

2、土壤侵蚀现状调查与评价

（1）评价区土壤侵蚀现状调查

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目所在区域属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/km2•a。

评价区和占地范围水土流失现状遥感解析判断结果见表5.5-4和图5.5-5。

表5.5-4    评价区土壤侵蚀现状一览表           单位：hm2

| 一级类 | 填埋区占地 | 取土场占地 | 运矸道路 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) |
| 1 | 微度侵蚀 | 0.21 | 1.91 |  |  | 0.06 | 25.00 | 32.56 | 14.98 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 1.01 | 9.19 | 0.45 | 67.16 |  |  | 85.21 | 39.21 |
| 3 | 中度侵蚀 | 0.71 | 6.46 | 0.22 | 32.84 |  |  | 85.78 | 39.47 |
| 4 | 强烈侵蚀 | 4.25 | 38.67 |  |  | 0.18 | 75.00 | 7.75 | 3.57 |
| 5 | 极强烈侵蚀 | 4.81 | 43.77 |  |  |  |  | 6.02 | 2.77 |
| 合计 | 10.99 | 100.00 | 0.67 | 100.00 | 0.24 | 100.00 | 217.32 | 100.00 |

由表5.5-4和图5.5-5可以看出，评价区和取土场以微度~中度侵蚀为主；填埋区和运矸道路以强烈~级强烈侵蚀为主。评价区轻度侵蚀和中度侵蚀面积合计170.99 hm2，占评价区总面积的78.68%；填埋区强烈侵蚀和级强烈侵蚀面积合计9.06 hm2，占填埋区总面积的82.44%。填埋区土壤侵蚀强度大主要是由于项目占用静乐电厂原有灰场，地表植被覆盖度低所致。

项目区属于汾河流域，属于侵蚀堆积黄土中海拔丘陵区，区内大部分成处地貌单元均为中低山区山，区内大部分为第四系黄土覆盖，沟谷零星出露基岩地层。按照《山西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（晋政发〔1998〕年第42号），项目区属于山西省人民政府划定的水土流失重点预防区。因此，项目在实施过程中应做好局部水土流失严重地区的治理工作，增大植被度，增加河川径流补给量。

（2）评价区土壤侵蚀评价

评价区坡地及沟地密布，土壤侵蚀类型交错分布，极强和强烈侵蚀主要发生在采矿破坏的裸土地上；同时评价区植被稀疏和坡耕旱地也是水土流失严重的主要原因。整个评价区平均土壤侵蚀模数约为2590t/km2.a，属于中度侵蚀范围。

#### 5.5.3.6生态系统类型调查

根据遥感影像解析和实地调查，评价区共有3种生态系统类型，其类型及特征见表5.5-5。

表5.5-5  评价区生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地生态系统 | 铁杆蒿、艾蒿、白羊草、苔草、苜蓿、白羊草、蒿类等 | 为评价区内主要生态系统，大面积分布在评价区中部 |
| 2 | 农田生态系统 | 谷子、莜麦、胡麻、马铃薯等小杂粮 | 分布于大鸣河两岸地势平坦地区及评价区西侧的台地上 |
| 3 | 林地生态系统 | 包括针、阔林地和灌木林地。主要物种为油松、侧柏及荆条、刺玫、柠条、沙棘、胡枝子等 | 位于评价区东南侧平缓山坡的山地背面及自然沟谷中 |

评价区以草地生态系统占优，其广布在评价区中的山地、丘陵区的荒坡及沟谷两侧，与农田生态系统集中分布在大鸣河两岸的阶地上；林地生态系统条带状分布于评价区的沟谷及山地背面。

#### 5.5.3.7野生动物现状调查与评价系

评价区内野生动物以鸟类及啮齿类动物居多，两栖爬行类较少，根据《山西省珍稀濒危野生动物分布图》及现状调查，评价区内没有发现珍稀濒危野生动物，没有国家和省级重点保护的野生动物。生态系统简单，生态环境一般。

### 5.5.4 生态环境影响分析

（1）施工期生态环境影响分析

① 植被破坏

项目区总占地面积11.90hm2，包括填埋区10.99hm2，取土场0.67hm2，运矸道路0.24hm2。用地范围包括挡渣坝、拦水坝、排水系统、消力池、取土场、道路等建设用地，填埋场施工前需对场地进行平整，场地近距离范围内的植被也可能被施工行为破坏。填埋场范围属原静乐电厂灰场，区内为裸地，植被覆盖度不足10%，主要植被多为杂草，主要为蒿类、白羊草等，项目占地面积较小，植被覆盖度差，场地平整造成的生物量减少程度较轻。

施工道路两侧的农作物容易受到运输扬尘的影响，扬尘覆盖枝叶花果，影响其生长。雨季施工时，雨水冲刷松散土层流入施工场区周围的土地，造成淤积、淹没农作物和植被，会对农作物的生长和周围植被产生不同程度的影响。

② 动物影响

由于评价区内没有珍贵的野生动物，而且周边区域均受到人工开发的影响，不宜于动物生存，施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上。虽然施工会造成占地范围内原有野生动物的转移，但不会造成野生动物数量、种类的减少，因此拟建工程对动物影响较小。

（2）运行期生态环境影响分析

①煤矸石运输及填充过程中的扬尘对周边土壤和农田的影响

本项目煤矸石运输过程的污染源为运矸车辆，污染物为交通噪声和扬尘。本项目运矸路线从“杨石线-专用线路”，运输道路不穿越村庄，路况较好。煤矸石运输采取的环境保护措施有运输车辆加盖蓬布，防止矸石跌落，进场道路定期洒水、清扫等。采取相应措施后运输过程产生的扬尘不会对周边生态环境产生明显影响。

煤矸石填沟过程中扬尘的主要产生环节包括煤矸石的倾倒推平过程、操作面的风力起尘等。扬尘排放主要为无组织面源排放，如不采取有效措施，扬尘将对项目下风向的土壤和农田生态环境产生不利影响，影响方式与煤矸石运输扬尘对道路沿线环境的生态影响一致。

扬尘随气流扩散一定距离后沉降，被土壤和植被承接，降落地面的粉尘将参与土壤的理化过程，降落于植物叶面的粉尘将对植物的正常生长产生明显影响。大量粉尘累计于叶面，会堵塞气孔，减弱植物的光合作用和呼吸作用，使农作物籽粒产量和品质下降。根据静乐县气象局多年平均风速统计，年平均风速为2.7m/s，而场地起尘风速为4m/s，矸石表面起尘量较小。因此，矸石运输和充填过程产生的扬尘对周边土壤和农田植被影响较小。

②景观生态影响分析

由于评价区在生态尺度上的范围较小，仅作定性分析。项目建设前，拟建场址所在地景观格局简单，主要为裸地，项目建成后被灌木林地取代，异质性有所提高，同时，采矿迹地原有视觉效果杂乱，进行土地开发整理后将呈现整齐有序的人工景观。

拟建工程需清除范围内的植被，由于被清除的植被群落物种单一，异质性差，因此对地区的物种多样性及生态系统的稳定性影响不大。改造后的林地生态系统与施工前的裸地相比将得到提高，保持连续的生态系统生产能力，其它服务功能受影响程度亦较轻。

③取土场生态影响分析

本项目运行期土方分两部分获得，一部分取自场地内部，主要用于工程前期覆土，另一部分通过取土场获得，用于工程后续覆土。现场踏勘，拟选取土场为沟口西侧的土坡，该区黄土资源丰富，植被主要为草丛植被，禁西侧小范围内分布有灌木植被。

项目建设取土将对周围环境带来一定的不利影响，主要表现为将改变取土场用地范围内的原有地形地貌，破坏地表植被，改变原有地面坡度，使原有稳定的地表受到扰动，并且中短期内不能马上恢复，从而改变土地的使用功能和生态功能；遇到雨季集中降水，将难以避免产生新的水土流失；由于便道路况较差，土方运输扬尘对周围环境和农作物会造成不利影响等。因此，对取土场建设带来的不利影响应引起足够的重视，并采取切实可行的环保措施加以减缓和消除。

本项目取土过程中可能产生的环境影响包括以下几个方面：

a、取土施工作业中，不可避免地有表土和土方临时堆置，由于地表植被破坏，如遇雨天易造成水土流失，污染地表水系或农田，使局部土壤水势改变，影响土壤养分运移，作物根系生理活动或呼吸作用受影响导致产量降低。

b、机械运输碾压土壤，致使土壤肥力破坏，作物根系机械损伤或正常的代谢活动受阻，将影响作物生长及产量；此外，运输扬尘，作物叶片积尘过多将影响其正常的光合作用或枝杆机械损伤，致使作物营养不良导致产量降低。

因此，要求取土前应事先进行取土场的进场、开挖、堆放料及后期的生态恢复措施设计，并按设计事先修建必要的截排水措施。取土时应严格按设计进行施工，注意开挖的稳定性，尽量减少开挖面，对施工中产生的废弃渣，包括剥离覆盖层产生的废弃渣不得随意倾倒，应专门堆放，并设拦渣设施防止水土流失影响周边地区，同时为防止降雨形成的地表径流冲刷开挖面，在开采边坡外缘3m左右的位置布设截水沟，取土场内设置排水沟。取土结束后，应立即对取土场进行后期恢复治理，防止水土流失，对开采部位应回填种植表土，平整后恢复原有植被。取土场防护应采取工程防护和生物防护相结合，在保障边坡安全稳定的情况下，尽可能恢复植被以改善生态环境和视觉效果。

（3）水土流失影响分析

项目区属为北方土石山区，以水力侵蚀为主，土壤容许流失量为200t/（km2·a）。评价区以轻度和中度侵蚀为主，两者占地评价区总面积的78.68%。评价区有坡面面蚀、粗沟、深沟侵蚀。年际与年内气候变化剧烈，全年土壤侵蚀过程均很活跃，冬春为风蚀、剥蚀强盛期。

水土流失的原因主要是与降雨、土壤、地形、植被四个要素有关，强烈的暴雨冲刷地面，地面土壤质地疏松、植被稀少、地形高低不平等造成水土流失。

本项目建设在施工过程中将不可避免地损坏生态环境，引发新的水土流失，因此分析施工过程中可能损坏的原地貌植被状态状况以及可能形成的水土流失危害，为合理布置各项防治措施，有效地防止项目建设引发的水土流失提供科学依据，保证工程项目的顺利进行，促进生态环境良性循环。

① 水土流失因素分析

在施工准备期，将首先进行场地的“三通一平”，进行部分挖方及填方工作，因此，由于原地貌土地被扰动，地面的覆盖物被清除，以及土方开挖后的堆存，大面积的土地将完全暴露在外，容易导致水土流失。

在煤矸石填沟作业过程中，由于拦矸坝、排水渠以及截洪沟等已发挥拦挡作用，水蚀作用下工程建设区域范围内水土流失将大大减少，主要的流失因素是风蚀。

③扰动原地貌、土地及植被损坏情况

项目在生产建设期间开挖、扰动和占压，将不可避免地对原地貌、土地和植被进行破坏。本工程扰动原地貌面积为11.90hm2。

③影响分析

本项目建设主要体现在开挖、取土、占压、运输等方面，可能造成的水土流失危害主要为以下方面：

a、损坏水土保持设施，降低水土保持功能

项目建设过程中将占用和破坏建设用地，对原地表植被、土壤结构构成破坏，因项目区褐土性土如果失去地表植被的保护，很容易在水力侵蚀及重力侵蚀下形成不稳定边坡，降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失，造成土壤流失、土地生产力下降。

b、影响周边环境质量

遇到强度较大的降雨和大风，极易产生严重的水土流失和扬尘，不仅直接影响工程施工，而且给周边地区群众生产、生活带来较大影响。可能造成周边区域农业耕作条件恶化，破坏了土地资源，使土地功能降低，影响当地农业的发展，存在恶化周边地区生态环境的隐患。

## 5.6土壤环境影响分析与评价

### 5.6.1区域土壤环境概况

（1）土壤类型

静乐县覆盖深厚的第三纪红土和第四纪黄土，受水力和重力侵蚀，平均每年有2-5cm表土层被侵蚀，造成土壤贫瘠，肥力下降。土壤大多呈中性土壤，有0.065%的土壤因盐渍化而呈碱性。静乐县土壤分为褐土、棕壤、草甸土三大类，9个亚类，48个土属。根据国家土壤信息服务平台项目区1公里发生分类土壤图，项目土壤环境影响调查评价范围内仅有一种土壤类型，为褐土性土。项目区土壤类型分布见图5.6-1。

（2）土地利用现状与利用规划

本次评价收集了静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目附近区域的土地利用现状图图。根据土地利用现状图，项目占地类型为其他草地，土壤评价范围（填埋区外扩200m）有旱地、其他林地和草地。

本次评价土地利用规划按照项目复垦方案确定，即填埋区规划用地类型为灌草地，其他区域土地利用规划与土地利用现状相同。

### 5.6.2土壤环境影响识别及评价因子筛选

#### 5.6.2.1土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期、服务期满三个阶段对土壤的环境影响。污染影响途径识别见表5.6-2。

表5.6-2  污染影响污染途径识别（填埋区）

| 类型 时段 | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | —— | —— | —— |
| 运营期 | —— | √ | √ |
| 服务期满后 | —— | — | — |

#### 5.6.2.2 土壤环境影响源与影响因子识别

本次评价根据工程建设内容，对污染影响型项目进行影响源及影响因子识别，具体见表5.6-3。

表5.6-3  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 场地 | 污染源 | 工艺流程节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋作业区 | 矸石堆放 | 矸石淋溶 | 地面漫流 | SS、总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | 间断 |
|  |  |  | 垂直入渗 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 |  |

#### 5.6.2.3 评价因子筛选

根据工程分析、环境影响因素识别及判定结果，确定本项目环境影响要素的评价因子见表5.6-4。

表5.6-4  评价因子筛选

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 特征因子子：总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍； 其他因子：六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘 | 地面漫流和垂直入渗：总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 |

### 5.6.3 土壤环境影响预测与评价

1、预测评价范围、时段和预测情景设置：项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。已项目正常运营为预测情景。

2、预测评价因子：总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、氟化物。

3、预测评价方法

本次评价类比山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿矿井竣工验收期间矸石场及其周边土壤环境质量监测结果进行类比分析。

（1）可比性分析

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿矸石场运行期间主要堆存斜沟煤矿8号层和13号煤层的掘进矸石和洗选矸石，矸石淋溶数据与本项目矸石淋溶数据对照见表5.6-5。

表5.6-5  矸石淋溶工业成分对照表

| 项目 | 单位 | 斜沟煤矿 | 本项目 | GB5085.3-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8号煤层 | 13号煤层 | 晋北煤业 |  |
| 总铬 | mg/L | ＜0.0009 | ＜0.0009 | ＜0.01 | 15 |
| 总镍 | mg/L | 0.0010 | 0.0010 | ＜0.01 | 5 |
| 总铜 | mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.01 | 100 |
| 总锌 | mg/L | ＜0.0018 | ＜0.0018 | 0.0013 | 100 |
| 总砷 | mg/L | 0.0023 | 0.0025 | ＜0.1 | 5 |
| 总镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.003 | 1 |
| 总汞 | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | ＜0.0001 | 0.1 |
| 总铅 | mg/L | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.05 | 5 |
| 无机氟化物 | mg/L | 1.802 | 1.782 | 0.60 | 100 |

由表5.6-5可知，本项目矸石淋溶中重金属除总锌外，其他均低于检出限制，与斜沟煤矿基本一致，不存在显著差异，本项目矸石性质与斜沟煤矿一致，均为一类工业固废。两个煤矿矸石堆存对土壤环境质量的影响具有可类比性。

（2）斜沟煤矿矸石场环保措施调查

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿矸石场采区的环保措施如下：

矸石场底部修建排水涵洞，减少上游雨水汇入；四周建设截水沟和排水沟，减少周围雨水汇入排矸场；沟口建设拦渣坝，避免矸石因雨水冲刷排出场外；矸石分层堆存，及时夯实并覆土，每层设置马道，在马道上修建截（排）水沟，护坡间修建截水沟，确保沟内雨水尽快排出场外，减少矸石淋滤水的产生；封场后进行封场并生态恢复，进行种草、种树绿化。

（3）矸石场土壤环境影响分析

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿矸石场截止2019年已运行7年，目前矸石场已填满并封场。在项目整体验收期间，对运行矸石场场地内及上下游土壤环境质量进行了现状监测，监测结果见表5.6-6。

表5.6-6    斜沟煤矿矸石场周边土壤环境质量监测结果表    单位：mg/kg

| 监测点位 | 铜 | 锌 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 镍 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白家塔 （上游） | 0-20cm | 27.3 | 86.2 | 0.058 | 0.084 | 3.7 | 23.7 | 20.8 | 36.6 | 8.02 |
|  | 20-60 cm | 25.6 | 83.6 | 0.056 | 0.092 | 3.5 | 27.1 | 21.2 | 34.6 | 8.05 |
|  | 60-100 cm | 24.2 | 81.2 | 0.060 | 0.096 | 3.7 | 29.2 | 20.8 | 36.8 | 8.10 |
| 挡矸墙下 游（下游） | 0-20cm | 25.2 | 84.5 | 0.066 | 0.078 | 3.5 | 30.3 | 21.2 | 34.6 | 7.98 |
|  | 20-60 cm | 28.6 | 84.9 | 0.064 | 0.076 | 3.7 | 31.2 | 20.8 | 36.6 | 8.02 |
|  | 60-100 cm | 33.0 | 85.6 | 0.062 | 0.086 | 3.5 | 32.0 | 21.2 | 34.2 | 8.03 |
| 矸石场内 | 0-20cm | 23.3 | 86.3 | 0.073 | 0.099 | 3.7 | 28.6 | 20.8 | 38.21 | 8.02 |
|  | 20-60 cm | 25.2 | 87.2 | 0.076 | 0.102 | 3.5 | 28.0 | 21.2 | 39.0 | 8.05 |
|  | 60-100 cm | 26.4 | 88.0 | 0.079 | 0.110 | 3.7 | 27.6 | 20.8 | 41.0 | 8.06 |
| 评价标准（农业地标准） | 100 | 300 | 0.6 | 3.4 | 25 | 170 | 250 | 190 | ＞7.5 |

由表5.6-6可知，矸石场上下风及矸石场内各采样点的土壤中监测的金属含量基本一致，且各监测点位土壤环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB/15618-2018）》中的风险筛选值标准，矸石堆存未对周围土壤造成污染。

娘子神大井沟矸石煤矸石统一利用处理项目目前尚未建设，本次评价提出的矸石场污染防治措施包括栏杆坝、排水涵洞、环场截（排）水沟、马道排水沟等，环保措施与斜沟煤矿基本一致，类比斜沟煤矿矸石场土壤环境质量监测结果，本次评价认为采区合理的环保措施后（具体见固废章节），项目运行及封场后不会对周围土壤环境质量产生显著的影响，不会使周边土壤的环境质量发生显著变化。

### 5.6.4 环境保护措施

静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目采取的土壤环境保护措施如下：

①首先对沟底进行推平、压实处理，并覆盖0.5m黄土并压实，起到防渗和隔离作用，确保矸石淋控水不进入下层粉煤灰内；

②在煤矸石利用场外侧修建环状截水沟，在煤矸石堆场北侧修建挡水墙，并在现状粉煤灰顶部修建排洪沟，有效防止周边区域雨水汇入沟内，减少矸石淋溶水的产生；

③在填埋作业过程中对进入处理区的矸石进行逐层压实处理，每层矸石堆存厚度不超过2m，覆土厚度不低于0.5m。并在填埋区内部修建排水沟，减少沟内雨水对矸石冲刷、淋溶，有效防止矸石中的重金属类污染物通过地表漫流和垂直入渗方式进入土壤。

④矸石填埋至1275m标高后，修建分区坝，分区坝内布置粉煤灰填埋区，填埋区设置竖井和排水管涵，确保粉煤灰堆场内的淋控水通过竖井汇至涵洞，

⑤本项目当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。

⑥加强对项目用地及其周边土壤影响情况监测，本项目设置2处土壤跟踪监测点位，定期进行土壤监测，分析土质变化的原因，及时发现问题，采取相应的措施及时处理，保证项目区域土壤不受影响。

### 5.6.5 跟踪监测计划

本次土壤环境质量根据评价等级及土壤影响类型进行布置，本项目为污染影响型二级评价，土壤跟踪踪监测点布置情况见表5.6-7。

表5.6-7  土壤环境跟踪监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 样品要求 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 坝址下游10m内 | 表层样 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | 每5年1次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018) |
| 2# | 填埋区下游100m附近旱地 | 表层样 |  |  |  |

### 5.6.6 土壤环境影响评价自查表

静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目土壤环境影响评价自查表见表5.6-7。

表5.6-7  土壤环境影响评价自评估表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型■；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 占地范围（7.26hm2）敏感目标（周边耕地） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流■；垂直入渗■；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物指标 | SS、总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 |  |
|  | 特征因子 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类■；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级■；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)■；b)■；c)■；d)■ |  |
|  | 理化特性 | pH | 统附录c |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 0 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 3 | 0.2m、1.0m、3.0m |  |
|  | 现状监测因子 | 特征因子：总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 其他因子：六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 |  |
|  | 评价标准 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中pH＞7.5时的筛选值 |  |
|  | 现状评价结论 | （达标） |  |
| 预测 | 预测方法 | 类比分析 |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围：矸石填埋区，影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)■；b)□；c)□ |  |
|  |  | 不达标结论：a)□;b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 源头控制■；过程防控■；土壤环境质量现状保障□；其他 |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | 每5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | —— |  |
| 评价结论 | 可接受■；不可接受□ |  |

### 5.6.8土地复垦完成后环境影响评价

静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目土地复垦完成后环境影响主要是堆场扬尘影响、水环境影响和生态影响。

（1）土地整理完成后扬尘影响分析与评价

本项目填沟作业完成后最终将达到整体绿化，植被覆盖全部场地范围。

植被恢复前期由于植被盖度尚未达到较好的程度，如遇大风干旱天气，会产生一定的扬尘，但是较作业区未恢复植被时而言，裸露地表面积大大减少，扬尘产生量将大大减少，且恢复的植被将会削弱风速，风速减小，起尘量也会减少，扬尘将会得到一定的治理，影响范围和影响程度较运行期将会更小。

植被恢复远期随着植被生长，植被覆盖度的逐渐增大，扬尘产生量会越来越少，最终植被恢复稳定后扬尘产生量将会非常微小，影响微弱。

（2）土地复垦完成后水环境影响分析与评价

本项目填沟作业完成后由于中间覆土层和顶部覆土层的阻隔，项目淋滤水产生量极小。根据矸石淋溶实验结果，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，矸石中的重金属对土壤和地下水水质的影响轻微。项目运行期满覆土绿化后淋滤水对地表水和地下水环境影响轻微。

（3）土地复垦完成后生态影响分析与评价

土地整理完成后对整个场地进行覆土绿化，可绿化造地6.57hm2，采取乔、灌、草结合的方式进行绿化，补偿生态影响。具体方案为：平台和边坡均复垦为灌木林地。采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。复垦完成后，项目区植被覆盖较现状显著改善，属生态正效应。

### 5.6.9小结

（1）项目主要大气污染源为扬尘，道路运输扬尘采取运灰车辆限速行驶、场地内设置洗车设施等措施，灰渣填埋在采取洒水碾压覆土等措施后对周边环境空气质量及敏感点的环境空气影响轻微。

（2）本项目生产废水主要为洗车废水。洗车废水通过隔油、沉淀处理后，回用于洗车以及场地喷洒抑尘。

（3）本场地汇水面积较小，场地内的降雨汇水可以通过预先埋置的涵洞排走；周围山体汇流水通过导流渠排出；遇强暴雨时，无法收集的雨水形成场内径流流向下游，但径流过程无法形成充分浸泡状态，废水中各因子远低于淋溶水实验结果，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，淋溶水对地表水影响很小。本项目对区域地表水环境影响轻微。

（4）根据淋浸试验结果，淋溶浸泡试验状态下煤矸石浸出液浓度远低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准限值。在矸石淋溶浸泡的试验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从静乐县的气象资料来看，本区年平均降雨量472.5mm，多年平均蒸发量为1749.4mm，蒸发量约为降水量的3.7倍，则矸石的自然淋溶量是很小的，矸石淋溶水各项污染物浓度极小。即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

（5）工程结合地形特征，设计了修建截水沟、挡水墙、排水沟、排水涵洞等严格的雨水导排措施，可有效减少雨水对煤矸石的冲刷、浸淋量。根据山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿矸石场其周边土壤环境质量监测结果，煤矸石堆场采取沟底压实覆土、修建挡水墙、沟底铺设涵洞、分层压实、内部修建排水沟、及时进行复垦等工程措施后，利用煤矸石进行土地复垦不会对周围土壤造成污染。

（6）项目施工期在采取各项措施后，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。运行期采取各项噪声污染防治措施后，项目运行不会对周边村庄的声环境产生明显影响。

（7）由于场址一带自然生态条件一般，无原始生态保护要求，只要在项目建设和使用过程中，加强生态建设，重视以防治水土流失为重点的生态恢复和建设，项目对生态环境的负面影响将很轻微。

综上所述，本项目对周边环境影响轻微。

# 6 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析项目运行期间可能存在的潜在危险、有害因素及环境风险事故，引起有毒有害或易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以控制建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

## 6.1 评价依据

1、风险调查及风险潜势初判

本项目为填沟造地项目，在运行过程可能存在着一定的环境风险，如拦矸坝溃坝、滑坡、矸石自燃等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目的风险潜势为Ⅰ。

2、评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1评价工作等级划分表及评价项目的风险潜势判定结果（Ⅰ级），将本项目环境风险评价工作确定为三级以下，仅进行简单分析。

3、环境敏感目标概况

根据《建设项目环境保护分类管理名录》中有关环境敏感区的特征描述，结合环境风险评价区域的环境特征，对区域环境敏感因素特征进行分析并予以识别。识别的结果表明区域环境风险关注的环境敏感因素为场址附近村庄等人口居住区，距离最近的村庄为前文明村。会对排矸造田场地周围的土地、空气、地表水、地下水和生态环境环境造成不利影响。

## 6.2 环境风险识别

环境风险分析：①项目设置挡矸坝、排水沟等设施，当存在地表沉陷等影响时可能会导致矸石坝垮塌、矸石滑出，在暴雨时节可能会发生矸石坝垮塌、矸石泥石流，影响周边生态。由于本项目矸石沟汇水面积较小，排矸造田场地采取集水、排水措施，矸石经过压实处理后比较密实，不具备形成泥石流的条件，一般情况下不会发生矸石泥石流。②沟底粘土压实、分层覆土压实大大降低了煤矸石自燃风险，一般情况下不会发生矸石自燃情况。

评价工作重点：把场外界人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的预测和防护作为评价工作重点。

## 6.3环境风险分析及防范措施

### 6.3.1矸石坝垮塌风险事故影响分析

#### 6.3.1.1排矸造田场地溃坝事故源项分析

拦矸坝垮塌事故的原因主要由坝体质量问题、管理不当问题、矸石滑坡以及工程设计布置和施工不当等。

1、坝体质量问题主要包括：坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏、排水涵洞渗漏等；

2、管理不当主要指：维护使用不良、无人管理；

3、工程设计布设和施工不当主要包括：基础处理不好、填料不纯、填料的含水量控制不严、坝体坡度太陡、分期施工结合面处理不当、坝体填筑厚度不均、碾压不实、坝内涵管埋设不当、地震和冻融影响等。

#### 6.3.1.2矸石堆滑坡分析

根据项目设计方案，场地矸石堆体南北约500米，东西约50~250米，如果发生矸石滑坡事故，由于项目场地矸石堆放方式为分台阶分层堆放、分层碾压，层间覆土，矸石块粒径较大，经压实处理后比较密实，不易向下滑移，经过矸石台阶的缓冲以及矸石墙的作用可以阻挡大部分矸石，减少矸石堆体的滑移距离。本项目所占荒沟为一自然冲沟，周边地形较高，项目建设期间临时排矸时，拦矸溃坝只要采取措施及时清理矸石，即可恢复地表植被，不会造成永久性损害，项目填沟造地完成后，本项目虽然存在发生矸石滑坡环境风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，矸石堆放按照评价要求进行，并加强管理认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。

本项目如果发生拦矸溃坝事故，将会加重水土流失及破坏地表植被，因此，必须采取严格的防范措施，避免矸石拦矸坝垮塌事故的发生。

#### 6.3.1.3矸石发生溃坝后对环境的影响分析

本项目如果发生挡矸坝溃坝事故，矸石堆体发生滑移，会造成滑移范围内局部土壤地表植被破坏，影响土壤环境质量，如遇降雨，会发生水土流失，对区域生态环境造成一定影响，由于本项目发生溃坝后堆体滑移距离有限，不会对区域地表水及地下水产生影响。

#### 6.3.1.4预防填沟造地溃坝的措施

预防矸石溃坝应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。

1、场地内溃坝风险源强主要是洪水，风险减缓措施首先应修筑截排水沟、排水涵洞等，在排矸场周边设截洪沟，马道内侧设置马道排水沟，底部设排洪涵洞，运营期保证截洪沟、马道排水沟和排洪涵洞畅通，以减少洪水对堆积物的冲刷。

2、本工程防洪标准为20年一遇设计，50年一遇校核。场地水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行设计；

3、设置1座拦矸坝，在排矸场下游，坝高8.2m，坝长为90m，采用M7.5水泥砂浆砌筑片石砌筑；设置1座拦水坝，在排矸场上游，坝高4.2m，坝长为32m，采用M7.5水泥砂浆砌筑片石砌筑。拦矸坝和拦水坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

4、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜<lm。

5、矸石坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，采用工程护坡与植物护坡相结合方式。

6、做好项目场地的地质勘探，确保拦矸坝不受地表塌陷的影响。

7、加强挡矸坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对场地进行管理和维护，严禁在场地周边爆破等危害场地安全的活动。

8、建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

9、落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。本项目利用矸石进行填沟造地，矸石填埋时采用分层填埋、覆土压实的措施，矸石外边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶，在内侧坡脚修集水沟，使台阶内多余水不从边坡漫流，避免了对边坡覆土的冲刷。

采取以上措施后，本项目填沟造地后，堆存矸石内部不存在坍塌的可能，对环境影响很小。

### 6.3.2矸石自燃环境风险分析

#### 6.3.2.1矸石自燃环境风险源项分析

若矸石发生自燃可引起其它可燃物的燃烧，导致烟尘、SO2等的排放，污染环境空气。煤矸石自燃必须满足三个条件：煤矸石中含有能在低温氧化的物质或可燃物；煤矸石中存在氧气和水分；煤矸石中有使热量积聚的环境。具体为：

1、煤矸石中含有能在低温氧化的物质或可燃物。煤矸石中通常含有硫铁矿和煤，有的还有腐烂的废坑木、破布、油脂等。

2、煤矸石中存在氧气和水分。这是煤矸石自燃的外因。煤矸石在堆积的过程中，会发生粒度偏析，使矸石堆内部形成空气通道，结果使矸石堆产生“烟囱”效应。空气通道的形成，保证了矸石堆下部的矸石粒度较中部及上部的大，因而空气通道也较大，通过的空气较中、上部也多，空气带出的热量也多，所以矸石堆下部不易积累热量。矸石堆的中腰部，粒度适中，最易积累热量。当某一局部温度达到350℃左右即煤的燃点时，便将煤矸石中的煤点燃。

3、矸石堆中有热量积聚的环境。通常自然堆放的煤矸石上部粒径较小，热量不易逸出，中、下部粒径逐步变大，空气容易进入，导致局部热量聚积，引起煤矸石自燃。

#### 6.3.2.2矸石自燃对环境的影响

矸石自燃后废气对人体健康危害浓度见表6.3-1。矸石自燃后，会对区域环境空气质量造成一定程度的污染，但不会造成环境污染事故。

表6.3-1    矸石自燃后对人体健康急性危害浓度表

| 污染物名称 | 理化特性 | 急性危害浓度 | 对人体造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 悬浮在空气中的粒径小于100微米的颗粒物通称总悬浮颗粒物（TSP）。颗粒物成份很复杂，并具有较强的吸附能力。例如可吸附各种金属粉尘和强致癌物苯并(a)芘、吸附病原微生物等。 | 200mg/m³ | TSP中的可吸入颗粒物能直达并沉积于肺部，而引发不良的健康反应。 |
| SO2 | 无色，常温下为无色有刺激性气味的有毒气体，密度比空气大，易液化，易溶于水（约为1：40）密度2.551g/L。 大气中二氧化硫浓度在0.5ppm以上对人体已有潜在影响；在1-3ppm时多数人开始感到刺激；在400-500ppm时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。 | 1142mg/m³ | 在400ppm（1142mg/m³）以上时会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。 |
| H2S | 硫化氢是一种无机化合物，化学式为H₂S。正常情况下是一种无色、易燃的酸性气体，浓度低时带恶臭，气味如臭蛋。硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。人吸入70～150mg/m³/1～2小时，出现呼吸道及眼刺激症状，吸2～5分钟后嗅觉疲劳，不再闻到臭气。吸入300mg/m³/1小时，6～8分钟出现眼急性刺激症状，稍长时间接触引起肺水肿。吸入760mg/m³/15～60分钟，发生肺水肿、支气管炎及肺炎，头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐。吸入1000mg/m³/数秒钟，很快出现急性中毒，呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。 | 300mg/m³ | 吸入300mg/m³/1小时，6～8分钟出现眼急性刺激症状，稍长时间接触引起肺水肿。 |
| NOX | 氮氧化物废气(NOx)主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)，能刺激呼吸入器官，对眼睛和上呼吸道粘膜刺激较轻，主要侵入呼吸道深部的细支气管及肺泡。人体暴露在NO2环境中，浓度在25ppm就能致病，在500ppmm的浓度下将造成死亡。 | 50mg/m³ | 人体暴露在NO2环境中，浓度在25ppm(50mg/m³)就能致病 |
| CO | 一氧化碳是无色、无臭、无味、有毒的气体，具有可燃性，还原性和毒性。标准状况下气体密度为l.25g/L，当环境中CO的浓度超过100ppm时，人体就会产生头晕、乏力等不适感；随着CO浓度的增加，会进一步产生头痛、呕吐、昏迷等症状；当CO浓度超过600ppm时，短期内会引起窒息死亡。 | 205mg/m³ | 当环境中CO的浓度超过100ppm(205mg/m³)时，人体就会产生头晕、乏力等不适感；随着CO浓度的增加，会进一步产生头痛、呕吐、昏迷等症状 |

矸石发生自燃后除对空气产生一定程度的污染外，对地表水、地下水及土壤影响很小。

#### 6.3.2.3预防矸石自燃的措施

1、实行科学填矸

用推土机和压实机将矸石推平压实，尽量减小矸石的空隙率；每堆放一定高度的煤矸石，覆盖一层粘土。为防止雨水冲垮覆盖层，在马道平台上必须设排水沟；平面堆积的矸石堆则采用自然坡度排水。

2、尽可能减小矸石堆积斜面的坡度。堆积坡度一般不得大于42°。

3、严禁向沟内倾倒温度大于70℃的物料和易燃物，如坑木、锯末、生活垃圾等。

4、必须制定具有操作性的管理制度、危害预警措施、应急预案等。洗煤企业要设置固定的管理与灾害治理专业队伍或专职人员。

5、建立自燃预警管理制度，定期测温及预测、预警预报机制，并建立相应技术管理资料库。

6、暴雨天气必须封锁安全警戒区，禁止人员和车辆接近。当矸石堆体出现异常现象，应加强监测、监控，特别是雨雪天应加强监测、监控。

7、加强填沟场地管理，杜绝外来炭质可燃物进入场地。同时加强值班巡逻，禁止将易燃物品带到场地。

#### 6.3.2.4矸石自燃后灭火措施

针对矸石自燃的可能性，企业应做好日常环境管理及监测工作，填埋区一旦发生矸石自燃，及时扑灭火源，并采用石灰乳注浆法进行治理，及时扑灭火源，消除污染。

注浆法是目前国内外都广泛采用的灭火技术。注浆法是通过降温与隔氧两方面的作用来达到灭火的目的。其工艺过程为先将灭火材料（石灰乳、黄土、电石渣、粉煤灰）制成一定浓度的灭火浆液，再在火区布置一系列钻孔，用注浆泵将灭火浆液注入到矸石堆内部。灭火浆液接触到高温矸石后浆液中的水分急剧蒸发，同时带走大量热量，使矸石迅速降温。浆液中的固体物则包裹在矸石表面，或充填在矸石间的缝隙中，起到隔绝空气的作用。如果浆液中含有石灰等碱性物质，还可以吸收部分煤矸石燃烧释放的SO2、H2S、CO2等酸性气体，生成CaSO3和CaSO4以及无害的CaCO3盐类沉淀物，附在煤矸石表面也有一定的隔氧作用。

## 6.4应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。

1、预防预警

预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

2、应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向介休市、晋中市环保局及政府相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向相关部门提出申请。

3、应急处理

对各类环境事故，根据响应的救援方案进行救援的处理，同时应进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

4、应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

5、信息发布

突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。

## 6.5监督管理

1、对危险源进行定期检查和巡回检查，随时掌握动态变化情况，一旦出现危及安全生产的问题，立即采取措施进行处理；

2、立即组织撤离矸石沟下游人员，避免人员伤亡。

3、掌握危险源的基本情况，了解发生事故的可能性及严重程度，搞好现场安全管理；

4、安排保卫人员负责维护事故现场秩序，保证抢救物资的运输畅通和场区治安。

5、场领导要安排医务人员到达事故现场附近，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。

6、对事故现场进行清理，如造成林草地损害，尽量进行恢复，不能恢复的要进行补偿，补偿标准应按照当地政府确定的征地标准进行。造成人员伤亡的，应根据国家和当地有关补偿标准进行补偿。

## 6.6 环境风险评价结论

本项目如果发生拦矸溃坝事故，矸石堆体发生滑移，会造成滑移范围内局部土壤地表植被破坏，影响生态环境，如遇降雨，会发生水土流失，对区域生态环境造成一定影响，由于本项目发生溃坝后堆体滑移距离有限，不会对区域地表水及地下水产生影响。

煤矸石一旦自燃后，会对区域环境空气造成一定程度的污染，但废气污染物浓度均小于急性危害浓度，严格落实管理、防治、事发治理恢复及各项应急措施不会造成环境污染事故。

本项目虽然存在环境风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。

建设项目环境风险简单分析内容见表6.6-1。

表6.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 静乐县娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （忻州）市 | （—）区 | （静乐）县 | （—）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 111.9943 | 纬度 | 38.3684° |
| 主要危险物质及分布 | 矸石坝垮塌、矸石自然 |
| 环境影响途径 及危害后果 | 途径：挡矸坝由于坝体质量问题、管理不当问题、矸石滑坡以及工程设计布置和施工不当等原因发生垮塌事故；矸石发生自燃可引起其它可燃物的燃烧，导致烟尘、SO2等的排放，污染环境空气。 危害后果： （1）矸石发生溃坝后对环境的影响分析 本项目如果发生挡矸坝溃坝事故，矸石堆体发生滑移，会造成滑移范围内局部土壤地表植被破坏，影响土壤环境质量，如遇降雨，会发生水土流失，对区域生态环境造成一定影响，由于本项目发生溃坝后堆体滑移距离有限，不会对区域地表水及地下水产生影响。 （2）矸石自燃对环境的影响 矸石自燃后废气对人体健康产生一定危害。矸石自燃后，会对区域环境空气质量造成一定程度的污染，但不会造成环境污染事故。 |
| 风险防范 措施要求 | （1）预防排矸造田场地溃坝的措施 预防矸石溃坝应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。 ①场地内溃坝风险源强主要是洪水，风险减缓措施首先应修筑截排水沟、排水涵洞等，在排矸场周边设截洪沟，马道内侧设置马道排水沟，底部设排洪涵洞，运营期保证截洪沟、马道排水沟和排洪涵洞畅通，以减少洪水对堆积物的冲刷。 ②本工程防洪标准为20年一遇设计，50年一遇校核。场地水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行设计； ③设置1座拦矸坝，在排矸场下游，坝高7.5m，坝长为38m，采用水泥砂浆砌筑；设置1座拦水坝，在排矸场上游，坝高4.2m，坝长为69m，采用水泥砂浆砌筑。拦矸坝和拦水坝建成后须经安全验收后才能投入使用。 ④在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜<lm。 ⑤矸石坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，采用工程护坡与植物护坡相结合方式。 ⑥做好项目场地的地质勘探，确保拦矸坝不受地表塌陷的影响。 ⑦加强挡矸坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对场地进行管理和维护，严禁在场地周边爆破等危害场地安全的活动。 ⑧建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。 ⑨落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。本项目利用矸石进行填沟造地，矸石填埋时采用分层填埋、覆土压实的措施，矸石外边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶，在内侧坡脚修集水沟，使台阶内多余水不从边坡漫流，避免了对边坡覆土的冲刷。 采取以上措施后，本项目填沟造地后，堆存矸石内部不存在坍塌的可能，对环境影响很小。 （2）预防矸石自燃的措施 ①实行科学填矸 用推土机和压实机将矸石推平压实，尽量减小矸石的空隙率；每堆放一定高度的煤矸石，覆盖一层粘土。为防止雨水冲垮覆盖层，在马道平台上必须设排水沟，护坡上修建横向和纵向排水沟；平面堆积的矸石堆则采用自然坡度排水。 ②尽可能减小矸石堆积斜面的坡度。堆积坡度一般不得大于42°。 ③严禁向沟内倾倒温度大于70℃的物料和易燃物，如坑木、锯末、生活垃圾等。 ④必须制定具有操作性的管理制度、危害预警措施、应急预案等。洗煤企业要设置固定的管理与灾害治理专业队伍或专职人员。 ⑤建立自燃预警管理制度，定期测温及预测、预警预报机制，并建立相应技术管理资料库。 ⑥暴雨天气必须封锁安全警戒区，禁止人员和车辆接近。当矸石堆体出现异常现象，应加强监测、监控，特别是雨雪天应加强监测、监控。 ⑦加强填沟场地管理，杜绝外来炭质可燃物进入场地。同时加强值班巡逻，禁止将易燃物品带到场地。 （3）矸石自燃后灭火措施 针对矸石自燃的可能性，企业应做好日常环境管理及监测工作，填埋区一旦发生矸石自燃，及时扑灭火源，并采用石灰乳注浆法进行治理，及时扑灭火源，消除污染。 注浆法是目前国内外都广泛采用的灭火技术。注浆法是通过降温与隔氧两方面的作用来达到灭火的目的。其工艺过程为先将灭火材料（石灰乳、黄土、电石渣、粉煤灰）制成一定浓度的灭火浆液，再在火区布置一系列钻孔，用注浆泵将灭火浆液注入到矸石堆内部。灭火浆液接触到高温矸石后浆液中的水分急剧蒸发，同时带走大量热量，使矸石迅速降温。浆液中的固体物则包裹在矸石表面，或充填在矸石间的缝隙中，起到隔绝空气的作用。如果浆液中含有石灰等碱性物质，还可以吸收部分煤矸石燃烧释放的SO2、H2S、CO2等酸性气体，生成CaSO3和CaSO4以及无害的CaCO3盐类沉淀物，附在煤矸石表面也有一定的隔氧作用。 |
| 填表说明 | 本项目为排矸造田项目，在运行过程可能存在着一定的环境风险，如拦矸坝溃坝、滑坡、矸石自燃等。通过识别，本项目不存在重大风险源。评价等级为简单分析。 |

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 大气污染防治措施

（1）在场区建设过程中容易随风起尘而污染环境空气，本项目采取的主要污染防治措施有：

①施工场地应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

②土方作业时，对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；土方工程要有计划、分阶段进行，避免大面积作业，减少扬尘产生；临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘；当风速达4级以上时，停止施工，并做好覆盖工作；

③对于装运含尘物料的运输车辆必须加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落。

④对于施工车辆和机械扬尘，采取洒水湿法抑尘以保持路面低尘负荷状态。利用洒水车及时对施工现场和进出场道路洒水，保持地面湿度。

⑤严禁超载运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；限制施工区内运输车的速度，将卡车在施工场地的车速减至10km/h以下，在经过娘子神等村庄路段，车速控制在20km/h以下，其它区域减至30km/h。

在采取上述措施后，可将施工扬尘排放对周围环境的影响程度降低至最小。

（2）对于运营期，本项目大气污染源主要有①填埋作业扬尘；②运矸道路扬尘。

1）填埋作业过程扬尘污染防治对策

在矸石填充工程中矸石倾倒、摊铺及取土、覆土压实等作业过程中容易随风起尘而污染环境空气，本项目采取的主要污染防治措施有：

①各作业工序同步洒水，使作业面保持潮湿状态。

②矸石摊铺后压实，可形成一层防尘保护壳，运矸车辆进入场区后，按规定的路线减速行驶。

③采用分层摊铺、分层碾压、每堆高2米覆50cm黄土的作业方式。

④操作过程保持较小的作业面积，每一块分区达到标高时及时覆土。避免长时间暴露裸露矸石。

⑤取土场分片取土，同步洒水抑尘，并及时恢复绿化。

综上，加强操作管理，及时碾压、洒水及时等措施，可将本项目矸石填沟作业过程二次扬尘对环境的影响降至最低。

2）车辆道路运输扬尘污染防治对策

运输产生的环境空气污染主要有矸石抛洒及道路扬尘，矸石运输自煤矿和洗煤厂出来沿312省道从任家村南侧处进入本项目场地。

矸石运输采取的环境保护措施有：

①运输车辆不得超载，减速行驶，采用密闭式。

②车辆装运矸后及时冲洗，自场区出场前清洗轮胎。

③运矸道路定期洒水、清扫。

在运矸运输道路限速行驶和保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。本项目采取运矸车辆限速行驶、场地内设置洗车设施、配置道路洒水车等措施后，能够有效降低运输扬尘。

## 7.2 水污染防治措施

本项目场地仅设置值班室和办公室，项目排水包括生活污水和洗车废水，生活废水主要为洗漱废水，直接泼洒用于场区抑尘，排放量很小，不会形成径流，对水环境基本无影响；洗车废水进入隔油池和沉淀池，回用于洗车以及场地喷洒抑尘，不外排。

根据矸石淋溶浸出实验中矸石淋溶浸出液水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，从静乐县的气象资料来看，区域年蒸发量远大于降水量，则矸石的自然淋溶量是很小的。为了减轻流经场地的雨水对地下水的影响，本项目采取的主要水污染防治措施包括：

场地周边均设计了截洪沟，截洪沟总长度2194m，防止周边山体汇水进入场内。场内在降雨量较小时，雨水不会形成径流排出；在遭遇连续强降雨情况下，场地内的雨水形成径流，通过场地周边的排水沟排至拦矸坝外的消力池内，水量大时会通过消力池溢流口排入下游地表水环境。评价利用霍州煤电集团汾源煤业有限公司煤层矸石的淋溶试验分析毒性浸出试验结果，煤矸石浸出液各项分析指标均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度，因此对下游地表水水质影响轻微。此外，需要加强对项目用地及其周边范围内水井的水质变化情况监测，本项目设置3口地下水水质监测井，定期进行水质监测，对采集的数据进行合理的计算处理，分析水质变化的原因，及时发现问题，采取相应的措施及时处理，保证项目的安全稳定运行。

采取上述措施后，根据水环境影响分析，项目建设对地表水和地下水环境影响轻微，项目采取的水污染防治措施可行。

## 7.3 噪声污染防治对策

（1）场地内作业机械噪声

本项目场地周围200米范围内无声环境敏感点，运营期噪声主要为矸石倾倒、填沟作业、推土机、压实机、运输作业噪声，防治措施如下：

① 采用低噪声设备，合理安排各类机械作业时间，防止高噪声设备同时运行。夜间禁止作业，尽可能减少作业噪声对周围敏感点声环境的影响。

② 合理布局作业场地，采取必要的局部吸声、隔声降噪技术，以达到降噪效果。

③ 加强环境管理，对于高噪设备，应保证良好运行状态，进行定期的维修、养护；采用车况良好的运输车辆，并应注意定期维修、养护。

④ 要加强一线操作人员的环境意识，尽量减少人为噪声。

根据现场勘查，项目场地距离最近敏感点为距场区边界530m处的前文明村居民。本项目场地处于沟谷中，受两侧山体阻隔影响及地表植被的衰减作用，再加上距离的衰减，项目场地设备噪声不会对前文明村居民的声环境产生影响。

（2）运矸道路交通噪声防治措施

矸石运输车噪声约85dB（A），运矸车辆途经312省道，评价要求本项目合理安排运矸时间，运矸作业不在午间和夜间进行；同时运矸车辆运输途径村庄时应减速慢行，车速控制在20km/h以下，禁止鸣笛以减少噪声污染。

## 7.4 固体废物环境保护措施

施工过程产生的固体废物包括现有场地平整土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。施工土方应优先用于场地建设填方和覆盖用土，建筑垃圾应对其中可回收利用部分进行回收，剩余部分用于本项目的冲沟填充物。施工人员产生的生活垃圾在施工现场集中收集，定期交由当地环卫部门集中处置，禁止乱堆乱放。

## 7.5 生态环境保护及水土保持措施

（1）生态影响的避免

施工过程应加强管理，严格限定施工建设范围、施工路径，禁止施工人员和施工机械四处活动，到处形成临时道路，确保将植被破坏控制在场界范围内。施工过程应合理规划，禁止随地取土，尽量减少植被破坏面积。

施工过程中应尽量避开干扰和破坏野生动物的栖息、活动，严禁捕杀野生动物。

注意生态恢复、重建工作，改善或重建被干扰土地的生态平衡。

（2）生态影响的消减

项目采取科学的有利于生态保护的施工和运行方案，包括：

①施工过程中采取临时防护措施，在施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量的水土流失。

②合理安排作业时间，土建施工应避开降雨、大风天气。

③细化矸石填埋作业的分区方案，保证较小的作业面积。

④矸石运输车辆采用密闭式，装运后及时冲洗，运矸道路定期洒水、清扫。

⑤向作业面洒水，使之保持潮湿状态，抑制扬尘，洒水周期和水量据季节和天气而定。

⑥矸石每充填2m覆土0.5m，作业过程中做到每日覆盖，不留矸石暴露面。

⑦场外取土场应在取土前进行取土场的进场、开挖、堆放料及后期的生态恢复措施设计，并在开采边坡外缘3m左右的位置布设截水沟，取土场内设置排水沟。

（3）生态环境影响的补偿

植被重建是补偿和恢复项目建设期生态破坏的最有效方式，使被破坏生态系统进行有序演替，恢复系统的合理结构、高效的功能。植被重建后扬尘、水土流失等不利的生态影响均可消除，生物量和生态服务功能得到恢复，景观的生动性、协调性明显提升。

本项目填埋区边坡和平台进行复垦，复垦目标为灌木林地，复垦面积6.57hm²。采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。

本项目外取土场占地面积0.67hm2，需采取分层取土方式，在项目完成后及时进行恢复治理，防止水土流失。具体为开采部位应回填种植表土，平整后进行植被恢复，采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。

（4）生态管理及监控制度

初期建立起的植被系统往往较为脆弱、缺乏稳定性，植被在演替过程中还可能出现未能预测到的结果。因此，生态恢复过程的管理十分重要，通过对重建的植被系统进行科学的管养，不断调整绿地植被的种类组成和群落结构，并培育系统的自我更新能力，将系统的必要功能，并达到系统自身维持状态。

项目施工期间委托有资质的单位进行环境保护和生态监理，对各施工队伍和施工活动进行严格管理。

项目投运后，应设置生态保护专责人员，进行生态环境保护规划实施、日常管理和维护工作。

（5）水土流失防治措施

水土保持工作应该严格按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求进行。

评价建议采取生物措施、工程措施与管理措施三者相结合的方法，减少项目区及周边的水土流失。

① 生物措施

本项目在用地范围周边沿道路和排水沟采取灌、草结合的方式进行绿化。防止雨水冲刷，可有效减轻坝体的水土流失。

② 工程措施

设置拦渣坝和截洪沟，充分发挥其拦挡作用；排水沟与截洪沟形成网络，使场地内降水有组织排走；合理设置截洪沟末端消力池，确保截洪沟出水不会直接冲刷下游地面。

施工时序安排上，先开挖坝外排水沟，后进行坝体施工；施工材料、施工设备、开挖土方要按指定的地点存放。取土场取土时，要先建临时排水沟，后期及时恢复。

③ 管理措施

项目部应充分重视水土保持措施的落实，实施过程中要加强监控，确保措施落实到位、设施正常运行。水土保持设施应与主体工程同时设计、协调施工，保证方案实施的及时性、完整性。

## 7.6 土壤污染防治措施

本项目土壤污染防治措施如下：

①首先对沟底进行推平、压实处理，并在局部基岩出露位置覆盖0.5m黄土并压实，起到防渗作用，减小矸石堆放对土壤的影响；

②在煤矸石利用场外侧修建环状截水沟，在煤矸石利用场上游修建拦水坝，并在沟底铺设排水涵洞，有效防止周边区域雨水汇入沟内，减少矸石淋溶水的产生；

③在填埋作业过程中对进入处理区的矸石进行逐层压实处理，每层矸石堆存厚度不超过2m，覆土厚度不低于0.5m。并在填埋区内部修建排水沟，减少沟内雨水对矸石冲刷、淋溶，有效防止矸石中的重金属类污染物通过地表漫流和垂直入渗方式进入土壤。

④本项目当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。

⑤加强对项目用地及其周边土壤影响情况监测，本项目设置2处土壤跟踪监测点位，定期进行土壤监测，分析土质变化的原因，及时发现问题，采取相应的措施及时处理，保证项目区域土壤不受影响。

## 7.7 环境风险防范措施

（1）防范措施

①拦矸坝坝址在设计时应选择在地质基础条件好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗矸石堆体挤压的强度；精心设计，从设计上把好关，确保处置场的稳定性和安全性。

②严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量；在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等，清理并回填夯实。

③为了避免拦矸坝坍塌发生泥石流，拦矸坝应严格按设计建设，拦矸坝断面的各项评估指标到设计规范的要求，固废的堆存应严格按要求堆存压实，以防事故发生。墙基及拦矸坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，采用工程护坡与植物护坡相结合方式。

④为防止坡面、沟道径流漫流，导致固废流失，在荒沟周边充分利用自然地形条件，布设截洪沟，将拦矸工程上游的径流排入自然沟渠、河道，以排除产生矸石流失的动力条件。在最终标高之上沿场边线修建排洪沟，防止两侧客水进入。

⑤确保场内排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对处置场、拦矸坝的巡逻检查，如发现拦矸坝出现裂缝应采取补救措施。拦矸坝溃决后应立即采取抢救措施，可在处置场下游设缓冲地带。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等垮坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

⑥严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。加强日常监控，在处置场周围应设置监视器，并有专人负责巡视，以杜绝安全隐患。处置场服务期满后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保处置场的稳定。

⑦严格按国家有关规定，定期对处置场和拦矸坝、拦水坝等安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。

⑧场区截水沟应按设计要求先行构筑，确保未被污染的强降水直接导出场外，减少暴雨对污水沉淀池的冲击。截水沟应经常疏通，防止堵塞。

⑨实行科学填矸，用推土机和压实机将矸石推平压实，尽量减小矸石的空隙率；每堆放一定高度的煤矸石，覆盖一层黄土。

⑩针对矸石自燃的可能性，企业应做好日常环境管理及监测工作，填埋区一旦发生矸石自燃，及时扑灭火源，消除污染。

（2）应急预案

为保证出现环境风险时应急处理的快速、高效、有序进行，最大限度地减轻环境风险事故造成的人身伤害和财产损失，制定项目风险应急预案。

①接警及应急启动

获得发生重大垮坝、滑坡等事故情报后，应立即向主体单位负责人汇报，内容包括事故时间、地点、人员、范围及汇报人姓名等；事故汇报可采用电话汇报或口头汇报。

负责人在接到重大垮坝、滑坡事故情报后，决定启动事故应急预案，并向应急指挥部相关负责人下达启动预案命令。

②救援行动

相关人员接到命令后，立即奔赴事故现场，开展抢险救灾工作。

应急指挥部要根据事故现场情况立即对受伤或被埋人员进行抢救。在清理滑坡事故时要安排专人监视，避免再次滑坡伤人。

各单位的应急设备、物资和车辆，由应急指挥部统一调用。

保卫科负责维护事故现场秩序，保证应急物资的运输畅通和现场治安。

医务人员第一时间到达现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救冶。

③应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢救人员撤离事故现场。

④应急结束

总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回原单位，对事故进行调查，并按规定及时向上级汇报。

⑤善后处理

有关人员配合应急指挥部等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再次发生。

对事故现场进行清理，如果造成耕地损坏，尽量恢复，不能恢复的要对受损村民进行补偿，补偿标准按照当地政府确定的征地标准进行；造成居民生命财产损失的，应根据国家和地方有关补偿标准进行补偿。

在严格采取上述措施后，拦矸坝出现坍塌事故的可能性很小，一旦发生，启动有效的应急预案，对环境影响可降至可接受水平。

## 7.8 环保设施一览表

本工程采取的环境保护设施具体内容见表7.8-1。

表7.8-1  项目环境保护设施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 | 预期治理效果及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区建设及堆矸作业扬尘 | TSP | 散装物料采用绿网覆盖，场地洒水降尘、大风天气增加洒水频次。 堆矸作业时，在卸车、摊铺过程中洒水降尘；矸石随倒随压，填沟场地定期洒水降尘。 | 项目场地界达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运输扬尘 | TSP | 加强管理，清扫，撒水抑尘，运输车辆采取密闭措施防止抛洒。 | 对道路沿线居民影响较小 |
| 废水 | 雨水 | 雨水 | 填埋过程中矸石分层堆放，覆土压实，减少同雨水接触机会，避免淋溶水产生；场地上游设置拦水坝，周边设截洪沟，底部设排水涵洞，覆土后马道设排水沟，形成完善的雨水收集系统，以便雨水排出，防止雨水渗入，形成淋溶。 | 对区域地表水体和地下水影响较小 |
| 噪声 | 产噪设备施工噪声 | Leq（A） | 低噪设备，加强管理，设备定时保养，保持设备良好运行 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
|  | 运输噪声 | Leq（A） | 禁止夜间通行，减速慢行，禁止鸣笛 |  |
| 生态保护 | 生态防护和恢复 | -- | 运行中建雨水收集系统，避免水土流失。 当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。本项目场地复垦目标为灌木林地。 对于取土场采用分片取土，边取边恢复植被，与原地形、地貌、地被等自然环境相协调，同步洒水抑尘，并建临时排水沟，避免雨季水土流失。 | 按照《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），符合《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行。 |
| 土壤 | 矸石堆存 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总 | 沟底进行推平、压实处理，并在局部基岩出露位置覆盖0.5m黄土并压实，起到防渗作用；场地修建截水沟，在煤矸石利用场上游修建拦水坝，并在沟底铺设排水涵洞，有效防止周边区域雨水汇入沟内，减少矸石淋溶水的产生；对进入处理区的矸石进行逐层压实和覆土；本项目当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦；加强对项目用地及其周边土壤影响情况监测，及时发现问题，采取相应的措施及时处理。 | 对区域土壤环境影响较小 |
| 环境风险 | 溃坝、自燃风险 | -- | 在场地上游建拦水坝，下游建拦矸坝，场地周边设置截水沟，在坝底下游排水沟末端设置消力池一个，覆土后马道设排水沟，堆放时各平台设置一定坡度；定期对处置场和拦矸坝、拦水坝等安全性和稳定性进行评价；制定环境风险应急预案 | 降低环境风险，制定有效预防措施和应急能力 |

# 8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收入的环保效果及其建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

## 8.1项目投资及环保投资

本项目估算总投资约7728.02万元。项目为一般工业废物综合利用项目，利用煤矸石进行土地复垦，属固体废物综合利用项目，环保投资针对建设过程中治理扬尘、矸石淋溶液等二次污染所采取的措施，未包含挡矸坝、各排水设施等工程投资。项目环保投资约650万元，比例约为5.74%。

表8.1-1  环保投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矸石运输、填沟作业过程 | 1台洒水车、1座洗车平台 | 25 |
| 废水 | 场地基础处理 | 沟底推平，基岩出露区域覆0.5m黄土后压实，其到防渗作用 | 20 |
|  | 排水设施 | 包括挡水坝、周边截水沟、马道和边坡排水沟、沟底涵洞等 | 纳入工程投资 |
|  | 地下水监控 | 在周边布置3口地下水监控井，定期开展地下水监测 | 5 |
| 生态恢复 | 复垦区植被绿化 | 土地整理完成后，进行绿化，种植刺槐、紫穗槐及披碱草，乔木、灌木、草皮结合，进行绿化。复垦时上面覆土两层，第一层为阻隔层（靠近矸石层）覆0.7m厚的黄土，并压实；第二层为覆盖层，覆盖0.3m厚的熟土。边坡和平台均复垦为灌木林地。采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。 | 600 |
|  | 取土场 | 外取土场采取分层取土方式，在项目完成后在开采部位回填种植表土，平整后进行植被恢复，采用灌草混播模式，灌木选择槐树，每5m/穴，1株/穴，整地方式与规格：圆形穴坑整地，采用0.4×0.4×0.4m的圆穴。林下撒播草籽，草种选择苜蓿草，1:1混播与槐树行距之间，种植密度各为30kg/hm²。 |  |
|  | 进场道路 | 进场道路为水泥硬化道路，道路两侧修建排水沟，进场道路施工迹地进行植被恢复，种植苜蓿草，种植密度各为30kg/hm²。 |  |
| 合计 | - | 650 |

## 8.2 经济损益分析

8.2.1 社会效益分析

本工程的建设可为区域经济发展和环境保护发挥积极的作用，项目建成后将带来以下社会效益：

（1）本项目的实施需要操作工人及配套运输，可为当地创造出更多的就业机会，解决周围村庄部分剩余劳动力的就业，提高当地居民的经济收入，起到促进地方的经济繁荣作用。

（2）另外本项目利用静乐县煤炭洗选企业产生的煤矸石进行填充，使得废弃资源得以综合利用，使荒沟绿化，减少水土流失，改善生态环境。具有较好的社会效益。

（3）通过本项目工程的实施，服务区范围内工业固废得到了有效的治理，改善了当地煤矸石物乱堆乱放的情况，公众居住环境得到了明显改善，生活质量得到提升。

8.2.2 环境效益分析

本项目为煤矸石统一处置项目，本着合理利用资源、节约投资、保护环境的原则，本项目利用静乐县煤炭洗选企业产生的煤矸石（一般工业固体废物）进行生态填充，充分利用资源的同时，实现了静乐县煤矸石的合理处置，减少了对环境的污染。本项目的建设对企业、对社会都具有十分重要的意义。

项目实施后，区内生态环境条件将得以改观。主要表现在以下两个方面：

（1）工程建成运行后，可在最大程度上避免废渣无组织堆放引起的环境空气污染、噪声污染、地下水污染等环境问题。对静乐县及周边地区人群健康将起到积极作用。

（2）本项目建设利用现有采矿迹地，煤矸石填埋场工程建设的绿化林带及封场后的土地复垦措施对保护当地脆弱的生态环境有积极作用。

8.2.3 经济效益

根据国家关于基础设施市场化、产业化运营的要求，为保证煤矸石填埋场场建设和运行所需资金，应本着“谁污染、谁付费”的原则，由静乐县煤矸石产生企业交纳固废处理费，方可保证该项目的正常运营。

本项目封场后一两年内种植根系浅，侧根发达，生长迅速的绿色植物，两年时间后，可考虑在堆体表面种植经济林等，也可以产生一定的经济效益。

此外，项目区周边进行绿化，既美化了环境又调节了气候，起到了环境改善的作用，经济效益明显的作用。

## 8.3 小结

综上所述，本项目实施后不仅能获得较好的社会效益和环境效益，而且有一定的经济效益。因此，项目实施，能够实现社会、生态和经济效益的统一，达到预期目标。

# 9 环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，采用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏进行调节和控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

环境监测是污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目，同时也是环境影响评价中的一个重要组成部分；加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识不断增强，环境管理和环境监测工作也越来越显得重要。

## 9.1 环境管理

### 9.1.1 环境管理要求

考虑到本工程施工期限、项目特点，因此评价对施工期、运行期以及封场完成后的环境管理提出相应要求。

（1）施工期环境管理

①对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中施工扬尘、施工噪声和废水排放对环境的污染。

②定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工垃圾和生活垃圾。

③项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。

（2）运行期环境管理

①检查环保设施是否按“三同时”进行。

②加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排出故障，保证环保设施正常运转。

③配合当地环境监测机构实施环境监测计划。

④加强项目区域的绿化管理，保证区域绿化面积达到设计提出的绿化指标。

⑤实施生态保护和生态恢复计划。

（3）运行期满后的环境管理

①本项目封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

②封场后，应设置标志物，注明封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

③为防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内，表面应覆土二层，第一层为阻隔层，覆20-45cm厚的粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

### 9.1.2 污染物排放清单

#### 9.1.2.1 本工程污染物排放清单

根据工程分析，本项目污染物排放情况、拟采取的环境保护措施及执行的标准等见表9.1-1。

表9.1-1  项目污染源排放清单

| 污染 类型 | 生产设施名称及编号 | 对应产污环节名称 | 主要排放污染物种类 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放标准 | 排放浓度（mg/m3） | 排放总量（t/a） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 汽车 | 倾倒起尘 | 粉尘 | 场界 | - | 洒水抑尘 | 是 | - | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | - | 一般排放口 |
|  | 汽车 | 填沟 造地 | 粉尘 | 场界 | - | 及时碾压，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理，堆至设计标高及时封场覆土 | 是 | - |  | 1.0mg/m3 | - | 一般排放口 |
|  | 汽车 | 运输 | 粉尘 | - | 封闭、 洒水 | 采用密封车运输，以免散落；及时洒水 | 是 | - |  | 1.0mg/m3 | - | 一般排放口 |
|  | 机械 | 燃油 废气 | CO、NOx等 | 场界 | - | 采用合格燃油 | 是 | - |  | 1.0mg/m3 | - | 一般排放口 |
| 废水 | 下雨 | 雨水 | SS等 | - | 雨水导排系统和消力池 | 收集处理后回用于洒水抑尘 | 是 | - | - | - | - | - |
|  | 办公人员 | 生活 污水 | COD、BOD5、氨氮等 | - | - | 泼洒用于洒水抑尘 | 是 | - | - | - | - | - |
|  | 汽车 | 运输车辆冲洗废水 | SS等 | - | 车辆冲洗废水进入隔油池和沉淀池 | 澄清后用于喷洒 | 是 | - | - | - | - | - |
| 噪声 | 机械、车辆 | 运输 工作 | 机械噪声 | 场界 | - | 禁止夜间施工 | 是 | - | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A） | - | 一般排放口 |

#### 9.1.2.2 总量控制指标

本工程无有组织排放源，且废水全部综合利用，因此无总量控制指标。

#### 9.1.2.3 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。本项目信息公开内容见表9.1-2。

表9.1-2  企业信息公开内容

| 阶段 | 信息公开内容 |
| --- | --- |
| 环境影响报告书编制阶段 | 根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。 |
| 环境影响报告书编制完成 | 建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。 |
| 建设项目开工前 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 建设项目施工过程中的 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 建设项目建成后 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

#### 9.1.2.4 排污口信息管理

对固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

#### 9.1.2.5 日常环境管理

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

（1）环境保护机构的设置

本工程设环境管理机构，由山西坦铭环保科技静乐有限公司主要负责人担任总负责，具体工作由安环科组织实施，需要配备专职环境管理人员，建立完善的环境管理和监测制度。本次工程应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作。

（2）环境管理机构工作职责

管理机构主要责任具体如下：

①贯彻执行国家环境保护法规和标准；

②建立各种环境管理制度并组织实施；

③编制制定环保规划和计划，并组织实施；

④领导并组织环境监测工作，建立污染物排放档案；

⑤检查企业和环境保护设施的运行情况；

⑥组织开展环保科研工作和技术交流，总结推广先进技术经验；

⑦开展环境保护知识教育，培训环境管理专业技术人员，提高全员认识环境保护是实现可持续发展的主要环节；

⑧在施工阶段，定期向环保部门上报施工进度及配套环境保护措施情况。

（3）环境管理制度

健全完善各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本工程建成完工后，企业环保部门应根据本场的特点健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展，使企业达到清洁生产的要求。企业基本的环境管理制度如下：

①企业环境保护管理条例；

②环境质量管理规程；

③环境管理的经济责任制；

④环境技术管理规程；

⑤环保业务的管理制度；

⑥环境管理岗位责任制；

⑦环境污染事故管理规定。

（4）环境记录与技术文件管理

环境记录包括环境污染监测记录、作业班次记录、进出场记录、大风及雨天等特殊天气记录、培训与培训结果记录等等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

在环境监测和管理中，应建立如下文件档案：

①进出场运输车辆记录技术文件；

②按照国家和地方污染物排放标准及有关要求，自行制定监测方案，对颗粒物场界浓度达标情况开展监测，保存原始记录。

③按规定建立环境应急管理组织体系，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，加强应急救援队伍建设及物资储备，严格落实各项环境风险防控措施，定期排查治理环境安全隐患；

④所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料；

⑤按规定建立健全下列技术资料档案及系统图表：地表水、地下水的水文地质资料；当地气象资料；环境监测及评价资料。

（5）环境管理计划

本项目环境管理可分为设计阶段环境管理，施工阶段环境管理，验收、运行阶段及土地整理完成后环境管理，生产过程的环境管理以及信息反馈、群众监督五个部分。

建设项目各阶段环境保护内容见表9.1-3。

表9.1-3  建设项目各阶段环境保护内容表

| 阶段名称 | 相对应的环保内容 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 完成建设项目设计方案、环境影响报告书的编制和审批工作，编制报告书需进行环境现状监测。 |
| 初设阶段 | 编写环境保护篇章，其内容包括环保措施的设计依据，环境影响报告书审批规定的各项要求措施，预期效果，环保投资概算等。 |
| 施工阶段 | 保护现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声等对居民区的污染和危害。项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境。 |
| 验收阶段 | 认真贯彻执行“三同时”制度，项目建成后，其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准。建设项目在正式使用前，建设单位必须组织编制环保设施竣工验收报告，说明环保设施运行情况、治理效果、达到的标准。在此期间，需进行竣工验收监测。 |
| 生产阶段 | 监督检查环保措施的执行、环保措施的运行情况、污染物的监测工作 |
| 运行期满后 | 监督检查场地利用情况、坝体安全工作 |

①设计阶段环境管理

本项目应委托有相应设计资质的单位进行专业设计。设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

②施工阶段环境管理及监理

环保管理人员与施工、质量管理人员密切配合，参与设备的选型，严格监督项目建设过程中环保“三同时”制度的落实；

建设单位和施工单位签订工程施工合同中，应包括有关环境保护条款，建立环境保护责任制，对施工中产生的废水、生活垃圾、固体废弃物、噪声、施工现场道路扬尘进行严格管理。

施工期对周围环境的保护。施工中应采取必要的措施，防止或减轻粉尘（包括扬尘）、噪声等对周围居民的污染危害，防止对周围生态环境的破坏。竣工后应恢复周围被破坏的生态环境。

③运行过程中的环境管理

运行过程中的环境管理是企业正常运行的中心环节，对生产过程中损害环境质量的活动，应通过生产工艺过程中各个环节的严格管理来满足环境的要求。

（6）环境环保设施费用保障计划

①本工程主要环保设施建设投资保障

本工程为一项重要的环保工程，运行费用应纳入公司日常环境管理费用预算当中，确保项目有足够费用满足运行需要。

②主要设施运行、维修费用保障

在建成运行后，相关设施管理维修人员要做好设施维修、更换计划，并提出费用预算上报公司，确保下一年度有充足费用保障；公司应根据设施维修更换计划批准专项资金，做到专款专用，确保环保设施运行必须费用。

## 9.2 环境监测计划

为及时了解项目在施工期、运行期和终场后对环境的影响范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效益，有必要对本项目进行环境监测。其主要目的是提供可靠的监测数据，了解和掌握项目排污特征，以便根据污染物浓度及变化规律，采取必要、合理的防治措施，为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。监测报告需进行整理建档并上报环境保护部门。

### 9.2.1 环境监测机构

本项目不设监测机构，监测任务可委托有资质的监测站进行。项目环境管理人员需配合完成，并对监测结果统一管理存档。

### 9.2.2 环境监测计划

根据项目的特点，把场区颗粒物的排放和噪声排放情况列为监测监控重点。根据《环境监测技术规范》和该项目的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。监测点位、监测项目、监测频次见表9.2-1。

（1）废气污染物

废气污染物排放情况监管主要是监测场区的颗粒物，以确保达标排放。

监测位置：废气污染源监测位置为场址上风向设1个点位，下风向设4个点位。

监测频率：项目运行期1次/季。

（2）地下水

①监测点位

根据导则要求本项目设置跟踪监测井3个。第一口沿地下水流向设在场地上游刘家村，为背景监测井，监测第四系松散岩类孔隙水；第二口设在矸石场下游50m以内，作为污染扩散监控井，监测第四系松散岩类孔隙水；第三口为新会村，为敏感点监控井，监测第四系松散岩类孔隙水。本项目区地下水监测井位置见表5.3-12。

②监测频率

在正常工况下，背景监测井每年枯水期采样1次，污染监控井和敏感点监控井每年枯、平、丰水期各监测一次；风险工况下加密监测频次。

③监测项目：

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项。

（3）场界噪声

沿项目场地周边设4个点位，施工及运行时每年1次，每次昼、夜各1次。

（4）土壤

监测位置：项目区坝址下游10m内及下游100m附近旱地各设1个监测点。

监测因子：总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍。

监测频次：每5年1次。

表9.2-1  厂区运营期监测计划一览表

| 监测 项目 | 监测 点位 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测 频次 | 监测 技术 | 采样方法 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 处置场上风向设1个点位，下风向设4个点位 | TSP | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 粉尘：1.0mg/m3 | 1次/季 | 手动 | 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 《空气和废气监测分析方法》 |
| 地下水 | 3口地下水监测井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共21项 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | - | 在正常工况下，背景监测井（前刘家村）每年枯水期采样1次，污染监控井（矸石场下游）、敏感地监控井（新会村）每年枯、平、丰水期各监测1次；风险工况下加密监测频次 | 手动 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中附录B推荐方法 |
| 噪声 | 场界东、南、西、北侧各1个点 | 厂界环境A计权等效连续噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间：55dB（A）； 夜间 ：45dB（A） | 1次/年 | 手动 | 环境噪声自动检测仪 | 厂界环境A计权等效连续噪声 |
| 土壤 | 填埋区坝址下游10m内及填埋区下游100m附近旱地各设1个监测点 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | —— | 1次/5年 | 手动 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004） | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |

# 10 环境影响评价结论

## 10.1 基本结论

### 10.1.1 建设项目概况

静乐县娘子神乡大井沟煤矸石统一利用处理项目位于山西省忻州市静乐县娘子神乡西会村以西约330m处。该项目利静乐电厂原有粉煤灰堆场处理煤矸石，煤矸石填至1275m标高后修建分区坝，用来堆存静乐电厂粉煤灰。拟选坑长900m，宽40~260m，高程1248m~1286m，总占地10.99hm2，其中Ⅰ类固废填埋区占地面积为9.871hm2，Ⅱ类固废填埋区占地1.119hm2。

煤矸石堆存区服务年限1.5年，粉煤灰堆存区服务年限2.5年，设计按照分区填埋进度分别进行复垦。复垦方向为灌木林地，复垦面积14.89hm²。建设项目主要内容包括拦矸坝、拦水坝、护坡、排水工程、运输道路及土地复垦工程等。

### 10.1.2 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据静乐县2018年连续1年环境空气质量现状例行监测数据，静乐县为不达标区。

本项目2019年7月13日至7月19日对项目区域TSP环境空气现状质量进行了补充监测。根据现状监测结果，前文明村和任家村监测点监测数据均无超标情况，本项目排放的特征污染物现状区域环境质量达标。

（2）地表水环境质量现状

项目区域地表水体为汾河一级支流东碾河，东碾河位于项目南侧约500m，该河于县城附近汇入汾河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段属于汾河雷鸣寺—河西村河段，水环境功能为集中式饮用水源一级保护区、重要源头水保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。

本项目不排水，未对地表水环境质量进行监测。

本次评价收集了汾河静乐县河西村段面2018年1月-12月主要污染物月均浓度值，根据监测结果，汾河河西村断面河流中BOD、氨氮、总氮超过地表水环境质量Ⅱ类标准要求，其他指标均能够实现稳定达标。

（3）地下水环境质量现状

由监测结果可以看出，项目所监测地下水水质点位的所有监测指标均达标，项目区地下水环境质量较好。

（4）声环境质量现状

由监测结果可知，昼间场区噪声值为45.3dB（A），夜间场界噪声值为44.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。区域声环境质量现状良好。

（5）土壤环境质量现状

本项目对项目区域土壤环境质量进行了监测。监测结果表明，项目区及评价范围各监测点的所有监测指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准，项目区土壤环境质量状况良好。

### 10.1.3 污染物排放情况

（1）大气污染物排放情况

项目运行期产生的主要大气污染物为矸石倾倒扬尘、填沟作业扬尘和道路运输扬尘。

- 固废倾倒扬尘

经计算本工程由汽车倾卸引起的扬尘量为8.86g/s。每车卸料时间按30s计算，每天150车，则汽车倾卸引起的扬尘量为39.87kg/d。倾倒过程采取洒水抑尘，再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于60%，对外环境无组织排放量为15.95kg/d。由上可知，运行期由汽车倾卸带来的扬尘量较少，主要是因为矸石中有一定的含水率，因此对大气环境造成的影响较小。

- 矸石填埋作业过程起尘

静乐县的常年平均风速为2.7m/s，本项目进行生产作业时，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理。洒水抑尘效率按60%计算，则起尘量为0.1593g/s。

- 道路运输扬尘

煤矸石的运输要采用封闭运输车辆，运输产生的扬尘主要为道路起尘。本工程选用25t自卸式卡车，按照汽车行驶速度15km/h、硬化路面行驶1.2km进行计算，本工程汽车道路扬尘量为0.69kg/辆，103.5kg/d。

评价要求企业在矸石运输时限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；采取以上措施后，抑尘效率为60%，则扬尘排放量为41.4kg/d。

（2）水污染物排放情况

本项目场地仅设置值班室和办公室，项目排水包括生活污水和洗车废水，生活废水主要为洗漱废水，直接泼洒用于场区抑尘，排放量很小，不会形成径流，对水环境基本无影响；洗车废水进入隔油池和沉淀池，回用于洗车以及场地喷洒抑尘，不外排。

从静乐县气象资料分析，本区属干旱气候，降水量少，其年平均降水量为472.5mm，年平均蒸发量为1749.4mm，蒸发量约为降雨量的3.71倍，雨季作业期，雨水分流通过临时排水沟进入低洼处的临时消力池后回用于洒水降尘，自然蒸发。因此本项目淋溶水产生量很少。

（3）噪声污染源

本项目噪声源主要为土方挖、填、运、存的各类作业机械及车辆以及运矸道路上行驶的运矸车辆。噪声声功率级在85-95dB(A)。

（4）固体废物

项目场地仅设简单管理站（1间为值班室和1间为办公室），运行期有少量固体废物产生，主要为生活垃圾，产生量约6.6t/a，集中收集后由当地环卫部门统一清运处置。

### 10.1.4 主要环境影响

（1）环境空气影响分析

根据估算模式预测计算结果可知，本项目运行期填沟作业区扬尘TSP预测最大落地浓度均为0.0537mg/m³，最大浓度占标率为5.97%，最大浓度出现距离为86m。主要污染物TSP的最大估算值较小，达不到标准的10%，且影响距离较小，因此填沟作业扬尘排放不会对周边大气环境造成明显的影响。

（2）地表水环境影响分析

项目场地仅设置值班室和办公室，项目运行期废水主要为生活污水和洗车废水，生活废水主要为洗漱废水，直接泼洒用于场区抑尘，排放量很小，不会形成径流，对水环境基本无影响；洗车废水通过隔油池、沉淀池处理后回用于洗车用水和场地洒水降尘，洗车废水不外排。非雨季作业时，无运行废水产生。

当矸石作业处于雨季时，本场地汇水面积较小，场地内的降雨汇水可以通过预先埋置的涵洞排走；周围山体汇流水通过导流渠收集，综合利用，水量大时通过溢流口排至下游冲沟；遇强暴雨时，无法收集的雨水形成场内径流流向下游，但径流过程无法形成充分浸泡状态，废水中各因子远低于淋溶水实验结果，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准限值和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，淋溶水对地表水影响很小。

综上分析，本项目运行对区域地表水环境影响轻微。

（3）地下水环境影响分析

本项目所在区域水文地质条件属简单类型。对雨水进行了收集，并综合利用，填埋过程分层覆土压实则少量入场雨水最终蒸发，不会产生淋滤水，不会对地下水造成污染。

本项目距离娘子神集中供水水源地约1000m，根据预测结果，因此本项目不会对娘子神集中供水水源地产生直接影响。

（4）声环境影响分析

项目施工期在采取各项措施后，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。运行期采取各项噪声污染防治措施后，项目运行不会对周边村庄的声环境产生明显影响。

（5）生态环境影响分析

本填埋场总占地面积10.99hm2，用地范围包括拦矸坝、拦水坝、消力池、管理区、道路、填埋区等建设用地，项目占用静乐电厂粉煤灰堆场迹地，无原始生态保护措施，只要在项目建设和使用过程中，加强生态建设，重视以防治水土流失为重点的生态恢复和建设，项目对生态环境的负面影响将很轻微。

（6）土壤环境影响分析

娘子神大井沟煤矸石统一利用处理项目目前尚未建设，本次评价提出的矸石场污染防治措施包括栏杆坝、排水涵洞、环场截（排）水沟、马道排水沟等，环保措施与斜沟煤矿基本一致，类比斜沟煤矿矸石场土壤环境质量监测结果，本次评价认为采区合理的环保措施后，项目运行及封场后不会对周围土壤环境质量产生显著的影响，不会使周边土壤的环境质量发生显著变化。

### 10.1.5 公众意见采纳情况

为了解本工程项目所在区域公众对本工程项目的态度，建设单位进行了公众参与调查。公众参与以网上公示、报纸公示和张贴告示的形式进行，项目位于农村地区，受影响民众主要是场址周围村民，本项目在征求意见期间，无公众提出意见，未收到公众意见。

为减轻项目对周边环境的影响，建设单位应严格按环评要求加强水环境保护，及粉尘、噪声、生态恢复治理，重视环境保护，保障公众的合法权益。

### 10.1.6 环境保护措施

项目污染防治与环保对策的制定主要依据相关排放标准和规范的要求。采取的污染防治与环保保护措施汇总于表10-1。

### 10.1.7 环境影响经济损益分析

本项目实施后不仅能获得较好的社会效益和环境效益，而且有一定的经济效益。因此，项目实施后，能够实现社会、生态和经济效益的统一，达到规划预期目标。

### 10.1.8 环境管理与监测计划

为了保证环境管理工作的顺利进行，本工程应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由建设单位领导负责监督检查。

制定了详细的运行期环境监测计划及闭场后期环境跟踪监测计划，明确了监测项目、监测点位和频率，按要求定期开展监测工作。

表10.1-1  工程各环节污染物防治措施

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 | 预期治理效果及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区建设及堆矸作业扬尘 | TSP | 散装物料采用绿网覆盖，场地洒水降尘、大风天气增加洒水频次。 堆矸作业时，在卸车、摊铺过程中洒水降尘；矸石随倒随压，填沟场地定期洒水降尘。 | 项目场地界达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运输扬尘 | TSP | 加强管理，清扫，撒水抑尘，运输车辆采取密闭措施防止抛洒。 | 对道路沿线居民影响较小 |
| 废水 | 雨水 | 雨水 | 填埋过程中矸石分层堆放，覆土压实，减少同雨水接触机会，避免淋溶水产生；场地上游设置拦水坝，周边设截洪沟，底部设排水涵洞，覆土后马道设排水沟，形成完善的雨水收集系统，以便雨水排出，防止雨水渗入，形成淋溶。 | 对区域地表水体和地下水影响较小 |
| 噪声 | 产噪设备施工噪声 | Leq（A） | 低噪设备，加强管理，设备定时保养，保持设备良好运行 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
|  | 运输噪声 | Leq（A） | 禁止夜间通行，减速慢行，禁止鸣笛 |  |
| 生态保护 | 生态防护和恢复 | -- | 运行中建雨水收集系统，避免水土流失。 当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。场外取土场在项目完成时与场区同期进行绿化。本项目场地复垦目标为灌木林地。 对于取土场采用分片取土，边取边恢复植被，与原地形、地貌、地被等自然环境相协调，同步洒水抑尘，并建临时排水沟，避免雨季水土流失。 | 按照《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），符合《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行。 |
| 土壤 | 矸石堆存 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总 | 沟底进行推平、压实处理，并在局部基岩出露位置覆盖0.5m黄土并压实，起到防渗作用；场地修建截水沟，在煤矸石利用场上游修建拦水坝，并在沟底铺设排水涵洞，有效防止周边区域雨水汇入沟内，减少矸石淋溶水的产生；对进入处理区的矸石进行逐层压实和覆土；本项目当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦；加强对项目用地及其周边土壤影响情况监测，及时发现问题，采取相应的措施及时处理。 | 对区域土壤环境影响较小 |
| 环境风险 | 溃坝、自燃风险 | -- | 在场地上游建拦水坝，下游建拦矸坝，场地周边设置截水沟，在坝底下游排水沟末端设置消力池一个，覆土后马道设排水沟，堆放时各平台设置一定坡度；定期对处置场和拦矸坝、拦水坝等安全性和稳定性进行评价；制定环境风险应急预案 | 降低环境风险，制定有效预防措施和应急能力 |

## 10.2 项目建设的环境可行性

（1）国家及地方产业政策相符性：本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、‘三废’综合利用及治理工程”，符合产业政策要求。

（2）选址合理性及规划相容性：项目选址满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求，项目选址从环保角度分析基本可行。

（3）污染物达标排放：针对工程实施运行过程中的各项污染环节均采取了相应的防治措施，各项污染物可以实现达标排放。

（4）区域环境质量变化：经预测本项目对环境影响轻微，项目建成后评价区域环境质量基本能维持现状。

（5）环境风险：本项目涉及的污染物质为一般工业固废不属于危险物质，最大可信事故为拦矸坝溃坝事故。严格采取风险减缓措施，加强日常检查，可以将风险发生和影响水平控制在可接受范围。

综上所述，本项目在严格按照本环评报告书规定的环境保护对策措施，在设计中贯彻落实、施工过程中加强环境监理、运行过程中加强管理，可有效控制项目实施对周围环境的影响，项目实施后评价区环境质量基本可维持现状。项目各项建设内容符合相关政策、法规和标准要求，评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。

## 10.3 建议

（1）本项目在建设的同时，要加强与当地居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众细致的解释以求得公众的理解和支持，从而为企业可持续发展创造一个更好的外部环境。

（2）加强管理和日常维护及监控工作，保证工程的安全运行。

（3）尽量缩短施工周期，减少施工期对周边的环境的影响。

# Text boxes

回用于喷洒抑尘

作业场地洒水

道路洒水

任家村井水

7.4

2

4.6

2

4.6

0.8

生活用水

0.16

0.64