建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司

年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目

建设单位：霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司

编制日期：二○二〇年六月

| 项目筒仓及搅拌机 | 项目原料储库 |
| --- | --- |
| 项目大门 | 本项目运输皮带 |
| 砂石分离器 | 四级沉淀池 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈ 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

⒉ 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊ 行业类别—按国标填写。

⒋ 总投资—指项目投资总额。

⒌ 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍ 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎ 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏ 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况

| 项目名称 | 霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司 |
| 法人代表 | 郭兵兵 | 联系人 | 郭兵兵 |
| 通讯地址 | 静乐县娘子神乡三家庄村 |
| 联系电话 | 18536702229 | 传真 | / | 邮政编码 | 035100 |
| 建设地点 | 静乐县娘子神乡三家庄村 |
| 立项审批 部门 | 静乐县行政审批服务管理局 | 批准文号 | 2020-140926-30-03-008861 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 5500 | 绿化面积 (平方米) | 300 |
| 总投资 (万元) | 80 | 其中：环保投资(万元) | 32.1 | 环保投资占总投资比例 | 40.1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及评价任务由来 商品混凝土作为建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。 国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。建设单位和施工单位使用预拌混凝土是大势所趋。 静乐县历年来大力发展城市建设。在城市重点工程上，坚持扩大规模和完善功能并重的原则，奋力打造黄河岸边的山水型生态园林城市。随着大批的建设工程上马为商品混凝土提供了巨大的销售市场。为此，霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司根据目前市场需求，在静乐县娘子神乡三家庄村年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目，本项目租用静乐县娘子神乡三家庄村土地作为临时建设用地建设本项目，生产的混凝土主要供应霍州煤电集团金能煤业有限公司基础设施的建设以及部分外售。2020年5月9号取得了备案证，备案文号为2020-140926-30-03-008861。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，该项目的建设需要进行环境影响评价。为此项目建设单位于2020年4月正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目属于“十九、非金属矿物制品业--50砼结构件制造、商品混凝土加工”，故确定本次评价级别为报告表。 接受委托后，我单位立即组织人员赴现场进行实地踏勘，根据现场调查，本项目已经建成投产，忻州市生态环境局静乐分局以静环罚字[2020]4号文下发了对霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司的行政处罚决定书。要求企业待相关手续审批后方可继续生产。行政处罚决定书见附件。 我公司对工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、建设场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。并在项目所在地走访了有关管理部门和当地群众，在此基础上遵循有关法律法规、技术导则，编制完成了《霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（送审本）。 2020年6月1日，静乐县行政审批服务管理局委托环保专家对《霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》进行了技术函审，我公司根据专家意见，对报告进行了认真修改。现编制完成了《霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（报批本），提交建设单位报静乐县行政审批服务管理局审批。 二、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于静乐县娘子神乡三家庄村，项目所在区未划分生态保护红线，场址不涉及风景名胜区、自然保护区、生态敏感区等。该厂址符合静乐县生态功能区划和生态经济区划，因此，该项目的建设符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线 项目位于静乐县娘子神乡三家庄村，属于农村地区，本次环境空气质量现状引用《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2019年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》关于静乐县2019年度全年环境空气例行监测数据，分析可知，该区域的环境空气质量较好，本地区为达标区。根据现场调查，项目所在地水质状况一般，评价区地表水环境质量一般。通过噪声预测结果可知，本项目运营后各噪声源对各厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要为灌木，主要农作物有谷子、玉米和豆类等。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构较简单，无珍惜濒危的野生动植物，生态环境质量一般。 本项目在运营期的污染物：废气主要为水泥筒仓、矿粉仓、粉煤灰筒仓仓顶呼吸孔粉尘，搅拌机进料系统粉尘，运输道路扬尘和砂石堆棚扬尘等；废水主要是职工生活污水及设备冲洗废水等；固体废物主要为不合格产品及碎块、沉淀池沉渣、除尘灰、设备维修产生的废润滑油和废机油和生活垃圾等，噪声主要为各生产设备产生的噪声。通过采取措施，均可达标排放，对项目所在区环境质量现状影响较小。 本项目投产并采取本环评规定的环保措施后，有组织粉尘经布袋除尘器处理达标后，通过排气筒排放；无组织粉尘通过建设全封闭堆棚及料仓，设置喷淋装置、雾炮机，定期洒水抑尘。生产废水引入1台砂石分离器、1座80m3四级沉淀池，生产废水经砂石分离器经将砂子、石子、废水三者分离后，砂子、石子回用，废水进入沉淀池经沉淀均匀，再进入循环水池稀释后，回用于生产；生活污水产生量较小、水质简单，进入旱厕，并定期清掏；生活垃圾通过集中清运得到合理处置。因此，本项目产生的污染物均不会改变区域环境质量现状，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为非金属矿物制品业，使用的原料均外购，用电来自于附近，生活、生产用水由霍州煤电集团金能煤业有限公司供给。其新增量在区域可承受范围内，不增加外环境的资源引用量，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为非金属矿物制品业，不属于中华人民共和国国家和发展改革委员会21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，工艺、设备、规模均符合国家当前产业政策。 项目污染物主要是颗粒物能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 三、项目概况 1、项目名称 霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目。 2、建设单位 霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司 3、建设性质 新建 4、建设地点 本项目建设地点位于静乐县娘子神乡三家庄村，中心地理坐标为：北纬38°24′18″，东经112°1′39″。厂区目前已建设完成，周围为空地。 2018年9月30日，静乐县国土资源局以静国土临批字[2018]18号文同意霍州煤电集团金能煤业有限公司租用静乐县娘子神乡三家庄村8.31亩土地。2018年6月14日，霍州煤电集团金能煤业有限公司与静乐县娘子神乡三家庄村签订了土地租赁协议。霍州煤电集团金能煤业有限公司于2018年9月13日出具了土地证明文件，本项目所占地属于霍州煤电集团金能煤业有限公司。详见附件。 本项目建设用地占地面积为5500平方米（约8亩）。 本项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 5、工作制度及劳动定员 项目总定员18人，其中管理人员3人，生产员工15人； 工作制度：每天1班，每班8h，工作制度为210天，年实际生产时间为1680h。 6、工程投资及来源 本项目总投资共计80万元，资金来源全部为企业自筹。 7、主要建设规模 本项目总占地5500平方米（约8亩），新建一条120m3/h商品混凝土搅拌站生产线，年生产20万m3商品混凝土。用地整体呈多边形。建有混凝土搅拌主楼、封闭输送皮带、原料堆棚、磅房、办公楼、配电室、机修车间、停车区等设施。工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。主体工程主要为搅拌系统、原料堆棚、原料输送皮带等，辅助工程为办公室、配电室等，公用工程主要为供水、供电、供热等设施；储运工程主要为各原料堆棚；环保工程主要包括废气、废水、噪声、固废等的处理。 项目主要工程内容见下表1，厂区平面布置图见附图3。 表1 项目建设内容一览表 类别 名称 主要建设内容及规模 建设 进度 主体工程 搅拌系统 搅拌主楼 1座，全封闭彩钢结构，占地面积50m2，内置1套HZSK120B搅拌系统，设备产能120m3/h，公称容量为2m3；总产能为20万m3/a 已建 配料站 1座，全封闭彩钢结构，占地面积20m2，用于先期各原辅材配比，配比完成后由输送带送至搅拌楼 已建 2个水泥筒仓 钢结构，Φ=3.0m，H=20m，150t/个 已建 1个粉煤灰 筒仓 钢结构，Φ=3.0m，H=20m，150t/个 已建 1个矿粉筒仓 钢结构，Φ=3.0m，H=20m，150t/个 已建 外加剂储存间 一层，彩钢结构，面积6m2。 已建 物料输送皮带 全封闭输送走廊，内置800mm皮带、减速机等辅助装置 已建 辅助工程 办公区 位于厂区西北侧，砖混结构二层，建筑面积800m2，包括总经理室、办公室、财务室等 已建 运输停车区 地面硬化，650m2 已建 机修车间（含危废暂存间） 彩钢结构，50m2 危废间未建 地磅房 位于厂区化验室东侧，建筑面积30m2 已建 配电室 一层，彩钢结构，建筑面积10m2 已建 洗车平台 建设4m×3.5m洗车平台一座，配备自动清洗设备，并配套建设一座5m3洗车废水沉淀池。 未建 化验室 位于厂区南侧，彩钢结构一层，包括化验室、调度室等，占地面积50m2 已建 公用工程 供电 由当地电网供给，厂区内拟设一台800KVA变压器，置于配电室内 已建 供水 生活用水和生产用水由霍州煤电集团金能煤业有限公司供给 已建 供热 本项目冬季办公、生活采用电采暖 已建 排水 搅拌用水 进入水泥产品带走 已建 搅拌机清洗 用水等 生产废水经砂石分离器将砂子、石子、废水三者分离后，砂子、石子回用，废水进入四级沉淀池处理后，回用于生产 已建 车辆冲洗水 建设4m×3.5 m洗车平台一座，配备自动清洗设备，水泥硬化，并配套建设一座5m3洗车废水沉淀池。洗车废水经沉淀后循环利用。 未建 生活污水 进入旱厕，定期清掏 已建 储运工程 砂子、石子原料堆棚 位于厂区西北部，全封闭彩钢结构，出入口设置推拉式篷布，空闲时间封闭原料储库，地面水泥硬化，占地面积约2000m2，用于堆存砂子、石子原料。 未建 环保工程 大气污染 防治 2个水泥筒仓仓顶粉尘 2个水泥筒仓仓顶安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，共设置除尘器2套，仓顶除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% 未建 1个粉煤灰 筒仓仓顶粉尘 1个粉煤灰筒仓仓顶安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，仓顶除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% 未建 1个矿粉 筒仓仓顶粉尘 1个矿粉筒仓仓顶安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，仓顶除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% 未建 搅拌系统 1台搅拌机设置1个集气罩+1台脉冲反吹式除尘器，废气经15m排气筒排放，除尘效率99.9%；搅拌主楼采取全封闭方式抑尘 未建 砂子、石子 原料堆棚 原料堆棚面积2000m2，全封闭建筑，堆棚全部硬化，设置喷淋装置，定期洒水抑尘 未建 原料输送、转载 砂、石运输皮带全密封，水泥、粉煤灰则以螺旋输送机供料 已建 道路扬尘 厂区内运输地面进行硬化，设置洒水装置，制定路面清扫制度并严格执行，洒水抑尘 已建 水污染 防治 生产废水 生产废水主要为搅拌机清洗废水、搅拌楼地面冲洗废水及车辆清洗废水，建设4m×3.5 m洗车平台一座，配备自动清洗设备，水泥硬化并配套建设洗车废水沉淀池，经沉淀后循环利用；收集废水引入1台砂石分离器、1座80m3四级沉淀池，生产废水经砂石分离器经将砂子、石子、废水三者分离后，砂子、石子回用，废水进入四级沉淀池处理后，回用于生产 已建 生活污水 少量生活污水进入旱厕，定期清掏 已建 初期雨水 在厂区地势较低处设有一座90m3的初期雨水收集池，用于收集厂区产生的初期雨水，厂区建设雨水导流槽，初期雨水收集池设置开关阀门。 未建 固废 处置 试拌废弃物 作为一般固废处置。 已建 洒落混凝土 及时清理，回用于搅拌生产。 已建 生活垃圾 设置垃圾桶，集中收集后定期送至当地环卫部门指定的地点统一处理 已建 除尘灰 筒仓仓顶除尘器与搅拌机除尘器收集的除尘灰全部作为原料二次回用于搅拌混凝土中，石粉筒仓仓顶除尘器收集的除尘灰与产品一起外售 已建 沉淀池沉渣 沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土 已建 不合格产品 不合格产品及碎块回用于生产 已建 危险废物 建设10m2危险废物暂存间，设备维修过程中产生的废机油、废润滑油、废手套、废棉纱收集至专用桶内暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 危废暂存间未建 噪声防治 选用低噪声设备，设备均安装在全封闭车间，屏蔽隔声，设水泥台减振基础，进出厂区的车辆限速、禁止鸣笛等 已建 生态保护措施 厂区地面硬化、绿化；绿化面积约300m2 绿化未建；已硬化 8、项目主要设备选型 本项目主要设备选型见下表2。 表2 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号及规格 数量 / HZSK120B搅拌系统 / 1套 1 配料机 骨料仓 20m3 4个 计量仓（单独计量） 2.0m3 4个 称重传感器 2000kg 12个 气缸 缸径：φ100mm 12个 振动器 MVE200/3 8个 MVE100/3 2个 皮带 800mm 1条 传动装置 11kW 1个 2 斜皮带机 机架 双边走道，防雨棚 1个 皮带 800mm 1条 清扫器 2套 漏料斗 1套 减速机 37kw 1个 坠重张紧装置 1套 拉绳开关 2套 3 搅拌主机 搅拌装置 复合螺带 1台 电机 2个 减速机 2个 卸料门液压系统 带手动泵 1套 润滑系统 1套 4 水泥计量 秤斗 0.5m3 1个 称重传感器 500kg 3个 气动蝶阀 公称直径：φ300mm 1个 振动器 MVE100/3 1套 5 粉煤灰计量 计量斗 0.6m3 1个 称重传感器 500kg 3个 气动蝶阀 公称直径：φ300mm 1个 振动器 MVE100/3 1套 6 矿粉计量 秤斗 0.6m3 1 传感器 500kg 3个 蝶阀 1个 振动器 MVE100/3 1 7 水计量及 供水系统 计量斗 0.5 m3 1个 供水管路 / 1套 称重传感器 500kg 3个 气动蝶阀 公称直径：φ159mm 1个 水泵 / 1个 管路阀门 / 1套 8 外加剂计量系统 计量斗 0.05 m3 1个 管道泵 / 2套 储液箱 6m3 2个 称重传感器 100kg 1个 防腐蝶阀 公称直径：φ80mm 1个 外加剂防腐泵 / 2个 管路阀门 / 2套 9 骨料中间仓 骨料斗 1个 气缸 1个 振动器 MVE200/3 1个 10 气路系统 空压机 排气量：1.5m3/min 1台 气动三联件 / 2套 储气罐A 1.0m3 1个 储气罐B 0.1m3 2个 连接管路 / 1套 管路阀门 / 1套 11 搅拌主楼 主体框架结构 0.5mm厚彩钢板 1套 双层平台 / 1套 称重架 1套 楼梯 1套 主楼附件 1套 12 主机除尘系统 脉冲布袋除尘器 1套 13 卸料装置 砼斗 1个 耐磨衬板 1套 14 水泥筒仓 仓体及支架 钢结构，Φ=3.0m，H=20m，150t/个 2个 15 粉煤灰筒仓 仓体及支架 钢结构，Φ=3.0m，H=20m，150t/个 1个 16 矿粉仓 仓体及支架 钢结构，Φ=3.0m，H=20m，150t/个 1个 17 粉罐配套件 脉冲反吹式除尘器 / 4台 料位计 高低位料位计 6个 压力安全阀 公称直径：φ273mm 4个 手动蝶阀 公称直径：φ300mm 4个 破拱装置 4套 18 螺旋机 螺旋输送机Ⅰ 常规螺旋 2个 螺旋输送机Ⅱ 子母螺旋 2个 本项目配套除尘器技术参数如下： 表3 配套除尘器主要技术参数表 除尘位置 型号 过滤面积 滤袋条数 过滤风速 过滤风量 除尘器台数 水泥筒仓 DMC96-A 脉冲除尘器 60m2 48个 1.3m/min 5000Nm3/h 2台 粉煤灰筒仓 DMC96-A 脉冲除尘器 60m2 48个 1.3m/min 5000Nm3/h 1台 矿粉筒仓 DMC96-A 脉冲除尘器 60m2 48个 1.3m/min 5000Nm3/h 1台 搅拌主机 DMC96-A 脉冲除尘器 120m2 96个 1.1m/min 8000Nm3/h 1台 9、主要经济技术指标 （1）本项目主要经济技术指标见下表 表4 项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 厂区用地面积 m2 5500 合8.2亩 2 厂区建筑面积 m2 2500 / 其中 搅拌主楼 m2 50 / 配料站 m2 60 原料堆棚 m2 2000 / 办公区 m2 400 停车区 m2 300 / 机修车间 m2 100 地磅房 m2 30 配电室 m2 10 化验室、调度室等 m2 50 3 道路及硬化场地 m2 3000 / 4 绿地面积 m2 300 / 5 绿化率 % 5.5 / 6 劳动定员 人 18 / 7 年工作天数 天 210 每天1班， 每班8h 8 项目总投资 万元 80 / （2）产品方案 建设规模：年生产20万m3商品混凝土。 本项目建设有一条120m3/h商品混凝土生产线。工作制度：每天1班，每班8h，工作制度为210d，年生产时间为1680h； 本项目运营后，主要产品见下表5。 表5 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产品质量 产量（万m3/a） 1 C15商品混凝土 抗压能力≥15mp/cm2 3 2 C20商品混凝土 抗压能力≥20mp/cm2 5 3 C25商品混凝土 抗压能力≥25mp/cm2 2 4 C30商品混凝土 抗压能力≥30mp/cm2 3 5 C35商品混凝土 抗压能力≥35mp/cm2 4 6 C40商品混凝土 抗压能力≥40mp/cm2 3 合计 / / 20 （3）原辅材料消耗 本项目混凝土配合比执行国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规定》（JGJ55-2011）和《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010)的规定，外加剂的质量符合《混凝土膨胀剂GB23439-2009》的要求，混凝土的用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的规定。具体原辅材料用量情况见下表6。 表6 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年用量（万t/a） 规格 来源 厂内储存方式 1 水泥 6 P.O42.5 市场采购 水泥筒仓 2 粉煤灰 2.2 二级 市场采购 粉煤灰筒仓 3 矿粉 1.5 市场采购 矿粉筒仓 4 石子 23.82 粒径5-25mm 市场采购 砂子堆棚 5 砂子 16 中砂，粒径0.5-0.35mm 市场采购 石子堆棚 6 外加剂 0.15 / 市场采购 外加剂储存间 7 搅拌用水 0.8 / 霍州煤电集团金能煤业有限公司接入 清水池 表7 混凝土的主要原料配比（kg/m3） 强度 水泥标号 水泥 矿粉 粉煤灰 石子 砂 添加剂 水 C15 42.5# 230 45 45 1120 897 7.5 185 C20 42.5# 235 50 50 1125 892 7.5 185 C25 42.5# 259 56 56 1129 887 7.5 185 C30 42.5# 288 62 62 1248 654 7.5 185 C35 42.5# 324 69 69 1296 697 7.5 185 C40 42.5# 341 73 73 1023 672 7.5 180 表8 混凝土物料平衡表 进料 出料 损耗 水泥 6万t/a 混凝土 50万t/a 1.0 % 粉煤灰 2.2万t/a 矿粉 1.5万t/a 石子 23.82万t/a 砂子 16万t/a 外加剂 0.15万t/a 水 0.8万t/a 合计 50.47万t/a（约20万m3） 50万t/a 0.47万t/a 图1 混凝土物料平衡图 四、公用工程 1、给水 项目生活用水和生产用水由霍州煤电集团金能煤业有限公司接入，可满足项目用水。主要用水为生产用水、员工生活用水、道路浇洒用水、绿化用水。 （1）生产用水：包括搅拌机混凝土拌合用水、设备冲洗用水、车辆冲洗用水、搅拌楼地面冲洗用水。 ①混凝土拌合用水：根据混凝土原料配比，生产过程中搅拌用水约为30.1m3/d（0.8万m3/a）。 设备冲洗用水：搅拌机在停止生产时需清洗干净，搅拌机每天清洗一次，清洗用水按0.20m3/d计，年工作210d，则清洗用水量为42m3/a。 ③车辆冲洗用水：车辆进出厂时需要对运输车辆进行冲洗，本项目每天罐车运输约30辆次，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆次，则罐车冲洗水为12m3/d。 ④搅拌楼地面冲洗用水：作业区每天洒水1次，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），每次洒水标准以0.5L/（m2·次）计，地面洒水面积约50m2，每次洒水为0.03m3/d。 （2）生活用水 本项目厂区内不设食堂、淋浴等，生活用水主要为员工日常盥洗用水。参考《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），员工日常生活用水按照40L/人日，员工18人计，则本项目生活用水量总计约为0.72m3/d。 （5）厂区地面浇洒用水 本项目厂区为水泥路面，按非采暖季每天洒水2次计，地面洒水面积约3000m2，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），每次洒水标准以0.5L/（m2·次）计，每次浇洒用水为3.0m3/d（非采暖期）。 （6）绿化用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015）中浇洒草坪、绿化用水定额中冷季型指标，用水定额按0.28m3/m2·a，厂区绿化面积约300m2，则绿化洒水用水量为84m3/a，日用水量为0.4m3/d。 2、排水 本项目排水采用雨污分流制。 本项目产生的废水主要为： （1）生产废水 ①设备冲洗废水：排水量按用水量90%计，排水量为0.18m3/d； ②车辆冲洗废水：排水量按用水量90%计，排水量为10.8m3/d。 ③搅拌楼地面冲洗废水：排水量按用水量90%计，排水量为0.027m3/d。 （2）生活污水 生活污水产生量为用水量的80%，为0.576m3/d，生活污水进入旱厕，定期由附近村民清掏。 本项目各用水单元用水量统计见表9，水平衡图见图3。 表9 项目主要用水单元用水量统计表 用水单元 用水指标 用水量 （m3/d） 消耗量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 生产用水 混凝土 拌合用水 / 30.1 30.1 0 混凝土20万m3/a 设备冲洗用水 / 0.20 0.02 0.18 / 车辆冲洗用水 0.4m3/辆次 12 0.4 3.6 30辆次 搅拌楼地面 冲洗用水 0.5L/（m2·次） 0.03 0.003 0.027 1次/日 50m2 生活 用水 厂内人员 40L/人·天 0.72 0.144 0.576 18人 厂区地面洒水 3000m2 0.5L/（m2·次） 3 3 0 2次/日，非采暖期 绿化用水 1000m2 0.28m3/m2·a 0.4 0.4 0 210天，非采暖期 合计（非采暖期） 47.35 34.867 4.383 / 图3 本项目非采暖期水平衡图 (单位：m3/d) 3、供电 项目用电由当地电网供给。经电缆引入厂内配电室，厂内设有800KVA变压器1台，可以满足本项目供电需求。 4、供热 本项目冬季不生产。 五、总平面布置 （1）厂内分布 本项目占地面积约5500m2，从北向南依次为：砂、石原料堆棚2000m2，西侧为二层400m2办公楼、东侧为皮带走廊、1座搅拌主楼，占地50m2、2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、一个矿粉仓布设在搅拌楼一侧，旁边建有10m3清水池以及一套四级沉淀池，化验室、调度室、磅房共占地80m2。 （2）厂区绿化 为了营造一个优美舒适的环境，厂内尽可能多地进行绿化建设，厂内绿化以分散绿化与集中绿化相结合，绿化面积300m2。 项目总平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题： 本项目为新建项目，位于静乐县娘子神乡三家庄村，原为荒地，不存在原有污染情况，目前项目场地已经建成运行，环评要求企业立即停止生产，待相关手续批复后方可恢复生产。 表10 本项目已建工程存在的主要环境问题及整改措施一览表 类别 工序 主要环境问题 整改方案 治理 期限 废气 原料筒仓 筒仓无动力除尘器无法满足现行环保要求 四个筒仓均安装脉冲反吹式除尘器，产生的粉尘由除尘器处理后经高出筒仓1m的排气筒排放 运营 投产前 搅拌机 现有除尘器无法满足现行环保要求 安装脉冲反吹式除尘器，产生的粉尘由除尘器处理后经15m高排气筒排放 原料储存 未安装喷淋装置、未完成全封闭 安装两套喷淋设施、储库出口设置篷布，空闲时间封闭原料储库，喷淋设施做到对原料储库的全覆盖，可有效降低原料卸料及转运过程的无组织粉尘 固废 生产加工 未建危废暂存间 设一座10m2的危废暂存间 废水 车辆进出 未建洗车平台及沉淀池 建设4m×3.5 m洗车平台一座，配置自动冲洗设备，水泥硬化并配套建设洗车废水沉淀池，经沉淀后循环利用 初期雨水 未建设初期雨水收集池 在厂区地势较低处设一座90m3的初期雨水收集池，用于收集厂区产生的初期雨水。厂区建设雨水导流槽，初期雨水收集池设置开关阀门。 噪声 设备噪声 厂房屏蔽、基础减震，降噪效果不佳。 厂房做好封闭、基础减震，管道与设备接口采用软连接。 生态 生态保护 还未做好绿化措施 绿化面积约300m2 |

建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 略。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 略。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境保护目标 根据调查，评价区域内没有国家重点及省级确定的风景、历史遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。为此，本次评价确定周围村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区，具体见表12。 表12 主要环境保护目标 环境要素 名称 坐标/m 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 X Y 环境 空气 三家庄村 590471.03 4251700.69 NE 1000 居民 230人 《环境空气质量标准》二级 乔家沟村 589895.51 4249742.38 S 1200 居民 340人 杨家沟村 590962.22 4250680.00 E 1600 居民 130人 曹峪村 588155.26 4250399.07 SW 1800 居民 1200人 地下水 娘子神乡水源地 SE 4000 水质 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 地表水 东碾河 S 5400 水质 《地表水环境质量标准》Ⅱ类 噪声 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 2、保护级别 （1）环境空气：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的 二级标准要求。 （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境：区域厂界执行《声环境质量标准》(GB3096(2008)中的2类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境影响评价执行以下标准： 1、环境空气质量标准 本项目所在地属《环境空气质量标准》（GB3095--2012）中第4.1条规定环境空气质量功能区的二类区，故采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。具体见表13。 表13 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 标准 污染物取值时间 TSP NO2 CO （mg/m3） PM10 PM2.5 SO2 GB3095-2012 二级 年平均 200 40 —— 70 35 60 24小时平均 300 80 4 150 75 150 1小时平均 —— 200 10 —— —— 500 2、地表水环境质量标准 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）项目地表水分区为汾河水系东碾河（源头～汾河入口段），水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。具体标准值见表14。 表14 地表水环境评价标准（单位：mg/L，PH除外） 污染物 pH（无量纲） 阴离子表面活性剂 石油类 总磷 硫化物 砷 标准值 6-9 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.05 污染物 氨氮 粪大肠菌群 BOD5 COD 氟化物 汞 标准值 ≤0.5 ≤2000个/L ≤3 ≤15 ≤1.0 ≤0.00005 3、地下水环境质量标准 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类水质标准，具体数值见表10。 表15 地下水质量标准 （单位：mg/L，PH除外） 项目 pH 总硬度 氟化物 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1.0 ≤0.5 ≤20.0 ≤1.00 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.10 ≤0.01 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注：总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为 CFU/100mL，菌落总数单位为CFU/mL。 声环境质量标准 本项目所在区域厂界环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表。 表16 声环境质量标准 类 别 标准值(dB(A)) 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准： 混凝土搅拌、水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉仓产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中规定的大气污染物特别排放限值，无组织废气执行表3中规定的排放限值，见下表。 表17 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)特别排放限值 单位：mg/m3 生产过程 生产设备 颗粒物 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 10 表18 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 单位：mg/m3 污染物项目 限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 2、废水 本项目生产废水：设备冲洗废水、车辆冲洗废水和搅拌楼地面冲洗废水，经砂石分离器将砂子、石子、废水三者分离后，砂子、石子回用，废水进入80m3沉淀池经沉淀均匀，回用于生产；洗车废水循环使用；生活污水进入旱厕，定期清掏。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表19 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及标准修改单（〔2013〕第36号）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目冬季不生产；水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉仓、搅拌主机安装脉冲反吹式除尘器。项目生产废水沉淀后循环使用，不外排；生活污水进入旱厕定期清掏等。主要的总量控制污染物为生产过程中排放的有组织粉尘0.183t/a。 2020年6月23日，忻州市生态环境局静乐分局以静环函[2020]49号文对本项目总量进行了核定：粉尘：0.183t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 运营期主要工艺流程简述： （1）试拌 试验室在生产前必须采用现场生产原材料，根据生产配比，进行混凝土的试拌工作，对混凝土拌合物的各方面性能再进行一次检测工作，如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间、含气量等。 （2）原料入厂 ①本项目使用的水泥、矿粉和粉煤灰均为散装，由罐车运进，分别采用气力输送卸料，储存在料仓中，仓底设有皮带计量器，生产时，水泥、粉煤灰和矿粉由皮带计量器计量后，通过螺旋输送机送入搅拌机。 ②本项目使用的砂子和石子均为成品水洗砂和水洗石子，由汽车运进，卸入各自的全封闭原料库内，由铲车和装载机运至骨料仓内，仓底设有计量器，经计量后，由封闭皮带输送机将砂、石送入搅拌机。 ③水由计量泵计量后进入搅拌机。 （3）搅拌工序 生产中先将水泥、砂子、石子、粉煤灰、矿粉、水等各种原料进行计量配送，计量好的原料投入搅拌机，进行强制配料搅拌，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 项目水泥和粉煤灰原料仓的顶部和底部、搅拌机的顶部设有集气系统，原料转运时产生的含尘废气由集气系统收集后，经除尘装置净化后排空。 搅拌主机整机采用计算机控制，既可自动控制，也可手动操作，操作简单方便。动态面板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据。强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后进行计量泵送入混凝土车。整个生产过程为简单的物料混合、搅拌过程。 工作制度：本项目年运行210天，每天1班，每班8h，年工作运行1680h。 项目工艺流程图见图7。

建设项目工程分析

图7   运营期生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序： 运营期污染影响因素分析 一、废气产生环节 1、原料堆棚产生扬尘G1； 2、原料转载产生的粉尘G2； 3、筒仓仓顶呼吸孔产生的粉尘G3； 4、搅拌系统产生的粉尘G4； 5、原料及产品运输产生的扬尘G5。 二、废水产生环节 1、办公区职工产生的生活污水W1； 2、搅拌机冲洗废水W2； 3、混凝土运输车辆冲洗废水W3； 4、搅拌楼地面冲洗废水W4。 三、固体废物产生环节 1、试拌废弃物S1 2、办公区职工产生的生活垃圾S2； 3、洒落混凝土S3 4、不合格产品S4； 5、沉淀池产生的沉渣S5； 6、各除尘器收集的粉尘S6。 7、设备维修产生的废润滑油和废机油等S7。 四、噪声产生环节 1、搅拌机运行时产生的噪声N1； 2、装载机运行时产生的噪声N2； 3、输送机运行时产生的噪声N3； 4、运输车辆产生的噪声N4； 5、水泵产生的噪声N5。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |
| 营 运 期 | 废气 | 2个水泥 筒仓 | 粉尘 | 8000 | 125.4 | 10 | 0.03 |
|  |  | 1个矿粉筒仓 | 粉尘 | 3732 | 31.35 | 10 | 0.0075 |
|  |  | 1个粉煤灰筒仓 | 粉尘 | 5473 | 45.98 | 10 | 0.011 |
|  |  | 1台搅拌机 | 粉尘 | 25412 | 341.55 | 10 | 0.1344 |
|  |  |  |  | 无组织 | 3.45 | 无组织 | 3.45 |
|  |  | 原料堆棚 | 扬尘 | 无组织 | 2.334 | 无组织 | 2.334 |
|  |  | 原料转载 | 粉尘 | 无组织 | 0.38 | 无组织 | 0.38 |
|  |  | 原料及产品运输 | 扬尘 | 无组织 | 1.46 | 无组织 | 1.46 |
|  | 废水 | 设备冲洗 废水 | SS | 沉淀后回用于生产搅拌 | 0 |
|  |  | 搅拌楼地面冲洗废水 |  |  |  |
|  |  | 车辆冲洗 废水 | SS | 沉淀后回用于洗车 |  |
|  |  | 生活污水 120.96m3/a | CODcr | 180mg/L | 0.022 |  |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.015 |  |
|  |  |  | SS | 90 mg/L | 0.011 |  |
|  | 固体 废物 | 清理检查 | 不合格产品及碎块 | 199t/a | 0 |
|  |  | 试验 | 试拌废弃物 | 10t/a | 10 |
|  |  | 洒落混凝土 | 碎块 | 1t/a | 0 |
|  |  | 除尘器 | 除尘灰 | 544.0971t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 15.3t/a | 0 |
|  |  | 生活办公 | 生活垃圾 | 1.89t/a | 1.89t/a |
|  |  | 机修 | 废油、废机油、废棉纱 | 0.75t/a | 0 |
|  | 噪声 | 本项目主要噪声设备搅拌机、装载机及泵类等，源强为70dB~85dB（A），为减轻噪声污染，评价要求企业对噪声设备安装减振垫、隔声、绿化等措施。采取上述措施后，生产设备可减轻噪声20-25dB（A）左右。 |
|  | 其他 | 绿化面积300m2，绿化率5.5% |
| 主要生态影响 项目所在地生态环境一般，覆盖植被主要为杂草。本工程生产运行期加强污染治理，在采取环评规定措施的基础上，污染物可做到达标排放。生活污水进入旱厕，定期清掏；产生的生活垃圾得到合理处置，因此不会增加对当地的生态环境的影响。因此，本工程的建设对区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场勘探调查，本项目已经建成，故本项目主要考虑运营期对环境的影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为筒仓产生的粉尘，砂石原料堆棚产生的粉尘，原料经皮带输送及计量投料过程产生粉尘，搅拌粉尘，运输扬尘等。 G1：原料堆棚扬尘 本项目所需原料主要为砂子和石子，及从周边石料厂进购的原料砂子（粒径＜5mm）。堆场起尘主要包括两部分，原料堆放时随风扬尘和原料装卸时产生的扬尘。 计算公式如下： 堆场起尘： 装卸扬尘： 式中：Q1—堆起尘量，mg/s； Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速，4m/s； S—堆场表面积，m2； ω-空气相对湿度（61%）； W-物料湿度（4%）； M-车辆吨位，（20t）； H-装卸高度，（2m）。 类比有关的风洞实验结果，当地面风速大于4.0m/s时可产生扬尘。评价区出现大于4.0m/s风速的年均频率为4.8%，全年出现17.4天，砂、石堆棚面积为2000m2，堆场高度5m，年装车、卸车次数总计为1800次。 根据以上公式计算可知堆棚起尘量为4.9t/a；装卸扬尘量为18.44t/a，原料堆棚扬尘产生量一共为23.34t/a。评价要求砂石堆棚全封闭，堆棚出口设置篷布，除运输车辆进出外，其余时间均封闭出口，并设置喷淋装置，定期洒水抑尘，入口处设移动大门或布帘封闭，抑尘率为90%，则堆场扬尘排放量为2.334/a。 环评要求砂、石堆棚全封闭，堆棚出口设置篷布，除运输车辆进出外，其余时间均封闭出口，并设置喷淋装置，定期洒水抑尘，采取以上措施后，项目原料堆场扬尘产生量很小，对环境的影响较小，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织废气要求。 G2：原料转载产生的粉尘 本项目砂、石提升以搅拌站配套的密闭式皮带输送方式完成，在砂、石受料口设置喷淋装置抑尘；水泥、粉煤灰、矿粉则以压缩空气吹入散装水泥、粉煤灰筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤、粉煤灰秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥、粉煤灰以及矿粉粉尘，排放方式呈无组织形式，经类比估算，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，约为0.38t/a，产生的该部分粉尘通过以无组织形式排放。 G3：筒仓仓顶呼吸孔产生的粉尘 粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）由罐车运输入场、气力输送至筒仓内；所以在筒仓上方配有通气口，会产生粉尘污染，筒仓设置脉冲反吹式除尘器，通过进料时的气力压差进行除尘，含尘废气经除尘器处理后经仓顶21m高排气筒排放。 水泥筒仓 本项目设有2个水泥筒仓，采用螺旋输送机送入搅拌机中。项目水泥年用量为6万t，在将原料送入筒仓的过程中会产生粉尘，年上料时间为600h，筒仓仓顶设高效脉冲反吹式除尘器各1台，单台风量为5000m3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表--水泥、砂子、石子等--物料输送储存工序--工业粉尘--产污系数--2.09千克/吨-水泥”，2个水泥筒仓产尘量为125.4t/a，单个水泥筒仓产尘量为67.2t/a，产尘浓度为8000mg/m3。高效脉冲除尘器除尘效率为99.9%，排放浓度为10mg/m3，经计算，本项目水泥筒仓有组织粉尘排放量共0.03t/a。 计算公式如下：10mg/m3×5000m3/h×600h=0.03t/a。 废气经收集处理后由高出仓顶除尘器出口1m的排气筒排放。 粉煤灰筒仓 本项目设有1个粉煤灰筒仓，采用螺旋输送机送入搅拌机中。项目粉煤灰年用量为2.2万t，粉煤灰筒仓年上料220h，筒仓仓顶设高效脉冲反吹式除尘器1台，单台风量为5000m3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表--水泥、砂子、石子等--物料输送储存工序--工业粉尘--产污系数--2.09千克/吨-水泥”，1个粉煤灰筒仓产尘量为45.98t/a，产尘浓度为5473mg/m3。高效脉冲除尘器除尘效率为99.9%，排放浓度为10mg/m3，经计算1个粉煤灰筒仓顶粉尘排放量0.011t/a。 计算公式如下：10mg/m3×5000m3/h×220h=0.011t/a 废气经收集处理后由高出仓顶除尘器出口1m的排气筒排放。 ③矿粉筒仓 本项目设有1个矿粉筒仓，采用螺旋输送机送入搅拌机中。项目矿粉年用量为1.5万t，矿粉筒仓年上料时间为150h，筒仓仓顶设高效脉冲反吹式除尘器1台，单台风量为5000m3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表--水泥、砂子、石子等--物料输送储存工序--工业粉尘--产污系数--2.09千克/吨-水泥”，矿粉筒仓产尘量为31.35t/a，产尘浓度为3732mg/m3。高效脉冲除尘器除尘效率为99.9%，排放浓度为10mg/m3，经计算1个矿粉筒仓顶粉尘排放量0.0075t/a。 计算公式如下：10mg/m3×5000m3/h×150h=0.0075t/a 采取环评提出的措施后，筒仓仓顶粉尘排放浓度及排气筒高度符合《水泥工业污染物排放标准》（GB 4915—2013）表2中大气污染物特别排放限值要求。 （4）G4：搅拌系统产生的粉尘 项目设1台搅拌机，搅拌机上方设置一个集气罩，集尘效率99%，配套一台脉冲反吹式除尘器，单台配套引风机风量8000m3/h，搅拌机生产时间为8h，项目年产混凝土20万m3，搅拌机年工作时间共1680小时。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表--水泥、砂子、石子等--物料混合搅拌工序--工业粉尘--产污系数--5.75千克/吨-水泥”，本项目原料用量为6万t/a，此计算该工序产尘量为345t/a（其中集气罩收集量为341.55t/a，无组织排放量为3.45t/a），产尘浓度为25412mg/m3。除尘效率为99.9%，经除尘器处理后，有组织粉尘排放浓度为10mg/m3，有组织排放量为0.1344t/a。无组织粉尘排放量为3.45t/a。 计算公式如下：10mg/m3×8000m3/h×1680h=0.1344t/a。 由以上分析可知，搅拌时产生的粉尘经除尘装置处理后，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中“水泥制品生产”规定的特别浓度限值。 （5）G5：原料及产品运输产生的扬尘 物料运输过程中将产生道路扬尘。运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 运输过程各路段起尘量估算见表20。 表20 运输过程各路段起尘量估算 路段 货物 P （kg/m2） V （km/h） M （t/辆） Q （万t/a） L （km） Q′p （kg/a） 出厂公路 20m 水泥、粉煤灰、矿粉、砂子、石子 0.5 40 10 50 1.0 456 环评对运输扬尘提出处置措施：汽车运输扬尘主是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，本评价对物料运输提出具体要求：限制汽车超载超速、运输车辆加盖篷布、运输汽车出场前对轮胎、清洗车体并及时清扫路面、道路硬化，厂区与主干道公路连接的道路要经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。运输扬尘产生量为9.73t/a，采取环评要求的措施后，可抑尘85%，道路扬尘排放量为1.46t/a。 环评对运输扬尘提出处置措施：汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，本评价对物料运输提出具体要求： ①限制汽车超载超速，合理控制车速，在易起尘路段减速慢行； ②水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂采用罐车运输，石子、砂子运输车辆用篷布苫盖； （6）大气影响评价参数表 表21 项目水泥筒仓除尘器排气筒排放参数 参数 污染源 污染源类型 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度(m) 排气筒内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 年排放小时数（h） 排放工况 源强排放速率(kg/h) 原料筒仓 颗粒物 点源 1369 21 0.3 15 25 300 正常 0.05 表22 项目搅拌除尘器排气筒排放参数 参数 污染源 污染源类型 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度(m) 排气筒内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 年排放小时数（h） 排放工况 源强排放速率(kg/h) 搅拌机 颗粒物 点源 1369 15 0.5 15 25 1680 正常 0.08 表23 项目无组织排放参数 排放源 污染物 名称 污染源类型 排放量 （t/a） 最大排放速 率（kg/h） 有效面 积（m2） 面源高 度（m） 面源长 度（m） 面源宽 度（m） 原料堆棚 颗粒物 面源 2.714 0.309 5500 12 100 5500 表24 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） —— 最高环境温度/℃ 35 最低环境温度/℃ -20 土地利用类型 农田 区域适度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m —— 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km —— 岸线方向/° —— 表25 本项目采用估算模式计算的有组织评价等级表 污染源 污染因子 最大落地浓度(ug/m3) 最大浓度落地点(m) 评价标准(ug/m3) 占标率(%) D10%(m) 推荐评价等级 筒仓除尘器排气筒 PM10 0.1647 180.0 450.00 0.0366 0.00 三级 搅拌除尘器排气筒 PM10 0.6467 108.0 450.00 0.1437 0.00 三级 表26 本项目采用估算模式计算的无组织评价等级表 污染源 污染因子 最大落地浓度(ug/m3) 最大浓度落地点(m) 评价标准(ug/m3) 占标率(%) D10%(m) 推荐评价等级 原料储库 TSP 5.7113 172 900.00 0.6346 0.00 三级 表27 筒仓除尘器产尘点污染物有组织扩散结果一览表 距离 （m） PM10 浓度(µg/m3) 占标率(%) 50.0 0.0000 0.0000 100.0 0.0276 0.0061 180.0 0.1647 0.0366 200.0 0.1615 0.0359 300.0 0.1616 0.0359 400.0 0.1530 0.0340 500.0 0.1277 0.0284 600.0 0.1032 0.0229 700.0 0.0841 0.0187 800.0 0.0695 0.0154 900.0 0.0582 0.0129 1000.0 0.0493 0.0110 1200.0 0.0367 0.0082 1400.0 0.0284 0.0063 1600.0 0.0226 0.0050 1800.0 0.0185 0.0041 表28 搅拌机产尘点污染物有组织扩散结果一览表 距离 （m） PM10 浓度(µg/m3) 占标率(%) 50.0 0.0182 0.0040 100.0 0.6391 0.1420 108.0 0.6467 0.1437 200.0 0.6169 0.1371 300.0 0.5076 0.1128 400.0 0.3588 0.0797 500.0 0.2576 0.0572 600.0 0.1938 0.0431 700.0 0.1507 0.0335 800.0 0.1204 0.0268 900.0 0.0984 0.0219 1000.0 0.0820 0.0182 1200.0 0.0597 0.0133 1400.0 0.0456 0.0101 1600.0 0.0361 0.0080 1800.0 0.0294 0.0065 2000.0 0.0245 0.0054 表29 原料储库及转载等污染物无组织扩散结果一览表 距离 （m） TSP 浓度(µg/m3) 占标率(%) 50.0 4.6388 0.5154 100.0 5.6292 0.6255 172.0 5.7113 0.6346 200.0 5.5848 0.6205 300.0 4.7755 0.5306 400.0 4.0483 0.4498 500.0 3.4094 0.3788 600.0 2.8649 0.3183 700.0 2.4259 0.2695 800.0 2.0748 0.2305 900.0 1.8444 0.2049 1000.0 1.6047 0.1783 1200.0 1.2526 0.1392 1400.0 1.0107 0.1123 1600.0 0.8368 0.0930 1800.0 0.7074 0.0786 2000.0 0.6080 0.0676 根据预测可见，本项目搅拌产尘点有组织颗粒物的最大占标率出现在距离本项目108m处，最大占标率为0.1437%。本项目筒仓除尘器产尘点的有组织最大占标率出现在距离本项目180m处，最大占标率为0.0366%。本项目无组织颗粒物的最大占标率均出现在距离本项目172m处，最大占标率为0.6346%。故本项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，三级评价无需设置大气环境影响评价范围，本次评价针对厂界粉尘的无组织排放按照大气环境防护距离标准计算程序进行防护距离的计算，经计算，厂界粉尘的大气环境防护距离计算结果为无超标点。因此，本项目不设置大气防护距离，无需进行进一步的预测与评价。 表30 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km☑ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3) 其他污染物(TSP) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D □ 其他标准☑ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区☑ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ☑ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km □ 边长= 5 km □ 预测因子 预测因子(TSP、PM10) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 𝐶本项目最大占标率≤100%( 𝐶本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 𝐶本项目最大占标率≤10%□ 𝐶本项目最大标率＞10% □ 二类区 𝐶本项目最大占标率≤30%( 𝐶本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h 𝐶非正常占标率≤100% □ 𝐶非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 𝐶叠加达标□ 𝐶叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（） 有组织废气监测(无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2:（）t/a NOx:（）t/a 颗粒物:（0.1829）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 根据收集的静乐县2019年全年环境空气例行监测数据，各项监测指标均达标，静乐县属于达标区，本项目在执行环评提出的要求后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小。 地表水环境影响分析 1、生活污水 本项目生活污水进入旱厕，定期由附近村民清掏。 2、生产废水 本项目生产废水主要为搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水以及搅拌楼地面冲洗废水，搅拌机及地面清洗废水经集中收集后，引入1台砂石分离器+1座80m3四级沉淀池，生产废水经砂石分离器经将砂子、石子、废水三者分离后，砂子、石子回用，废水进入沉淀池经沉淀均匀，回用于搅拌混凝土工序，车辆清洗废水沉淀后回用，不外排。故本项目产生的生产废水不会对周围水环境造成影响。 3、生产废水沉淀处理工艺介绍 （1）废水成分分析 冲洗废水中的物质来自拌制混凝土的原材料，即水泥、砂、石。运输车中残留的混凝土冲洗后，经沉淀池收集沉淀后绝大部分粗细骨料及大于0.15mm颗粒被沉淀到沉淀池底。洗刷水中含有细小的水泥颗粒、骨料所带入粘土或淤泥颗粒，及可溶解的无机盐离子等。 （2）废水沉淀可行性说明 根据《中国预拌混凝土生产企业管理实用手册》第十章“混凝土技术创新”，指明通过对冲洗水重复利用的实验，沉淀后的冲洗水回用于混凝土生产过程是可行的，对混凝土的质量不会造成影响。 （3）生产废水处理工艺 本项目生产废水排放量共11.7m3/d，本项目设置有80m3四级沉淀池，可满足处理 需求。 本项目车辆进出厂时需要对运输车辆进行冲洗，拟建4m×3.5 m洗车平台一座，配备自动清洗设备，水泥硬化，并配套建设洗车废水沉淀池，废水经沉淀池沉淀后循环利用。 5、初期雨水 在降雨天气情况下，厂区道路、车间屋顶等初期雨水将会夹带生产物料等，环评要求在厂区边缘地势较低处设置初期雨水池，雨水入口处设置有手动阀门，降雨初期15min内将雨水收集渠与初期雨水收集池相通，收集初期雨水，15min后将手动阀门旋至雨水外排口，使后期雨水自然排放。 根据当地小时最大降雨量、厂区面积和初期雨水收集时间(15min)，计算初期雨水收集池大小。 初期雨水量按下列公式计算： Q=Φ×q×F×t 其中：Φ—径流系数，取0.9； q—设计暴雨强度，L/s·公顷； F—汇水面积，5500m2； 暴雨强度q参照原平市暴雨强度公式： 其中：P—设计重现期，取2年； t—降雨历时，取15min。 经计算，15min初期雨水量为84.0125m3。故初期雨水收集池容积应不小于85m3。根据现场踏勘，项目厂区未设初期雨水收集池，环评要求在厂区边缘地势较低处设置一座容积为90m3的初期雨水收集池，可满足本项目初期雨水的收集需要。评价要求收集的初期雨水不得外排，经预处理后废水回用于厂区洒水抑尘。 表31 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响类☑；水文要素影像类□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉及水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响类 水文要素影响类 直接排放□；间接排放 □；其它☑ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物□；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他☑ 水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响类 水文要素影响类 一级 □；二级□；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季□；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 (；冬季 □ / 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准 （ ） 评价时间 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季☑；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况 □：达标☑；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区☑ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况□；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □；解析解 □；其他□ 导则推荐模式□；其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□；替代消减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域消减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动 □；无监测 ☑ 手动□；自动 □；无监测 ☑ 监测点位 （ ） （） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“☑”为勾选项，可√； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 三、声环境影响分析 1、噪声源强 本项目运营期产生噪声的设备主要有搅拌机、装载机、输送机、水泵和运输罐车等。本项目附近无村庄等敏感目标。项目主要设噪声值统计见表32。 表32 项目主要设备噪声统计表 声源设备 治理前的噪声级dB（A） 数量 治理措施 降噪后的源强dB（A） 搅拌机Z1 75～90 1台 隔声、基础减振 ~70 装载机Z2 77～86 2辆 厂内道路硬化，设备定期维修 ~70 输送机Z3 65～80 10台 密闭，采用动力传控，定期维修 ~60 运输车辆Z4 70～75 6辆 厂内道路硬化，禁止鸣笛，夜间不运行 ~65 水泵Z5 70～75 1台 隔声、基础减振 ~65 风机 70～75 15台 基础减震、隔声 ~65 2、噪声防治措施 本次环评要求建设单位采取的防治措施： （1）总平面布置措施 对搅拌站做成封闭式围护结构，生产时尽量减少搅拌车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。并对厂区进行了适当的绿化，通过绿化降低噪声对周围环境的影响。 （2）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，在厂区和居民区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 合理安排生产时间，安排在昼间进行生产，同时减少夜间交通运输活动。 采取环保措施后，本项目对周围声环境影响较小。 3、噪声预测模式 声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，为了解本项目厂界噪声的达标情况，评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中工业噪声预测计算模式进行预测。 A单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式： 式中：LW—倍频带声功率级，dB； DC—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； B预测点的A声级LA(r)，按以下公式计算： 式中：Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声功率级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得某点的A声级时可按以下公式作近似计算： C噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——计算等效声级的时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 4、噪声预测结果与评价 项目运营期厂界噪声预测值见表33。 表33 厂界噪声预测结果 序号 预测 位置 贡献值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 北侧 53.9 --- 57.0 --- 2# 东侧 55.9 --- 57.9 --- 3# 南侧 53.7 --- 56.4 --- 4# 西侧 52.1 --- 55.6 --- 由预测结果可知，本项目运营后各噪声源对北、东、南、西厂界的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为试拌废弃物、洒落混凝土、设备清洗的废混凝土块、不合格产品及模具清理产生的碎块、除尘器灰、设备维修产生的废润滑油和废机油等、员工生活垃圾。 （1）S1：试拌废弃物 本项目生产前期需进行试拌，化验室进行检验，会产生试拌后废混凝土料和试验试块。 试拌后废混凝土料，年产生量约为10t/a，全部作为一般固废处置。 （2）S2：办公、生活垃圾 本项目职工人数为18人，若职工产生的生活垃圾产生量按0.5kg/p·d计算，年工作210天，则职工生活垃圾产生量为1.89t/a，由环卫部门统一收集。 （3）S3：不合格产品及产生的碎块 剩余混凝土的产生量直接取决于生产管理等方面，通过改善生产经营信息流的传输效率，可使剩余混凝土发生量大大减少。通过类比，本项目剩余混凝土产生量约为199t/a，通过砂石分离器对其进行回收处理，可实现砂子、石子的完全分离，并返回搅拌系统再使用，不外排。 （4）S4：洒落混凝土 日常生产过程中会洒落部分混凝土，要求建设单位定期清理，回用于生产。 （5）S5：沉淀池沉渣 生产废水沉淀池沉渣的产生量约为15.3t/a，回用于低标号混凝土的生产，不外排。 （6）S6：除尘器灰 本项目使用除尘器灰约为544.0971t/a，收集后粉尘返回生产系统作为原料，不外排。 （7）S7：设备维修产生的废润滑油、废机油、废手套和废棉纱等 本项目机修过程中产生的废润滑油和废机油属于2016年8月1日施行的《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废润滑油、废机油产生量0.75t/a；废手套与废棉纱产生量约0.01t/a，暂存于厂区10m2临时危废暂存间内，定期由有资质单位合理处置。 表34 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废润滑油、废机油 900-214-08 0.75 机械设备润滑 液态 润滑油由基础油和添加剂两部分组成 烯烃、苯系物 30天 T/I 厂区设置10m2危废暂存间，收集后定期交由有资质单位处理 废手套、废棉纱 900-041-49 0.04 擦拭机械设备 固态 油类和添加剂 烯烃、苯系物 30天 T/In 表35 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场 所名称 固废 名称 废物 类别 废物 代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 废润滑油 HW08 900-219-08 厂区南侧 10m2 桶装 150kg 6个月 2 危废 暂存间 废手套、废棉纱 HW49 900-041-49 厂区南侧 10m2 桶装 10kg 6个月 （7）危废污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 建危险废物贮存专用库房。 ②根据本项目工程设计，在加工车间旁，设置一间面积为10m2危废暂存间，用于存放危险废物；危废暂存间为全封闭设计，底部做硬化耐腐蚀处理且表面无缝隙，可以防止危废在暂存过程中渗漏和避免雨水冲刷，从而对周围环境造成污染。 危险废物必须分类装入符合标准的容器内； ③ 装载危废的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如下： 危险废物标签 ⑤危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑥必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ⑨在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑩建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 采取上述处理后，项目固体废物可妥善处理，项目危废暂存间能满足使用，对周边环境影响较小。在采取以上措施后，本项目运营期间产生的各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境（发布稿）（HJ 610—2016）中附录A的地下水环境影响评价分类表可知，本项目属于J废金属矿采选及制品制造-60砼结构构件制造、商品混凝土加工，为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）（HJ 964-2018）中附录A的行业类别分类表中可知，本项目属于制造业中金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中-其他行业，为Ⅲ类项目，本项目占地面积为5500m2，周边为荒地。根据表4污染影响型评价工作等级划分表中的规定，本项目属于小型，不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 表36 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 土地利用类型 污染影响型√；生态影响型；两种兼有 占地规模 建设用地√；农用地；未利用地 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） 影响途径 大气沉降√；地表漫流；垂直入渗√；地下水；其他（） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类√；Ⅳ类 敏感程度 敏感；较敏感；不敏感√ 评价工作等级 一级；二级；三级 现状调查内容 资料收集 a）√；b）√；c）√；d） 理化特性 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 0 0 0~30cm 柱状样点数 现状监测因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。 现状评价 评价因子 同监测因子 评价标准 GB15618；GB36600√；表 D.1；表 D.2；其他（） 现状评价结论 影响预测 预测因子 预测方法 附录 E；附录 F；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a）√；b）√；c）√ 不达标结论：a）；b） 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 采取环评提出的措施，影响可接受。 注 1：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 七、环境管理与监测计划 本项目的建设期及运行期都会对该区域及周围环境造成一定的影响，必须采取环保措施减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实实施，使项目建设的经济效益和环境效益协调持续发展，必须强化环境管理，使本项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展、同步实施的方针。 1、环境管理工作计划 针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理工作计划。 2、环境管理重点 本项目在运行过程中环境管理的重点部位和内容有： （1）工程建设过程中相应的环境管理。 （2）运行过程相应的环境管理，包括： ① 大气污染治理设备（除尘系统）运行的管理和维护工作； ② 固体废物特别是有关粉尘污染的排放及时有效处置工作； ③ 场区内绿化的管理。 此外，本项目的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体内容见表37。 表37 环境管理工作的具体内容 环境问题 管理内容 实施 机构 1 废气 加强除尘设施装置的日常管理及养护动作 本单位和有关环保部门 2 生活 污水 进入旱厕，定期清掏 生产 废水 生产废水进入沉淀池沉淀后回用 3 固体 废物 生活垃圾要及时交由环卫部门清理转运；危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；运输车辆定点维修。 4 噪声 加强噪声设备管理，禁止喧哗，厂内禁止鸣笛等 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。现阶段该企业未配置监测机构。评价要求设置监测专员，污染源监测由本厂专员配合当地专业监测机构进行监测。 ①自行监测依据 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848--2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819--2017），本项目建设单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测。 ②做好监测质量保证与质量控制 应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 ③监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848--2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819--2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表38。 表38 污染源监测计划表 类 别 污染源及监测点位 监测项目 监测频次 有组织 废气 1台搅拌机除尘器出口各设1个监测点 颗粒物排放浓度、排放速率、处理效率及废气量，排气筒实际高度 委托监测机构每年 监测一次 1个粉煤灰筒仓仓顶除尘器出口各设1个监测点 2个水泥筒仓仓顶除尘器出口各设1个监测点 1个矿粉仓仓顶除尘器出口设1个监测点 无组织废气 厂界无组织 颗粒物 委托监测机构每年 监测一次 噪声 厂区四界 Leq、L10、L50、L90 每季度监测1次， 每次1天，昼、间各1次 3、监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 4、环保标识 各环保排放口及环保设施应当设置标识，标识设置根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中规定设置。 表39 排放口图形标志 排放口 废气排口 噪声源 一般固体废物 危险固体废物 图形符号 颜色 标识背景颜色为绿色、图形颜色为白色 表示危险废物贮存、处置场 尺寸 平面固定式标志牌外形尺寸 ①提示标志：480×300mm；②警告标志：边长420mm 上述标识应及时检查及更换、检查时间为每年至少1次。

环保投资估算 本项目总投资80万元，其中环保投资共32.1万元，占总投资的40.1%。本项目环保措施及投资详见表40。 表40 运营期环保措施及投资一览表 对象 污染源及污染物 措施要求 建设情况 环保投资 （万元） 废气 2个水泥筒仓 2个水泥筒仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，共设置除尘器2套，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9%。 除尘器未建 5 1个粉煤灰筒仓 1个粉煤灰筒仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9%。 除尘器未建 2 砂子和石子堆存 彩钢结构全封闭料库，堆棚出口设置篷布，除运输车辆进出外，其余时间均封闭，出口地面硬化，建筑面积2000m2，设置喷淋装置，定期洒水抑尘 喷淋装置未建、未全封闭 10 矿粉仓 1个矿粉仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% 除尘器未建 2 1台搅拌机 1台搅拌机入料口设一个集气罩，一台脉冲反吹式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放，搅拌主机均置于封闭式楼内 除尘器未建 2 原料输送、转载皮带 砂、石采用封闭式皮带输送，水泥以螺旋输送机供料 已建 1 道路扬尘 厂区内运输地面全部进行硬化，设置洒水装置，制定路面清扫制度并严格执行，洒水抑尘 已建 3 废水 生产废水 生产废水经集中收集后，引入1台砂石分离器+1座80m3四级沉淀池处理工艺，循环使用， 不外排 已建 1 洗车废水 运输汽车进出厂续清洗车辆，建设4m×3.5m的洗车平台一座，配备自动清洗设备，并配套建设洗车废水沉淀池，废水经沉淀池沉淀后循环利用 未建 3 初期雨水 在厂区地势较低处设一座90m3的初期雨水收集池，用于收集厂区产生的初期雨水 未建 2 固废 职工生活垃圾 厂区内设置垃圾收集箱 已建 0.5 机修 建设10m2危险废物暂存间，并将废润滑油、废机油收集至专用桶内置于暂存间，定期交由有资质单位处置 危废间未建 3 噪声 搅拌机、装载机、风机等 消声、设备基础减震、隔声 已建 0.1 生态 绿化面积300m2，绿化率达5.5% 未建 0.5 合计 / / 30.1 污染物排放清单及管理要求 污染物排放清单及管理要求见表41。

表42   项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 排放源 | 污染物 | 排放浓度及排放量 | 治理措施 | 治理效果 | 技术要求及验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 工序 |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 2个水泥筒仓 | 粉尘 | 10mg/m3 | 0.03t/a | 2个水泥筒仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，共设置除尘器2套，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% | 达标排放 | 《水泥工业大气污染物 排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值、表3中排放限值 |
|  | 1个粉煤灰筒仓 | 粉尘 | 10mg/m3 | 0.011t/a | 1个粉煤灰筒仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9%。 | 达标排放 |  |
|  | 1台搅拌机 | 粉尘 | 10mg/m3 | 0.1344t/a | 1台搅拌机入料口设一个集气罩，一台脉冲反吹式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放 | 达标排放 |  |
|  |  |  | 无组织 | 3.45t/a |  |  |  |
|  | 1个矿粉仓 | 粉尘 | 粉尘 | 0.0075t/a | 1个矿粉仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% | 达标排放 |  |
|  | 原料堆棚 | 粉尘 | 无组织 | 2.334t/a | 砂石堆棚占地2000m2，均建全封闭彩钢结构料棚，堆棚出口设置篷布，除运输车辆进出外，其余时间均封闭出口，地面硬化，堆棚设喷淋设施，入口设雾炮机 | 达标排放 |  |
|  | 原料及产品运输 | 粉尘 | 无组织 | 1.46t/a | 限制汽车超载超速，在易起尘路段减速慢行 水泥、粉煤灰采用罐车运输，砂子、石子运输车辆用篷布苫盖 | 达标排放 |  |
|  | 输送皮带、转载 | 粉尘 | 无组织 | 0.38t/a | 砂、石采用封闭式皮带输送，水泥以螺旋输送机 供料 | 达标排放 |  |
| 废水 | 设备冲洗废水 | SS | / | / | 本项目生产废水主要为搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水以及搅拌楼地面冲洗废水，建设4m×3.5m的洗车平台一座，配备自动清洗设备，水泥硬化，并配套建设洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，搅拌机及设备冲洗废水引入砂石分离器及四级沉淀池，经处理后回用于生产。 | / | 不外排 |
|  | 搅拌楼地面 冲洗废水 |  | / | / |  | / |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  | / | / |  | / |  |
|  | 生活污水 | COD | 180mg/L | 0.022t/a | 生活污水进入旱厕，由附近村民定期清掏 | / | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.015t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 90mg/L | 0.011t/a |  |  |  |
|  | 初期雨水 | / | 在厂区边缘地势较低处设置一座容积为90m3的初期雨水收集池 | / | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 1.89t/a | 设置垃圾桶集中收集，送环卫部门指定地点填埋处理 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求 |
|  | 试拌废弃物 | 混凝土碎块 | / | 10t/a | 作为一般固废处理 | / |  |
|  | 洒落混凝土 | 混凝土碎渣 | / | 1t/a | 回用于搅拌生产 | / |  |
|  | 清理检查 | 不合格产品及碎渣 | / | 199t/a |  | / |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | / | 544.0971t/a |  | / |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | / | 15.3t/a |  | / |  |
|  | 机修 | 废机油、废润滑油、废棉纱 | / | 0.75t/a | 危废间暂存，最终由有资质单位清运处置； | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 |
|  | 重点防渗区 | 危废暂存间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | / | 是否落实 |
|  | 简单防渗区 | 沉淀池 | 一般地面硬化处理 | / | 是否落实 |
| 噪声 | 搅拌机、装载机、 风机、泵类 | 噪声 | / | / | 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  | 进出车辆 |  | / | / | 加强绿化，减速、禁鸣 | / |  |
| 生态 | 绿化 | / | / | 加强厂区绿化，绿化面积300m2，绿化率5.5% | / | / |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 2个水泥 筒仓 | 粉尘 | 2个水泥筒仓仓顶均安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，共设置除尘器2套，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9% | 达标排放 |
|  | 1个粉煤灰筒仓 | 粉尘 | 1个粉煤灰筒仓仓顶安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9%。 | 达标排放 |
|  | 1个矿粉仓 | 粉尘 | 1个矿粉仓仓顶安装1台脉冲反吹式除尘器。废气经收集处理后由排气筒排放，除尘器出口安装21m高排气筒，除尘效率为99.9%。 | 达标排放 |
|  | 1台搅拌机 | 粉尘 | 1台搅拌机入料口设一个集气罩，一台脉冲反吹式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 原料堆棚 | 粉尘 | 砂石堆棚占地2000m2，均拟建全封闭彩钢结构料棚，堆棚出口设置篷布，除运输车辆进出外，其余时间均封闭出口地面硬化，堆棚设喷淋设施，入口设雾炮机 | 达标排放 |
|  | 原料及产品运输 | 粉尘 | 限制汽车超载超速，在易起尘路段减速慢行水泥、粉煤灰采用罐车运输，砂子、石子运输车辆用篷布苫盖 | 达标排放 |
|  | 皮带输送、转载 | 粉尘 | 砂、石采用封闭式皮带输送，水泥以螺旋输送机供料 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 设备冲洗 废水 | SS | 本项目生产废水主要为搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水以及搅拌楼地面冲洗废水，建设4m×3.5m的洗车平台一座，配备自动清洗设备，水泥硬化，并配套建设洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，搅拌机及设备冲洗废水引入砂石分离器及四级沉淀池，经处理后回用于生产。 | 不外排 |
|  | 作业区冲洗废水 |  |  |  |
|  | 车辆冲洗 废水 |  |  |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5 SS | 生活污水进入旱厕，定期清掏 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | / | 在厂区边缘地势较低处设置一座容积为90m3的初期雨水收集池 | 不外排 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集，送环卫部门指定地点填埋处理 | 合理处置 |
|  | 试拌废弃物 | 混凝土块 | 作为一般固废处置 | 合理处置 |
|  | 清理检查 | 不合格产品及碎渣 | 回用于搅拌生产 | 不外排 |
|  | 洒落混凝土 | 碎渣 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 |  |  |
|  | 机修 | 废润滑油、废机油、废棉纱 | 危废间暂存，最终由有资质单位清运处置； | 合理处置 |
| 噪声 | 搅拌机、装载机、泵类 | 噪声 | 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 | 厂界达标 |
|  | 进出车辆 |  | 加强绿化，减速、禁鸣 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果 严格保护厂址周边生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施建设 不能妨碍周边基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。 ②严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行，从源头最大限度地减少污染物排放。 ③加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目建设地点位于静乐县娘子神乡三家庄村，本项目总占地5500平方米（约8亩），新建一条年产20万m3商品混凝土生产线。本项目总投资共计80万元，资金来源全部为企业自筹。 2、项目选址 项目租赁三家庄村用地，不在静乐县城市规划范围内。本项目产生的污染物主要为颗粒物和噪声，严格执行环评提出的各项环保措施后，对周围环境影响较小。 本项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象，项目在严格执行环评规定的各项环保措施情况下，不会对周围环境造成明显的影响。 因此，项目选址可行。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本次环境空气质量现状收集了静乐县2019年全年环境空气例行监测数据，统计结果见下表。 表43 环境空气质量监测结果一览表 县（区、市） 项目 SO2浓度均值 NO2浓度均值 PM10浓度均值 PM2.5浓度均值 CO浓度均值 O3浓度均值 静乐县 2019年 平均值 22 22 68 26 1.0 134 标准值 60 40 70 35 4 160 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 超标倍数 —— —— —— —— —— —— 由上表可知，静乐县各项检测指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该区域的环境空气质量较好，为达标区。 （2）地表水环境质量现状 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）项目地表水分区为汾河水系东碾河（源头～汾河入口段），水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，根据现场调查，项目所在地水质状况一般，评价区地表水环境质量一般。 本项目无废水外排。因此，本次评价不进行地表水的现状监测。 （3）声环境质量现状 本项目周围为荒地，根据现场勘探，声环境质量一般。 （4）生态环境 评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要为灌木，主要农作物有谷子、玉米和豆类等。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构较简单，无珍惜濒危的野生动植物，生态环境质量一般。 4、污染物排放情况及环境影响和采取的环保措施 （1）大气污染物 本项目营运期大气污染物主要为筒仓产生的粉尘，砂石原料堆棚产生的粉尘，原料经皮带输送及计量投料过程产生粉尘，搅拌粉尘，运输扬尘。 2个水泥筒仓仓顶设高效脉冲反吹式除尘器各1台，处理后粉尘排放浓度为10mg/m3，粉尘排放量0.03t/a；1个粉煤灰筒仓仓顶设高效脉冲反吹式除尘器1台，处理后粉尘排放浓度为10mg/m3，粉尘排放量0.011t/a，1个矿粉仓仓顶设高效脉冲反吹式除尘器1台，处理后粉尘排放浓度为10mg/m3，粉尘排放量0.0075t/a。粉尘排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值要求；1台搅拌机入料口设一个集气罩，一台脉冲反吹式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放，排气筒烟尘排放浓度为10mg/m3，排放量为0.1344t/a；粉尘排放浓度可符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值要求，能够实现达标排放；建设全封闭砂、石料棚，堆棚出口设置篷布，除运输车辆进出外，其余时间均封闭出口，防治堆场扬尘；输送皮带采取全封闭措施，厂区运输地面进行硬化，定期洒水抑尘。通过项目环境影响分析及治理效果分析，本项目产生的大气污染物能够做到达标排放，因此项目废气污染物不会对周边环境空气产生较大影响。 （2）水污染物 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、搅拌楼地面冲洗废水及车辆清洗废水。建设4m×3.5m的洗车平台一座，配备自动清洗设备，水泥硬化，并配套建设洗车废水沉淀池，废水经沉淀池沉淀后循环利用；搅拌机及设备冲洗废水引入砂石分离器及四级沉淀池，经处理后回用于生产。少量的生活污水进入旱厕，定期清掏。 （3）固体废物 项目运营期产生的生活垃圾经分类收集后，定期清运。除尘灰等均可回用于生产。废润滑油、废机油、废手套、废棉纱收集至专用桶内放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。固废均得到了妥善处置，对周边环境影响较小。 5、总量控制 根据工程分析，本项目冬季办公、生活采用电采暖；水泥筒仓、粉煤灰筒仓、搅拌主机安装脉冲反吹式除尘器。项目生产废水沉淀后循环使用，不外排；生活污水排入厂区旱厕，定期清运等。 主要的总量控制污染物为生产过程中排放的有组织粉尘0.183t/a。2020年6月23日，忻州市生态环境局静乐分局以静环函[2020]49号文对本项目总量进行了核定：粉尘：0.183t/a。 6、环境影响经济损益分析 本项目总投资为80万元，环保投资为32.1万元，占总投资的40.1%。 7、管理与监测计划 本项目环境管理计划要从全厂总管理，实施“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”制度，落实到企业的每个职工。为严格落实本评价提出的各项环境保护措施，建设单位应切实加强该项目在运行期间的环境污染治理能力，强化环境管理，业主应定期委托有监测能力和资质的环境监测部门进行环境监测，以反馈环境污染治理情况，从而促进污染治理措施的改进和完善。 综上所述，霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司静乐分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目符合相关规划要求；区域环境质量现状一般；评价认为在严格落实评价提出的污染防治措施、加强环境管理前提下，各污染物均能稳定达标排放，本项目不会对区域环境质量产生太大的影响，环境影响在可接受水平。从环保角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 （1）建设过程中，严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 静乐县地表水系图 附图5 本项目与水源地关系位置图 附图6 本项目与娘子神乡水源地位置关系位置图 附图7 静乐县生态功能区划图 附图8 静乐县生态经济区划图 附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 处罚决定书 附件5 租地协议 附件6 专家审核意见 附件7 总量批复

# Text boxes

7